湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告表

精检竣监［2019］195号

建设单位：醴陵尚方窑瓷业有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

2019年12月

建设单位法人代表: 张华旻

编制单位法人代表: 昌小兵

项  目  负 责 人：黄 建

报   告   编  制：文鑫鑫

| 建设单位： | 醴陵尚方窑瓷业有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13974168477 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 412200 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 湖南醴陵经济开发区（原醴陵陶瓷科技园）B区 | 地址： | 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

前  言	1

一、验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	3

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	3

2.1污染物排放标准	3

3.1产品方案及规模	5

3.2工程组成及主要建设内容	5

3.3主要生产设备	5

四、原辅材料消耗及水平衡	7

4.1项目原辅材料消耗	7

4.2项目水平衡	7

4.3项目变动情况	8

五、主要工艺流程及产污环节	8

六、主要污染源、污染物处理和排放	9

6.1废气	9

6.2废水	10

6.3固体废物	10

6.4噪声	11

6.5环保设施投资	11

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	13

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	13

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	13

八、验收监测质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法及仪器	15

8.2质量保证及质量控制体系	15

九、验收监测内容	17

9.1环境保护设施效果	17

十、验收监测期间生产工况记录	18

十一、验收监测结果	18

11.1污染物排放监测结果	18

11.3工程建设对环境的影响	24

十二、验收监测结论	25

12.1环保设施调试运行效果	25

12.2 工程建设对环境的影响	25

12.3综合结论	25

12.4建议	26

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	27

附件2:环评批复	29

附件3:委托函	30

附件4:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	31

附件5:企业营业执照	32

附件6：租赁协议	33

附件8：验收意见及签到表	35

附件9：公示截图	36

附图1：项目地理位置图	37

附图2 项目监测布点图	38

附图3 部分现场照片	39

# 前  言

根据企业发展战略以及结合醴陵城市规划，醴陵尚方窑瓷业有限公司投资2500万元于湖南醴陵经济开发区（原醴陵陶瓷科技园）B区建设年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件。主要为配套餐具、茶具、花瓶、花插、文具等高档日用瓷、艺术瓷和高档礼品瓷，项目占地面积为7467m2。

醴陵尚方窑瓷业有限公司于2017年3月1日委托湖南景玺环保科技有限公司编制《湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目环境影响报告表》，该报告表于2017年5月8日通过醴陵市环境保护局审批，审批文号为醴环评表[2017]92号。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受醴陵尚方窑瓷业有限公司委托，负责其“湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2019年11月29日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2019年12月5日至12月6日，我公司对本项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测和现场管理检查。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

| 建设项目名称 | 湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 醴陵尚方窑瓷业有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 湖南醴陵经济开发区（原醴陵陶瓷科技园）B区 |
| 主要产品名称 | 釉下五彩瓷 |
| 设计生产能力 | 年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件 |
| 实际生产能力 | 年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件 |
| 建设项目环评时间 | 2017年3月1日 | 环评报告表编制单位 | 湖南景玺环保科技有限公司 |
| 环评审批时间 | 2017年5月8日 | 审批文号 | 醴环评表[2017]92号 |
| 环评报告表 审批部门 | 醴陵市环境保护局 | 现场验收监测时间 | 2019年12月5日至12月6日 |
| 开工建设时间 | 2018年1月 | 调试时间 | 2018年9月 |
| 投资总概算 | 2500万元 | 环保投资总概算 | 30 | 比例 | 1.20% |
| 实际总概算 | 2500万元 | 环保投资 | 14 | 比例 | 0.56% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行； 《建设项目环境保护管理条例》，2018年12月1日起施行； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行； （9）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，2017年7月28日起施行。 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017年11月20日起施行； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 生态环境部公告2018年第9号。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）湖南景玺环保科技有限公司编制《湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目环境影响报告表》，2017年3月1日； （2）《湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目环境影响报告表》的批复，醴环评表[2017]92号，醴陵市环境保护局，2017年5月8日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废水 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求，具体标准限值如下： 表2-1 废水排放标准一览表 监测项目 标准限值（mg/m3） 标准来源 废水 pH值 6~9（无量纲） 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求 化学需氧量 110 五日生化需氧量 40 悬浮物 120 氨氮 10 动植物油 / （2）废气 废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值、表5新建企业大气污染物排放浓度限值、表6新建企业大气污染物排放浓度限值；具体限值如下： 表2-2 废气排放标准一览表 监测项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 无组织 颗粒物 1.0 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6标准 有组织废气 颗粒物 30 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值 二氧化硫 30 氮氧化物 150 氟化物 3.0 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值 （3）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的3类标准排放限值，具体标准值如下： 表2-3 噪声排放标准一览表 项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界四周1m处 3类 昼间 65 GB12348-2008 3类标准 夜间 55 （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 |  |
| 3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比，本项目产品种类及规模未变，具体如下： 表3-1 产品方案及规模一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 釉下五彩瓷极品工艺 件 1万 2 釉下五彩手绘 件 10万 3 釉下五彩贴花 件 20万 4 大师手工作品 件 2000 3.2工程组成及主要建设内容 与环评报告及其批复阶段相比，本项目环评建设内容与实际建设内容如下表所示： 表3-2 项目环评建设内容与实际建设内容一览表 序号 名称 建筑面积m2 环评功能 实际功能 1 研发设计区 2300 设计部、材质部、包装与检测部 钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面 与环评一致 2 培训会展区 3000 培训室、会议厅、会展中心 钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面 与环评一致 3 运营管理区 600 钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面 与环评一致 4 旅游管理区 1100 展厅、国瓷工艺表演、瓷业茶吧 钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面 与环评一致 5 配套生活区 1000 住宿楼、食堂、娱乐室、篮球场等 钢筋混凝土框架结构，轻钢屋面 与环评一致 从上表可知，对比项目环评及批复建设内容，本次验收主体工程、辅助工程等各项建设指标有局部调整，功能一致，建筑物数量未变。项目生产配套的污染控制设施处理工艺有部分调整，不属于重大工程变动情况。 3.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表3-3。 表3-3 主要工艺设备清单 序号 设备名称 环评数量（台） 实际数量（台） 1 喂料机及称量系统 1套 1 2 球磨机 1 1 3 球磨机 1 1 4 球磨机 1 1 5 方形振动筛 1 1 6 双层不锈钢振动筛 1 1 7 湿式除铁器 1 1 8 气动隔膜泵 1 1 9 平浆搅拌机 1 1 10 虫累旋浆搅拌机 1 1 11 变量柱塞泵 1 1 12 液压压滤机 1 1 13 不锈钢真空练泥机 1 1 14 三轴不锈钢真空练泥机 1 1 15 强力除铁器 1 1 16 全自动碗成形线 1 0 17 全自动杯成形线 1 0 18 全自动盘类成形线 1 0 19 碟类产品自动生产线 1 0 20 单头滚压成形机 2 2 21 单头滚压成形机 2 2 22 双头滚压成形机 2 0 23 高压注浆机 1 1 24 室式烘房 1 1 25 真空脱泡搅拌机 1 1 26 修坯机 10 8 27 台式注浆机 1 1 28 过滤搅拌机 1 1 29 气动隔膜泵 1 1 30 梭式窑 4 3 31 磨底机 1 1 32 全自动施釉线 1 1 33 盘类磨底机 1 1 34 杯类磨底机 1 1 35 悬挂输送机 1 0 36 自动制模生产线 1套 1 37 转移印花机 1 0 38 半自动包装流水生产线 1 0 39 高档高温瓷试验设备 1套 1 四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表3-4 项目原辅材料消耗情况一览表 编号 原料 环评消耗量 实际消耗量 备注 运输方式 1 长石粉 140t/a 140t/a 外购 汽车 2 龙岩土 140t/a 140t/a 外购 火车加汽车 3 常宁泥 140t/a 140t/a 外购 火车加汽车 4 膨润土 40t/a 40t/a 外购 火车加汽车 5 石英粉 40t/a 40t/a 外购 汽车 6 界牌泥 20t/a 20t/a 外购 汽车 7 磷灰石 160t/a 160t/a 外购 汽车 8 滑石粉 32t/a 32t/a 外购 火车加汽车 9 进口釉料 24t/a 24t/a 外购 邮寄 10 水 89190t/a 89190t/a 自来水公司 11 电 2万千瓦时 2万千瓦时 市政电网 12 天然气 12万m³ 12万m³ 中燃油公司 4.2项目水平衡 项目用水由市政供水管网（自来水）提供，本项目生产废水主要为车间地面清洁废水，年用水量为500t/a，本项目员工生活用水量为4524t/a。项目所在园区排水方式采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目外排废水主要为员工生活污水与地面清洁废水，生活污水产生量约3620t/a，经厂区三级化粪池处理后进入园区污水处理设施处理，地面清洁废水产生量约475t/a，经厂区三级化粪池处理后进入园区污水处理设施处理。 4.3项目变动情况 1、环评报告中设有制釉、制泥工序，实际取消了制釉、制泥工序，采用外购釉料、泥料进行生产，利于环保。 经过对湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目现场核查，对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。 五、主要工艺流程及产污环节 工艺流程图： 1、球磨：将原料均匀混合，保证浆料的细度和颗粒级配。 2、成型；泥料经破碎、搅拌、运输后，排除泥料中的空气，破坏泥料的定向结构，得到致密的泥段。排除泥段中的部分水份，使泥段水份均匀。按照图样要求，将泥段加工成具有一定几何形状和尺寸的坯件。 3、烘干：通过高温加热，排除坯件中的机械结合水，使其强度提高，吸水率增加，以便施釉、装烧。 4、粗加工：快速切除毛坯余量为目的，在粗加工时应选用大的进给量和尽可能大的切削深度，以便在较短的时间内切除尽可能多的切屑。 5、成坯：用机械或手工的方法将瓷器或半成品加工成各种形状的生坯或制品。 7、装坯、烧成：合格釉坯入窑，经过高温焙烧成瓷。 8、检验：将完成烧成的产品进行检验，此过程有不合格品产生。 |

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 项目废气主要有烧制废气、喷釉废气、打磨废气、修坯废气。项目设有三台梭式窑，燃料为天然气，烧制废气分别由3根15米高排气筒引至高空排放。项目喷釉废气采用集气罩收集后与修坯废气共用1套布袋除尘设施处理后外排，打磨粉尘经布袋除尘处理后在车间内呈无组织排放。 下表为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表6-1 项目废气产生、治理及排放情况一览表 废气类别 废气来源 污染物 种类 排放 形式 治理设施名称 治理设施数量 设计指标 排放去向 有组织废气 烧制废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 有组织排放 15米高排气筒 3根 风量：1009m3/h 直径：25cm 周围大气环境 无组织废气 喷釉、修坯 颗粒物 无组织排放 集气罩+布袋除尘设施 1套 风量：1500m3/h 周围大气环境 打磨 布袋除尘设施 1套 风量：1500m3/h 周围大气环境 下图为项目废气治理设施照片。 集气罩 布袋除尘设施 6.2废水 项目废水主要为生活废水、车间地面清洁废水。项目生活污水经三级化粪池（容积为27m3）处理后进入园区污水处理设施处理；车间地面清洁废水与生活废水一起进入园区污水管网处理，喷釉工序废水循环使用。 表6-2 项目废水产生、治理及排放情况一览表 废水类别 废水来源 污染物 种类 排放规律 废水使用量 治理设施 工艺 废水排放去向 生产废水 地面清洁废水 悬浮物 间接排放 475m3/a 化粪池 废水→三级化粪池→外排 园区污水处理设施 生活废水 员工办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 间接排放 3620m3/a 化粪池 废水→三级化粪池→外排 园区污水处理设施 下图为项目废水治理设施照片。 排水管网 三级化粪池 6.3固体废物 项目产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。沉淀池污泥直接作为原料回用于项目生产。在产品成型过程中不可避免会因操作或机械运行情况等原因造成废瓷器，可直接作为原料回用于项目生产。废包装材料由物资公司回收处置。生活垃圾定点收集后委托环卫部门及时清运处理。 表6-3 固体废弃物产生和排放状况 序号 名称 性质 产生量（t/a） 处理处置量（t/a） 处理处置方式 1 生活垃圾 一般固废 13.1t/a 13.1t/a 委托环卫部门及时清运处理 2 废瓷 一般固废 3t/a 3t/a 作为原料回用于项目生产 3 污泥 一般固废 10t/a 10t/a 作为原料回用于项目生产 4 废包装袋 一般固废 0.1t/a 0.1t/a 由物资公司回收处置 6.4噪声 本项目在正常生产情况下，噪声主要来源于各车间的机械设备运行噪声等。 建设单位对以上噪声源采取以下措施： 1）项目选择低噪声设备； 2）合理安排作业时间； 3）合理布局设备，设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标； 4）厂房隔声，设备局部减振、消声； 5）定期对设备进行日常维护和检修，降低设备异常产生的异响。 6.5环保设施投资 本项目实际总投资为2500万元，其中环境保护投资总概算14万元，占投资总概算的0.56%。 项目三同时表与环保投资表详见表6-5所示； 表6-5 项目三同时表与环保投资表 环境因子 污染源 环评环保措施 实际环保措施 环保投资 大气环境 投料粉尘 集气罩+布袋除尘 与环评一致 3 炉窑废气 梭式窑15m高排气筒 与环评一致 5 水环境 生活污水 地埋式污水处理装置 三级化粪池 2 生产废水 混凝絮凝+回用 三级沉淀池 2 声环境 设备噪声 选用低噪声设备、隔声、减震、合理布局等 与环评一致 1 固废 生活垃圾 袋装后环卫部门清运 与环评一致 1 合计 14

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 1、结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策、清洁生产的要求，只要建设单位切实落实本报告所提出的各项环保措施，并做到环保“三同时的前提下，污染物可做到达标排放，对周边环境影响较小，本项目的建设从环保角度而言是可行的。 2、建议 1、工程建设中应确保环保资金及时到位，确保环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 2、建设单位对废水排污口规范化设计。现有厂区与扩建厂区共设污水排放口、雨水（含“清下水”）排放口各一个，并在污水排放口设置统一规范的排放标志牌，在排水出口设置能满足采样条件的明渠，明渠规格符合《城市排水流量堰槽测量标准》（CJ3008.1-5-93）设计规定。 3、加强绿化、优选花草树木，构筑绿色屏障，即可美化环境，又可防尘降噪。 4、“三废”治理工程及污染防治设施应经环保行政主管部门验收合格后，本工程方可正式投入运营。 5、废水处理系统污泥应返回作原料，不得外排，污泥暂存场应做防渗、防雨处理。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目环境影响报告表于2017年5月8日由醴陵市环境保护局审批通过，并出具审批意见。其批复如下： 表7-1 建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表 醴环评表[2017]92号环评及批复阶段情况 实际情况 采用雨污分流、污污分流排水制，生产废水经沉淀池处理后回用，不外排；生活污水经隔油池和化粪池处理后通过厂区污水管网排入工业园污水管网，送经开区内污水处理厂深度处理达标后排至渌江。 项目废水主要为生活废水、车间地面清洁废水。项目生活污水经三级化粪池（容积为27m3）处理后进入园区污水处理设施处理；车间地面清洁废水经三级沉淀池（总容积为18m3）处理后回用生产线。验收监测期间，项目生活废水检测结果符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求。 窑炉均采用天然气作为燃料，烧制废气经15m排气筒排放，外排废气执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及其修改单中规定限值；喷釉废气采用集气罩收集后排放，厂界颗粒物达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中规定限值在配料、球磨、打磨、修坯工序等无组织粉尘产生工位设置集气罩，共用一套布袋除尘系统，确保处理后外排粉尘浓度达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中规定限值。 项目废气主要有烧制废气、喷釉废气、打磨废气、修坯废气。项目设有三台梭式窑，燃料为天然气，烧制废气分别由3根15米高排气筒引至高空排放。项目喷釉废气采用集气罩收集后与修坯废气共用1套布袋除尘设施处理后外排，打磨粉尘经布袋除尘处理后在车间内呈无组织排放；验收监测期间，有组织废气检测结果符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值、表5新建企业大气污染物排放浓度限值；无组织废气监测结果符合《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6新建企业大气污染物排放浓度限值。 合理布局，选用低噪声设备，采取消声、隔音、减振等措施，使场界噪声达到，工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 项目在正常生产情况下，噪声主要来源于各车间的机械设备运行噪声等。建设单位对以上噪声源采取以下措施：1）设备选型时，尽量选择低噪声设备；2）合理安排作业时间；3）合理布局设备，尽量将设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标；4）厂房隔声，设备局部减振、消声；5）加强设备日常维护和检修，防止设备异常产生的异响。验收监测期间，项目噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 做好固体废物的暂存工作，设置一般固废、危险固废和生活垃圾暂存间，按规定设立标志牌。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准，规范建设和分类使用固废暂存库，避免二次污染；规范暂存后回用于生产或综合利用。生活垃圾由环卫部门收集后填埋处理，废边角料和废弃瓷件在厂内回收进行综合利用，废包装材料由物资公司回收处置，含铁废渣经收集后由回收单位回收进行综合利用，废瓷泥由建设单位进行处置，废机油和废液压油按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求贮存并委托有资质的单位进行处置，不得随意堆放及处理处置生活垃圾，交由环卫部门进行处置。 项目产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。沉淀池污泥直接作为原料回用于项目生产。在产品成型过程中不可避免会因操作或机械运行情况等原因造成废瓷器，可直接作为原料回用于项目生产。废包装材料由物资公司回收处置。生活垃圾定点收集后委托环卫部门及时清运处理。经现场核查，企业无危险废物产生。

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及仪器 本验收项目监测分析方法及使用仪器见表8-1。 表8-1 监测分析方法一览表 类别 检测项目 分析方法 使用仪器 检出限 有组织废气 颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ836-2017） DV215CD电子天平，JKFX-012 1.0mg/m3 二氧化硫 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2017） TH-880F微电脑烟尘平行采样仪，JKCY-034 3mg/m3 氮氧化物 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ693-2014) TH-880F微电脑烟尘平行采样仪，JKCY-034 3mg/m3 氟化物 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001） PHS-3C型pH计，JKFX-017 0.06mg/m3 无组织 废气 颗粒物 颗粒物的测定 重量法 第1号修改单（GB/T 15432-1995/XG1-2018） AS 220.R1电子天平，JKFX-065 0.001mg/m3 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) PHS-3C型pH计，JKFX-017 0.01 （无量纲） 化学 需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 4.0mg/L 五日生化需氧量 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009 ) 50ml滴定管 0.5mg/L 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) AS 220.R1电子天平，JKFX-065 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 0.025mg/L 动植物油 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 0.06mg/L 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） AWA5688多功能 声级计，JKCY-016 / 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白，大气校准结果详见表8-5。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。 表8-2 平行样分析结果统计表 项目 分析日期 样品编号 测定结果 相对偏差（%） 允许相对偏差（%） 结果评价 备注 化学 需氧量 2019.12.5 SF191205W10301 162 5.2 ≤15 合格 现场密码平行 SF191205W10306 146 氨氮 2019.12.6 SF191206W10301 33.7 4.0 ≤15 合格 SF191206W10306 31.1 表8-3 质控样分析结果统计表 项目 分析日期 批号 标准值及不确定度 分析结果 结果评价 化学 需氧量 2019.12.5 05341727 24.5mg/L±1.0 24.9mg/L 合格 氨氮 2019.12.6 BW0598 1.25mg/L±0.06 1.28mg/L 合格 质控样来源 环境保护部标准样品研究所 表8-4 噪声仪器校验表 校准日期 声级计校准型号 声级计仪器编号 检测前校准值dB(A) 检测后校准值dB(A) 前后差值dB(A) 2019.12.5 AWA6221A JKCY-015 93.9 94.0 0 2019.12.6 AWA6221A JKCY-015 93.9 94.0 0 表8-5 大气采样器校准记录仪 校准日期 大气采样器 型号 大气采样器 编号 校准值（L/min） 流量标准值（L/min） 允许误差范围（L/min） 结果评价 2019.12.5 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 JKCY-049 0.512 0.500 ±0.025 合格 2019.12.6 崂应2050空气/智能TSP综合采样器 JKCY-049 0.509 0.500 ±0.025 合格 九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表9-1。 表9-1 废气监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 评价标准 ○1项目厂界上风向1米处 颗粒物 3次/天， 连续2天 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表6新建企业大气污染物排放浓度限值 ○2项目厂界下风向1米处 ○3项目厂界下风向1米处 1#烧制废气排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 3次/天， 连续2天 《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值、修改单中表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值 2#烧制废气排气筒出口 3#烧制废气排气筒出口 （2）、废水监测内容 废水监测内容见表9-2。 表9-2 废水监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 评价标准 废水 化粪池排口 pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 每天3次，连 续2天 《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求 （3）、噪声监测内容 噪声监测内容见表9-3。 表9-3 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 评价标准 Z1 厂界东外1m 连续等效A声级 昼夜监测一次，连续2天 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）3类标准 Z2 厂界南外1m Z3 厂界西外1m Z4 厂界北外1m 十、验收监测期间生产工况记录 2019年12月5日至12月6日，湖南精科检测有限公司对湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，具体如下： 表10-1 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 生产线 监测日期 设计生产负荷 (件/天) 实际运行负荷(件/天) 负荷率（%） 釉下五彩瓷极品工艺 2019.12.5 33 25 78 2019.12.6 26 80 釉下五彩手绘 2019.12.5 333 283 85 2019.12.6 269 81 釉下五彩贴花 2019.12.5 666 506 76 2019.12.6 552 83 大师手工作品 2019.12.5 6 4 76 2019.12.6 4 79 十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 无组织废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表11-1 采样期间气象参数 日 期 采样日期 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） ○1项目厂界上风向1米处 2019.12.5 11.4 98.2 东北 1.2 2019.12.6 9.8 98.4 东北 1.2 ○2项目厂界下风向1米处 2019.12.5 11.5 98.1 东北 1.2 2019.12.6 9.8 98.3 东北 1.1 ○3项目厂界下风向1米处 2019.12.5 11.5 98.2 东北 1.1 2019.12.6 9.9 98.3 东北 1.2 本次验收废气排放检测数据见下表： 表11-2 无组织废气排放监测数据一览表 监测点位 监测项目 监测日期 检测结果（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 ○1项目厂界上风向1米处 颗粒物 2019.12.5 0.195 0.237 0.214 1.0 2019.12.6 0.176 0.217 0.195 ○2项目厂界下风向1米处 2019.12.5 0.248 0.309 0.232 2019.12.6 0.229 0.29 0.266 ○3项目厂界下风向1米处 2019.12.5 0.265 0.328 0.285 2019.12.6 0.246 0.308 0.284 注：标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表6新建企业大气污染物排放浓度限值。 检测数据表明，验收检测期间厂区无组织颗粒物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表6新建企业大气污染物排放浓度限值。

（2）有组织废气 表11-3 有组织废气排放监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测项目 检测结果 标准 限值 第1次 第2次 第3次 1#烧制废气排气筒出口 2019.12.5 标干风量（m3/h） 1002 955 904 / 含氧量（%） 18.4 18.2 18.1 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 9.2 8.5 10.5 / 折算浓度（mg/m3） 10.6 9.1 10.9 30 排放速率（kg/h） 0.00922 0.00812 0.00949 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 5 8 6 / 折算浓度（mg/m3） 6 9 6 30 排放速率（kg/h） 0.00501 0.00764 0.00542 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 20 22 21 / 折算浓度（mg/m3） 23 24 22 150 排放速率（kg/h） 0.0200 0.0210 0.0190 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 1.26 1.04 1.17 / 折算浓度（mg/m3） 1.45 1.11 1.21 3 排放速率（kg/h） 0.00126 0.000993 0.00106 / 2019.12.6 标干风量（m3/h） 917 930 942 / 含氧量（%） 18.3 18.1 18.2 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 8.7 8.1 9.6 / 折算浓度（mg/m3） 9.7 8.4 10.3 30 排放速率（kg/h） 0.00798 0.00753 0.00904 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 5 7 6 / 折算浓度（mg/m3） 6 7 6 30 排放速率（kg/h） 0.00459 0.00651 0.00565 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 23 26 24 / 折算浓度（mg/m3） 26 27 26 150 排放速率（kg/h） 0.0211 0.0242 0.0226 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 1.34 1.16 1.08 / 折算浓度（mg/m3） 1.49 1.20 1.16 3 排放速率（kg/h） 0.00123 0.00108 0.00102 / 注：标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值、修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值； （续）表11-3 有组织废气排放监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测项目 检测结果 标准 限值 第1次 第2次 第3次 2#烧制废气排气筒出口 2019.12.5 标干风量（m3/h） 895 905 921 / 含氧量（%） 17.9 17.7 17.8 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 11.2 10.6 12.2 / 折算浓度（mg/m3） 10.8 9.6 11.4 30 排放速率（kg/h） 0.0100 0.00959 0.0112 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 4 7 6 / 折算浓度（mg/m3） 4 6 6 30 排放速率（kg/h） 0.00358 0.00634 0.00553 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 17 15 16 / 折算浓度（mg/m3） 16 14 15 150 排放速率（kg/h） 0.0152 0.0136 0.0147 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 0.89 0.81 0.96 / 折算浓度（mg/m3） 0.86 0.74 0.90 3 排放速率（kg/h） 0.000797 0.000733 0.000884 / 2019.12.6 标干风量（m3/h） 884 883 889 / 含氧量（%） 17.8 17.6 17.9 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 13.5 10.3 11.1 / 折算浓度（mg/m3） 12.7 9.1 10.7 30 排放速率（kg/h） 0.0119 0.00909 0.00987 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 4 6 5 / 折算浓度（mg/m3） 4 5 5 30 排放速率（kg/h） 0.00354 0.00530 0.00445 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 16 17 17 / 折算浓度（mg/m3） 15 15 16 150 排放速率（kg/h） 0.0141 0.0150 0.0151 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 1.02 0.97 0.91 / 折算浓度（mg/m3） 0.96 0.86 0.88 3 排放速率（kg/h） 0.000902 0.000857 0.000809 / 注：标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值、修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值； （续）表11-3 有组织废气排放监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测项目 检测结果 标准 限值 第1次 第2次 第3次 3#烧制废气排气筒出口 2019.12.5 标干风量（m3/h） 1015 1004 1038 / 含氧量（%） 18.2 18.3 18.1 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 14.5 12.6 13.7 / 折算浓度（mg/m3） 15.5 14.0 14.2 30 排放速率（kg/h） 0.0147 0.0127 0.0142 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 5 9 4 / 折算浓度（mg/m3） 5 10 4 30 排放速率（kg/h） 0.00508 0.00904 0.00415 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 21 18 19 / 折算浓度（mg/m3） 23 20 20 150 排放速率（kg/h） 0.0213 0.0181 0.0197 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 0.75 0.82 0.93 / 折算浓度（mg/m3） 0.80 0.91 0.96 3 排放速率（kg/h） 0.000761 0.000823 0.000965 / 2019.12.6 标干风量（m3/h） 1015 968 980 / 含氧量（%） 18.4 18.1 18.2 / 颗粒物 实测浓度（mg/m3） 13.8 14.7 15.6 / 折算浓度（mg/m3） 15.9 15.2 16.7 30 排放速率（kg/h） 0.0140 0.0142 0.0153 / 二氧化硫 实测浓度（mg/m3） 7 4 5 / 折算浓度（mg/m3） 8 4 5 30 排放速率（kg/h） 0.00711 0.00387 0.00490 / 氮氧化物 实测浓度（mg/m3） 20 22 24 / 折算浓度（mg/m3） 23 23 26 150 排放速率（kg/h） 0.0203 0.0213 0.0235 / 氟化物 实测浓度（mg/m3） 0.82 0.97 0.85 / 折算浓度（mg/m3） 0.95 1.00 0.91 3 排放速率（kg/h） 0.000832 0.000939 0.000833 / 注：标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值、修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值； 检测数据表明，验收检测期间厂区有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值、氟化物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值；项目有组织废气可实现达标排放。 （3）废水 本次验收厂区废水水质检测数据见下表： 表11-4 厂区化粪池排口水质监测数据一览表 采样点位 采样日期 样品状态 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） pH值 悬浮物 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 动植物油 化粪池排口 2019.12.5 第1次 微黄微臭较清 6.88 18 169 51.2 31.5 0.91 第2次 微黄微臭较清 6.74 22 174 52.2 27.6 0.94 第3次 微黄微臭较清 6.69 15 154 51.8 30.8 0.89 2019.12.6 第1次 微黄微臭较清 6.78 20 195 53.2 31.9 0.93 第2次 微黄微臭较清 6.85 19 176 55.1 29.8 0.88 第3次 微黄微臭较清 6.67 16 182 52.6 32.4 0.92 标准限值 6~9 120 100 40 10 / 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 / 注：标准执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求 检测数据表明，验收检测期间项目化粪池排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮浓度均满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求。 （4）噪声 本次验收厂界环境噪声检测数据见下表： 表11-5 厂界环境噪声检测结果 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2019.10.20 54.3 42.6 2019.10.21 54.0 42.8 厂界南 2019.10.20 54.4 43.0 2019.10.21 54.6 43.1 厂界西 2019.10.20 55.5 42.7 2019.10.21 55.2 43.7 厂界北 2019.10.20 55.1 43.4 2019.10.21 55.9 42.5 执行标准 65 55 是否达标 达标 达标 注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 经监测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为54.0～55.9dB(A)，夜间噪声值范围为42.5~43.7dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 11.3工程建设对环境的影响 本项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 无组织废气： 检测数据表明，验收检测期间厂区无组织颗粒物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表6新建企业大气污染物排放浓度限值；项目无组织废气可实现厂界达标排放。 有组织废气： 检测数据表明，验收检测期间厂区有组织废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)修改单表7陶瓷工业大气污染物排放限值修改方案浓度限值、氟化物排放浓度满足《陶瓷工业污染物排放标准》(GB25464-2010)表5新建企业大气污染物排放浓度限值；项目有组织废气可实现达标排放。 废水： 检测数据表明，验收检测期间项目化粪池排口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油浓度均满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表2间接排放要求。 噪声： 检测数据表明，验收检测期间本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为54.0～55.9dB(A)，夜间噪声值范围为42.5~43.7dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 12.2 工程建设对环境的影响 本项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。 12.3综合结论 项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.4建议 （1）提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：湖南精科检测有限公司  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 醴陵尚方窑瓷业有限公司湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 湖南醴陵经济开发区（原醴陵陶瓷科技园）B区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 日用陶瓷制品制造（C3073） | 建设性质 | (新建(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件 | 实际生产能力 | 年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件 | 环评单位 | 湖南景玺环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 醴陵市环境保护局 | 审批文号 | 醴环评表[2017]92号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年1月 | 竣工日期 | 2018年9月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 醴陵尚方窑瓷业有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 76%~85% |
|  | 投资总概算（万元） | 2500万元 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 1.20 |
|  | 实际总投资（万元） | 2500万元 | 实际环保投资（万元） | 14 | 所占比例（%） | 0.56 |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理 （万元） | 8 | 噪声治理 （万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态 （万元） | / | 其它 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 醴陵尚方窑瓷业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019年12月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:环评批复

## 附件3:委托函

## 附件4:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

## 附件5:企业营业执照

## 附件6：设备表盖章

附件7:自查报告

湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目自查报告

2018年9月，我公司建设的湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目投入运行，我司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、并对照本项目环境影响评价报告表和醴陵市环境保护局的审批决定等要求对本项目进行环保验收自查，得出结论如下：

一、工程建设基本情况

1）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目名称：湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目

建设性质：新建

建设地点：湖南醴陵经济开发区（原醴陵陶瓷科技园）B区

主要建设内容：年生产釉下五彩瓷极品工艺瓷1万件，釉下五彩手绘10万件，釉下五彩贴花20万件，大师手工作品2000件。

- 建设过程及环保审批情况

醴陵尚方窑瓷业有限公司于2017年3月1日委托湖南景玺环保科技有限公司编制《湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目环境影响报告表》，该报告表于2017年5月8日通过醴陵市环境保护局审批，审批文号为醴环评表[2017]92号；

目前该项目已建成投入运营，生产及环保设施运行状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

3）投资情况

总投资2500万元，其中环保投资14万元，占总投资比例0.56%。

4）验收范围

本次验收内容为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的工程建设内容，于2018年9月建成。

二、工程变动情况

本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

三、环保设施建设情况

1、废气处理措施

项目废气主要来自烧制废气、喷釉废气、打磨废气、修坯废气。

- 烧制废气

项目设有三台梭式窑，燃料为天然气，烧制废气分别由3根15米高排气筒引至高空排放。

- 喷釉、打磨、修坯废气

项目喷釉废气采用集气罩收集后与打磨、修坯废气共用一套布袋除尘设施处理后外排。

2、废水处理措施

项目废水主要为生活废水、车间地面清洁废水。项目生活污水经三级化粪池（容积为27m3）处理后进入园区污水处理设施处理；车间地面清洁废水经三级沉淀池（总容积为18m3）处理后回用生产线。

3、固体废物

项目产生的固废主要为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

①沉淀池污泥

项目沉淀池产生的污泥收可直接作为原料回用于项目生产。

②废瓷器

项目在产品成型过程中不可避免会因操作或机械运行情况等原因造成废瓷器，可直接作为原料回用于项目生产。

③铁渣

项目产生的铁渣收集后外卖给回收单位。

④废包装袋

项目产生的废包装材料由物资公司回收处置。

⑤生活垃圾

生活垃圾定点收集后委托环卫部门及时清运处理。

- 噪声防治措施

本项目在正常生产情况下，噪声主要来源于各车间的机械设备运行噪声等。

建设单位对以上噪声源采取以下措施：

1）项目选择低噪声设备；

2）合理安排作业时间；

3）合理布局设备，设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标；

4）厂房隔声，设备局部减振、消声；

5）定期对设备进行日常维护和检修，降低设备异常产生的异响。

四、自查结论

经过我司自查，本项目工程内容基本按照环评报告和审批意见建设，无重大变更情况，各项环保设施及污染治理措施基本得到落实，符合建设项目竣工环境保护条件。

醴陵尚方窑瓷业有限公司

2019年11月

附件8：验收意见及签到表

## 附件9：公示截图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2 项目监测布点图

## 附图3 部分现场照片

| 化粪池排口采样 | 有组织废气采样 |
| --- | --- |
| 厂界东采样 | 厂界南采样 |
| 厂界西采样 | 厂界北采样 |
| 无组织废气下风向采样 | 无组织废气下风向采样 |

# Text boxes

仅用于湖南醴陵釉下五彩瓷文化创意服务中心建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

粗加工

原材料

配料

成型

烘干

打磨

废气

废气

成坯

入库

检验

烧成

成品

装坯

废气

项目地

有组织废气

无组织废气

▲噪声监测点

☆废水监测点

3#

2#

1#

3#▲

1#▲

2#▲

4#▲

1#