年产3000吨成型生物质颗粒项目

竣工环境保护验收监测报告

精检竣监【2019】206号

建设单位：安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂

编制单位：湖南精科检测有限公司

二O一九年十二月

建设单位法人代表：邓孟雄（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：胡强

编 写 人：陈柳英

| 建设单位： | 安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13762704839 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 413506 | 邮编： | 410000 |
| 地址： | 湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村原红砖厂 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告只对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

目 录

1、项目概况	1

2、 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3、项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及能源消耗	5

3.4水源及水平衡	5

3.5生产工艺	6

3.6项目变动情况	8

4、 环境保护设施	9

4.1污染物治理、处置措施	9

4.1.1废水污染源产生、治理及排放情况	9

4.1.2废气污染源产生、治理及排放情况	9

4.1.3噪声污染源产生、治理及排放情况	11

4.1.4固体废物产生、治理及排放情况	12

4.2其他环保设施	13

4.2.1环保设施投资情况	13

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	15

5.1环评结论	15

5.2环评建议	15

5.3审批部门审批决定	16

6、验收执行标准	16

6.1废水执行标准	16

6.2废气执行标准	16

6.3噪声执行标准	17

6.4固体废物执行标准	17

7、验收监测工作内容	17

7.1污染物监测内容	17

8、 监测分析方法及质量保证	18

8.1废气监测方法及仪器	18

8.2噪声监测方法及仪器	19

8.3质量保证	19

9、验收监测结果	19

9.1生产工况	19

9.2环保设施调试运行效果	20

9.2.1环保设施处理效率监测	20

9.2.2污染物排放监测结果	21

10、验收监测结论	23

10.1环保设施调试运行效果	23

10.2工程建设对环境的影响	24

10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查	25

10.4结论和建议	27

11、建设项目环境保护竣工验收登记表	28

附件1 环评批复	29

附件2 建设单位营业执照	32

附件3 委托函	33

附件4 验收资料真实情况说明	34

附件5 工况证明	35

附件6  验收意见及专家签到表	36

附件7 公示截图	41

附图1 项目地理位置图	42

附图2 平面布置及现场监测点位图	43

附图3 采样照片	44

# 1、项目概况

安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂在湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村，建设年产3000吨成型生物质颗粒生产项目，对废弃资源加以利用，将废弃资源木片木屑加工为成型生物质颗粒，项目总投资90万，主要建设内容包括建设1条将木屑、木片等加工成成型生物质颗粒的生产线及其他配套工程。

项目于2019年5月由湖南知成环保服务有限公司编制完成了《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》，2019年5月13日，安化县环境保护局以安环审（表）[2019]039号对《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》予以批复，详见附件1。

根据国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）,安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂于2019年12月开展本项目的竣工环境保护验收工作，并委托湖南精科检测有限公司进行环保验收监测工作，我公司根据该项目环境影响报告表、项目审批意见和相关监测技术规范编制了验收监测方案，并于2019年12月13日～12月14日进行了现场监测和环境保护管理检查，根据验收监测结果和环境管理检查编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。

# 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国生态环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》，湖南知成环保服务有限公司，2019年3月；

（2）关于关于《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》的批复，安环审（表）[2019]039号，安化县环境保护局，2019年5月13日。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3、项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于益阳市安化县马路镇潺坪村，场地大致呈长方形。大门位于本项目东北侧，东侧混凝土马路位于本项目约160米，便于原材料的运进和产品的运输。厂区由生产车间、仓库和原料堆场组成，从北至南依次为：仓库、生产车间、原料堆场。生产车间位于本项目中间位置，成品库位于生产车间东侧，粉碎区位于生产车间西南侧，制粒区位于粉碎区的南侧，包装区位于生产车间东侧。项目地理位置见附图1；平面布置图见附图2。

## 3.2建设内容

主要建设内容为建设一条年产3000吨生物质颗粒生产线，办公楼，及其配套的环保设施；同时配套建设厂区内道路、绿化隔离带等，总占地面积2000m2。项目于2018年5月开工建设，2018年10月建成，2018年12月试运营。生产规模为年产3000吨生物质颗粒。项目劳动定员9人，工作制为1班制，每班8小时，年工作270天。

项目工程基本情况见表3-1，整体工程情况见表3-2，主要生产设备见表3-3。

表3-1 项目基本情况一览表

| 项目名称 | 年产3000吨成型生物质颗粒项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂 |
| 建设地点 | 湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村原红砖厂 |
| 建设性质 | 新建（补办） |
| 行业类别及代码 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |
| 法人代表 | 邓孟雄 |
| 统一社会信用代码 | 92430923MA4LTD8K1B |
| 环评产品及规模 | 年产3000吨成型生物质颗粒 |
| 实际产品及规模 | 年产3000吨成型生物质颗粒 |
| 占地面积 | 2000平方米 | 建筑面积 | 1823平方米 | 绿化面积 | 80平方米 |
| 开工建设日期 | 2018年5月 | 试运行日期 | 2018年12月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 湖南知成环保服务有限公司，2019年3月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 安化县环境保护局，2019年5月13日，安环审（表）〔2019〕039号 |
| 投资总概算 | 90万元 | 环保投资概算 | 18万元 | 比例 | 20％ |
| 实际总投资 | 90万元 | 实际环保投资 | 18万元 | 比例 | 20％ |
| 劳动定员及工作制度 | 本项目劳动定员9人，不提供住宿，提供中餐，项目采用1班制方式生产，一班8小时，年工作时间270天 |

表3-2 整体工程情况一览表

| 类别 | 项目名称 | 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F，钢架结构，建筑面积为440m2，含1条生产线、生产车间，生产规模为3000吨/年。 |
| 辅助工程 | 值班室 | 1F，砖混结构，占地面积为30m2，包括值班室和办公室 |
| 储运工程 | 仓库 | 1F，钢架结构，原材料库建筑面积为1150m2，用于堆放收集的原材料，成品库建筑面积约为220m2，用于堆放成品。 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区用水由马路镇提供。 |
|  | 供电 | 厂区用电由当地供电网统一供给。 |
| 环保工程 | 噪声治理 | 减震、隔音、绿化等措施。 |
|  | 废气处理 | 车间为密闭空间；粉碎工序连接布袋除尘器、制粒工序和冷却工序连接旋风除尘器，旋风除尘器尾气连接布袋除尘器，沉降在车间的粉尘清扫。烘干炉废气通过旋风除尘器+一级水喷淋+15m高排气筒排放。 |
|  | 废水处理 | 厂区提供中餐、不提供住宿，主要废水为员工生活污水，经化粪池处理后用于浇灌周边农田、菜地，不外排。 |
|  | 固废处置 | 收集的粉尘回用至生产工艺；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 |

表3-3 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 与环评一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1 | 台 | 一致 |
| 2 | 制粒机 | 2 | 台 | 一致 |
| 3 | 冷却机 | 1 | 台 | 一致 |
| 4 | 提升机 | 1 | 台 | 一致 |
| 5 | 自动缝包机 | 1 | 台 | 一致 |
| 6 | 旋风除尘器 | 2 | 台 | 一致 |
| 7 | 布袋除尘器 | 2 | 组 | 一致 |
| 8 | 吸尘器 | 1 | 台 | 无 |
| 9 | 皮带输送机 | 5 | 台 | 4个皮带，3个搅龙 |
| 10 | 铲车 | 3 | 台 | 2台 |
| 11 | 变压器 | 1 | 台 | 一致 |
| 12 | 切片机 | 1 | 台 | 一致 |
| 13 | 烘干机 | 1 | 台 | 一致 |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗见下表3-4。

表3-4 原辅材料情况一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木屑 | 约700吨/a | 市场外购，家具厂 |
| 2 | 木片 | 约3000吨/a | 市场外购，木材厂 |
| 3 | 电 | 3.5万kW·h/a | / |
| 4 | 水 | 300t/a | / |
| 5 | 生物质燃料 | 35t/a | / |
| 6 | 包装袋 | 3万个/年 | 回收利用 |
| 7 | 除尘滤袋 | 80个/年 | 自己清洗，循环利用 |

## 3.4水源及水平衡

项目生产过程中无生产废水产生；项目废水主要为生活废水，经颗粒厂化粪池处理后用于周边农田灌溉，菜地浇菜。项目水平衡详见图3-1。

图3-1 项目生产用水平衡图  单位 m3/a

## 3.5生产工艺

生产工艺流程及污染物产生节点见下图3-2。

图3-2  生产工艺流程图

工艺流程说明：

①切片、破碎

将木材原材料送至切片机切片后送至粉碎机进行破碎成原料木屑，切片破碎过程产生一定量的粉尘，与切片粉碎机的噪声。

②粉碎

原材料通过皮带运输机的输送带，进入粉碎机进料口进行粉碎。粉碎就是将大块径固体原材料变为尺寸更小的颗粒。由于收购的原材料中有大块径，因此需进行粉碎，以免影响后续制粒工序正常运行。

③烘干

破碎完的木屑经皮带输送至烘干机进行烘干，烘干机采用生物质燃烧机进行供热，烘干过程中产生粉尘与废气。

④制粒

制粒机主机传动采用高效皮带传动,电动机通过齿轮箱驱动主轴，主轴带动磨盘转动，压辊绕压辊轴旋转,主轴转动的同时带动压辊自转。生物质原料被送入平模机的喂料室，物料均落在平模上。主轴带动磨盘转动，压辊连续不断地滚过料层，将物料挤压进入模孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程，一定时间后以圆柱状态被挤出，切刀将物料切断，形成颗粒，甩料盘将颗粒送出。

粉碎之后的原材料从进料口进料，在高温高压条件下，水分以水蒸气的方式通过屋

顶排气扇排放至大气环境，原材料压制成成型生物质颗粒，经皮带运输机输送至下一道工序。制粒过程采用电加热，制粒的过程中,应经常检查物料的湿度和温度.湿度的检查方法是:用手轻捏后,物料可成块为好，温度要因制粒品种的不同而不同,要稳定地控制在75-95℃之间。

⑤冷却

压制成型的生物质颗粒一般温度在50-60℃，包装情况下需要进行冷却，经过风机冷却后出料进行包装。

⑥包装

成型生物质颗粒经输送带运送至提升机，对位置进行提升，再经过风机冷却，包装成袋。

项目整个生产过程在一条密闭流水线上完成，只有原材料输送、制粒进料输送、成品输送为敞开式。密闭操作的工序配备旋风和布袋除尘器进行粉尘治理，敞开操作的工序降落的粉尘进行清扫回用。

## 3.6项目变动情况

- 环评要求烘干废气处理采用旋风除尘器+一根15米排气筒排放，经现场查看，企业采用旋风除尘+一级水喷淋+15米排气筒排放。采用此设施后，烘干废气能更好的达标排放，有利于环境保护，变动可行。

- 粉碎，制粒工序沉降在车间的粉尘进行定期清扫+吸尘器处理。 现场实际只是进行定期清扫，无吸尘器。由于车间粉尘经过厂房阻隔沉降于车间内，对外环境影响比较小，故定期清扫即可。项目变动情况见表3.6-1。

表3.6-1 项目变动情况一览表

| 环评及批复要求 | 实际建设 | 合理性分析 |
| --- | --- | --- |
| 烘干废气处理采用旋风除尘器+15米排气筒排放 | 旋风除尘+一级水喷淋+15米排气筒排放 | 采用此设施后，烘干废气能更好的达标排放，有利于环境保护，变动可行。 |
| 粉碎，制粒工序沉降在车间的粉尘进行定期清扫+吸尘器处理 | 现场实际只是进行定期清扫，无吸尘器 | 由于车间粉尘经过厂房阻隔沉降于车间内，对外环境影响比较小，故定期清扫即可。 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生可能导致重大变动的情况，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。该项项目建设内容、地点、规模和环境保护措施基本按照环评及批复要求建设，以上变动不属于重大变动。

# 环境保护设施

## 4.1污染物治理、处置措施

### 4.1.1废水污染源产生、治理及排放情况

项目生产过程中无生产废水产生；项目废水主要为生活废水，经企业化粪池处理后用于周边农田灌溉；项目废水排放及处理措施见表4-1。

表4-1  废水污染源产生、治理及排放措施

| 序号 | 污水类型 | 主要污染物 | 产生量（m3/a） | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、 动植物油 | 240 | 经马路镇潺坪环保木屑颗粒厂化粪池处理后 用于周边农田灌溉，菜地种菜 | 不外排 |

| 导流沟 | 化粪池 |
| --- | --- |

图 4-1 生活废水处理设施

### 4.1.2废气污染源产生、治理及排放情况

本项目产生的废气主要是原材料异味、汽车尾气、烘干炉废气、水蒸气和工艺废气。

1、原材料异味

本项目生产原材料有一定的异味，为无组织废气。气味种类和大小取决于原材料的种类。该气味为天然植物气味，对环境影响较小。

2、汽车尾气

本项目的汽车尾气主要为原材料运输车和成品运输车产生的废气，原材料每年需要运输约400车次，成品每年需要运输约350车次。机动车在项目内缓慢行驶，车速一般为5～15km/h，此时排放的大气污染物主要为NOX、CO等。产生量较小，厂区四周开阔，容易扩散，对环境影响较小。

3、水蒸气

水蒸气是制粒工序中由于高温作用将原材料中的水分蒸发，经排气扇通过屋顶排放至大气环境，水蒸气中无有害物，影响较小。

4、工艺废气

本项目物料粉碎、储存、传送、生产等过程会产生粉尘，因此，本项目的工艺废气包括两部分：物料粉碎、制粒、冷却过程产生的颗粒物及物料烘干过程产生的废气。粉碎工序连接布袋除尘器，对粉尘进行收集；制粒、冷却工序产生的尾气通过密闭管道进入旋风除尘器处理收集，旋风除尘器处理粉尘后的尾气再通过密闭管道与布袋除尘器相连，进行进一步处理；烘干废气通过旋风除尘器+一级水喷淋+15米排气筒排放。项目废气排放及处理措施见表4-2。

表4-2  废气污染源产生、治理及排放措施

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 处理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程 | 粉碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器收集 | 大气环境 |
|  |  | 制粒、冷却 |  | 旋风除尘器+布袋除尘器收集 |  |
|  |  | 烘干 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 旋风除尘器+一级水喷淋+15米排气筒 |  |
| 2 | 储存、运输、装卸 | 颗粒物 | 自然扩散 | 大气环境 |

| 布袋除尘器 | 排气筒 |
| --- | --- |
| 一级水喷淋沉淀池 | 密闭生产 |

图4-1 废气处理设施

### 4.1.3噪声污染源产生、治理及排放情况

本项目噪声主要是粉碎机、制粒机、布袋除尘器、铲车等设备产生的噪声。企业采取以下措施可有效降低噪声影响。项目噪声源强表4-3。

①合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

②选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

③定期对设备进行检修、维护。

表4-3  噪声污染源源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 70~75 |
| 2 | 皮带输送机 | 70~80 |
| 3 | 布袋除尘器 | 75~80 |
| 4 | 旋风除尘器 | 75-80 |
| 5 | 制粒机 | 75~80 |
| 6 | 提升机 | 70~75 |
| 7 | 自动缝包机 | 60~70 |
| 8 | 冷却机 | 60~65 |
| 9 | 铲车 | 60~70 |
| 10 | 变压器 | 50~60 |
| 11 | 吸尘器 | 55~60 |
| 叠加噪声 | 80~85 |

### 4.1.4固体废物产生、治理及排放情况

本项目固体废物主要是除尘器收集的粉尘、生产过程的次品、边角料、生活垃圾及烘干炉炉灰。本项目生产过程中的次品、边角料、布袋除尘及车间清扫过程中收集的粉尘，可作为原料全部回用于生产。

①除尘器收集的粉尘、次品、边角料

本项目收集的粉尘包括三个部分：旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘以及沉降到地面收集的粉尘。旋风除尘器收集的粉尘3.730t/a，布袋除尘器收集的粉尘0.389t/a，沉降到地面收集的粉尘2.6374t/a。本项目收集的粉尘量为6.7564t/a，全部回用于生产工艺，不外排。项目产生的边角料，次品也全部回用于生产，对环境影响比较小。

②生活垃圾

生活垃圾的产生量员工按0.5kg/（人·天），其中劳动定员为9人，年工作时间为270天，则生活垃圾量为4.5kg/d(1.215t/a)，统一交由环卫部门进行无害化处理。

③炉灰

烘干炉产生的炉灰，所产生的量为2t/a，厂区设置防风防雨的储存堆场，炉灰统一收集后出售给周边农户用于农田作为无机肥料，不外排，对周边环境影响很小。

项目固体废物产生、处置情况见下表4-4。

表4-4 固体废物产生、治理及排放措施

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生量（t/a） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器收集的粉尘、次品、边角料 | 一般 固体废物 | 6.7564 | 收集后回用于生产线 |
| 2 | 生活垃圾 |  | 1.125 | 由环卫部门送至生活垃圾填埋场处理 |
| 3 | 炉灰 |  | 2 | 统一收集后出售给周边农户用于农田作为无机肥料，不外排。 |

## 4.2其他环保设施

## 4.2.1环保设施投资情况

本项目总投资为90万元，其中环保投资18万元，占总投资20%，项目目前场地并未硬化，根据业主提供的信息，马路镇会统一铺设水泥路，修建新的化粪池。环保投资一览表4-5，环评“三同时”落实情况见表4-6。

表4-5  环保投资一览表

| 时段 | 环保措施 | 预期效果 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 粉粹 | 布袋除尘器收集 | 达标排放 | 15 |
|  | 制粒 | 产生的尾气通过密闭管道进入旋风除尘器处理收集，旋风除尘器处理粉尘后的尾气再通过密闭管道与布袋除尘器相连，进行进一步清理。 |  |  |
|  | 冷却 |  |  |  |
|  | 烘干 | 烘干炉废气通过旋风除尘器+一级水喷淋+15m高排气筒排放。 |  |  |
|  | 储存运输 | 储存、运输等敞开工序通过清扫。 |  |  |
|  | 废水 | 化粪池 | 灌溉农田、菜地 | 1 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、消音器等 | 减少噪声扰民 | 1 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门定期清运处理 | 无害化处置 | 1 |
|  |  | 收集的粉尘回用至生产工艺 |  |  |
| 合计 | 18 |

表4-6 项目“三同时”检查及竣工验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 环评中环保设施及验收内容 | 验收检查实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器收集 | 布袋除尘器收集 |
|  | 制粒 |  | 产生的尾气通过密闭管道进入旋风除尘器处理收集，旋风除尘器处理粉尘后的尾气再通过密闭管道与布袋除尘器相连，进行进一步清理。 | 产生的尾气通过密闭管道进入旋风除尘器处理收集，旋风除尘器处理粉尘后的尾气再通过密闭管道与布袋除尘器相连，进行进一步清理。 |
|  | 冷却 |  |  |  |
|  | 烘干 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 烘干炉废气通过旋风除尘器+15m高排气筒排放。 | 烘干炉废气通过旋风除尘器+一级水喷淋+15m高排气筒排放。 |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 化粪池 |
| 噪声 | 各类生产设备 | 各种生产设备减震垫设置， 消音、隔音设施 | 设置绿化隔离带，厂房隔音 |
| 固废 | 布袋除尘装置收集的粉尘，厂区沉降粉尘 | 回用于生产 | 回用于生产 |
|  | 炉灰 | 用于农田菜地作无机肥料 | 用于农田菜地作无机肥料 |
|  | 办公生活垃圾 | 环卫部门清运处理 | 环卫部门清运处理 |
| 厂区排风扇 | 垃圾桶 |
| 炉灰暂存处 | 厂区雨水沟 |
| 图 4-1 其他环保设施 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评结论

综上所述，项目所在地环境质量较好，项目符合国家的有关环保政策、规划，并针对拟建项目产生的废水、废气、固体废弃物、噪声等采取有效的环保措施，污染物可实现达标排放，符合国家有关环保要求，从环境保护的角度考虑，本项目的选址及建设基本可行。

## 5.2环评建议

（1）根据“三同时”的要求，建设项目污染物处理设施的设计、施工必须与主体建筑的设计、施工同步进行，竣工时能同时投入使用，做到社会效益，环境效益和经济效益相统一。

（2）协调好与居民的关系，避免产生环境纠纷。

（3）搞好厂内的环境卫生，配合环保部门做好环保工作。

（4）加强环境管理，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实。

## 5.3审批部门审批决定

项目于2019年3月由湖南知成环保科技有限公司编制完成了《年产3000吨生物质颗粒建设项目环境影响评价报告表》，2019年5月13日，安化县环境保护局以安环审（表）[2019]039号对《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》予以批复，具体内容见附件1。

# 6、验收执行标准

根据安化县环境保护局以安环审（表）[2019]039号文和《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》中相关要求，本项目污染物排放标准执行如下：

## 6.1废水执行标准

项目生产过程中无生产废水产生；项目废水主要为生活废水，经马路镇潺坪环保木屑颗粒厂原有化粪池处理后用于周边农田灌溉，故此项目本次验收废水不进行监测。

## 6.2废气执行标准

项目有组织废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉二级标准，评价标准及限值具体见表6-1、6-2、6-3。

表6-1 有组织废气（颗粒物）评价标准及限值

| 炉窑类别 | 标准级别 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 烟（粉尘）浓度（mg/m3） |
| 干燥炉、窑 | 二级 | 200 |
| 执行标准 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉二级标准 |

表6-2 有组织废气（二氧化硫）评价标准及限值

| 污染物名称 | 标准级别 | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 燃煤（由）炉窑 | 二 | 850 |

表6-3有组织废气（氮氧化物）评价标准及限值

| 污染物项目 | 燃煤锅炉限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 300 | 烟囱或者烟道 |

项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值要求，评价标准及限值具体见表6-2。

表6-2 无组织废气评价标准及限值

| 监测位置 | 监测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上、 下风向监测点 | 颗粒物 | mg/m3 | 1.0 |
| 执行标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值要求 |

## 6.3噪声执行标准

项目厂界环境噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，评价标准及限值具体见表6-3。

表6-3 厂界环境噪声评价标准及限值

| 监测点位 | 标准级别 | 标准值 Leq[dB(A)] | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周外1m处 （东、西、南、北面） | 2类 | 60（昼间）；50（夜间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 6.4固体废物执行标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。

# 7、验收监测工作内容

## 7.1污染物监测内容

7.1.1废气监测内容

有组织废气监测内容见表7-1.

表7-1  有组织废气监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 烘干炉废气 | 旋风除尘器处理后排气筒出口 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

无组织废气监测内容见表7-2。

表7-2  无组织废气监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向1# | 颗粒物 | 3次每天，连续2天 |
| 厂界下风向2# |  |  |
| 厂界下风向3# |  |  |

7.1.2厂界环境噪声监测内容

噪声监测内容详见表7-3。

表7-3  噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外东侧1m处▲1# | 厂界环境噪声 | 2次每天，连续2天 |
| 厂界外南侧1m处▲2# |  |  |
| 厂界外西侧1m处▲3# |  |  |
| 厂界外北侧1m处▲4# |  |  |

# 监测分析方法及质量保证

## 8.1废气监测方法及仪器

监测分析方法按国家标准分析方法和国家环保总局颁布的监测分析方法及有关规定执行。分析方法与检测仪器见表8-1。

表8-1 废气分析方法与检测仪器

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 颗粒物的测定 第一号修改单（GB/T15432-1995/XG1 2018) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
| 有组织废气 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 (HJ/T 57-2017) | TH-880F微电脑 烟尘平行采样仪，JKCY-032 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ 693-2014) | TH-880F微电脑 烟尘平行采样仪，JKCY-032 | 3mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法（HJ836-2017） | DV215CD电子天平JKFX-012 | 1.0mg/m3 |

## 8.2噪声监测方法及仪器

噪声监测方法与检测仪器见表8-2。

表8-2 噪声监测分析方法与检测仪器

| 监测项目 | 使用仪器 | 监测分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | AWA5688型 多功能声级计JKCY-016 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） | / |

## 8.3质量保证

（1）现场采样和监测必须保证生产及设备正常运转，环保处理设施正常运行。

（2）监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书持证上岗。

（3）现场测试仪器在测试前进行校准，并保证仪器在有效检定期内。

（4）按照国家和行业标准合理布设监测点位，保证各点位布设的科学性和可比性。

（5）现场采样和测试严格按照《验收监测方案》进行，并对验收监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的，对原因进行详细说明。

（6）为保证监测数据准确可靠，在样品的采集、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境监测技术规范》等国家有关技术规定和标准的要求进行质量保证。

（7）按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报监测记录和分析测试结果，并按有关规定和要求进行三级审核。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

2019年12月13日和14日，湖南精科检测有限公司对安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂年产3000吨生物质颗粒项目进行了现场监测。根据生态环境部“公告2018年第9号”《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》对建设项目竣工环保验收监测的技术要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。验收监测期间项目的运行负荷（由业主提供）见表9-1，监测期间气象情况见表9-2。

表9-1 监测期间运行工况表

| 监测日期 | 名称 | 设计日产生量（t） | 监测当天实际日产生量（t） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.13 | 生物质颗粒 | 11 | 11 | 100 |
| 2019.12.14 |  | 11 | 10 | 91 |
| 备注：年工作时间270天。 |

表9-2 监测期间气象条件记录表

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向1# | 2019.12.13 | 12.4 | 100.3 | 北 | 1.3 |
|  | 2019.12.14 | 12.1 | 100.3 | 北 | 1.2 |
| 厂界下风向2# | 2019.12.13 | 12.5 | 100.3 | 北 | 1.2 |
|  | 2019.12.14 | 12.2 | 100.3 | 北 | 1.3 |
| 厂界下风向3# | 2019.12.13 | 12.5 | 100.3 | 北 | 1.2 |
|  | 2019.12.14 | 12.2 | 100.3 | 北 | 1.3 |

## 9.2环保设施调试运行效果

### 9.2.1环保设施处理效率监测

经现场调查，项目有组织废气进口不具备采样条件，项目产生的废气（颗粒物）为无组织排放，生活废水经马路镇潺坪环保木屑颗粒厂原有化粪池处理后不外排。因此本次验收不进行环保设施处理效率监测。

### 9.2.2污染物排放监测结果

9.2.2.1废气监测结果

废气监测结果见表9-3，9-4，监测点位见附图3。

表9-3 有组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| A1旋风除尘器处理后排气筒出口 | 2019.12.13 | 标干风量（m3/h） | 13170 | 13083 | 13314 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 18.2 | 18.2 | 18.2 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 11.2 | 10.4 | 9.6 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 48.0 | 44.6 | 41.1 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.148 | 0.136 | 0.128 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 11 | 13 | 10 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 47 | 56 | 43 | 850 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.145 | 0.170 | 0.133 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 32 | 32 | 32 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 137 | 137 | 137 | 300 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.421 | 0.419 | 0.426 | / |
|  | 2019.12.14 | 标干风量（m3/h） | 13331 | 13232 | 13116 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 18.3 | 18.2 | 18.4 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 10.7 | 10.6 | 9.2 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 47.6 | 45.4 | 42.5 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.143 | 0.140 | 0.121 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 11 | 10 | 9 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 49 | 43 | 42 | 850 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.147 | 0.132 | 0.118 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 33 | 31 | 29 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 147 | 133 | 134 | 300 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.440 | 0.410 | 0.380 | / |
| 注：1.标准参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中干燥炉二级标准及表4标准； 2.氮氧化物参考《锅炉大气污染物排放标准》（13271-2014）表3标准限值； 3.燃料：生物质； 4.排气筒高度：15m。 |

表9-4 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂界上风向1# | 2019.12.13 | 0.157 | 0.195 | 0.176 |
|  | 2019.12.14 | 0.175 | 0.212 | 0.193 |
| 厂界下风向2# | 2019.12.13 | 0.245 | 0.283 | 0.264 |
|  | 2019.12.14 | 0.227 | 0.250 | 0.246 |
| 厂界下风向3# | 2019.12.13 | 0.280 | 0.301 | 0.246 |
|  | 2019.12.14 | 0.262 | 0.318 | 0.299 |
| 标准限值 | 1.0 |
| 注：标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 |

由表9-3，9-4可知，验收监测期间，项目有组织废气监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中干燥炉二级标准及表4标准，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2标准；无组织废气监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值要求。

9.2.2.2厂界环境噪声监测结果

噪声监测结果见表9-5，监测点位置见附图2。

表9-5  厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界外东侧1m处▲1# | 2019.12.13 | 56.5 | 45.4 |
|  | 2019.12.14 | 55.3 | 45.6 |
| 厂界外南侧1m处▲2# | 2019.12.13 | 55.8 | 44.5 |
|  | 2019.12.14 | 56.0 | 45.4 |
| 厂界外西侧1m处▲3# | 2019.12.13 | 54.4 | 45.8 |
|  | 2019.12.14 | 53.8 | 44.7 |
| 厂界外北侧1m处▲4# | 2019.12.13 | 53.7 | 44.9 |
|  | 2019.12.14 | 54.0 | 43.6 |
| 标准限值 | 60 | 50 |
| 注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 |

由表9-5可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间、夜间厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

9.2.2.3污染物排放总量核算

经查阅《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影戏评价报告表》及其批复，本项目并无总量控制要求。

# 10、验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

10.1.1环保设施处理效率监测结果

经现场调查，项目有组织废气进口不具备采样条件，项目产生的废气（颗粒物）为无组织排放，生活废水经马路镇潺坪环保木屑颗粒厂原有化粪池处理后不外排。因此本次验收不进行环保设施处理效率监测。

10.1.2污染物排放监测结果

（1）本次验收监测期间，项目有组织废气监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中干燥炉二级标准及表4标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2标准，无组织废气监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2中无组织排放标准限值要求。

（2）本次验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间、夜间厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（3）本项目固体废物主要是除尘器收集的粉尘、生产过程的次品、边角料、生活垃圾及烘干炉炉灰。除尘器收集的粉尘、生产过程的次品、边角料收集后回用于生产，炉灰收集后外售用于农田做无机肥料；生活垃圾主要为工作人员日常生活产生的生活垃圾，由环卫部门送至生活垃圾填埋场处理。

## 10.2工程建设对环境的影响

项目生产过程中无生产废水产生；项目废水主要为生活废水，经马路镇潺坪环保木屑颗粒厂化粪池处理后用于周边农田灌溉；项目废气主要为原材料异味、汽车尾气、水蒸气、生产过程中产生的粉尘；原材料异味通过车间安装排气扇加强通风；汽车尾气和水蒸气通过自然散发，影响较小；生产过程中的粉尘通过制粒机自带布袋除尘器收集粉尘，不外排，有组织废气通过旋风除尘器+一级水喷淋+15米排气筒达标排放。一般固废主要为布袋除尘器收集粉尘，收集后回用于生产线；炉灰收集后外售用于农田做无机肥料；生活垃圾主要为工作人员日常生活产生的生活垃圾，由环卫部门送至生活垃圾填埋场处理。经验收期间监测结果得知，项目外排污染物未对周边环境造成影响。

## 10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查

建设单位依据国家有关环保政策的要求，于2019年3月由湖南知成环保科技有限公司编制完成了《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》。2019年5月13日，安化县环境保护局以安环审（表）[2019]039号对《年产3000吨成型生物质颗粒项目环境影响评价报告表》予以批复，详见附件1。该项目从立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

本项目日常环境管理工作和环保设施的日常维修和管理由专人负责。

项目环评批复落实情况详见表10-3。

表10-3  环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营运期产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥，化粪池构筑物按要求做好密闭遮挡工作。 | 生活污水经化粪池处理后用作农肥，化粪池已按要求做好密闭遮挡工作。 | 已落实 |
| 2 | 营运期合理布局，优先选用低噪声设备，做好减振、隔音等降噪措施，日常加强对设备的维检工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 营运期合理布局，选用低噪声设备，做好减振、隔音等降噪措施，日常加强对设备的维检工作，厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 | 已落实 |
| 3 | 生产期间粉碎、制粒和冷却工序产生的尾气进入旋风除尘器，经处理后产生的尾气通过密闭管道进入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后再经排气管排出；车间产生的沉降粉尘由吸尘器收集处理；烘干炉废气用旋风除尘器处理后通过15米排气筒达标排放；原料运输过程中要求限速，并做好全封闭处理，安排工作人员定期冲洗车辆与路面，保持整洁干净。 | 生产期间粉碎、制粒和冷却工序产生的尾气进入旋风除尘器，经处理后产生的尾气通过密闭管道进入布袋除尘器，经布袋除尘器处理后再经排气管排出；车间产生的沉降粉尘进行清扫；烘干炉废气用旋风除尘器+一级水喷淋+15米排气筒达标排放；原料运输过程中要求减速慢性，并做好全封闭处理，安排工作人员定期冲洗车辆与路面，保持整洁干净。 | 已落实 |
| 4 | 产生的生活垃圾由环卫部门定期清运至城市生活垃圾填埋场集中处置；生产过程中的次品、边角料、布袋除尘器及车间清扫过程中收集的粉尘，作为原料全部回用于生产；烘干炉产生的炉灰统一收集后综合利用。 | 产生的生活垃圾由环卫部门定期清运至城市生活垃圾填埋场集中处置；生产过程中的次品、边角料、布袋除尘器及车间清扫过程中收集的粉尘，作为原料全部回用于生产；烘干炉产生的炉灰统一收集后外售用于农田作无机肥料。 | 已落实 |
| 5 | 日常加强环境管理、宣传与监督工作，提高职工的安全风险防范意识，制定并完善事故防范措施和应急预案，预防应急事故发生。 | 日常加强环境管理、宣传与监督工作，提高职工的安全风险防范意识，制定并完善事故防范措施，预防应急事故发生。 | 已落实 |
| 6 | 项目应严格按照我局批复的内容建设，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 | 项目严格按照批复的内容建设，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施与环评及批复基本一致，无重大变动。 | 已落实 |

## 10.4结论和建议

10.4.1总体结论

安化县马路镇潺坪环保木屑颗粒厂年产3000吨成型生物质颗粒项目的废气、废水、厂界环境噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置。环评批复的主要要求基本得到落实，建议该项目通过竣工环保“三同时”验收。

10.4.2建议

（1）应定期清理化粪池，以防池满外泄；

（2）加强厂区的卫生管理，安排专职人员进行跟进；

（3）加强厂区无组织废气的管理，防治粉尘逸散。

# 11、建设项目环境保护竣工验收登记表

填表单位（盖章）：湖南精科检测有限公司                          填表人：                                                   项目经办人：

| 建设项目‘’ | 项目名称 | 年产3000吨成型生物质颗粒项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 湖南省益阳市安化县马路镇潺坪村原红砖厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设性质 | √新建 □改扩建 □技术改造 | 厂区中心地经纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年产3000吨成型生物质颗粒 | 实际生产能力 | 年产3000吨成型生物质颗粒 | 环评单位 | 湖南知成环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 安化县环境保护局 | 审批文号 | 安环审（表）[2019]039号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2018年5月 | 竣工日期 | 2018年10月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 湖南精科检测有限公司 | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况（%） | 91%~100% |
|  | 投资总概算（万元） | 90 | 环保投资总概算（万元） | 18 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 实际总投资（万元） | 90 | 实际环保投资（万元） | 18 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 废水治理 | 1 | 废气治理 (万元) | 15 | 噪声治理 （万元） | 1 | 固体废物治理 | 1 | 绿化及生态 | / | 其他 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 2160 |
| 运营单位 | 92430923MA4LTD8K1B | 运营单位社会统一信用代码 | 92430923MA4LTD8K1B | 验收时间 | 2019.12.13~2019.12.14 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡 替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关其他特征污染物 | SS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件1 环评批复

# 附件2 建设单位营业执照

# 附件3 委托函

# 附件4 验收资料真实情况说明

# 附件5 工况证明

# 附件6  验收意见及专家签到表

附件7 公示截图

# 附图1 项目地理位置图

# 附图2 平面布置及现场监测点位图

# 附图3 采样照片

| 有组织废气排气筒监测 | 无组织废气监测 |
| --- | --- |
| 噪声东监测 | 噪声南监测点 |
| 噪声西监测点 | 噪声北监测点 |

# Text boxes

损耗60

用于浇灌农田，菜地240

生活用水300

化粪池300

出入口

原料堆场

生产车间

成品区

有组织废气监测点

○  无组织废气监测点

▲  噪声监测点

办公区

马路