年产25万m3商品混凝土建设项目

竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2019］218号

委托单位：湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二 O 一 九 年 十二 月

建设单位：湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

法 人 代 表：刘贵辉

编 制 单 位：湖南精科检测有限公司

法 人 代 表：昌小兵

项 目 负 责 人：胡强

报 告 编 制 员：龙舟

| 建设单位： | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13787039958 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 410000 | 邮编： | 410000 |
| 地址： | 长沙市天心区大托镇黄合村下汤坪组 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告只对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 项目建设情况	3

3.1 建设内容	3

3.2 地理位置及平面布置	4

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 水源及水平衡	5

3.5 生产工艺	8

3.6 项目变动情况	8

4 环境保护设施	9

4.1 污染物治理/处置设施	9

4.1.1 废水	9

4.1.2 废气	9

4.1.3 噪声	11

4.1.4 固（液）体废物	12

4.2 其他环境保护设施	13

4.2.1 环境风险防范设施	13

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	13

4.2.3 其他环保设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见	16

5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议	16

5.1.1 环评报告表结论	16

5.1.2 环评报告表建议	16

5.2 审批部门审批决定	16

6 验收执行标准	17

6.1 污染物排放标准	17

6.1.1 废气	17

6.1.2 废水	17

6.1.3 厂界环境噪声	17

6.2 污染物总量控制指标	18

7 验收监测内容	19

7.1无组织废气	19

7.2 废水	19

7.3 厂界环境噪声	19

8 质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 监测仪器	20

8.3 人员能力	21

8.4 废水分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

9 验收监测结果	23

9.1 生产工况	23

9.2 环境保护设施调试效果	23

9.2.1 污染物达标排放监测结果	23

9.2.1.1 废气	23

9.2.1.2 废水	24

9.2.1.3 噪声	25

9.2.1.4 污染物排放总量核算	25

9.3 工程建设对环境的影响	26

10 验收监测结论	26

10.1 环保设施调试运行效果	26

10.1.1 污染物达标排放监测结论	26

10.1.2 污染物排放总量核算	27

10.2环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查	28

10.3结论和建议	28

10.4.1总体结论	28

10.4.2建议	28

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	28

附件	30

附件1 建设项目环境影响评价——环评批复	30

附件2 建设项目竣工环境保护验收委托书	31

附件3 营业执照	32

附件4 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	33

附件5搅拌车外包协议	34

附件6特种设备管理制度	41

附件7特种设备操作规程	44

附件8 管理制度	49

附件9 建设项目竣工环境保护验收自查报告	51

附件10专家意见及签到表	54

附件11公示截图	60

附图1 项目地理位置图	61

附图2 厂区平面布置及监测布点图	62

附图3 部分现场采样照片	63

# 1 项目概况

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司利用市场机遇，租用长沙市天心区大托镇黄合村集体用地，建设年产25万m3商品混凝土建设项目。本项目总用地面积14500m2，隶属于湖南长沙南南方新材料科技有限公司，主要生产销售预拌混凝土，本次主要是对年产25万m3商品混凝土建设项目进行验收。项目于2009年10月投入运营。2009年12月，公司委托中国航空工业第三设计研究院进行环境影响报告表（补办）的编制工作。2010年2月8日，长沙市环保局对该项目出具了环评批复（长环管【2010】011号）。

目前，该项目的生产设施及配套的环保设施建设完毕并运行稳定，建设单位对企业生产状况和环保措施的落实情况进行了验收自查，编制完成了自查报告，认定企业初步具备了项目竣工环境保护验收的基础条件。

受湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建项目进行了竣工环境保护验收监测工作。

2019年12月23日，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2019年12月30日-2019年12月31日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，根据检测结果结合业主提供的相关资料编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国生态环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》，中国航空工业第三设计研究院，2009年12月；

（2）关于《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》的审批意见，长沙市环境保护局，长环管〔2010〕011号，2010年2月8日；

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 建设内容

建设项目基本情况见表3-1。

表3-1 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司 |
| 建设地点 | 长沙市天心区大托镇黄合村下汤坪组 |
| 建设性质 | 新建（补办环评） |
| 行业类别及代码 | C3121/水泥制品制造 |
| 法人代表 | 刘贵辉 |
| 统一社会信用代码 | 91430103MA4M6WDN56 |
| 环评产品及规模 | 年产25万m3混凝土 |
| 实际产品及规模 | 年产25万m3混凝土 |
| 占地面积 | 14500平方米 | 建筑面积 | 7287平方米 | 绿化面积 | 120平方米 |
| 开工建设日期 | 2009年3月 | 试运行日期 | 2009年10月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 中国航空工业第三设计研究院、2009年12月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 长沙市生态环境局，2010年2月8日，长环管〔2010〕011号 |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资概算 | 74万元 | 比例 | 7.4％ |
| 实际总投资 | 1000万元 | 实际环保投资 | 79万元 | 比例 | 7.9％ |
| 劳动定员及工作制度 | 本项目劳动定员35人，一班8小时，年工作时间350天 |

项目主要建设内容见表3-2。

表3-2 项目主要建设内容一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产作业平台 | 1处 | 2052 | 包含沉淀池 |
| 2 | 砂石堆放场 | 1处 | 3960 | / |
| 3 | 废料堆放场 | 1处 | 50 | / |
| 4 | 机修间 | 1栋 | 50 | 1F |
| 5 | 办公楼 | 1栋 | 624 | 2F |
| 6 | 住宿楼 | 1栋 | 551 | 2F |

项目主要生产设备见表3-3。

表3-3 项目生产设备一览表

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌楼(包括混凝土搅拌站一座、矿粉仓一座、粉煤灰仓一座、水泥仓两座，物料传送带一套) | SANY180 | 2 | 三一重工 |
| 2 | 装载车 | ZL50D | 1 | 中国龙工 |
| 3 | 混凝土搅拌运输车 | SY5250GJB | 18 | 外包 |
| 4 | 砂石分离机 | GH100 | 1 | 温州森泰 |
| 5 | 拖泵 | HBT60C-1816 | 1 | 三一重工 |
| 6 | 空压机 | TA-120 | 2 | 复盛 |

项目主要产品及规模见表3-4。

表3-4 项目产品方案

| 序号 | 产品种类 | 设计生产能力（万m3/a） | 实际生产能力（万m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10~C50 | 25 | 25 |
| 合计 | 25 | 25 |

## 3.2 地理位置及平面布置

本项目位于长沙市天心区大托镇黄合村下汤坪组（厂区中心地理坐标为E：112°57'5"，N：28°5'13"）总体呈长方形，本项目总平面按照生产区、堆料场、办公及辅助生产区进行分区布置。项目地理位置，厂区平面布置，见附图。

项目主要风险保护目标见表3-5。

表3-5 项目主要环境风险保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位与距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 湘江 | 西 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ、Ⅲ类标准 |
|  | 区域排水渠 | 北 | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）水作类 |
| 大气环境 | 大托镇黄合村下汤坪组居民点 | 西南3-200m | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 |
|  |  | 西100-200m |  |
| 声环境 | 大托镇黄合村下汤坪组居民点 | 西南3-100m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3-6。

表3-6  原辅材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |
| 1 | 水泥 | 万t/a | 6.75 | 湘潭恒宇水泥厂；罐车运输 |
| 2 | 砂 | 万t/a | 20.5 | 湘潭易俗河砂厂；自卸式货车运输 |
| 3 | 碎石 | 万t/a | 27.5 |  |
| 4 | 粉煤灰 | 万t/a | 1.25 | 湘潭电厂；密闭罐车运输 |
| 5 | 矿粉 | 万t/a | 1.63 |  |
| 6 | 外加剂 | 万t/a | 0.18 | 湘潭市场；一般货车运输 |
| 能源消耗 |
| 1 | 电 | 万Kwh/a | 8 | 城南供电网络 |
| 2 | 水 | 万t/a | 4.72 | 自备水井 |

## 3.4 水源及水平衡

本项目用水量为188.7m3/d，包括生产、生活用水。用水由自挖水井供给。各部分用水情况见表3-7。

表3-7  厂区用水量一览表                    单位：m3/d

| 序号 | 用水环节 | 用水量 | 定额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产区 | 混凝土拌合用水 | 141.6 | 进入产品 |
| 2 |  | 搅拌站冲洗水 | 1 | 按两天一次计 |
| 3 |  | 生产作业平台清洗水 | 1 | 按一天一次计 |
| 4 |  | 混凝土运输车储罐冲洗水 | 27 | 1500L/辆*天；18辆 |
| 5 |  | 混凝土运输车车身清洗水 | 9 | 500L/辆*天；18辆 |
| 6 |  | 砂石堆放场降尘用水 | 2 | 按每天洒水4次计 |
| 7 | 生活区 | 生活废水 | 3.5 | 35人；100L/人 |
| 8 |  | 食堂用水 | 3.6 | 72人；50L/人 |

项目混凝土运输车储罐冲洗水经砂石分离机处理后与搅拌站冲洗水、生产作业平台清洗水、车身清洗水进入三级沉淀池处理回用于生产，不外排。生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后，进入新开铺污水处理厂处理。

项目水平衡图见图3-1：

图 3-1 项目水平衡图 单位 m3/a

## 3.5 生产工艺

混凝土搅拌站（楼）分为供料系统、称量系统、输送系统、搅拌系统和控制系统；主要由水泥粉、粉煤灰、矿粉筒仓、螺旋输送机、骨料储料斗、皮带输送机、搅拌主机和控制室等组成。

生产工艺流程及产污节点如下：

原料运输→储料场→计量、配料、上料→投料→搅拌→出料→罐装产品运输

注：G——粉尘；W——废水；N——噪声； S——固废

1）工艺说明：

生产原料主要为碎石、砂、水泥、粉煤灰、矿粉。碎石、砂由装载机投入计量混料仓，同时投加外加剂，再经密封式运输带由下至上投入搅拌机；矿粉、粉煤灰、干水泥由粉料储罐储存，定期补充，补充时，运输罐车开至搅拌站旁，将输送风管与罐车输出口联接，由压缩机产生的压缩空气吹入干水泥储罐，供料时以螺旋输送机送入搅拌机中。原料投配完毕后，加水搅拌，再经混凝土输出管装入混凝土罐车内，即为产品，外运至长沙市区施工工地。

2）产品中各原料配比：

表3-8  原料配比              单位：kg/m3产品

| 产品组成 | 水泥 | 砂 | 碎石 | 矿粉/粉煤灰 | 外加剂 | 水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份额 | 270 | 820 | 1100 | 73 | 7.2 | 174 |

## 3.6 项目变动情况

经过对湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3混凝土建项目现场核查，对比环评及批复要求，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号），本次验收范围内的建设内容及配套环保设施不属于重大变更。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

项目混凝土运输车储罐冲洗水经砂石分离机处理后与搅拌站冲洗水、生产作业平台清洗水、车身清洗水进入三级沉淀池处理回用于生产，不外排。生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后，进入新开铺污水处理厂处理。

废水治理/处置设施情况，见表4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 (m3/d) | 治理设施 | 工艺与设计处理能力 | 设计 指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 生产工艺、车辆清洗、地面清洗 | 悬浮物 | 间断 | / | 砂石分离机、三级 沉淀池 | 沉淀42m3 | / | 回用，不外排 |
| 生活污水 | 食堂废水，职工生活 | 氨氮，pH,CODCrBOD5、悬浮物悬浮物 | 间断 | 6.1m3/d | 隔油池、化粪池 | 18m3 | / | 排入新开铺污水处理厂 |
| 雨水，地面清洗废水 | 大气降水，地面清洗 | 悬浮物 | 间断 | / | 三级 沉淀池 | 沉淀42m3 | / | 厂区洒水降尘或者回用于生产 |
| 车辆清洗废水 | 洗车房 | 悬浮物 | 间断 | / | 三级 沉淀池 | 沉淀42m3 | / | 回用，不外排 |

### 4.1.2 废气

本项目营运期废气主要为汽车动力扬尘，输送、计量、投料粉尘，水泥筒库顶呼吸孔及库底粉尘，搅拌站粉尘，散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘，砂堆扬尘，食堂油烟。

（1）汽车动力扬尘：

车辆在场地行驶时会产生少量的扬尘，场地硬化，进行定时撒水，可减少道路扬尘的产生。

（2）输送、计量、投料粉尘

项目水泥、粉煤灰等粉料由筒库密闭管道给搅拌楼供料；砂，石由铲车铲至皮带输送机，提升至搅拌楼供料。项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性较高。项目在输送、计量、投料过程会产生少量的粉尘。通过场内喷雾洒水，降低铲车铲料的落差可以有效减少粉尘排放。

（3）搅拌站、水泥筒仓顶呼吸孔及仓底粉尘

本项目设置2条生产线，每条生产线拥有2个200t的水泥仓，1个200t的粉煤灰仓，1个200t的矿粉仓。筒仓仓顶呼吸孔及库底粉尘通过布袋除尘器处理后，少量在封闭式搅拌楼内沉降，对外环境影响很小。

（4）散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘

筒库放空口在抽料时有粉尘产生。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。

（5）砂堆扬尘

砂堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下引起扬尘，另外砂在装卸过程中更易形成扬尘，通过堆场密闭，减小砂料装卸过程的落差，同是在堆场内安装了自动喷雾系统，可以极大的减小扬尘。

（6）食堂油烟

本项目建成运营后，食堂可容纳公司员工同时就餐。食堂设置2个基准灶头，每个炉灶油烟废气排放量按照2000m3/h算，食堂灶具运行时间按4h/d计，油烟产生量为0.19mg/d。通过安装油烟净化器，食堂烟气净化后排放。

废气治理/处置设施情况，见表4-2。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 工艺 | 设计指标 | 排气筒高度及内直径 | 排放 去向 | 环保设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌站、筒裤顶呼吸孔及库底粉尘 | 筒裤顶呼吸孔及库底粉尘 | 颗粒物 | 无组织 | 脉冲布袋除尘器 | 脉冲布袋除尘器 | 风量：4000m3/h | / | 周围环境大气 | / |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 |  | 油烟净化器 | 油烟净化器 | 风量2000m3/h | / | 周围大气 | / |
| 输送、计量、投料粉尘 | 料仓进料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 自带负压布袋除尘器 | 负压布袋除尘器 | / | / | 周围环境大气 | / |
| 水泥车抽料时放空口产生的粉尘、 | 抽料工序 | 颗粒物 | 无组织 | 洒水降尘 | 洒水降尘 | / | / | 周围环境大气 | / |
| 汽车动力扬尘 | 运输车辆 | 颗粒物 | 无组织 | 雾炮机 |  | / | / | 周围环境大气 | / |
| 砂堆扬尘 | 砂堆场 | 颗粒物 | 无组织 | 一套智能喷雾系统 | 智能喷雾系统 |  |  |  |  |

### 4.1.3 噪声

本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。设备通过基础减震处理、厂房隔声等措施降低声环境影响。主要设备噪声治理见表4-3。

项目对以上噪声源采取以下措施：

1）设备选型时，尽量选择低噪声设备。

2）合理安排作业时间，采取白天作业。

3）合理布局设备，尽量将设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标。

4）厂房隔声；设备局部减振、消声。

5）加强设备日常维护和检修，防止设备异常产生的异响。

表4-3  噪声治理设施情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 等效声级 | 所在车间（工段） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 75~85 | 间歇 |
| 2 | 混凝土运输车 | 70~80 | 移动源 |
| 3 | 装载车 | 75～85 | 移动源 |
| 4 | 搅拌楼 | 75~80 | 间歇 |
| 5 | 传送带 | 65~75 | 间歇 |
| 6 | 砾石卸料 | 85 | 瞬时 |

### 4.1.4 固（液）体废物

（1）生产固废

本项目产生的生产固废主要为砂石分离器分离的砂石料、沉淀池沉淀的沉渣、布袋除尘器除尘粉尘和实验后废弃的试样。项目砂石分离器分离的砂石料为63t/a，沉淀池沉渣及混凝土残料为300t/a，布袋除尘器除尘粉尘为106t/a。砂石分离器的砂石，布袋除尘器粉尘回用于生产；沉淀池砂石、废弃试样作为项目北侧地块的填方使用，待填埋完成后，建设废渣暂存库用于废渣暂存，地点位于项目北侧临搅拌楼处，该废渣作为道路填料层利用。

（2）生活垃圾

项目有职工35人，每年工作350天，则生活垃圾产生量为9.5t/a。生活垃圾集中堆放后，定期由环卫部门外运，送城市垃圾填埋场统一填埋处理。

3）机修废物

本项目水泥罐车为外包车队，不在厂内维修，不产生机修废物。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 固（液）体废物暂存与污染防治 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 9.5 | 9.5 | / | 环卫部门处理 |
| 2 | 沉淀池 沉渣及混凝土残料 | 一般固废 | 300 | 300 | / | 回用于生产 |
| 3 | 除尘灰 | 一般固废 | 106 | 106 | / | 用作干混砂浆生产原料回用 |
| 4 | 砂石料 | 一般固废 | 63 | 63 | / | 道路填料 |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目车间内已进行地面硬化和沉淀池底及池壁进行了防渗。同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材。并对环保设施设置了相应的管理台账，制定了较为完善的环境管理制度。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

查看《年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》及批复，并无安装在线监测装置要求。

### 4.2.3 其他环保设施

厂区出入口处自建了自动洗车房，清洗外出车辆泥土；设了雨水导流沟，防治雨水外排。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资1000万元、环保投资79万元，环保投资占总投资额的7.9%，各项环保设施实际投资情况见表4-5。

2009年12月由中国航空工业第三设计研究院编制完成了项目的环境影响报告表，2010年2月8日长沙市环保局对《环评报告表》进行了批复。项目在进行中基本落实了《环评报告表》及批复中提出的环境保护措施，基本落实了环保“三同时”制度。

表4-5 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 类别 | 排放源 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 环保投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 化粪池 | 化粪池 | 1 |
|  | 生产废水 | 砂石分离机、三级沉淀池 | 砂石分离机、三级沉淀池 | 24 |
|  |  | / | 排水改造 | 4 |
|  | 食堂废水 | 隔油池、调节池、砂滤池 | 隔油池、调节池、砂滤池 | 5 |
| 废气 | 搅拌楼、粉料筒粉尘 | 布袋式除尘器、V2型收尘机 | 布袋式除尘器、V2型收尘机 | 30 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器、延长现有烟道 | 油烟净化器 | 3 |
|  | 无组织废气 | / | 雾炮机 | 1 |
| 固废 | 固体废物 | 废渣暂存场 | 废渣暂存场 | 1 |
| 噪声 | 粉尘及噪声 | 专职清洁人员；覆盖防尘网；西南最近7户居民北侧窗户改双层隔声玻璃 | 专职清洁人员；覆盖防尘网；西南最近7户居民北侧窗户改双层隔声玻璃 | 10 |
| 合计 | 79 |

项目环评批复落实情况详见下表。

表4-6 批复落实情况

| 环评批复意见 | 实际情况 |
| --- | --- |
| 进一步完善环保处理设施，在该区域通往新开辅污水处理厂的污水管网建成前，所有生产废水、混凝土运输车清洗水和生活污水需进行处理后全部回用，禁止外排。 | 生产废水经砂石分离，三级沉淀池处理后回用于生产；生活废水经隔油池、化粪池处理后排入市政管网。 |
| 输送、计量、投料、搅拌粉尘须在密封状态下完成，搅拌机盖、水泥储罐、粉煤灰储罐和筒库等产生粉尘的位置都须经除尘处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后高空排放，食堂厨房油烟采用国家认证的油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后排放，所有出厂车辆须清洗，保障洁车出厂。 | 输送、计量、投料、搅拌均在密封状态下完成，储罐及筒库经布袋除尘处理后排放；油烟废气经油烟净化器处理后达标排放。出厂车辆经车辆清洗机清洗后出厂。 |
| 完善厂区噪声治理，合理安排工作时间，高噪声作业须安排在昼间进行，其厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 对厂区高噪声设备进行隔声减震，合理安排工作时间，使其噪声达标排放。 |
| 砂石分离机分离的砂石、除尘器收集粉尘等须全部回用，沉淀池沉渣和混凝土残料须送往废料临时堆放场，并定期清运。 | 砂石分离机分离的砂石、除尘器收集粉尘等全部回用于生产；沉淀池沉渣和混凝土残料在废料临时堆放场，并定期清运。 |
| 加强环境管理，制定环保规章制度和环境风险应急预案，加强环保设护维护，定期清理沉淀池，确保环保设施长期正常运转和污染物达标排放，杜绝环境污染事故的发生。 | 已进行环境风险应急预案的编制。 |

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1 环评报告表结论

本项目符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施及改进措施后，项目选址合理，对周边环境的影响较小，从环保角度考虑，本项目建设可行。

### 5.1.2 环评报告表建议

1、加强设备管理，合理安排工作时间，原料运输不在夜间进行，优化运输车辆的运行线路。

2、强化污染防治措施控制和管理，及时清理沉淀池沉渣；渣料及时清理出厂，避免在渣料暂存场长期堆放。

3、加强粉料输送过程的管理，防止因操作不当引起的粉尘事故排放。

4、设专职环保人员进行厂区清洁；进一步加强砂堆洒水，降低粉尘起尘量。

5、目前砂石料场高于厂区东南侧地面，砂石堆中渗水因地势漫流至厂区东南侧地面；建议适当抬高砂石堆场出口的地基高度，防止渗水外流。

## 5.2 审批部门审批决定

- 长沙市环保局《关于湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》（长环管〔2010〕011号），2010年2月8日。批复详见附件1。

# 6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境报告表（书）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告表（书）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目营运期大气污染物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4615-2013）表1中规定的大气污染物排放限值标准。

具体标准值见表6-1。

表6-1《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

| 序号 | 污染物 | 限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 | 监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值 | 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 |

### 6.1.2 废水

本项目生产过程中生产废水不外排，因此，本项目投入使用后废水主要来自于职工生活污水。本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。排放标准限值见表6-2。

表6-2 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）  单位：mg/L（pH 无量纲）

| 污染物名称 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODCr | BOD5 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准值 | 6～9 | 400 | / | 500 | 300 | 100 |

### 6.1.3 厂界环境噪声

本项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：Leq dB(A)

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

## 6.2 污染物总量控制指标

查阅长沙市环保局关于《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》的批复及其它环保相关文件，总量控制建议指标化学需氧量：0.1t/a，粉尘0.82t/a。

# 7 验收监测内容

## 7.1无组织废气

无组织废气监测内容，见表7-1。

表7-1 无组织废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ○1#厂界上风向 | 颗粒物 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ○2#厂界下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界下风向 |  |  |

## 7.2 废水

表7-2 废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排口 | pH、SS、氨氮、CODCr、BOD5、动植物油 | 3次/天，连续监测2天 |

## 7.3 厂界环境噪声

厂界环境噪声监测内容，见表7-3。

表7-3厂界环境噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 厂界环境噪声 | 昼、夜各监测1次， 连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 采样方法 |
| --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ 55-2000） |
| 废水 | 《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002） |
| 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
| 分析方法 |
| 类别 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 检出限 |
| 废气 | 颗粒物 | 颗粒物的测定 第一号修改单（GB/T15432-1995/XG1 2018) | 0.001mg/m3 |
| 废水 | pH值 | pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | / |
|  | 化学 需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 （GB 11901-1989） | 4mg/L |
|  | 动植物油 | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ 637-2018) | 0.06mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | 0.5mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) | -- |

## 8.2 监测仪器

监测使用仪器见表 8-2。

表8-2 监测仪器一览表

| 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 检定情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（无组织） | AS 220.R1电子天平 | JKFX-065 | 检定期内 |
| pH值 | pHB-4 pH计 | JKCY-011 | 检定期内 |
| 化学 需氧量 | KHCOD消解器 | JKFX-FZ-013 | 检定期内 |
| 氨氮 | UV-5100紫外可见分光光度计 | JKFX-010 | 检定期内 |
| 悬浮物 | LE204E电子天平 | JKFX-013 | 检定期内 |
| 动植物油 | MAI-50G红外测油仪 | JKFX-009 | 检定期内 |
| 五日生化需氧量 | LRH-150F生化培养箱 | JKFX-023 | 检定期内 |
| 噪声 | AWA5688型多功能声级计 | JKCY-019 | 检定期内 |

## 8.3 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备验收监测工作的能力。

## 8.4 废水分析过程中的质量保证和质量控制

对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。所用分析仪器经过了周期性计量检定。实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-3、表8-4。

表8-3  平行样分析结果统计表

| 类别 | 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果 | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮 | 2019.12.30 | TS191230W10103 | 1.86mg/L | 6.9 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  |  | TS191230W10106 | 1.62mg/L |  |  |  |  |
|  | 化学 需氧量 | 2019.12.31 | TS191231W10103 | 48mg/L | 7.9 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  |  | TS191231W10106 | 41mg/L |  |  |  |  |

表8-4  质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2019.12.30 | 2001110 | 72.8±4.9mg/L | 71.2mg/L | 合格 |
| 氨氮 | 2019.12.31 | 2005107 | 1.78mg/L±0.07 | 1.73mg/L | 合格 |
| 质控样来源 | 环境保护部标准样品研究所 |

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

表8-5 大气采样器校准记录

| 校准日期 | 大气采样器 型号 | 大气采样器编号 | 校准值（L/min） | 流量标准值（L/min） | 允许误差范围（L/min） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 崂应2050空气/智能总悬浮颗粒物综合采样器 | JKCY-042 | 0.510 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
|  |  | JKCY-043 | 0.508 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
|  |  | JKCY-044 | 0.508 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
| 2019.12.31 | 崂应2050空气/智能总悬浮颗粒物综合采样器 | JKCY-042 | 0.505 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
|  |  | JKCY-043 | 0.506 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |
|  |  | JKCY-044 | 0.509 | 0.500 | ±0.025 | 合格 |

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

表8-6 噪声监测质量控制一览表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计校准仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.3 |
| 2019.12.31 | AWA6221A | JKCY-015 | 94.0 | 94.0 | 0.4 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2019年12月30日~2019年12月31日对湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷记录

| 监测日期 | 生产产品 | 设计生产（m3） | 实际生产（m3） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.30 | 混凝土 | 714 | 612 | 85% |
| 2019.12.31 |  |  | 586 | 82% |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

(1)无组织排放

无组织废气监测期间气象参数，见表9-2。无组织废气监测结果见表9-3。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1#厂界上风向 | 2019.12.30 | 8.4 | 102.5 | 西北 | 1.5 |
|  | 2019.12.31 | 7.9 | 102.4 | 北 | 1.7 |
| ○2#厂界下风向 | 2019.12.30 | 8.4 | 102.5 | 西北 | 1.6 |
|  | 2019.12.31 | 8.0 | 102.4 | 北 | 1.7 |
| ○3#厂界下风向 | 2019.12.30 | 8.5 | 102.4 | 西北 | 1.6 |
|  | 2019.12.31 | 8.0 | 102.5 | 北 | 1.5 |

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 监测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| ○1#厂界上风向 | 2019.12.30 | 0.185 | 0.205 | 0.170 |
|  | 2019.12.31 | 0.168 | 0.223 | 0.204 |
| ○2#厂界下风向 | 2019.12.30 | 0.236 | 0.291 | 0.255 |
|  | 2019.12.31 | 0.252 | 0.274 | 0.238 |
| ○3#厂界下风向 | 2019.12.30 | 0.269 | 0.308 | 0.289 |
|  | 2019.12.31 | 0.285 | 0.325 | 0.306 |
| 上下风向差值 | 0.157 |
| 标准限值 | 0.5 |
| 是否达标 | 是 |
| 注：1.依据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的规定，限值含义为监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值； 2.依据《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000中10.5“无组织排放监控浓度值”的计值方法，以监控点中的浓度最高点测值扣除参照点测值所得之差值，作为“无组织排放监控浓度值”。 3.由上表可知，“无组织排放监控浓度值”为0.157mg/m3，小于0.5mg/m3，结论：该项目的无组织排放未超标。 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求，项目无组织废气可实现达标排放。

#### 9.2.1.2 废水

废水监测结果，见表9-4。

表9-4  废水监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 | 悬浮物 |
| 总排口 | 2019.12.30 | 微灰无味较浊 | 6.89 | 37 | 10.2 | 1.86 | 0.26 | 36 |
|  |  | 微灰无味较浊 | 6.67 | 41 | 13.4 | 2.01 | 0.29 | 42 |
|  |  | 微灰无味较浊 | 6.75 | 46 | 14.5 | 1.96 | 0.23 | 45 |
|  | 2019.12.31 | 微灰无味较浊 | 6.92 | 48 | 15.2 | 1.85 | 0.25 | 38 |
|  |  | 微灰无味较浊 | 6.72 | 42 | 12.7 | 1.76 | 0.28 | 41 |
|  |  | 微灰无味较浊 | 6.83 | 46 | 13.1 | 1.97 | 0.21 | 44 |
| 标准限值 | 6-9 | 500 | 300 | / | 100 | 400 |

由表9-4可知，验收检测期间，项目污水处理站出口中各监测因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，项目废水可实现达标排放。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-5。

表9-5 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2019.12.30 | 58.2 | 44.6 | 60 | 50 |
|  | 2019.12.31 | 51.9 | 42.5 | 60 | 50 |
| 厂界南 | 2019.12.30 | 54.6 | 42.6 | 60 | 50 |
|  | 2019.12.31 | 56.3 | 46.9 | 60 | 50 |
| 厂界西 | 2019.12.30 | 54.1 | 44.3 | 60 | 50 |
|  | 2019.12.31 | 53.4 | 43.0 | 60 | 50 |
| 厂界北 | 2019.12.30 | 58.1 | 47.9 | 60 | 50 |
|  | 2019.12.31 | 56.8 | 47.2 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 是 |
| 注：厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值 |

由表9-5可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

#### 9.2.1.4 污染物排放总量核算

根据本项目环评批复：化学需氧量≤0.1吨/年、粉尘≤0.82吨/年。

表9-6  环评批复建议总量控制指标要求

| 控制项目 | 废水排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 实际总量 排放 | 环评批复要求 | 是否符合 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 6.1 | 48 | 0.0003t/a | ≤0.1t/a | 是 |
| 注：废水：排放浓度×废水排放量×10-6 |

由表9-6可知，该项目实际监测化学需氧量的总量为：0.0003 t/a，小于环评批复总量的0.1 t/a的要求。

## 9.3 工程建设对环境的影响

查阅长沙市环保局关于《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》的批复及其它环保相关文件，本项目料场南侧厂界外25m、西侧厂界外50m、北侧厂界外50m为本项目的大气环境防护区域，项目防护区域范围内没有常住居民和敏感目标，故本次验收不对外环境影响进行分析。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

(1)无组织废气

验收监测期间，项目无组织废气排放中颗粒物的监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3限值要求，项目无组织废气可实现达标排放。

- 废水

验收检测期间，项目污水处理站出口中各监测因子浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，项目废水可实现达标排放。

- 厂界环境噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

- 固（液）体废物

本项目固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾。

本项目产生的一般工业固废主要为砂石分离器分离的砂石料、沉淀池沉淀的沉渣、布袋除尘器除尘粉尘和实验后废气的试样。砂石分离器砂石和布袋除尘器粉尘回用于生产，沉淀池砂石及实验室废弃试样道路填埋，不外排。

本项目产生的员工生活垃圾，经分类收集于垃圾桶内，交由环卫部门统一处置。

### 10.1.2 污染物排放总量核算

该项目实际监测化学需氧量的总量为：0.0003 t/a，小于环评批复总量的0.1 t/a的要求。

## 10.2环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查

建设单位依据国家有关环保政策的要求，于2009年12月由中国航空工业第三设计研究院编制完成了《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》，2010年2月8日，长沙市生态环境保护局，以长环管〔2010〕011号对《湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》予以批复。项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

本项目日常环境管理工作和环保设施的日常维修和管理由专人负责；制定了环保管理制度。

## 10.3结论和建议

## 10.4.1总体结论

按环评及批复要求，湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建设项目的废气、废水环保设计建设齐全且正常运行，废气、废水、厂界环境噪声均可实现达标排放，固体废弃物得到妥善处置。环评批复的主要要求得到落实，建议该项目通过环保“三同时”验收。

## 10.4.2建议

（1）进一步改善生产车间生产环境，以符合对工人的劳动卫生保护的要求；

（2）应定期检查、维修废水处理设施，防止污染物处理系统故障以确保定期稳定达标排放。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司年产25万m3商品混凝土建项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 长沙市天心区大托镇黄合村下汤坪组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3121/水泥制品制造 | 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | E：112°57'5"，N：28°5'13" |
|  | 设计生产能力 | 年产25万m3商品混凝土 | 实际生产能力 | 年产25万m3商品混凝土 | 环评单位 | 中国航空工业第三设计研究院 |
|  | 环评文件审批机关 | 长沙市环保局 | 审批文号 | 长环管〔2010〕011号 | 环评文件类型 | 环境报告表 |
|  | 开工日期 | 2009年3月 | 竣工日期 | 2009年10月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 82%~85% |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 74 | 所占比例（%） | 7.4% |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 | 实际环保投资（万元） | 79 | 所占比例（%） | 7.9% |
|  | 废水治理（万元） | 34 | 废气治理（万元） | 34 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | 0m3/d | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2800h |
| 运营单位 | 湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430103MA4M6WDN56 | 验收时间 | 2019.12.30-2019.12.31 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 化学需氧量 | 0 | 48 | 500 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 工业固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

附件

## 附件1 建设项目环境影响评价——环评批复

## 附件2 建设项目竣工环境保护验收委托书

## 附件3 营业执照

## 附件4 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

## 附件5搅拌车外包协议

## 附件6特种设备管理制度

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

特种设备操作或特种作业人员管理制度

编制：

审批：

2019-01-20发布                           2019-01-20实施

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司    发布

1、目的

为执行国家有关特种设备操作或特种作业人员的管理规定，加强我公司特种设备操作或特种作业人员的管理，特制定本管理标准。

2、范围

本标准造用于我公司持证特种设备操作或特种作业人员，包括司机、电工等及新考证、新招聘的特种作业人员的管理工作。

3、内容

按照《特种设备作业人员监督管理办法》的规定，从事特种设备操作或特种作业的人员经考核合格取得《设备操作或特种作业作业人员证》，方可从事相应的作业或者管理工作。

凡属我公司聘用的特种设备操作或特种作业人员，其操作证原件统一交安全管理员保管，本人自留复印件。有副证的，副证由本人保留。上岗作业时，必须持副证或原证复印件。

我公司聘用的特种作业人员要严格按照公司安排，按时参加特种作业人员年审、换证培训。特种作业人员操作证每2年年审一次，复审不合格或逾期未参加年审的，证件将被吊消。特种设备操作或特种作业人员档案、培训申请及培训协调工作由安全管理员负责。

我公司只负责特种作业人员第一次年审培训考试费用，若第一次考试不合格需补考的，补考费用由本人支付。特殊情况除外。

由于退休、离职、或岗位调动，我公司不再聘用的特种作业人，安全管理员将操作证退回本人。我公司不再负责其特种作业人员证年审、换证工作。特殊情况除外。

特种作业工种人员如需调动岗位，必须经行政部门同意，并相应补充合格人员后方能调离。

附件7特种设备操作规程

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

特种设备安全操作规程

一、总则

为了规范特种设备管理工作的制度化，有效地防止或减少事故的发生，根据神东电力郭家湾电厂设备具体情况，结合国务院颁布的第4号《特种设备安全法》、《锅炉压力容器安全监察暂行条件》，原劳动部颁发的《压力容器安全技术监察规程》、《在用压力容器检验规程》、GB/T 22416-2008 《起重机维护》、GB/T 5972-2009 《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》、TSG Q7016-2008 《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》、GB/T 18775-2002 《电梯维护规范》、TSG T5001-2009 《电梯使用管理与维护保养规则》等一系列法规，制定了本规程。
　　第一条  锅炉及压力容器安全操作规程
　　(一) 使用单位在锅炉及压力容器投入使用前，应按照《锅炉及压力容器使用登记管理规则》的有关要求，到质量技术监察机构或授权部门逐台办理使用登记手续。
　　(二) 锅炉及压力容器内部有压力时，不得进行任何维修；需要带温带压紧固螺栓时，或出现泄露需进行带压堵漏时，必须按设计规定制订有效的操作要求和采取防护措施；作业人员应经专业培训持证操作，并经技术负责人批准；在实际操作时，应派专业技术人员进行现场监督。
　　(三) 锅炉及压力容器操作人员应持证上岗；操作人员应定期进行专业培训与安全生产教育，培训考核工作由盟级质量技术监察机构或授权部门负责。
　　(四) 锅炉及压力容器发生下列异常现象之一时，操作人员应立即采取紧急措施，按规定的报告程序，及时向有关部门报告：
　　1. 锅炉及压力容器工作压力、介质温度或壁温超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制的。
　　2. 锅炉及压力容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象的。
　　3. 安全附件失效，过量充装的。
　　4. 接管、紧固件损坏，难以保证安全运行的。
　　5. 发生火灾等直接威胁到锅炉及压力容器安全运行的。
　　6. 锅炉及压力容器液位超过规定，采取措施后仍不能得到有效控制的。
　　7. 锅炉及压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的。
　　第二条  起重机械安全操作规程 
　　(一) 操作人员必须熟悉电动行车、手拉葫芦、钢丝绳、吊环、卡环等起重工具的性能、最大允许负荷、使用、保养等安全技术要求，同时还要掌握一定的捆扎、吊挂知识；
　　(二) 起重作业前，要严格检查各种设备、工具、索具是否安全可靠，若有裂纹、断丝等现象，必须更换有关器件，不得勉强使用；
　　(三) 起重作业前，应事先清理起吊地点及通道上的障碍物。自己选择恰当的作业位置，并通知其余人员注意避让。吊运重物时，严禁人员在重物下战立或行走，重物也不得长时间悬在空中；
　　(四) 选用钢丝扣时长度应适宜，多根钢丝绳吊运时，其夹角不得超过60度。吊运物体有油污时，应将捆扎处的油污擦净，以防滑动，锐利棱角应用软物衬垫，以防割断钢丝绳或链条；
　　(五) 起重作业时，禁止用手直接校正已被重物拉紧的钢丝扣，发现捆扎松动或吊运机械发出异常声响，应立即停车检查，确认安全可靠后方可继续吊运。翻转大型物件，应事先放好枕木，操作人员应站在重物倾斜相反的方向，严禁面对倾斜方向战立；
　　(六) 起重作业时，根据所吊物件的重量、形状、尺寸、结构，应正确选用起重机械，吊运时，操作人员应密切配合，准确发出各项指令信号。吊运物体剩余的绳头、链条，必须绕在吊钩或重物上，以防牵引或跑链；
　　(七) 起重作业时，拉动手链条或钢丝绳应用力均匀、缓和，以免链条或钢丝绳跳动、卡环。手拉链条、行车钢丝绳拉不动时，应立即停止使用，检查修复后方可使用；
　　(八) 起重作业时，要注意观察物体下落中心是否平衡，确认松钩不致倾倒时方可松钩；
　　(九) 起重作业时，操作人员注意力要集中，不得随意接电话或离开工作岗位，如与其他人员协同作业，指令信号必须统一；
　　(十) 各类起重机械应在明显位置悬挂最大起重负荷标识牌，起吊重物时不得超出额定负载，严禁超载使用；
　　(十一) 手拉葫芦、电动行车在-10℃以下使用时应以起重设施额定负载的一半工作，以确保安全使用。
　　(十二) 吊运物品要检查缆绳的可靠性，同时使用防止脱钩装置的钓钩和卡环。
　　(十三) 各种手拉葫芦在起吊重物应估计一下重量是否超出了本机的额定负载，严禁超载使用；在使用前须对机件以及润滑情况进行仔细检查，完好无损后方可使用；在起吊过程中，无论重物上升或下降，拉动手链条时，用力均匀、缓和、不要用力过猛，以免手链条跳动或卡环；在起吊重物时，严禁人员在重物下做任何工作或行走；操作者如发现拉不动时不可猛拉，应进行检查，修复后方可使用。

第三条  桥式起重机安全操作规程
　　(一) 桥式起重机操作者的要求
　　1. 操作者必须身体健康，视力（包括矫正视力）在0.7以上，无色盲症，听力能满足具体工作条件的要求。
　　2. 操作者应熟悉安全操作规程和掌握有关安全注意事项。
　　3. 操作者应熟悉经常操作的桥式起重机的基本结构和性能。
　　4. 操作者应熟悉桥式起重机安全装置的作用，掌握相应的吊装作业知识。
　  二、开始作业前的注意事项
　　1. 作好必要的安全检查和准备工作。
　　2. 对长期停止使用的桥式起重机，重新使用时，应按规程要求进行试车，认为无异常方可投入使用。
　　3. 开始作业前应检查起重机轨道上，步行范围内是否有影响工作的异物与障碍物，清除异物或障碍物后才能开始作业。
　　4. 检查电压降是否超出规定值。
　　5. 检查操作按钮标记是否与起重机动作一致。
　　6. 检查制动器制动效果是否良好。
　　7. 检查上升极限位置限制器是否安全可靠。
　　8. 检查起升、运行机构空车运转时是否有异常响声与振动。
　　9. 检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏。
　　三、 桥式起重机安全操作注意事项
　　1. 不得超载进行吊装作业。
　　2. 不得将吊载在其他作业者头上通过。
　　3. 不得侧向斜吊。

## 附件8 管理制度

管理制度

为加强公司现场管理，按照“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”要求，改善生产、办公、生活环境，确保生产、办公、生活环境安全，提升管理水平，特制定本制度。

1、管理标识系统：严格按照南方新材料科技有限公司《环保站 6S 管理标识系统》规范做好标识。

2、整理：对生产现场、原材料堆场、搅拌楼系统、试验室、仓库、办公及生活场所等区域按照 6S 管理要求，进行系统的整理工作，建立“分区负责，责任到岗，定时整理”责任制度，确保清除杂物，腾出有效空间，保持整洁清爽的工作环境。

3、整顿：对生产现场、原材料堆场、搅拌楼系统、试验室、仓库、办公及生活场所等区域有效物品、设备，做到摆（堆）放整齐，规范标识，定位管理，防止混杂。重点对原材料堆场实行分类标识，分区堆放，防止混杂；对粉料储仓进行分类标识及入库管理；对现场设备进行统一标识，

责任到人；对试验室设备、存样及文件进行定位管理，做到设备定位，文件、制度、台账实行规范上墙，定位定线、一一对应管理；厂区搅拌车停放实行“停放区、待发区”划线定位管理；厂区小车及其他摩托车等统一划线管理，做到规范有序。办公、生活场所责任到人，做到摆放整齐，规范标识，定位管理，防止混杂。

4、清扫：重点对搅拌楼生产作业区、装料区、砂石分离洗车区，压滤废渣区，各水沟沉淀池及办公、生活等区域建立每日清扫清洁制度，落实责任人，实行定点定时的清扫制度，落实随手清，确保各商混企业各作业场所及设备干净整洁。

5、素养：规范建立各场所各岗位作业制度和 6S 现场管理规定，加强员工宣导培训，落实“日检查，周小结，月考评” 的检查考评制度，提升

员工遵规守纪习惯。

6、安全：建立完善企业安全生产管理机构及管理制度，岗位安全操作规程，重点强化员工三级安全教育培训，安全事故管理制度，特种岗位作业制度，安全用电用火制度等，确保员工安全培训合格率100%，特种

岗位持证作业100% ；对安全管理实行实时跟踪管理，每日班前安全交底，

每月安全教育培训会，尤其对搅拌车驾驶员、铲车、用电、用火作业人员和搅拌楼操作、检修、勤杂班人员定期组织安全教育培训并形成记录，对重大安全事故实行零容忍。

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

2019年1月1日

## 附件9 建设项目竣工环境保护验收自查报告

2009年3月，我公司建设的年产25万m3商品混凝土建设项目投入运行，我司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、并对照本项目环境影响评价报告表和长沙市环境保护局的审批决定等要求对本项目进行环保验收自查，得出结论如下：

一、工程建设基本情况

1）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目名称：年产25万m3商品混凝土建设项目

建设性质：新建

建设地点：长沙市天心区大托镇黄合村下汤坪组

主要建设内容：年生产商品混凝土25万m3。

建设过程及环保审批情况

2009年12月中国航空工业第三设计研究院编制了《年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响评价报告表》，2010年2月；长沙市环保局主持了《年产25万m3商品混凝土建设项目环境影响评价报告表》的评估会,2010年2月8日形成了报告批复，长环管【2010】011号；

目前该项目已建成投入运营，生产及环保设施运行状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

3）投资情况

总投资1000万元，其中环保投资79万元，占总投资比例7.9%。

4）验收范围

本次验收内容为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的工程建设内容，于2009年10月建成。

二、工程变动情况

本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

三、环保设施建设情况

1、废气处理措施

本项目营运期废气主要为汽车动力扬尘，输送、计量、投料粉尘，水泥筒库顶呼吸孔及库底粉尘，搅拌站粉尘，散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘，砂堆扬尘，食堂油烟。

（1）汽车动力扬尘：

车辆在场地行驶时会产生少量的扬尘，场地硬化，进行定时撒水，可减少道路扬尘的产生。

（2）输送、计量、投料粉尘

项目水泥、粉煤灰等粉料由筒库密闭管道给搅拌楼供料；砂，石由铲车铲至皮带输送机，提升至搅拌楼供料。项目各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性较高。项目在输送、计量、投料过程会产生少量的粉尘。通过场内喷雾洒水，降低铲车铲料的落差可以有效减少粉尘排放。

（3）搅拌站、水泥筒仓顶呼吸孔及仓底粉尘

本项目设置2条生产线，每条生产线拥有2个200t的水泥仓，1个200t的粉煤灰仓，1个200t的矿粉仓。筒仓仓顶呼吸孔及库底粉尘通过布袋除尘器处理后，少量在封闭式搅拌楼内沉降，对外环境影响很小。

（4）散装水泥车抽料时放空口产生的水泥粉尘

筒库放空口在抽料时有粉尘产生。该粉尘可通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量。

（5）砂堆扬尘

砂堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下引起扬尘，另外砂在装卸过程中更易形成扬尘，通过堆场密闭，减小砂料装卸过程的落差，同是在堆场内安装了自动喷雾系统，可以极大的减小扬尘。

（6）食堂油烟

本项目建成运营后，食堂可容纳公司员工同时就餐。食堂设置2个基准灶头，每个炉灶油烟废气排放量按照2000m3/h算，食堂灶具运行时间按4h/d计，油烟产生量为0.19mg/d。通过安装油烟净化器，食堂烟气净化后排放。

2、废水处理措施

项目混凝土运输车储罐冲洗水经砂石分离机处理后与搅拌站冲洗水、生产作业平台清洗水、车身清洗水进入三级沉淀池处理回用于生产，不外排。生活废水经化粪池处理，食堂废水经隔油池处理后，进入新开铺污水处理厂处理。

3、固体废物

（1）生产固废

本项目产生的生产固废主要为砂石分离器分离的砂石料、沉淀池沉淀的沉渣、布袋除尘器除尘粉尘和实验后废弃的试样。项目砂石分离器分离的砂石料为63t/a，沉淀池沉渣及混凝土残料为300t/a，布袋除尘器除尘粉尘为106t/a。砂石分离器的砂石，布袋除尘器粉尘回用于生产；沉淀池砂石、废弃试样作为项目北侧地块的填方使用，待填埋完成后，建设废渣暂存库用于废渣暂存，地点位于项目北侧临搅拌楼处，该废渣作为道路填料层利用。

（2）生活垃圾

项目有职工35人，每年工作350天，则生活垃圾产生量为9.5t/a。生活垃圾集中堆放后，定期由环卫部门外运，送城市垃圾填埋场统一填埋处理。

3）机修废物

本项目水泥罐车为外包车队，不在厂内维修，不产生机修废物。

4.噪声防治措施

本项目营运期噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。设备通过基础减震处理、厂房隔声等措施降低声环境影响。

项目对以上噪声源采取以下措施：

1）设备选型时，尽量选择低噪声设备。

2）合理安排作业时间，采取白天作业。

3）合理布局设备，尽量将设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标。

4）厂房隔声；设备局部减振、消声。

5）加强设备日常维护和检修，防止设备异常产生的异响。

四、自查结论

经过我司自查，本项目工程内容基本按照环评报告和审批意见建设，无重大变更情况，各项环保设施及污染治理措施基本得到落实，符合建设项目竣工环境保护条件。

湖南长沙南南方新材料科技有限公司腾盛分公司

2019年12月

## 附件10专家意见及签到表

## 附件11公示截图

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 厂区平面布置及监测布点图

## 附图3 部分现场采样照片

| 无组织废气采样照片1 | 无组织废气采样照片2 |
| --- | --- |
| 噪声东采样照片 | 噪声南采样照片 |
| 噪声西采样照片 | 噪声北采样照片 |
| 废水采样照片 |  |

# Text boxes

未预计用水337

G、N、W、S

W、N、S

N、G

N、G

N、G

N、G

N

项目所在地