广告标识标牌生产建设项目

竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2019］187号

建设单位：湖南华智创景标识标牌制作有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇一九年十二月

建设单位法人代表：王方（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：胡强

报告编写人：陈柳英

| 建设单位： | 湖南华智创景标识标牌制作有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15367048666 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 414400 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 益阳高新区东部产业园园山路 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3 建设项目工程概况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料	7

3.4 主要生产设备	8

3.5 水源及水平衡	9

3.6 生产工艺	10

3.7 项目变动情况	11

4 环境保护设施	12

4.1 污染物处置设施	12

4.2 其他环保设施	19

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	20

5 建设项目环评报告书的主要结论及审批部门审批决定	21

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	21

5.2 审批部门审批决定	21

6 验收执行标准	22

6.1 废水验收执行标准	22

6.2 废气验收执行标准	22

6.3 噪声验收执行标准	23

6.4 污染物总量控制指标	23

7 验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试运行效果	24

7.2 环境质量监测	24

8 质量保证及质量控制	25

8.1 监测分析方法及监测仪器	25

8.2 质量控制及质量保证	25

9 验收监测结果	28

9.1 生产工况	28

9.2 环保设施调试运行效果	28

10 环境管理检查结果	32

10.1 环保审批手续履行情况	32

10.2 环保档案资料管理情况	32

10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况	32

10.4 环保设施建设、管理及运行情况	32

10.5 排污口规范化情况检查	34

10.6 施工期及试运行期扰民事件调查	34

10.7 防护距离内居民搬迁落实情况	34

10.8 环评批复落实情况检查	34

11 验收监测结论	36

11.1 环保设施调试运行效果	36

11.2 总结论	37

6.04512 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	38

附件	39

附件１：验收项目环评批复	39

附件2：建设单位营业执照	42

附件3：材料真实情况说明	43

附件4：验收监测委托函	44

附件5：环境管理制度	45

附件6：危废经营许可证	46

附件7：危废处置合同	47

附件8：自查报告	49

附件9：验收意见及签到表	56

附件10：公示截图	61

附图	62

附图1：项目地理位置图	62

附图2：项目平面布置及监测点位图	63

附图3：现场监测照片	64

# 1 验收项目概况

近年来，各个企业越来越重视品牌形象的创建，广告市场需求让广告标识标牌行业获得了良好的发展机遇。为适应广告标识标牌行业的发展、抓住市场机遇。湖南华智创景标识标牌制作有限公司总投资200万元，租赁益阳高新区东部产业园已建的闲置厂房进行广告标识标牌生产建设项目，计划年产6100个广告标识标牌。

2019年7月湖南华智创景标识标牌制作有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司对该项目进行环境影响评价，编制了《湖南华智创景标识标牌制作有限公司广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》，益阳市生态环境局于2019年7月30日以“益环高审【2019】33号”文予以批复。项目于2019年8月开工，9月份竣工且投入试运营。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受湖南华智创景标识标牌制作有限公司委托，负责其“广告标识标牌生产建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2019年11月20日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查，根据现场踏勘情况编制了验收监测方案。2019年11月26日至11月27日我公司对本项目废气、废水、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《广告标识标牌生产建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

（7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日；

（8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月；

（9）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月。

（10）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定

- 《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》，重庆丰达环境影响评价有限公司，2019年7月；

- 《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表的批复》（益环高审［2019］33号），益阳市生态环境局，2019年7月30日。

## 2.4 其他相关文件

- 建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目厂址位于益阳高新区东部产业园园山路，项目中心地理坐标为东经112.474259，北纬28.439330。项目地理位置附图1。

3.1.2平面布置

项目共一个车间，东西各一个出入口，由机加工区、焊接区、喷漆区和组装区组成。机加工区、焊接区和组装区在车间南部，喷漆房在北边靠西的位置。厂区大门设在东边，食堂及办公楼在南侧。项目总平面布局图详见附图2。项目主要风险保护目标见表3.1-1。

| 环境要素 | 坐标（X/Y） | 环境敏感点 | 方位距离 | 功能及规模 | 环境保护区域标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | -435；-290 | 西南侧安置小区 | SW，550m | 居住，200户 | GB3095-2012中二级标准及HJ2.2-2018附录D中0.6 mg/m3标准 |
|  | 0；620 | 南侧居民点 | S，620-740m | 居住，11户 |  |
|  | -430；220 | 管委会办公楼 | NW，450m | 办公，约500人 |  |
| 水环境 | / | 碾子河 | NW，2400 | 渔业用水 | GB3838-2002中Ⅲ类标准 |

## 3.2 建设内容

3.2.1验收项目建设内容

本项目实际总投资200万元，设计生产规模为年产3500个不锈钢制品类标识标牌，2600个亚克力制品类标识标牌。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程及依托工程组成。本项目基本情况详见表3.2-1，项目环评及审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表3.2-2，产品方案一览表3.2-3。

表3.2-1  本项目基本情况一览表

| 项目名称 | 广告标识标牌生产建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华智创景标识标牌制作有限公司 |
| 地理位置 | 益阳高新区东部产业园园山路 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C 3399 其他未列明金属制品制造 |
| 法人代表 | 王方 | 统一社会信用代码 | 91430900MA4QK14J0N |
| 占地面积 | 3600m2 | 绿化面积 | 200m2 | 生产规模 | 年产3500个不锈钢制品类标识标牌 2600个亚克力制品类标识标牌 |
| 投资情况 | 项目总投资200万，环保投资约43万元，占总投资的21.5% |
|  | 项目总投资200万，环保投资约43万元，占总投资的21.5% |
| 开工时间 | 2019年8月 | 竣工时间 | 2019年9月 |
| 劳动定员 | 20人 | 工作制度 | 一天4小时制，年工作220天 |
| 环评及批复情况 | 2019年7月，湖南华智创景标识标牌制作有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》，益阳市生态环境局于2019年7月30日以“益环高审［2019］33号”文予以批复。 |
| 依托工程 | 本次验收项目主要依托园区排水系统，园区化粪池等。 |

表3.2-2 项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 环评及批复要求建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 由机加工区、焊接区、喷漆区和组装区组成 | 由机加工区、焊接区、喷漆区和组装区组成 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 办公楼，食堂位于厂区南侧 | 办公楼，食堂位于厂区南侧 |
| 储运工程 | 原料区 | 位于厂房北侧 | 位于厂房北侧 |
|  | 成品区 | 位于厂房东北侧 | 位于厂房东北侧 |
|  | 危废暂存间 | 位于厂区西侧，20m2 | 位于厂区西侧，20m2 |
| 公用工程 | 供水 | 由园区自来水供水管网统一供应 | 由园区自来水供水管网统一供应 |
|  | 排水 | 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。水帘除尘废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油+化粪池处理达标后，经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入碾子河 | 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入市政雨水管网。水帘除尘废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油+化粪池处理后，经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入碾子河 |
|  | 供热 | 喷漆后烘烤采用电加热 | 喷漆后烘烤采用电加热 |
|  | 供电 | 由园区供电系统统一供电 | 园区供电系统统一供电 |
| 环保工程 | 废水治理 | 水帘除尘废水经沉淀后循环使用；生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂深度处理后排入碾子河。 | 项目设置2个5m3沉淀池分别处理打磨水帘除尘废水和喷漆水帘除尘废水，废水循环使用，不外排；生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂深度处理后排入碾子河。 |
|  | 废气治理 | 打磨粉尘采用水帘除尘处理后车间排放；焊接采用移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放；有机废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化设备处理后通过一个15 m高排气筒排放 ；食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放 | 打磨粉尘采用水帘除尘处理后车间排放；焊接采用移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放；有机废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化设备处理后通过一个15 m高排气筒排放 ；食堂油烟经抽油烟机处理后高空排放 |
|  | 噪声治理 | 绿化降噪，噪声设施安装减震减噪措施 | 绿化降噪，噪声设施安装减震减噪措施 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物（主要是废弃边角料及金属屑、焊渣、废焊头）收集后外售综合利用；危险废物经收集暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理 | 生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；一般固体废物（主要是废弃边角料及金属屑、焊渣、废焊头）收集后外售综合利用；危险废物经收集暂存于危废暂存间，定期交由湖南久和环保科技有限公司处置。 |
| 依托工程 | 益阳市东部新区污水处理厂 | 益阳市东部新区污水处理厂位于益阳东部新区花亭子村，设计污水处理6万吨/日，其中一期工程处理3万吨/日，目前一期工程已投入使用。采用氧化沟二级生化处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 | 益阳市东部新区污水处理厂位于益阳东部新区花亭子村，设计污水处理6万吨/日，其中一期工程处理3万吨/日，目前一期工程已投入使用。采用氧化沟二级生化处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准 |
|  | 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 | 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量800t/d（365d/a）、垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉排炉焚烧工艺 | 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量800t/d（365d/a）、垃圾入炉量700t/d（333d/a），采用机械炉排炉焚烧工艺 |

表3.2-3 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢制品类标识标牌 | 个 | 3500 |
| 2 | 亚克力制品类标识标牌 | 个 | 2600 |

## 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗见表3.3-1。

表3.3-1项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 | 最大储存量及储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢板材 | t | 80 | 5，存放于原料区 |
| 2 | 镀锌板 | t | 60 | 5，存放于原料区 |
| 3 | 镀锌方管 | t | 40 | 4，存放于原料区 |
| 4 | 亚克力材料 | t | 5 | 1，存放于原料区 |
| 5 | PVC | t | 5 | 1，存放于原料区 |
| 6 | 灯带等配件 | t | 1 | 0.1，箱装，存放于原料区 |
| 7 | 焊丝（焊条） | t | 3 | 0.2，箱装，存放于原料区 |
| 8 | 砂纸 | 张 | 400 | 100，箱装，存放于原料区 |
| 9 | 底漆 | t | 4.5 | 0.5，桶装，存放于原料区 |
| 10 | 面漆 | t | 3.5 | 0.5，桶装，存放于原料区 |
| 11 | 腻子粉 | t | 0.6 | 0.1，桶装，存放于原料区 |
| 12 | 腻子粉固化剂 | kg | 18 | 3，桶装，存放于原料区 |
| 13 | 润滑油 | t | 0.1 | 0.02，瓶装，存放于原料区 |
| 14 | 氩气 | t | 1 | 0.1，瓶装，存放于焊接区 |

## 3.4 主要生产设备

本项目主要生产设备情况详见表3.4-1。

表3.4-1  项目生产设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚克力裁板机 | 台 | 1 |
| 2 | 激光雕刻机 | 台 | 1 |
| 3 | 不锈钢裁板机 | 台 | 1 |
| 4 | 不锈钢折板机 | 台 | 1 |
| 5 | 剪板机 | 台 | 1 |
| 6 | 刨槽机 | 台 | 1 |
| 7 | 手磨机 | 台 | 5 |
| 8 | 气磨机 | 台 | 5 |
| 9 | 喷漆废气处理设施 | 套 | 1 |
| 10 | 抽油烟机 | 套 | 1 |

## 3.5 水源及水平衡

项目用水主要包括水帘除尘废水、员工生活污水。

排水体制为雨污分流制，项目雨水经收集后排入园区雨水管网；本项目生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，排入益阳市东部新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入碾子河。

生活污水：生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为1.68m3/d（504m3/a）。

打磨水帘废水：水帘除尘废水经沉淀后循环使用，损耗系数取0.2，则需补充新鲜水为0.35m3/d（105m3/a）。

喷漆水帘废水：喷漆水帘除漆雾废水经沉淀后循环使用，损耗系数取0.2，则需补充新鲜水为0.35 m3/d（105m3/a）

本项目水量平衡情况详见表3.5-1和图3.5-1。

表3.5-1  本项目水量平衡一览表  单位：m3/d

| 用水类型 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 用水 | 打磨水帘除尘用水 | 0.35 | 0.35 | 1.6 | 0.35 | 0 |
|  | 喷漆水帘除尘用水 | 0.35 | 0.35 | 1.6 | 0.35 | 0 |
| 生活用水 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0.42 | 1.68 |
| 合计 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 1.12 | 1.68 |

图3.5-1  本项目水量平衡图  单位：m3/d

## 3.6 生产工艺

工艺流程简述：

剪板、刨槽：将外购不锈钢板板或亚克力材料按照生产所需尺寸进行剪板，剪板后的板材进行刨槽加工，刨槽是金属材料弯曲成形的辅助工序，在金属板材需要弯曲成形的弯曲线处利用特殊的设备刀具刨切出V型槽，使材料易于折弯成形。在剪板工序中会产生少量的边角料。

折弯：刨槽后的板材通过折弯机进行折弯加工。

管材裁剪、焊接：管材作为标识标牌的支架，按照要求的尺寸进行管材的裁剪，裁剪过程中会产生一定的边角料，将管材、加工好的不同组件的不锈钢板材进行焊接成型，项目采用的是氩弧焊和CO2保护焊相结合的方式，在焊接过程中会产生一定的焊接烟尘产生。

打磨：焊接好的材料对焊接部位进行精工打磨，将焊接部分打磨平整以便后面的工序，打磨会产生一定的金属打磨粉尘。

雕刻 ：不锈钢板材的雕刻是在外购不锈钢板材上，按照客户要求采用激光雕刻机进行刻字加工，金属板材在激光雕刻照射下瞬间的熔化，从而在金属板材上面刻写文字，这种技术刻出来的字没有刻痕，物体表面依然光滑，字迹亦不会磨损。

底漆刷涂：前期处理完的部件送入油漆房刷涂底漆，油漆房密闭负压运行。油漆房工作时，外部空气由进风口经初级过滤网过滤后由送风机送到房顶，并在工件周围形成风幕。刷涂过程中产生的油漆废气不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降，之后在排风机的作用下，气流通过排风机排风道，后经过“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”处理后15m高排气筒排放。

图3.6-1生产工艺流程及产污环节图

## 3.7 项目变动情况

环评及批复要求项目食堂安装油烟净化器，食堂油烟经净化器净化后高空排放，经现场查看，本项目食堂安装的是家用式抽油烟机，由于本项目食堂定期吃饭人数为10人左右，油烟产生量较小，对环境影响比较小，故未安装油烟净化器。

根据本项目环境影响报告书及其批复内容，对照现场实际建设情况，项目主体工程，辅助工程，储运工程，公用工程，环保工程，依托工程与环评及批复基本一致，无重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物处置设施

### 4.1.1废水

本项目营运期间废水主要为生活污水、水帘除尘废水。

生活污水排放量约为504m3/a，生活污水经隔油+化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后通过园区管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入碾子河。

打磨废气收集后经水帘除尘处理，水帘除尘废水中含少量的SS，项目设置一个5m3的沉淀池处理水帘除尘废水。水帘除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。

喷漆废气收集后经水帘除尘处理，水帘除尘废水中含少量的SS，项目设置一个5m3的沉淀池处理水帘除尘废水。水帘除尘废水经沉淀后循环使用，不外排。

项目废水污染源及其环保措施情况统计如下：

表4.1-1  项目废水污染源及其环保措施情况统计一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 废水排放量 | 设计指标 | 处理设施 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 打磨水帘除尘废水 | 颗粒物 | 间歇性 | 0 | 5m3沉淀池 | 废水沉淀池 | 沉淀后循环使用 | / |
|  | 喷漆水帘除尘废水 | 颗粒物 | 间歇性 | 0 | 5m3沉淀池 | 废水沉淀池 | 沉淀后循环使用 |  |
| 生活污水 | 员工 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 连续 | 504m3/a | 隔油池，化粪池 | 依托园区化粪池 | 益阳市东部新区污水处理厂 |  |
| 雨水 | 大气降水 | SS | 间断 | / | / | 雨水管网 | 雨水管网 |  |

项目废水处理设施建设情况如下：

| 雨水排放口 | 打磨水帘除尘废水沉淀池 |
| --- | --- |
| 喷漆水帘除尘废水沉淀池 | 生活废水排水口 |

图4.1-1  项目废水处理设施照片

### 4.1.2废气

本项目废气主要为有机废气、焊接烟尘、打磨粉尘和食堂油烟废气。

（1）有机废气

项目产生的有机废气包括油漆废气和腻子晾干废气。本项目喷漆过程和腻子晾干均在密闭喷漆房内进行，烘干过程在密闭烤箱内进行，共设置1套废气处理系统。有机废气经过水帘+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化处理后经15米排气筒排放。

（2）焊接烟尘

焊接车间采用局部通风为主，全室通风换气为辅的方式对焊接烟尘进行焊接烟气净化器处理后经外排，不设置排气筒。对于相对分散的人工焊接工位，采用移动式焊烟净化器收集并净化处理后车间内排放；排放到车间大空间内的少部分焊烟，通过门窗与屋脊通风器相结合的全室通风换气方式排出室外，车间全室通风换气次数不小于3次/小时。

（3）打磨粉尘

本项目打磨过程产生一定量的粉尘，打磨粉尘经集气罩收集后采用水帘处理，部分无组织粉尘通过车间排气扇排放。车间保持通风工作，项目厂房经过合理的自然通风，能有效减少粉尘对外环境的影响。

（4）食堂油烟废气

食堂烹调采用天然气，天然气属于清洁燃料，对环境污染较小。烹饪过程产生的大气污染物主要为油烟，通过抽油烟机从烟囱排放

项目废气产生、治理及排放情况如下：

表4.1-2  项目废气产生、治理及排放情况一览表

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 | 治理设施数量 | 设计指标 | 排气筒高度与直径尺寸 | 排放去向 | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机废气 | 喷漆、烘干工序 | VOCs，漆雾 | 有组织排放 | 水帘+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化+排气筒 | 1套 | 直径0.5m，高15m，排气筒管道材质PVC | 1个排气筒，高15m，内径0.5m | 周围大气 | 已开孔 |
| 颗粒物 | 焊接、打磨工序 | VOCs、颗粒物、非甲烷总烃 | 无组织 | 1台移动式焊烟净化器、水帘除尘 | / | 对0.3μm焊接烟尘过滤效率达99% | / | 周围大气 | 设施已安装 |
| 油烟 | 食堂 | 油烟 | 无组织 | 抽油烟机 | 1 | / | / | 周围大气 | 设施已安装 |

项目废气处理设施建设情况如下：

| 喷漆废气，烘干废气排气筒 | 光氧化设备 |
| --- | --- |
| 活性炭吸附装置 | 水帘塔 |

图4.1-2  项目废气处理设施照片

### 4.1.3噪声

项目设备生产时主要噪声源为裁板机、激光雕刻机、折板机、剪板机、刨槽机、手磨机、气磨机、水泵及风机等设备声，其噪声值约为80～90 dB(A)。本项目厂界200m范围内无声环境保护目标，且项目主要噪声源设备大多置于室内，分布较为分散，主要噪声源距离厂界最近距离为30m，企业通过设置防震垫、隔振、隔音、合理布局等措施后已经降低了设备噪声；并且室内声源经过墙壁隔声、距离衰减、绿化降噪后，各设备噪声值可降低50dB(A)以上。项目设备噪声经上述隔声降噪措施处理后，设备运行噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对周围环境影响较小。

表4.1-3  项目噪声排放情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压等级 | 声学特点 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚克力裁板机 | 1 | 85 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 2 | 激光雕刻机 | 1 | 85 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 3 | 不锈钢裁板机 | 1 | 85 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 4 | 不锈钢折板机 | 1 | 85 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 5 | 剪板机 | 1 | 85 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 6 | 刨槽机 | 1 | 90 | 连续 | 设备选型、基础减震、厂房隔声 |
| 7 | 手磨机 | 5 | 80 | 连续 | 设备选型、合理布局、厂房隔声 |
| 8 | 气磨机 | 5 | 85 | 连续 | 设备选型、合理布局、厂房隔声 |
| 9 | 水泵 | 1 | 85 | 连续 | 防震垫、隔震、消声 |
| 10 | 风机 | 2 | 80 | 连续 | 防震垫、隔震、消声、隔声 |

厂房隔声

### 4.1.4固体废物

本项目有一般工业固废、危险废物和生活垃圾。一般工业固废中的废弃边角料及金属屑和焊渣、废焊头收集后外售。油漆、润滑油等危险物品的废弃包装物，废过滤棉、废活性炭，废油、废紫外灯管等属危险废物，在厂内暂存，定期交由湖南久和环保科技有限公司处置。生活垃圾收集后由环卫部门处理。

1、一般固体废物

本项目的废弃边角料和焊渣、废焊头均属于一般工业固体废物，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，集中收集后外售给废旧回收站。

2、危险废物

项目所产生的固体废弃物中的油漆、润滑油等危险物品的废弃包装物，废过滤棉，废活性炭，废油、废紫外灯管等属危险废物。建设方设置了危险固废暂存场所，危废暂存间设置在厂区北边，进行了防雨防腐防渗漏处置，建筑面积为20m2，湖南久和环保科技有限公司处置。

3、生活垃圾

本项目营运期产生的生活垃圾，经过各区域的垃圾收存措施收集后，由环卫部门清运至城市垃圾焚烧场无害化处理。

综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。

项目固废污染源及其环保措施情况统计如下：

表4.1-4  项目固废污染源及其环保措施情况统计一览表

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气边角料、金属屑、焊渣、废焊头 | 生产切割，焊接过程 | 一般固体废物 | 1 | 1 | 外售 | 项目整个厂区已进行场地硬化，危废暂存场已按照要求做好场地防渗工作，暂存场占地面积约20m2，并张贴了危险固废标志牌。 |
| 油漆、危险品废弃包装物、废过滤棉、废活性炭、废油、废紫外灯管 | 喷漆工序，机械加工工序 | 危险废物 | 3.49 | 3.49 | 交由湖南久和环保科技有限公司处置 |  |
| 生活垃圾 | 员工 | 一般 固废 | 6 | 6 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 合计 | / | 10.49 | / |  |

危废暂存间

## 4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险防范措施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目车间内已进行地面硬化，具体如下：

- 全厂地面、路面采用高标号水泥进行硬化防渗。

- 各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目生产废水循环使用，不外排。厂内排气筒已设置了监测孔。查阅环评及批复，本项目无设置在线监测装置要求。

| 消防设备 | 场地硬化 |
| --- | --- |
| 厂区标识标牌 | 移动式焊接烟尘净化器 |

图4.2-1  项目其他环保设施照片

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

实际总投资200万，环保投资39.5万元，占总投资的21.5%，其主要投资内容详见表4.3-1。

表4.3-1  项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 类别 | 排放源 | 环评治理措施 | 实际治理措施 | 环保投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接 | 人工焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放 | 人工焊接工位采用移动式焊接烟尘净化器处理后车间排放 | 4 |
|  | 打磨 | 打磨粉尘采用水帘处理后车间排放 | 打磨粉尘采用水帘处理后车间排放 |  |
|  | 喷漆房、烘干房 | 密闭式喷漆房和烘干房、配套1套水帘塔+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化废气处理装置、1个15m高排气筒 | 密闭式喷漆房和烘干房、配套1套水帘塔+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化废气处理装置、1个15m高排气筒 | 20 |
|  | 食堂 | 油烟净化装置处理后高空排放 | 家用式抽油烟机 | 0.5 |
| 废水 | 生活废水 | 隔油池+化粪池排入园区污水管网 | 隔油池+化粪池排入园区污水管网 | 1 |
|  | 打磨水帘除尘废水 | 5m3沉淀池 | 5m3沉淀池 |  |
|  | 漆雾水帘除尘废水 | 5m3沉淀池 | 5m3沉淀池 |  |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 交由环卫部门处理 | 1 |
|  | 废焊渣、废钢材边角料及金属屑 | 一般固废暂存场所，定期外售 | 一般固废暂存场所，定期外售 | 1 |
|  | 废油、废过滤棉、废活性炭、废紫外线灯管、废包装材料 | 危废暂存间，建筑面积为20m2，委托有危废处理资质单位进行处理 | 危废暂存间，建筑面积为20m2，交由湖南久和环保科技有限公司处置 | 2 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震、降噪 | 隔声、减震、降噪 | 10 |
| 风险预防 | 完善各类风险防控措施、制定详细的应急预案体系等 | 完善各类风险防控措施，制定应急体系 | 0 |
| 合计 | 39.5 |

# 5 建设项目环评报告书的主要结论及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

5.1.1结论

本项目符合国家产业政策，符合湖南益阳循环经济产业园总体规划和产业规划；项目地理位置优越，选址合理；区域大气、水环境质量满足功能区要求，项目在运营中产生的废水、废气和固体废物经采取环评及批复提出的治理措施和管理要求的情况下可以做到达标排放，其环境影响较小，不会对区域地表水体和大气环境质量产生大的影响。项目区域声环境质量较好，本项目运行中有一定的噪声产生，经采取环评中提出的相应的治理措施后其对本项目厂界噪声贡献很小。在建设单位重视环保，认真落实各项环保措施，严格管理，确保项目所排污染物经处理后达标排放的前提下，本项目建设产生的环境影响是可以得到有效控制，对环境的影响较小，从环境保护的角度考虑，本项目建设可行。

5.1.2建议

1．加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节水措施。

2．合理规划厂区布局，搞好厂区绿化建设。

4. 确保污染物处理后达标排放，并且在达标的基础上尽量降低污染物排放，不能因项目建设给周围环境造成不良影响。

5．重视职工的岗位操作培训，提高工人素质、安全意识和风险防范能力，规范操作，定期对各类环保设备进行保养、检查和维修，确保废气处理设施正常运行。

## 5.2 审批部门审批决定

2019年7月，湖南华智创景标识标牌制作有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》，益阳市生态环境局局于2019年7月30日以“益环高审［2019］33号”文予以批复。具体审批部门审批内容详见附件。

# 6 验收执行标准

根据广告标识标牌生产建设项目环境影响评价文件及批复内容，结合项目建成情况、现行标准，本项目验收监测执行如下标准：

## 6.1 废水验收执行标准

本项目打磨水帘除尘废水和漆雾水帘除尘废水分别经5m3沉淀池沉淀后循环使用，不外排。项目生活废水通过园区化粪池处理后排入益阳市东部新区污水处理厂，雨水经雨水管网排放，本次验收废水仅对生活废水进行监测，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

表6.1-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

| 污染物名称 | pH （无量纲） | 氨氮 | CODCr | 悬浮物 | BOD5 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准值（mg/L） | 6～9 | / | 500 | 400 | 300 | 100 |

## 6.2 废气验收执行标准

有组织排放废气中VOCs执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（湖南省地方标准，DB43/1356-2017）标准限值要求；漆雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求；无组织排放废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

表6.2-1  大气污染物有组织排放限值  单位：mg/m3

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 挥发性有机物 | 50 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（湖南省地方标准，DB43/1356-2017）表1标准限值要求 |

表6.2-2 大气污染物无组织排放限值  单位：mg/m3

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织监控限值 |

## 6.3 噪声验收执行标准

本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界环境噪声 | 3类 | 昼间 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |

## 6.4 污染物总量控制指标

根据《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》及批复内容对项目总量控制指标的建议：

表6.4-1  污染物总量控制指标建议值一览表

| 污染物名称 | VOCs |
| --- | --- |
| 环评建议总量（t/a） | 0.1 |

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1有组织废气

表7.1-1  有组织废气监测布点、监测频次

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 废气处理设施排气筒出口 | 挥发性有机物 | 3次/天，连续2天 |

7.1.2无组织废气

表7.1-2  无组织废气排放监测内容表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 项目厂界上风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| Q2 | 项目厂界下风向 |  |  |

7.1.3 厂界噪声

表7.1-3  项目厂界环境噪声验收监测工作内容一览表

| 类别 | 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 环境 噪声 | N1 | 东面场界外1m处 | 等效连续A声级 | 2次/天，昼夜监测，连续2天 |
|  | N2 | 南面场界外1m处 |  |  |
|  | N3 | 西面场界外1m处 |  |  |
|  | N4 | 北面场界外1m处 |  |  |

## 7.2 环境质量监测

本项目厂址位于益阳高新区东部产业园区，周围100米范围内无常住居民，且项目对周围环境影响不大，故不对环境质量进行监测。

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

本次验收监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测方法及使用仪器统计表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 挥发性有机物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法（HJ 734-2014） | TRACE1300+ISQ7000气相色谱质谱联用仪 JKFX-002 | / |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 总悬浮颗粒物的测定 第一号修改单（GB/T15432-1995/XG1 2018) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) | Trace1300气相色谱仪，JKFX-078 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) | pHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | KHCOD 消解器，JKFX-FZ-013 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ505-2009) | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外 可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能 声级计，JKCY-016 | / |

## 8.2 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取

10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。

表8-2  平行样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果 | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 2019.11.26 | HZ191126W10101 | 4.22 mg/L | 4.7 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | HZ191126W10102 | 4.64mg/L |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 2019.11.27 | HZ191126W10101 | 69mg/L | 5.5 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | HZ191126W10102 | 62mg/L |  |  |  |  |

表8-3  质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2019.11.26 | B1710050 | 127mg/L±7 | 120mg/L | 合格 |
| 氨氮 | 2019.11.27 | 2005106 | 6.75±0.25mg/l | 6.51mg/L | 合格 |
| 质控样来源 | 环境保护部标准样品研究所 |

表8-4 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.26 | AWA5688 | JKCY-015 | 94.0 | 94.1 | 0.1 |
| 2019.11.27 | AWA5688 | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

2019年11月26日至11月27日，湖南精科检测有限公司对广告标识标牌生产建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，生产工况情况见表9.1-1。

表9.1-1  监测期间主机生产负荷统计表

| 生产线 | 监测日期 | 实际运行负荷（个/天） | 设计生产负荷 （个/天） | 负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢制品类标识标牌 | 2019.11.26 | 10 | 12 | 83.3 |
|  | 2019.11.27 | 11 |  | 91.6 |
| 亚克力制品类标识标牌 | 2019.11.26 | 8 | 9 | 88.8 |
|  | 2019.11.27 | 8 |  | 88.8 |

由上表数据可知，本次验收监测期间，项目生产负荷达到设计生产能力的75%以上，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1废气

（1）有组织废气

本项目有组织排放废气主要为喷漆烘干工序产生的废气，其监测结果统计表分别见表9.2-1。

表9.2-1  有组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| A1喷漆车间出口 | 2019.11.26 | 标干风量（m3/h） | 17426 | 18026 | 17857 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 实测浓度（mg/m3） | 6.15 | 5.98 | 5.79 | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.107 | 0.108 | 0.103 | / |
|  | 2019.11.27 | 标干风量（m3/h） | 18144 | 17679 | 17215 | / |
|  |  | 挥发性有机物 | 实测浓度（mg/m3） | 6.17 | 6.30 | 5.89 | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.112 | 0.111 | 0.101 | / |
| 注：1、排气筒高度：15m； 2、标准参考《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）表1标准限值。 |

由上表内容可知，验收监测期间，经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧化后排气筒的挥发性有机物浓度满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB/1356-2017）表1标准限值。

（2）无组织废气

本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下：

表9.2-2  采样期间气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度 | 大气压 | 风向 | 风速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1厂界上风向 | 2019.11.26 | 12.2 | 100.4 | 北 | 1.2 |
|  | 2019.11.27 | 12.6 | 100.4 | 北 | 1.1 |
| G2厂界下风向 | 2019.11.26 | 12.3 | 100.3 | 北 | 1.3 |
|  | 2019.11.27 | 12.7 | 100.4 | 北 | 1.2 |

表9.2-3  本项目无组织排放废气验收监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃 | 颗粒物 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| G1厂界上风向 | 2019.11.26 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | 0.175 | 0.230 | 0.211 |
|  | 2019.11.27 | 0.64 | 0.65 | 0.81 | 0.193 | 0.212 | 0.176 |
| G2厂界下风向 | 2019.11.26 | 1.6 | 1.98 | 1.88 | 0.246 | 0.282 | 0.264 |
|  | 2019.11.27 | 1.45 | 1.93 | 1.78 | 0.228 | 0.300 | 0.247 |
| 标准限值 | 2.0 | 1.0 |
| 注：非甲烷总烃标准执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织监控限值要求；颗粒物标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 |

由上表内容可知，验收监测期间，本项目无组织废气中非甲烷总烃满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织排放限值要求，无组织排放排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求。

### 9.2.2 废水

本项目废水主要为生活污水，监测结果见表9.2-4：

表9.2-4 本项目生活废水监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 动植物油 | 悬浮物 |
| W1生活废水总排口 | 2019.11.26 | 微黄微臭微浊 | 6.46 | 121 | 41.2 | 4.14 | 9.10 | 60 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 6.57 | 116 | 35.9 | 4.35 | 9.01 | 63 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 6.34 | 125 | 40.1 | 3.92 | 9.06 | 69 |
|  | 2019.11.27 | 微黄微臭微浊 | 6.68 | 108 | 38.7 | 3.81 | 8.97 | 65 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 6.76 | 126 | 36.9 | 4.03 | 9.07 | 68 |
|  |  | 微黄微臭微浊 | 6.54 | 116 | 33.7 | 4.22 | 9.02 | 66 |
| 标准限值 | 6~9 | 500 | 300 | / | 100 | 400 |
| 注：标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 |

由上表可知，项目验收监测期间，生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。

### 9.2.3噪声

本项目噪声监测结果如下：

表9.2-5  本项目厂界环境噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面外1m处1# | 2019.11.26 | 54.1 | 45.1 |
|  | 2019.11.27 | 55.2 | 45.9 |
| 厂界南面外1m处2# | 2019.11.26 | 55.4 | 45.0 |
|  | 2019.11.27 | 54.5 | 43.4 |
| 厂界西面外1m处3# | 2019.11.26 | 54.7 | 43.3 |
|  | 2019.11.27 | 54.7 | 44.6 |
| 厂界北面外1m处4# | 2019.11.26 | 53.4 | 44.3 |
|  | 2019.11.27 | 54.3 | 44.7 |
| 标准限值 | 65 | 55 |
| 注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的三类标准。 |

由上表内容可知，验收监测期间，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声最大值为55.4dB（A），夜间噪声最大值为45.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

### 9.2.4污染物排放总量核算

根据本次验收监测实测值计算，广告标识标牌生产建设项目实际排放量指标比较详见表9.2-6。

表9.2-6 验收实测值与总量控制指标对比一览表    单位：t/a

| 项目 | 环评报告中建议污染物排放总量 | 实际排放总量 |
| --- | --- | --- |
| 挥发性有机物 | 0.1 | 0..0968 |
| 注：根据本次验收检测数据可知，挥发性有机物：0.11kg/h；工作时间880h。 2.污染物排放总量计算方法如下：速率×工作时间×10-3。 |

由上表内容可知，本项目主要污染物实际排放总量低于购买指标，满足相关要求。

### 9.2.6环保设施去除效率监测结果

本项目验收监测期间，废水，废气进口不具备采样条件，故不进行去除效率计算。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1 环保审批手续履行情况

2019年7月，湖南华智创景标识标牌制作有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》，益阳市生态环境局于2019年7月30日以“益环高审［2019］33号”文予以批复。项目于2019年8月开始建设，2019年9月竣工。本项目环评及批复手续履行完整。

## 10.2 环保档案资料管理情况

本项目环境保护档案资料主要有：环境影响报告表及其批复、环境管理制度等。根据现场了解，本项目的环保档案资料均由建设单位安全环保部负责保存，资料齐全。

## 10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况

湖南华智创景标识标牌制作有限公司设立了专人对企业的环保、健康、消防、安全等制度进行管理与监督、执行，公司制定了《企业环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员。

## 10.4 环保设施建设、管理及运行情况

根据现场踏勘情况，本项目主要安装的环保设施有：

（1）针对项目生产废水，建设单位建了沉淀池，循环利用；

（2）针对生活污水，建设单位依托园区化粪池及厂区自建隔油池；

（3）针对雨水，建设单位已实现雨污分流，雨水排入园区雨水管网；

（4）针对厂区废气，建设单位建设了水帘+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化处理设施+15m排气筒。

（5）针对固废，建设单位已进行分类收集，一般固废存放于固废暂存处，定期外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处理；危险废物储存于危废暂存间，企业已建立20m2危废暂存间。

以上环保设施均已建设完成并运转正常，同时，本项目于厂内设置厂区绿化，加强区域生态保护。

## 10.5 排污口规范化情况检查

本项目生产废水处理后全部回用，不外排。生活污水依托园区化粪池。厂内有组织废气废气通过水帘+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化处理设施+15m排气筒，排气筒已设置了监测孔等，无组织废气通过移动式焊接烟尘净化器吸收处理+厂房沉降。

## 10.6 施工期及试运行期扰民事件调查

经项目周边群众走访及现场踏勘得知，本项目施工期及试运行期间未造成较大环境影响，无遗留环境问题，未造成扰民事件；无环保危化事件发生。

## 10.7 防护距离内居民搬迁落实情况

根据环评及批复，本项目无防护距离要求。经验收期间现场勘察项目位于工业园区，生产车间为界的50m的范围内均为园区生产企业，无学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

## 10.8 环评批复落实情况检查

根据《广告标识标牌生产建设项目环境影响报告表》及其批复（益环高审［2019］33号）内容，对照实际建设情况，本项目环评及批复中相关要求的落实情况如下：

表10.8-1 环评批复落实情况

| 环评批复要求落实内容 | 实际落实内容 |
| --- | --- |
| 做好大气污染防治工作。打磨粉尘经集气罩收集后通过水帘除尘处理后排放；焊接烟尘经集气罩收集后通过移动式焊接烟尘净化器处理后排放，各类外排颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；喷涂过程必须采用水性油漆，喷漆房和烘干房产生的有机废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化设备处理后经15m高排气筒排放，确保挥发性有机物满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（湖南省地方标准，DB43/1356-2017）中相关标准要求。 | ①打磨粉尘经集气罩收集后通过水帘除尘处理后排放；②焊接烟尘经集气罩收集后通过移动式焊接烟尘净化器处理后排放，③各类外排颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；④喷涂过程采用水性油漆，喷漆房和烘干房产生的有机废气经水帘+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化设备处理后经15m高排气筒排放，⑤挥发性有机物满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（湖南省地方标准，DB43/1356-2017）中相关标准要求。 |
| 做好项目水污染防治工作。打磨水帘除尘废水和漆雾水帘除尘废水分别经沉淀处理后循环使用，每三个月委托有资质单位收集处置。生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。 | ①打磨水帘除尘废水和漆雾水帘除尘废水分别经沉淀处理后循环使用，每三个月委托有湖南久和环保科技有限公司处置。②生活污水经隔油+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。 |
| 做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，加强设备维护，采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 | ①优化平面布局，加强设备维护，采取减振、隔声等措施，②厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 |
| 加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废弃边角料、金属屑、焊渣及废焊头收集后外售废旧物质回收公司；废油漆桶、废润滑油、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废紫外灯管以及废催化剂及载体等危险废物经收集暂存区厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置，禁止乱堆乱弃。 | ①加强对固体废物的分类管理控制。②按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。③废弃边角料、金属屑、焊渣及废焊头收集后外售废旧物质回收公司；④废油漆桶、废润滑油、废过滤棉、废活性炭、漆渣、废紫外灯管以及废催化剂及载体等危险废物经收集暂存区厂区危废暂存间，定期交由湖南久和环保科技有限公司；⑤生活垃圾由当地环卫部门定期清运处置，没有乱堆乱弃。 |
| 建立健全规章制度，加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。加强废气处理设施日常监督管理，制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。 | ①建立健全规章制度，加强环保设施运行维护管理，未擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。②加强废气处理设施日常监督管理。 |
| 污染物总量控制：大气污染物VOCs:0.1t/a | 污染物总量控制：大气污染物VOCs:0.0968t/a |

# 11 验收监测结论

2019年11月26日至11月27日，湖南精科检测有限公司对广告标识标牌生产建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，生产工况达到设计生产能力的75%以上，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 11.1 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，水帘+过滤棉吸附+活性炭吸附+光催化氧化处理后排气筒的挥发性有机物满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）标准要求；验收监测期间，本项目无组织废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放要求，非甲烷总烃满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）无组织排放要求。

（2）噪声

验收监测期间，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声最大值为55.4dB（A），夜间噪声最大值为45.9dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

（3）废水

本项目生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。项目生活废水通过园区化粪池处理后排入益阳市东部新区污水处理厂，雨水流入雨水管网，本次验收废水主要针对生活污水，验收监测期间，生活污水经园区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要求。

## 11.2 总结论

按环评及批复要求，本项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。因此，本项目已具备竣工环境保护验收条件，满足竣工环境保护验收要求。

# 6.04512 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                 填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 广告标识标牌生产建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 益阳高新区东部产业园园山路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3399 其他未列明金属制品制造 | 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 3500个/年不锈钢制品类标识标牌；2600个/年亚克力制品类标识标牌 | 实际生产能力 | 3500个/年不锈钢制品类标识标牌；2600个/年亚克力制品类标识标牌 | 环评单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市生态环境局 | 审批文号 | 益环高审［2019］33号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年7月 | 竣工日期 | 2019年8月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 湖南华智创景标识标牌制作有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 83.3%~91.6% |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） | 43 | 所占比例（%） | 21.5% |
|  | 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资（万元） | 43 | 所占比例（%） | 21.5% |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理 （万元） | 24.5 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 4 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其它 （万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h/a |
| 运营单位 | 湖南华智创景标识标牌制作有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430900MA4QK14J0N | 验收时间 | 2019年11月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | 6.045 | 50 | 0.0968 | / | 0.0968 | 0.1 | / | / | / | / | / |
|  | 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附图3：现场监测照片

| 有组织 | 上风向 |
| --- | --- |
| 下风向 | 东厂界 |
| 西厂界 | 南厂界 |
| 北厂界 | 废水 |

# Text boxes

不锈钢板材或者亚克力材料