沅江熙和加油站建设项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：  沅江熙和加油站

编制单位： 沅江熙和加油站

二0二0年十月

建设单位法人代表：     尹立文         （签字）

编制单位法人代表：     尹立文         （签字）

项  目  负  责 人：    尹立文

建设单位：沅江熙和加油站                  编制单位：沅江熙和加油站

电话：13707373507                        电话：13707373507

传真：/                                     传真：/

邮编：413108                                邮编：413108

地址：沅江市草尾镇三星村          地址：沅江市草尾镇三星村

声明：复制本报告中的部分内容无效

目    录

1 项目概况	1

2 验收依据	1

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	1

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.3 主要原辅材料及燃料	5

3.4 主要生产设备	6

3.5水源	6

3.5工艺流程简介	7

3.6项目变更情况	9

4 环境保护设施	9

4.1 污染物治理设施	9

4.1.1 废水	9

4.1.2 废气	10

4.1.3 噪声	11

4.1.4 固（液）体废物	12

4.2 其他环境保护设施	13

4.2.1 环境风险防范设施	13

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	13

4.3.1 项目环保设施投资内容	13

4.3.2 环保设施“三同时”落实情况	14

5 环境影响报告表（表）主要结论与建议及其审批部分审批决定	15

5.1 环境影响报告表（表）主要结论与建议	15

5.1.1 环评结论	15

5.1.2 环评建议	15

5.2 审批部门审批决定	16

6 验收监测评价标准	16

6.1 污水验收执行标准	16

6.2 废气验收执行标准	17

6.3 噪声验收执行标准	17

6.4 污染物排放总量控制指标	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试运行结果	18

7.1.1 废水	18

7.1.2 废气	18

7.1.3 噪声	18

7.1.4 固（液）体废物监测	18

7.1.5 辐射监测	19

7.2 环境质量监测	19

8 质量保证和质量控制	19

8.1 监测分析方法	19

8.2 人员能力	20

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 噪声监测分析过程中质量保证和质量控制	20

9 验收监测结果	21

9.1 污染物排放监测结果	21

9.1.1 废水	21

9.1.2 废气	21

9.1.3 厂界环境噪声	22

9.2 环保设施处理效率监测结果	22

9.2.1 废气治理设施	22

9.2.2 噪声治理设施	23

9.2.3 固体废物治理设施	23

9.2.4 污染物排放总量核算	23

9.3 工程建设对环境的影响	23

10 验收监测结论	24

10.1 环保设施调试运行效果	24

10.1.1 环保设施处理效率监测结果	24

10.1.2 污染物排放监测结果	24

10.2 验收总结论	25

附件1：环评批复	26

附件2 营业执照	29

附件3 成品油经营许可证书	30

附件4：危废处置协议	31

附件5：检测报告	32

附件6：检测资质	38

附件7：验收意见	39

附件8：签到表	40

附图1 项目地理位置	41

附图2 厂区平面布置及监测布点图	42

附图3 部分采样照片	43

项目概况

沅江熙和加油站位于益阳沅江市草尾镇三星村，项目于2008年11月开工，2009年1月投产运营，因历史原因一直未办理环评手续，根据《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件精神，在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能做到达标排放，周边环境质量达标或可确保周边环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或运行。沅江熙和加油站建设项目在2020年8月由贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司编制了环境影响报告表，于2020年9月18日取得了益阳市生态环境局的批复意见（益环审（表）[2020]99号）。企业目前主体工程稳定，环保设施正常运行，企业组织进行竣工环境保护验收。本项目主要建设内容包括加油站主体工程及其相关配套设施。

根据国务院第682号（建设项目环境保护管理条例）（2017年修订版），沅江熙和加油站于2004年5月基本完成建设，对照项目环境影响报告表及其批复内容，对项目建设情况和环境保护设施建设情况进行了验收自查，根据自查结果，沅江熙和加油站委托湖南精科检测有限公司于2020年9月24日—25日进行了现场监测，针对项目环评报告及批复落实情况、环保设施的建设及运行情况、污染物排放浓度和排放总量达标情况，收集了有关的技术资料，并结合检测报告，对照有关国家标准委托沅江熙和加油站编制了本项目的竣工环境保护验收监测报告。

验收依据

建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月修订）；

（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）。

建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）国务院第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（3）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

（4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南   污染影响类》的公告（2018年第9号）。

建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

（1）贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司《沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表》；

（2）益阳市生态环境局益环审（表）[2020]99号《关于沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表的批复》，2020年9月18日；

其他相关文件

（1）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397——2007）；

（2）《污水监测技术规范》（HJ/T 91——2002）；

（3）《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T55-2000;

（4）《水质 采样技术导则》（HJ 494--2009）。

项目建设情况

地理位置及平面布置

本项目位于沅江市草尾镇三星村乐漉公路东侧，加油站出入口位于南侧。加油区位于站区中心，站房位于加油区北侧，油罐区采用地埋式，位于加油区地下，加油区罩棚为钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机）。站房为两层混凝土结构建筑，设有营业厅、厕所、办公室、厨房、配电间等，占地面积135m2。油罐区总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。其具体位置见附图1所示。总平面布置见附图2所示。

建设内容

本项目主要为加油区、油罐区及其它配套基础设施的建设。主要工程基本情况详见表 31，建设内容同批复落实情况见表3-2。

表 31   工程基本情况一览表

| 1 | 项目名称 | 沅江熙和加油站建设项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 建设性质 | 新建（补办） |
| 3 | 建设单位 | 沅江熙和加油站 |
| 4 | 项目地址 | 益阳沅江市草尾镇三星村 |
| 7 | 投资情况 | 总投资180万元，其中环保投资6万元，占总投资的3.33% |
| 8 | 环评情况 | 本项目由贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司编制环境影响评价报告表，并在2020年9月18日益阳市生态局以益环审（表）[2020]99号文予以批复。 |
| 9 | 年工作日 | 劳动定员2人，365天 |
| 10 | 工程内容 | 本项目为新建项目，主体工程为一个加油区域、油罐区、棚罩以及配套办公用房、用水用电等公用基础设施 |

表 32   环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 序号 | 工程类别 | 环评及批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 加油区 | 钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机），建筑面积440m2。 | 钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机），建筑面积440m2。 | 一致 |
|  |  | 油罐区 | 设4个固定地下储油罐（卧式钢制地埋双层油罐），油罐总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。罐区设置防渗系统，并密封埋地。配套有雨水抽排设施。 | 设4个固定地下储油罐（卧式钢制地埋双层油罐），油罐总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。罐区设置防渗系统，并密封埋地。配套有雨水抽排设施。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 加油站房 | 砖混，2层，含办公、营业厅、站长室、厨房等，建筑面积135m2 | 砖混，2层，含办公、营业厅、站长室、厨房等，建筑面积135m2 |  |
| 2 | 公用 工程 | 供水 | 项目区域供水由当地自来水供水系统提供。 | 项目区域供水由当地自来水供水系统提供。 | 一致 |
|  |  | 排水 | 排水为雨、污分流制。初期雨水经雨水渠收集排至隔油池，经处理后排至周边道路雨水排放系统中，后续洁净雨水直接排至周边道路雨水排放系统中。生活污水经地埋式一体化设施处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后进入生活污水处理设施中，后续用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。 | 排水为雨、污分流制。初期雨水经雨水渠收集排至隔油池，经处理后排至周边道路雨水排放系统中，后续洁净雨水直接排至周边道路雨水排放系统中。生活污水经地埋式一体化设施处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后进入生活污水处理设施中，后续用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。 | 一致 |
|  |  | 供电 | 由沅江市草尾镇三星村供电系统供电。 | 由沅江市草尾镇三星村供电系统供电。 | 一致 |
| 3 | 环 保 工 程 | 废水治理 | 地面冲洗废水和洗车废水经沉淀池进行处理后排入化粪池；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入益阳市东部新区污水处理厂处理达标后排放至碾子河 | 洗车废水经沉淀池进行处理后排入化粪池；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入益阳市东部新区污水处理厂处理达标后排放至碾子河 | 一致 |
|  |  | 废气治理 | 项目营运期废气主要是油料装卸、油品储存及加油作业过程中产生的石油烃类挥发性有机废气，进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。通过设置油气回收系统，备用发电机废气通过排烟管道外排，进出车辆通过限速和加强站内绿化等措施来减少对大气环境的影响。 | 项目营运期废气主要是油料装卸、油品储存及加油作业过程中产生的石油烃类挥发性有机废气，进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。通过设置油气回收系统，备用发电机废气通过排烟管道外排，进出车辆通过限速和加强站内绿化等措施来减少对大气环境的影响。 | 一致 |
|  |  | 噪声治理 | 合理布局，选用低噪音设备，加强车辆管理，加强站内绿化等措施。 | 合理布局，选用低噪音设备，加强车辆管理，加强站内绿化等措施。 | 一致 |
|  |  | 固废处理处置 | 生活垃圾采用分类收集，由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险暂存间，定期委托有相关危废处置资质单位外运处置。 | 生活垃圾采用分类收集，由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险暂存间，定期委托有相关危废处置资质单位外运处置。 | 一致 |

主要原辅材料及燃料

项目只要能源消耗情况见表 35。

表3-3   项目主要能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油罐 | t/a | 11 |
| 2 | 92#汽油罐 | t/a | 84 |
| 3 | 95#汽油罐 | t/a | 18 |

主要生产设备

本项目主要生产设备情况详见表3.4-1。

表3-4 主要设备清单

| 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92＃汽油储罐 | 20m3卧式储罐 | 个 | 1 | 地下储存 |
| 95＃汽油储罐 | 20m3卧式储罐 | 个 | 1 | 地下储存 |
| 0＃柴油储罐 | 20m3卧式储罐 | 个 | 2 | 地下储存 |
| 加油机 | IC卡潜油泵型 | 台 | 4 |  |
| 潜油泵 | / | 台 | 4 |  |
| 液位仪 | / | 套 | 1 | 高液位报警 |
| 视频监控系统 | / | 个 | 1 |  |
| 油气回收装置 | / | 套 | 8 |  |
| 柴油发电机 | 10KW | 台 | 1 | 备用 |
| 消防器材 | / | / | 若干 |  |

  - 3.5水源

1、给水

本项目给水来自于当地自来水供水系统，本项目不涉及洗车服务，且项目场地不进行大面积地面冲洗，地面清洁方式为小面积洒水、清扫，因此，本项目用水主要为职工生活用水、司乘用水、地面清洁用水。

2、排水

本项目产生的废水主要为员工生活污水、驾乘人员用水、地面清洁废水和初期雨水，初期雨水收集后进入隔油沉淀池处理，后续雨水排入雨水管网。

司乘人员废水、员工的生活污水通过厂区的隔油化粪池处理后用于周边农林施肥。

本项目用水排水一览表见表3-5.

表35   项目用水量及排水一览表

| 用水名称 | 用水标准 | 用水规模 | 日用水量m3/d | 年用水量m3/a | 产排污系数 | 日排水量m3/d | 年排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工生活用水 | 100L/人•d | 2人 365天 | 0.2 | 73 | 0.8 | 0.16 | 58.4 |
| 司乘用水 | 3L/人•d | 10人 365天 | 0.03 | 10.95 | 0.8 | 0.024 | 8.76 |
| 地面清洁用水 | 5L/次 | 2次/月 24次/年 | / | 0.12 | 0.9 | / | 0.108 |
| 合计 | / | / | / | 84.07 | / | / | 67.268 |

损耗2.19

本项目的水平衡图见下图

84.07

排放8.76

司乘用水10.95

周边农林地

化粪池67.268

损耗14.6

生活用水73

排放58.4

损耗0.012

排放0.108

地面清洗用水0.12

图 3-1   项目实际水平衡图（m3/a）

  - 3.5工艺流程简介

①卸油工艺流程

本加油站采用密闭卸油方式，卸油工艺流程如下：

图32   厂区卸油工艺及产污节点图

卸油工艺流程简述：

该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止15min后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸，卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止 15min 后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。

对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为 2 至 3 天，从而保证加油站不会出现销脱现象。

②加油工艺流程

图33   厂区加油工艺及产污节点图

加油站采用双枪数控加油机，每台自吸式加油机单设进油管。加油是通过潜油泵将油罐内汽油经加油机上配备的加油枪输送至汽车油箱的过程。项目加油机内设置油气流速控制阀，此控制阀随着加油的速度变化调节，将气液比控制在 1~1.2 的合格范围，产生的油气通过汽油油气回收系统送回至储罐中。

柴油的挥发性没有汽油强，所以一般不设置油气回收。柴油的加油工艺过程除无油气回收装置外与汽油基本相同。

  - 3.6项目变更情况

本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中的重大变更。

环境保护设施

污染物治理设施

废水

本项目的废水主要来源于员工的生活污水、驾乘人员用水、地面清洗废水、油罐清洗废水和初期雨水，厂区实行雨污分流制，雨水外排雨水管道，废水排放及其处理设施见表 41。

- （1）职工生活污水和司乘人员产生的废水

项目职工生活污水和司乘人员产生的废水产生量为67.16m3/a，生活污水中主要的水污染因子主要有：COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经隔油池+化粪池+地埋式一体化设施处理达生活用水经处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后进行综合利用，用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。

- 地面清洗废水

地面清洗废水产生量为0.108m3/a，主要污染因子为SS、石油类，经隔油沉淀池处理后进入生活污水处理设施中，后续用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。

（3）油罐清洗废水

项目储油罐每 3~5 年清理一次，建设单位委托有资质的清洗单位进行清洗，油罐清洗废液排放量为10m3/次。该部分废水中含有部分油料、杂质等，因此油罐清洗废液作为危险废物，由有资质单位清洗后自行运走处置。

（4）初期雨水

初期雨水经雨水渠收集排至隔油沉淀池处理，后续雨水排入雨水系统。

表 41   废水排放及其处理设施

| 产污环节 | 产生规律 | 处置方式及设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工生活及驾乘人员 | 间歇 | 化粪池+地埋式一体化处理设施 | 用于周边农林地浇灌 |
| 洗车 | 间歇 | 由隔油沉淀池预处理后进入化粪池+地埋式一体化处理设施 |  |
| 油罐清洗废水 | 间歇 | 收集处理 | 交由有资质单位处理 |
| 初期雨水 | 间歇 | 由雨水渠导入隔油沉淀池 | 用于周边农林地浇灌 |

废气

本项目运营过程中油料装卸、油品储存及加油作业过程中均会产生少量VOCs，主要为石油烃类挥发性有机废气（以VOCS表征）、进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。

- 卸油油气损耗

- 汽油、柴油在装卸过程中会有油气损耗，这个过程安装的油气回收系统，回收率为95%，故此过程影响较小。

- 储油油气损耗

- 汽油在没有作业，储存的过程中会出现少量损耗。此部分油气损耗较小，通过自然通风即可。

- 加油油气损耗

加油过程中会出现油气损耗，本项目设置了油气回收系统，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地储罐内。

- 进出车辆尾气、备用柴油发电机废气

- 此部分无组织废气通过自然通风扩散能迅速降低含量，故影响不大。

表 42   项目废气主要污染物及治理、排放情况

| 污染源类别 | 产污环节 | 污染因子 | 产生规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 油品暂存 | 非甲烷总烃 | 连续 | 油罐设置油气回收装置进行回收处理，少量未收集的以无组织形式进行排放 |
|  | 加油、卸油 |  | 间歇 | 无组织排放 |

噪声

本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，加油泵等设备噪声值为60～80dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。

治理措施：选用低噪声设备，在厂界四周进行绿化，进行车间墙体隔声，并采取消音、减振和隔音措施。

表 43   项目噪声污染源及治理措施

| 污染源类别 | 噪声源 | 主要污染因子 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 机械设备 | 厂界噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，墙体隔声，消音减震措施 |

固（液）体废物

本项目在运营过程中，产生的固体废弃物主要为生活垃圾、油罐废油渣及清罐残液、隔油沉淀池油泥。

（1）生活垃圾

该项目设有职工 2 人，垃圾产生量按 0.5kg/人•天计，本项目产生活垃圾量为 1kg/d，0.365t/a。司乘人员按 10 人/d 计，司乘人员产生的生活垃圾按每人每天 0.2kg 计，则司乘人员产生生活垃圾产生量为2kg/d，0.73t/a。则本项目产生的生活垃圾约为 3kg/d，1.095t/a。由当地环卫部门统一收集处理。

（2）油罐废油渣和清罐残液

加油站每隔 3～5 年，对油罐进行一次清洗，项目共设 4 座地下储油罐，每次用水量为 10m3/次，清洗废液产生量为 40m3/次。清洗的含油废水、废油渣由有资质单位进行清理，清理后立即运走，不在站内贮存。

（3）隔油沉淀池油泥

为保证隔油沉淀池的预处理效果，需定期对其产生的废油和沉淀污泥进行清理，清理后的含油污泥属于危险废物，收集后交由有资质单位处理处置。

表 44   项目主要固废和治理措施

| 序号 | 废物名称 | 性质、类别 | 产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.095t/a | 委托环卫部门进行统一清运 |
| 2 | 油渣 | HW08 | 6t/次，3~5年/次 | 暂存于危废暂存间后交由有资质的机构处置 |
| 3 | 隔油沉淀池油泥 | HW08 | 0.1095 |  |

其他环境保护设施

环境风险防范设施

本项目在厂区配备了相应的消防应急设施，具体详情可见项目应急预案。

规范化排污口、监测设施及在线监测装置

规范化排污口

项目厂区内进行了雨污分流设置，雨水通过厂区的雨水管道进入雨水管网；生活污水通过化粪池+地埋式一体化处理设施处理后用于周边林地浇灌。

厂区的废水安装了相关的环保处理设施，并对各个设施粘贴了相应的标识。

监测及在线监测装置

本项目未设在线监测系统。

环保设施投资及“三同时”落实情况

项目环保设施投资内容

本项目总投资1500万元，实际环保投资39万元，实际环保投资占实际总投资比例为2.6%。实际环保设施投资情况具体见表 45。

表 45   项目实际投资一览表

| 项目 | 污染物名称 | 防治措施 | 环评投资（万元） | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评要求 | 实际建设情况 |  |  |
| 废气治理 | 非甲烷总烃 | 缷油油气回收系统、加油油气回收系统 | 缷油油气回收系统、加油油气回收系统 | 3 | 3 |
| 废水治理 | 员工生活污水和驾乘人员用水 | 地埋式一体化设施 | 地埋式一体化设施 | 0.5 | 1 |
|  | 地面冲洗用水和洗车用水 | 隔油沉淀池 | 隔油沉淀池 | 0.5 | 1 |
| 噪声治理 | 噪声 | 新增机械设备减震垫等 | 新增机械设备减震垫等 | 1 | 1 |
| 固废处置 | 生活垃圾 | 环卫部门进行清运 | 环卫部门进行清运 | 0.5 | 0.5 |
|  | 危险废物 | 危废暂存间暂存后交由有资质的单位处置 | 危废暂存间暂存后交由有资质的机构处置 | 0.5 | 0.5 |
| 总计 | 6 | 6 |

环保设施“三同时”落实情况

项目环评批复与实际落实情况一览表见表 46所示。

表 46   项目环评批复与实际落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范油品泄漏和火灾等环境风险事故发生。 | ①建立了环保规章制度和岗位责任制，配备专职或兼职环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的达标排放。②配备了相应的应急设施，切实防范油品泄漏和火灾等环境风险事故发生。 |
| 2 | 项目已建成运营，但工程的设计须满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014年修订版的相关要求。 | 工程的设计满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012及2014年修订版的相关要求。 |
| 3 | 落实大气污染防治措施。按规定程序使用加油设备，采用自封式加油机，密闭卸油方式，减少油品的挥发；保持加油站内路面整洁，定时洒水抑尘，减少扬尘污染；加油、卸油和储存各环节均须采取油气回收措施，大气污染物排放须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的管控要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 | ①加油站按规定程序使用加油设备，采用自封式加油机，密闭卸油方式，减少油品的挥发；②保持加油站内路面整洁，定时洒水抑尘，减少扬尘污染；③加油、卸油和储存各环节均须采取油气回收措施，④2020年9月24日至9月25日，湖南精科检测有限公司对本加油站的无组织废气非甲烷总烃进行了监测，结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 |
| 4 | 落实水污染防治措施。站内雨水、地面冲洗水和生活污水经隔油池+沉淀池+地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）标准中的一级标准后用于周边农林施肥综合利用，不外排。强化防渗措施，定期开展渗漏检测，防治地下水污染。 | ①站内雨水、地面冲洗水和生活污水经隔油池+沉淀池+地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）标准中的一级标准后用于周边农林施肥综合利用，不外排。②强化防渗措施，定期开展渗漏检测，防治地下水污染。 |
| 5 | 落实噪声污染防治措施。加油泵、空压机和柴油发电机等高噪声设备须采取降噪减振措施，在加油站四周设置绿化隔离带，对加油车辆采取减速、禁鸣和平稳启动等措施，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 | ①加油泵、空压机和柴油发电机等高噪声设备均采取降噪减振措施，②在加油站四周设置绿化隔离带，对加油车辆采取减速、禁鸣和平稳启动等措施，③2020年9月24日至9月25日，湖南精科检测有限公司对本加油站的场界噪声进行了监测，结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 6 | 落实固体废弃物污染防治措施。油罐清洗废油渣及废液、隔离沉淀池油泥及其他含油废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求暂存，交由有资质的单位进行安全处置。其他一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的要求进行管理。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。 | ①油罐清洗废油渣及废液、隔离沉淀池油泥及其他含油废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求暂存，交由有资质的单位进行安全处置。②其他一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）的要求进行管理。③生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。 |

环境影响报告表（表）主要结论与建议及其审批部分审批决定

环境影响报告表（表）主要结论与建议

环评结论

沅江熙和加油站建设项目建设符合当前国家有关产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。建设单位应严格执行有关的环境法律及其它要求，认真落实本报告提出的各项要求和环保措施并加强管理，确保项目各项污染物达标排放和总量控制要求，则项目在营运期间能满足区域环境质量要求，对周围环境的影响在可接受的范围内，从环境保护的角度考虑，本项目建设是合理可行的。

环评建议

（1）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经验收合格后，主体工程方能投入运行。

（2）所有固体废物应及时收集，定期清运及处置，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。

（3）建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治设施必须进行日常检查与维护保养，确保其长期在正常状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。

（4）项目基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位以后若增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行改变，则应按要求向有关环保部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

审批部门审批决定

2020年8月，沅江熙和加油站委托贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司编制了《沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表》，益阳市生态环境局于2020年9月82日以“益环审（表）［2020］99号”文予以批复。具体审批部门审批内容详见附件。

验收监测评价标准

根据益阳市生态环境局益环审[2020]99号文《关于沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表的批复》，本验收工程执行标准如下：

污水验收执行标准

本项目员地面清洗废水经隔油沉淀池处理后同员工生活污水、司乘人员废水一同排入化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理，然后化粪池出口废水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥综合利用。具体标准限值见表 61。

表 61   废水执行标准限值

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准 | pH值（无量纲） | 6-9 |
|  |  | 悬浮物 | 20 |
|  |  | 化学需氧量 | 60 |
|  |  | 五日生化需氧量 | / |
|  |  | 氨氮 | 8 |
|  |  | 石油类 | / |

废气验收执行标准

废气验收执行标准限值见表 62。

表 62   废气执行标准限值

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 浓度限值（g/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限 | 非甲烷总烃 | 4.0 |

噪声验收执行标准

噪声验收执行标准限值见表6-3。

表 63   噪声验收执行标准

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界环境 噪声 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

污染物排放总量控制指标

查《沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表》，贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司，2020.8及其批复益环审（表）【2020】99号，无总量控制要求。故本项目不对总量控制设置要求。

验收监测内容

环境保护设施调试运行结果

沅江熙和加油站委托湖南精科检测有限公司于2020年9月24日至9月25日进行了现场监测，通过对废水、废气、噪声等污染物达标排放的监测，来说明环保设施调试效果，具体监测内容如下：

废水

由于监测当天，废水不具备采样条件，故未对废水进行监测。

废气

本项目废气监测内容一览表见表 72。

表 72   项目废气监测内容一览表

| 污染类别 | 监测点位 | 点位数 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界上风向一点和下风向2点 | 3个 | 非甲烷总烃 | 3次/天╳2天 |

噪声

本项目噪声监测内容一览表见表73。

表73   项目噪声监测内容一览表

| 类别 | 监测点位 | 点位数 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界四周 | 4个 | 厂界环境噪声 | 2次╳2天 |

固（液）体废物监测

本项目产生的固体废物全部进行安全处置，无需进行监测。

辐射监测

本项目不涉及。

环境质量监测

废水：员工生活污水，司乘人员废水，地面清洗废水经隔油池+化粪池+地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农林，不外排；油罐清洗废水交由有资质的机构进行处置，不会对自然水体造成较大影响；

废气：少量非甲烷总烃以无组织形式进行排放，对周边大气环境影响较小。

噪声：本项目将主要噪声设备安装在室内，通过厂房墙体隔音、距离衰减后对周边环境影响较小。

固废：生活垃圾委托环卫部门统一清运，设备维修过程中产生的少量废油类物质和油罐清洗废水和油泥等属于危险废物，经统一收集于厂区的危废暂存间后交由有资质的机构处置。

质量保证和质量控制

监测分析方法

具体监测分析方法见表 81

表 81   监测分析方法及仪器一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学需氧量 | 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 (HJ505-2009) | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 悬浮物的测定 重量法 （GB 11901-1989） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
|  | 氨氮 | 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
| 无组织废气 | 非甲烷 总烃 | 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) | GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m³ |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能声级计，JKCY-017 | / |

人员能力

监测人员均通过省级质量考核，持证上岗；所有监测仪器经过计量部门核定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。监测数据实行三级审核。

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。水样的采集、运输、保存、 实验室分析和数据计算全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气采样系统在采样前进行气路检查、流量校准，烟气监测仪在测试前后用标准气体进行校准（标定），保证整个采样和分析系统的气密性和计量准确性。

噪声监测分析过程中质量保证和质量控制

所用分析仪器经过计量检定和校准；现场监测仪器使用前都经过了校准。噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)—监测前校准，监测后校核相差不大于0.5dB(A)；监测时风速＞5m/s 停止测试。

验收监测结果

污染物排放监测结果

废水

由于监测当天不具备对废水采样条件，故未对废水进行监测。

废气

表92   无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| G1站区上风向 | 2020.9.24 | 1.39 | 1.47 | 1.37 |
|  | 2020.9.25 | 1.58 | 1.69 | 1.45 |
| G2站区下风向 | 2020.9.24 | 1.78 | 1.89 | 1.83 |
|  | 2020.9.25 | 1.85 | 1.83 | 1.76 |
| G3站区下风向 | 2020.9.24 | 1.99 | 1.95 | 2.10 |
|  | 2020.9.25 | 2.13 | 2.19 | 1.97 |
| 标准限值 | 4.0 |
| 注：标准参考《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 |

由上述监测结果可知：验收监测期间，厂界上下风向的无组织废气监测点的各监测因子浓度，非甲烷总烃最大监测值为2.19mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

通过以上数据表明，本项目无组织废气能满足相关排放标准的限值，因此不会对周边大气环境产生较大影响。

厂界环境噪声

监测期间，根据项目噪声源分布情况，在厂区周围共设4个厂界噪声监测点位。监测结果及分析评价见表 93。

表 93   噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1加油站场区东侧 | 2020.9.24 | 53.8 | 44.7 | 60 | 50 |
|  | 2020.9.25 | 54.1 | 44.5 | 60 | 50 |
| N2加油站场区南侧 | 2020.9.24 | 56.5 | 46.4 | 60 | 50 |
|  | 2020.9.25 | 56.5 | 45.3 | 60 | 50 |
| N3加油站场区西侧 | 2020.9.24 | 58.6 | 47.5 | 60 | 50 |
|  | 2020.9.25 | 58.3 | 46.6 | 60 | 50 |
| N4加油站场区北侧 | 2020.9.24 | 57.6 | 45.8 | 60 | 50 |
|  | 2020.9.25 | 57.3 | 45.1 | 60 | 50 |
| 注：标准参考《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |

由上述监测结果可知：验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧4个监测点位中，厂界昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为47.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

环保设施处理效率监测结果

废气治理设施

场区内产生的少量有机废气通过油气回收装置进行处理后以无组织形式进行排放。根据监测结果，场界上下风向的无组织废气监测点的各监测因子浓度，非甲烷总烃最大监测值为2.19mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。

噪声治理设施

通过采取的相应降噪措施，本项目的厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

固体废物治理设施

本项目产生的生活垃圾直接交由环卫部门进行清运；含油废物等危险废物统一收集于危废暂存间后交由有资质机构进行安全处置。

污染物排放总量核算

查《沅江熙和加油站建设项目环境影响报告表》，贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司，2020.8及其批复益环审（表）【2020】99号，无总量控制要求。故本项目不对总量控制设置要求。

工程建设对环境的影响

（1）废水：本项目生活污水，司乘废水，地面起清洗废水经隔油池+化粪池+地埋式一体化处理设施处理后用于周边农林浇灌，不外排；因此不会对周围地表水环境产生较大影响。

（2）废气：建设项目的储油罐安装了油气回收装置进行处理，非甲烷总烃最后以无组织形式进行排放，对周边大气环境影响较小。

（3）噪声：本项目将主要噪声设备安装在室内，通过厂房墙体隔音、距离衰减后对周边环境影响较小。

（4）固体废物：生活垃圾委托环卫部门统一清运，设备维修过程中产生的少量废油类物质和油罐清洗废水和油泥等属于危险废物，经统一收集于厂区的危废暂存间后交由有资质机构行安全处置。

验收监测结论

环保设施调试运行效果

环保设施处理效率监测结果

本项目废水主要来源于地面清洗废水、生活污水和驾乘人员用水，其中地面清洗废水通过隔油沉淀池进行预处理后同生活污水进入化粪池进行处理，然后由地埋式一体化污水处理设施处理后达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后进行综合利用，不外排，因此本次未对废水进行监测。。

污染物排放监测结果

废水

本次验收未对废水进行监测

废气

验收监测期间，厂界上下风向的无组织废气监测点的各监测因子浓度，非甲烷总烃最大监测值为2.19mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。

噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧4个监测点位中，厂界昼间噪声最大值为58.6dB（A），夜间噪声最大值为47.5dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

固（液）体废物

本项目工程竣工后，在厂区设置了危废暂存间，用于危险废物的暂存和周转。危废暂存间进行了“三防”（防渗漏、防扬散、防流失）措施，并张贴了危险废物的相关标识。可正常用于项目生产产生的危险废物的存放和中转。

生活垃圾委托环卫部门进行统一清运，危险废物均交由有资质机构处置。因此本项目固废均能得到有效处置。

验收总结论

通过对环保设施的检查，在达到验收工况的情况下，通过对废水、废气以及噪声等的现场监测，结果表明均能做到达标排放，固体废物能得到有效处置，环评批复的要求基本得到落实。因此，本项目符合竣工环境保护验收条件。

  - 附件1：环评批复

  - 附件2 营业执照

  - 附件3 成品油经营许可证书

  - 附件4：检测报告

  - 附件6：检测资质

  - 附件7：验收意见

沅江熙和加油站建设项目

竣工环境保护验收意见

# 2020年10月14日，由沅江熙和加油站组织“沅江熙和加油站建设项目”竣工环境保护验收工作组，根据《沅江熙和加油站建设项目竣工环境保护验收监测报告》、企业自查报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 项目位于沅江市草尾镇三星村乐漉公路东侧，加油站出入口位于南侧。加油区位于站区中心，站房位于加油区北侧，油罐区采用地埋式，位于加油区地下，加油区罩棚为钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机）。站房为两层混凝土结构建筑，设有营业厅、厕所、办公室、厨房、配电间等，占地面积135m2。油罐区总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。

# 表1      项目主要建设内容

| 序号 | 工程类别 | 环评及批复建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 加油区 | 钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机），建筑面积440m2。 | 钢网架，设置4台加油机（2台2枪双油品加油机，2台4枪双油品加油机），建筑面积440m2。 | 一致 |
|  |  | 油罐区 | 设4个固定地下储油罐（卧式钢制地埋双层油罐），油罐总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。罐区设置防渗系统，并密封埋地。配套有雨水抽排设施。 | 设4个固定地下储油罐（卧式钢制地埋双层油罐），油罐总容量60m3（柴油罐容积折半），分别为2个20m3的0#柴油罐，1个20m3的92#汽油罐，1个20m3的95#汽油罐。罐区设置防渗系统，并密封埋地。配套有雨水抽排设施。 |  |
| 2 | 辅助工程 | 加油站房 | 砖混，2层，含办公、营业厅、站长室、厨房等，建筑面积135m2 | 砖混，2层，含办公、营业厅、站长室、厨房等，建筑面积135m2 |  |
| 2 | 公用 工程 | 供水 | 项目区域供水由当地自来水供水系统提供。 | 项目区域供水由当地自来水供水系统提供。 | 一致 |
|  |  | 排水 | 排水为雨、污分流制。初期雨水经雨水渠收集排至隔油池，经处理后排至周边道路雨水排放系统中，后续洁净雨水直接排至周边道路雨水排放系统中。生活污水经地埋式一体化设施处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后进入生活污水处理设施中，后续用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。 | 排水为雨、污分流制。初期雨水经雨水渠收集排至隔油池，经处理后排至周边道路雨水排放系统中，后续洁净雨水直接排至周边道路雨水排放系统中。生活污水经地埋式一体化设施处理达《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB43/1665-2019）中的一级标准后用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。地面冲洗废水经隔油沉淀池处理后进入生活污水处理设施中，后续用于周边农林施肥和绿化用水，不外排。 | 一致 |
|  |  | 供电 | 由沅江市草尾镇三星村供电系统供电。 | 由沅江市草尾镇三星村供电系统供电。 | 一致 |
| 3 | 环 保 工 程 | 废水治理 | 地面冲洗废水和洗车废水经沉淀池进行处理后排入化粪池；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入益阳市东部新区污水处理厂处理达标后排放至碾子河 | 洗车废水经沉淀池进行处理后排入化粪池；生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入益阳市东部新区污水处理厂处理达标后排放至碾子河 | 一致 |
|  |  | 废气治理 | 项目营运期废气主要是油料装卸、油品储存及加油作业过程中产生的石油烃类挥发性有机废气，进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。通过设置油气回收系统，备用发电机废气通过排烟管道外排，进出车辆通过限速和加强站内绿化等措施来减少对大气环境的影响。 | 项目营运期废气主要是油料装卸、油品储存及加油作业过程中产生的石油烃类挥发性有机废气，进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。通过设置油气回收系统，备用发电机废气通过排烟管道外排，进出车辆通过限速和加强站内绿化等措施来减少对大气环境的影响。 | 一致 |
|  |  | 噪声治理 | 合理布局，选用低噪音设备，加强车辆管理，加强站内绿化等措施。 | 合理布局，选用低噪音设备，加强车辆管理，加强站内绿化等措施。 | 一致 |
|  |  | 固废处理处置 | 生活垃圾采用分类收集，由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险暂存间，定期委托有相关危废处置资质单位外运处置。 | 生活垃圾采用分类收集，由环卫部门统一处理；危险废物暂存于危险暂存间，定期委托有相关危废处置资质单位外运处置。 | 一致 |

# （二）建设过程及环保审批情况

# 沅江熙和加油站建设项目在2020年8月由贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司编制了环境影响报告表，于2020年9月18日取得了益阳市生态环境局的批复意见（益环审（表）[2020]99号）。

# （三）项目投资

# 项目实际总投资180万元，其中环保投资6万元，占总投资的3.33%。

# （四）验收范围

# 本次验收范围为：环境影响评价报告书和审批部门审批决定的建设内容。

# 二、工程变动情况

# 根据本项目环境影响报告表及其批复内容，项目主体工程、辅助工程、公用工程没有变化，建设规模、污染物排放没有变化，污染控制措施有部分调整，调整未导致环境影响加重，不属于重大工程变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1、 废水

# 本项目的废水主要来源于员工的生活污水、驾乘人员用水、地面清洗废水、油罐清洗废水和初期雨水，厂区实行雨污分流制，雨水外排雨水管道。

# 表2    项目废水污染源及其环保措施情况

| 产污环节 | 产生规律 | 处置方式及设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工生活及驾乘人员 | 间歇 | 化粪池+地埋式一体化处理设施 | 用于周边农林地浇灌 |
| 洗车 | 间歇 | 由隔油沉淀池预处理后进入化粪池+地埋式一体化处理设施 |  |
| 油罐清洗废水 | 间歇 | 收集处理 | 交由有资质单位处理 |
| 初期雨水 | 间歇 | 由雨水渠导入隔油沉淀池 | 用于周边农林地浇灌 |

# 2、废气

# 本项目运营过程中油料装卸、油品储存及加油作业过程中均会产生少量VOCs，主要为石油烃类挥发性有机废气（以VOCS表征）、进出加油站的汽车尾气及备用柴油发电机废气。

# 表3    废气治理情况一览表

| 污染源类别 | 产污环节 | 污染因子 | 产生规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | 油品暂存 | 非甲烷总烃 | 连续 | 油罐设置油气回收装置进行回收处理，少量未收集的以无组织形式进行排放 |
|  | 加油、卸油 |  | 间歇 | 无组织排放 |

# 3、噪声

本项目的噪声源主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，加油泵等设备噪声值为60～80dB（A）；车辆噪声约为65～80dB（A）。

# 4、固体废物

本项目在运营过程中，产生的固体废弃物主要为生活垃圾、油罐废油渣及清罐残液、隔油沉淀池油泥。

# 表4    项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 废物名称 | 性质、类别 | 产生量 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 1.095t/a | 委托环卫部门进行统一清运 |
| 2 | 油渣 | HW08 | 6t/次，3~5年/次 | 暂存于危废暂存间后交由有资质的机构处置 |
| 3 | 隔油沉淀池油泥 | HW08 | 0.1095 |  |

# 四、环境保护设施调试效果

# 1、废水

# 项目初期雨水经雨水渠收集排至隔油沉淀池处理，后续雨水排入雨水系统；本项目地面清洗废水、生活污水经化粪池处理后用于周边菜地，不外排；油罐清洗废水交由有资质机构处置。项目废水可实现达标排放。

# 2、废气

# 验收监测期间，项目无组织废气排放中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求，可实现达标排放。

# 3、厂界噪声

# 监测期内，厂界各噪声监测点的昼间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目厂界噪声可实现达标排放。

# 4、固体废物

# 本项目固体废物主要包括生活垃圾，油渣、隔油沉淀池污泥。

# 生活垃圾分类收集和存放，能回收利用的交废品回收部门处理；不可回收的垃圾，经收集后，定期交环卫部门统一清运。

# 隔油沉淀池污泥和油渣收集后交由有资质机构处置。

# 五、工程建设对环境的影响

# 沅江熙和加油站建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

# 六、验收结论

# 验收组通过对沅江熙和加油站建设项目的建设现场及已采取的环境保护措施进行检查和审议，一致认为本项目环境保护审查、审批手续完备；项目污染控制设施已按照环境影响报告表和审批部门审批决定落实到位，满足该建设项目主体工程运行的需要；项目建设总体符合竣工环保验收条件，项目运营期环境保护验收合格。

# 七、后续环保工作的建议

# 1、规范设置环保标志标识，完善环境管理制度、污染控制措施操作规程、岗位责任制（制度上墙）。

# 2、完善场内排水管网系统及应急处置措施，加强废水处理、循环回用设施的日常运行管理，定期对处理设施、动力设备进行清理、维护、保养、检修。

# 八、验收组人员信息

# 项目竣工环保验收组：（名单附后）

# 沅江熙和加油站

2020年10月14日

  - 附件8：签到表

  - 附图1 项目地理位置

项目所在地

  - 附图2 厂区平面布置及监测布点图

  - 附图3 部分采样照片

无组织废气采样

无组织废气采样

噪声监测采样

噪声监测采样

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 沅江熙和加油站建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 益阳沅江市草尾镇三星村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | F5265机动车燃油零售 | 建设性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市生态环境局 | 审批文号 | 益环审[2020]99号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2008.11 | 竣工日期 | 2009.1 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | - | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | - | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 180 | 环保投资总概算（万元） | 6 | 所占比例（%） | 3.33 |
|  | 实际总投资（万元） | 180 | 实际环保投资（万元） | 6 | 所占比例（%） | 3.33 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 8760h/a |
| 运营单位 | 沅江熙和加油站 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430981MA4L5CWK03 | 验收时间 | 2020.10 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升