向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目竣工环境保护验收监测报告表

精检竣监［2020］166号

建设单位：安化向阳塑料制品有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

2020年12月

建设单位法人代表: 彭群

编制单位法人代表: 昌小兵

项  目  负 责 人：胡强

报   告   编  制：何佩佩

| 建设单位： | 安化向阳塑料制品有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 413522 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 安化经济开发区梅城工业园内，家湾路与街坊路交汇处西北角 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

目  录

前  言	1

一、验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	3

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	3

2.1污染物排放标准	3

三、工程建设内容	6

3.1产品方案及规模	6

3.2工程组成及主要建设内容	6

3.3主要生产设备	7

四、原辅材料消耗及水平衡	7

4.1项目原辅材料消耗	7

4.2项目给排水情况	8

4.3项目变动情况	8

五、主要工艺流程及产污环节	9

六、主要污染源、污染物处理和排放	10

6.1废气	10

6.2废水	10

6.3固体废物	10

6.4噪声	11

6.5环保设施投资	11

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	12

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	12

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	15

八、验收监测质量保证及质量控制	16

8.1监测分析方法及仪器	16

8.2质量保证及质量控制体系	16

九、验收监测内容	18

9.1环境保护设施效果	18

十、验收监测期间生产工况记录	19

十一、验收监测结果	20

11.1污染物排放监测结果	20

十二、验收监测结论	23

12.1环保设施调试运行效果	23

12.2综合结论	23

12.3建议	24

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	25

附件2:环评批复	26

附件3:营业执照	28

附件4:检测报告	29

附件5:验收意见及签到表	30

附件6:公示截图	31

附图1：项目地理位置图	32

附图2 项目平面布局图	33

附图3 现场监测照片	34

# 前  言

安化向阳塑料制品有限公司投资1200元选址于安化经济开发区梅城工业园内，家湾路与街坊路交汇处西北角建设向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目。项目总投资1200万元，年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t。项目总占地面积为6000m2，总建筑面积为4265m2，建设内容主要包括两栋生产车间、办公楼等。本次验收内容主要为向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目生产线及其配套的环保设施、辅助设施。

安化向阳塑料制品有限公司于2016年5月委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制《向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目环境影响报告表》，该报告表于2016年6月13日通过安化县环境保护局审批，审批文号为安环审（表）[2016]030号。该项目于2016年7月开始施工，竣工时间为2020年5月。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受向阳塑料制品有限公司委托，负责其“向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2020年11月25日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2020年12月3日至12月4日，我公司对本项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测和现场管理检查。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

| 建设项目名称 | 年产3000吨塑料制品建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安化向阳塑料制品有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 安化经济开发区梅城工业园内，家湾路与街坊路交汇处西北角 |
| 主要产品名称 | 塑料包装袋、塑料凳子等日用品 |
| 设计生产能力 | 年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t |
| 实际生产能力 | 年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t |
| 建设项目环评时间 | 2016年5月 | 开工建设时间 | 2016年7月 |
| 竣工时间 | 2020年5月 | 现场验收监测时间 | 2020年12月3日至12月4日 |
| 环评报告表审批部门 | 安化县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 无 | 环保设施施工单位 | 无 |
| 投资总概算 | 1200万元 | 环保投资总概算 | 72 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 1200万元 | 环保投资 | 75 | 比例 | 6.25% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行； （2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正； （4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实行； （7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日； （8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月； （9）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月。 |
| 验收监测依据 | 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）《向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目环境影响报告表》，2016年5月，重庆市环境保护工程设计研究院有限公司； （2）《向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目环境影响报告表》的批复，安环审（表）[2016]030号，安化县环境保护局，2016年6月13日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，具体标准限值如下： 表1 废水排放标准一览表 监测项目 标准限值（mg/m3） 标准来源 废水 pH值 6~9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准 化学需氧量 500 五日生化需氧量 300 悬浮物 400 动植物油 100 氨氮 / （2）废气 无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中无组织监控限值； 有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2中二级标准。具体限值如下： 表2 废气排放标准一览表 监测项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 标准来源 无组织 颗粒物 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 4.0 / 有组织废气 非甲烷总烃 120 10 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （3）噪声 执行《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的3类标准排放限值，具体标准值如下： 表3 噪声排放标准一览表 项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界四周1m处 3类 昼间 65 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 夜间 55 （4）固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废执行《一般工业固体废物储贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物厂区内临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 （5）总量控制 根据项目环评及其批复，本项目无工业废水。生活污水经化粪池处理后，排入梅城污水处理厂处理。总量指标纳入梅城污水处理厂总量总量指标中，因此未设置废水总量控制指标。 |

三、工程建设内容 3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比，本项目产品种类及规模未变，具体如下： 表4 产品方案及规模一览表 序号 名称 生产规模 1 年产塑料包装袋 1500t/a 2 塑料凳子等日用品 1500t/a 3.2工程组成及主要建设内容 与环评报告及其批复阶段相比，本项目环评建设内容与实际建设内容如下表所示： 表5 项目环评建设内容与实际建设内容一览表 序号 工程 建（构）筑物 环评建设内容 实际建设内容 1 主体工程 生产车间 厂区南北两侧，含2栋1F生产厂房，层高H=7m；设置产品及原料库、生产区，组织产品生产 与环评一致 2 辅助工程 办公楼 厂区西侧中部，建筑面积665m2，2F；用于办公 与环评一致 配电间 北侧厂房内部，与城镇供电网络连接 与环评一致 大门 厂区东侧 与环评一致 3 公用工程 给水 园区给水管网 与环评一致 排水 雨污分流制体系。生活污水经化粪池预处理后排入梅城污水处理厂深度处理 与环评一致 供电 城镇供电网络，项目自设配电间供配电 与环评一致 4 环保工程 有机废气 活性炭吸附处理后经15m排气筒高空排放 光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m排气筒高空排放 生活污水 自设化粪池 与环评一致 噪声 各生产设备均选用低噪声设备，采用基础减震、隔声 与环评一致 固废 南侧厂房内设置一般固废暂存库 与环评一致 3.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表 6。 表 6 主要工艺设备清单 序号 设备名称 型号/规模 环评数量 实际数量 功能/所用工序 1 搅拌机 1000kg立式 10台 6台 原料搅拌 2 注塑机 5000型 5台 2台 做塑料日用品 3 吹膜机 SJm-65128-220 25台 8台 塑料吹膜 4 制袋机 ZB400/500 25台 8台 塑料成品制作 5 破碎机 - 5台 5台 边角料破碎 6 混炼机 - 5台 5台 边角料加工 7 造粒机 S1150型 3台 3台 边角料造粒 8 纸板切板机 2000型 3台 3台 外包装箱成型 9 冲床 50型 5台 5台 纸箱成型 10 螺杆打汽泵 37.8 5台 5台 设备供冲气 共计 91台 50

四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表7 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 用量 备注 原辅材料消耗 1 聚乙烯（PE）颗粒 1350t/a 袋装，外购 2 聚丙烯（PP）颗粒 1350t//a 袋装，外购 3 色母 300t//a 桶装，外购 能源消耗 1 水 2190t/a 园区供水系统 2 电 5万度/年 园区供电系统 4.2项目给排水情况 （1）给水 项目给水由园区给水管网提供，项目用水量主要为员工生活、地面保洁、设备冷却用水和绿化用水，项目总用水量为7.3m3/d，2190t/a。 （2）排水 项目采取雨污分流制。场地内雨水经雨水管网排入市政雨水管网。 项目污水主要为员工生活污水，废水产生量为1.76m3/d，528t/a。生活污水经化粪池预处理后，经园区管网排入梅城污水处理厂处理，废水经处理后排入伊水河。 4.3项目变动情况 1.环评：有机废气通过活性炭吸附处理后经15m排气筒高空排放；实际：有机废气通过光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m排气筒高空排放 经过对向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目现场核查，对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

五、主要工艺流程及产污环节 本项目主要工艺流程： 图5-1 生产工艺流程及产污节点图 运营期生产工艺流程简述： 1、项目无工艺用水。生产设备冷却水循环利用，定期补充，不外排。 2、项目搅拌工序为封闭作业，且原料为颗粒状态，基本不产生粉尘。 3、项目注塑、混炼、吹膜等工艺温度约在120~200℃之间，使其在熔融状态下成形为产品，工艺温度均远低于其热分解温度（310℃以上），因此，项目生产过程中不会产生有机热解废气。 4、 项目修边及检验产生的边角料等分类收集后，再经破碎、混炼、造粒处理，作为原料重新利用。

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 本项目废气主要为注塑、混炼、吹瓶过程中产生的有机废气。注塑、混炼、吹瓶等设备上方各设立集气罩，经风机抽风收集后再通过光催化氧化+活性炭吸附净化处理，由15m 高排气筒排放。下表8为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表8 项目废气产生、治理及排放情况一览表 废气类别 废气来源 污染物种类 排放形式 治理设施名称 治理设施数量 工艺流程 示意 排气筒高度与内径尺寸 排放去向 治理设施监测点设置或开孔情况 有机废气 注塑、混炼、吹瓶过程中产生的有机废气 非甲烷总烃 有组织废气 光催化氧化+活性炭吸附 1套 废气→催化氧化+活性炭吸附→15米高排气筒 15米，内径40cm 高空排放 进出口已开孔 6.2废水 项目无工艺废水，所产生的废水主要为生活污水、地面保洁废水，废水产生量共计1.76m3/d。生活废水产生量为1.5m3/d，主要污染物为CODCr、NH3-N；地面保洁废水0.26m3/d，主要污染物为SS。生活污水、地面保洁废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准，排入园区市政污水管网，进入梅城污水处理厂集中处理。 表9 项目废水产生、治理及排放情况一览表 产污环节 主要污染因子 排放量 处理设施容积 治理措施 排放去向 生活污水、地面保洁废水 化学需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油 1.76t/d 5立方 化粪池 梅城污水处理厂 6.3固体废物 本项目产生的固体废物主要为原料边角料、不合格产品、废活性炭、紫外灯管和生活垃圾。本项目在生产过程中所产生的边角料和不合格产品，产生量约50t/a，经分类收集后，在厂内加工成原料颗粒，作为原料重新利用。项目设光催化氧化+活性炭吸附净化进行废气收集处理，暂未产生废活性炭、灯管，后期产生后，送有资质单位处置。项目劳动定员40人，生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾经收集后，由区域环卫部门统一处置。 表10 固体废弃物产生和排放状况 固废种类 性状 产生量（t/a） 防治措施及去向 生活垃圾 固态 1.2 由环卫部门清运 一般固废 边角料和不合格产品 固态 50 作为原料重新利用 危险废物 废活性炭、灯管 固态 0.1 交由有资质的单位进行处置 6.4噪声 本项目的噪声主要来源于搅拌机、破碎机、气泵等设备在运行时产生的噪声。噪声值在70~80dB(A)之间。项目选用低噪型设备，基础减振，风机加装消声器，加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。项目设备运行噪声不高，经以上措施处理，并经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边影响较小。 6.5环保设施投资 本项目实际总投资为1200万元，其中环境保护投资总概算75万元，占投资总概算的6.25%。 实际环境保护投资见下表12所示： 表12 实际环保投资情况说明 工程阶段 环境保护措施名称 投资估算（万元） 运营期 废水 化粪池 5 噪声 基础减振、消声器等 10 废气 集气罩+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒 30 施工期 废水处理、扬尘及噪声控制、固废处置 10 绿化 20 合计 75

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 1、工程概况 向阳塑料制品有限公司拟依托工业园的优势，在安化经济开发区梅城工业园家湾路与街坊路交汇处西北角新征地建设年产3000吨塑料制品项目。该项目总投资1200万元，竣工投产后可年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t。 2、项目所在区域环境现状 水环境：从监测统计结果来看，伊水河各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 大气环境：区域各监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：项目厂界周边各环境噪声监测点昼、夜噪声均达到《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3、产业政策、选址、平面布局的合理性分析 1）产业政策合理性分析 本项目不属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》的“禁止类和限制性目录之列”，符合国家产业政策。 2）选址及总平面布置合理性 根据安化经开区梅城工业园土地利用规划，项目土地利用性质为一类工业用地（详见附图3），项目实施符合区域土地利用规划。项目所在地临近G207线、S217线、S311线等，工业大道等园区道路可配套物流运输，交通较为便利，供电的基础条件也可以满足项目生产需要，便于项目的实施。项目本身运行过程中所产生的污染物较少，在落实本评价提出的各项污染防治措施的情况下，对区域环境影响较小，具备环境相容性。在落实以上措施的前提下，本项目选址合理。 项目人流物流通畅，总平面布局合理。 4、环境影响分析 1）废气 本项目废气主要为注塑、混炼、吹瓶过程中产生的有机废气。 本项目在生产塑料制品过程有有机废气产生，塑料粒子（PP、PE）熔融时会将原料中游离的单体挥发（以非甲烷总烃计），产生量约1.08 t/a、0.45kg/h。企业拟在注塑、混炼、吹瓶等设备上方各设立集气罩，经风机抽风收集后再通过活性炭吸附净化处理，由15m 高排气筒排放，废气的收集效率按90%计，吸附效率95%计，风机风量10000 m3/h，即有机废气有组织排放量为0.049t/a，排放速率为0.02 kg/h，排放浓度为2mg/m3；无组织排放量0.108t/a，排放速率0.045kg/h。采取上述措施后，本项目非甲烷总烃排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。通过计算可知，项目无组织排放废气无需设置大气环境防护距离，因此项目无组织排放废气对周围环境影响不大。 经以上措施处理后，项目废气对区域环境影响较小。 2）废水 项目采用雨污分流制排水体系。项目无工艺废水，所产生的废水主要为生活污水、地面保洁废水，废水产生量共计1.76m3/d。 生活污水、地面保洁废水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4中三级标准，排入园区市政污水管网，进入梅城污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入伊水河，对其水质影响不大。 3）噪声 本项目的噪声主要来源于搅拌机、破碎机、气泵等设备在运行时产生的噪声。噪声值在70~80dB(A)之间。 项目选用低噪型设备，基础减振，风机加装消声器，加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。项目设备较少，经以上措施处理，并经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边影响较小。 4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为原料边角料、不合格产品、废活性炭和生活垃圾。 根据建设方提供的资料，本项目在生产过程中所产生的边角料和不合格产品，产生量约50t/a，经分类收集后，在厂内加工成原料颗粒，作为原料重新利用。 项目设活性炭吸附塔进行废气收集处理，所产生的废活性炭为4t/a，按照《国家危险废物名录》，该部分废物属于危险废物，厂区内设危险暂存库暂存，定期送有资质单位处置。 项目劳动定员40人，日常生活垃圾产生量以0.1kg/d·人计，年工作日为300天，生活垃圾产生量为1.2t/a。生活垃圾经收集后，由区域环卫部门统一处置。 经以上措施处理后，项目固体废物对区域环境影响较小。 5、其他 1）环保投资 项目总投资1200万元，其中环保投资为72万元，约占总投资的6%。 2）总量控制 本项目废水性质为生活污水，不含生产工艺废水。项目废水经预处理后通过区域市政污水管网排入梅城污水处理厂深度处理。按照该污水处理厂出水控制标准（一级B标准），项目总量控制建议指标为：COD≤0.03t/a、NH3-N≤0.008t/a，纳入梅城污水处理厂总量指标。 6、综合结论 综上所述，项目的建设符合国家现行的产业政策，选址符合安化经开区梅城工业园土地利用规划，选址合理，项目所排污染物经相应措施处理后达标排放，对环境的影响轻微；在建设单位落实本评价提出的各项污染防治措施、落实“三同时”制度的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。 2、建议 1）厂方应加强环境保护意识，在项目实施后，厂方要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 2）必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； 3）加强环保设施的日常管理工作及环保设施的维修、保养。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目环境批复落实情况： 表13 建设项目环境批复落实情况一览表 序号 环批复情况 实际情况 落实情况 1 加强环境管理，建立健全环境管理机构，配备兼职环保人员，完善环境管理制度 项目已进行环境管理，建立健全环境管理机构，配备兼职环保人员，完善环境管理制度 已落实 2 废气、废水、废渣及噪声必须实现达标排放 根据项目监测结果，项目废气、废水、废渣、噪声均可达标排放 已落实 3 企业应重视清洁生产并提高清洁生产水平。搞好厂内绿化与卫生环境 企业已进行清洁生产并提高清洁生产水平。项目厂内已进行绿化与卫生环境 已落实 4 加强生产设备的日常维护管理，定期维护保养，保证其正常运行。 项目对生产设备的日常维护管理，定期进行维护保养，保证其正常运行 已落实 5 本项目如涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。 本项目不涉及与本次评价内容以外的主体生产工艺调整、生产设备更换、生产原辅料或产品方案发生重大变化时，建设单位应提前与环境管理部门征询管理意见，并开展相应的备案管理、环境管理工作。 已落实

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及仪器 本验收项目监测分析方法及使用仪器见表14。 表14 监测分析方法一览表 类别 检测项目 分析方法 使用仪器 检出限 无组织废气 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法第1号修改单 （GB/T 15432-1995/XG1-2018） AS 220.R1电子天平，JKFX-065 0.001mg/m3 非甲烷总烃 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 0.07mg/m³ 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 （HJ 38-2017） GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 0.07mg/m3 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) pHS-3C型 pH计，JKFX-017 / 化学 需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 4.0mg/L 五日生化需氧量 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009 ) LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 0.5mg/L 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) AS 220.R1电子天平，JKFX-065 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 0.025mg/L 动植物油 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 0.06mg/L 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） AWA5688多功能声级计，JKCY-099 / 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表15、表16。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表17。 表15 平行样分析结果统计表 项目 采样日期 样品编号 测定结果 相对偏差（%） 允许相对偏差（%） 结果评价 备注 化学 需氧量 2020.12.3 XY201203W10301 116mg/L 2.5 ≤15 合格 现场密码平行 XY201203W10302 122mg/L 氨氮 2020.12.4 XY201204W10301 8.42mg/L 2.4 ≤15 合格 XY201204W10303 8.84mg/L 表16 质控样分析结果统计表 项目 分析日期 批号 标准值及不确定度 分析结果 结果评价 化学 需氧量 2020.12.3 05341727 24.5mg/L±1.0 24.9mg/L 合格 氨氮 2020.12.4 2005106 6.75mg/L±0.25 6.91mg/L 合格 表17 噪声仪器校验表 校准日期 声级计校准型号 声级计仪器编号 检测前校准值dB(A) 检测后校准值dB(A) 前后差值dB(A) 2020.12.3 SC-05 JKCY-072 93.8 94.0 0.2 2020.12.4 SC-05 JKCY-072 93.9 94.0 0.1

九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表18。 表18废气监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 项目厂界上风向 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天，连续2天 项目厂界下风向1 项目厂界下风向2 光催化氧化+活性炭吸附处理前、处理后排气筒 非甲烷总烃 （2）、废水监测内容 废水监测内容见表19。 表19 废水监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 废水总排口 pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油 每天3次，连 续2天 （3）、噪声监测内容 噪声监测内容见表20。 表20 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 Z1 厂界东外1m 连续等效A声级 昼、夜各监测一次，连续2天 Z2 厂界南外1m Z3 厂界西外1m Z4 厂界北外1m

十、验收监测期间生产工况记录 2020年12月3日至12月4日，湖南精科检测有限公司对向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，具体如下： 表22 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 生产线 监测日期 实际运行负荷（吨/天） 设计生产负荷 （吨/天） 负荷率（%） 备注 塑料制品 2020.12.3 7.8 10 78% 按300天计算 2020.12.4 8.0 80%

十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 无组织废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表23 采样期间气象参数 日 期 采样日期 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） 项目厂界上风向 2020.12.3 4.0 102.1 北 1.5 2020.12.4 4.2 102.1 北 1.4 项目厂界下风向1 2020.12.3 4.0 102.1 北 1.5 2020.12.4 4.2 102.1 北 1.4 项目厂界下风向2 2020.12.3 4.0 102.1 北 1.5 2020.12.4 4.2 102.1 北 1.4 本次验收无组织废气排放检测数据见下表： 表24 无组织废气排放监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测结果（mg/m3） 颗粒物 非甲烷总烃 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 项目厂界上风向 2020.12.3 0.151 0.185 0.168 0.95 0.86 0.75 2020.12.4 0.134 0.168 0.151 0.96 0.94 0.96 项目厂界下风向1 2020.12.3 0.251 0.319 0.269 1.01 1.22 1.30 2020.12.4 0.234 0.303 0.286 1.32 1.31 1.20 项目厂界下风向2 2020.12.3 0.301 0.353 0.320 1.32 1.38 1.44 2020.12.4 0.285 0.336 0.303 1.48 1.60 1.56 执行标准 1.0 4.0 是否达标 达标 达标 检测数据表明，验收检测期间厂区颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值。项目无组织废气可实现厂界达标排放。

（2）有组织废气 有组织废气监测结果统计表见表 表25 无组织废气排放监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测项目 检测结果 标准限值 是否达标 第1次 第二次 第3次 光催化氧化+活性炭吸附处理前排气筒 2020.12.3 标干风量（m3/h） 3615 3531 3642 / / 非甲烷总烃 实测浓度（mg/m3） 15.8 15.2 18.7 / / 排放速率（kg/h） 0.0571 0.0537 0.0681 / / 2020.12.4 标干风量（m3/h） 3531 3588 3507 / / 非甲烷总烃 实测浓度（mg/m3） 15.7 14.2 14.3 / / 排放速率（kg/h） 0.0554 0.0509 0.0502 / / 光催化氧化+活性炭吸附处理后排气筒 2020.12.3 标干风量（m3/h） 4367 4508 4418 / / 非甲烷总烃 实测浓度（mg/m3） 2.36 2.25 2.76 120 达标 排放速率（kg/h） 0.0103 0.0101 0.0122 10 达标 2020.12.4 标干风量（m3/h） 4319 4388 4359 / / 非甲烷总烃 实测浓度（mg/m3） 2.06 2.01 2.15 120 达标 排放速率（kg/h） 0.00890 0.00882 0.00937 10 达标 检测数据表明，验收检测期间光催化氧化+活性炭吸附处理后排气筒中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，项目有组织废气可实现达标排放。 （3）废水 本次验收厂区废水总排口水质检测数据见下表： 表26 厂区废水总排口水质监测数据一览表 采样点位 采样日期 样品状态 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） pH值 氨氮 化学需氧量 悬浮物 五日生化需氧量 动植物油 废水总排口 2020.12.3 微黄无味较清 7.61 8.42 126 19 52.2 0.62 微黄无味较清 7.34 7.92 109 18 50.4 0.69 微黄无味较清 7.46 8.22 119 17 51.1 0.65 2020.12.4 微黄无味较清 7.41 7.72 137 21 52.6 0.67 微黄无味较清 7.16 8.22 114 18 50.9 0.71 微黄无味较清 7.28 8.63 122 20 51.8 0.62 执行标准 6~9 / 500 400 300 100 是否达标 达标 / 达标 达标 达标 达标 检测数据表明，验收检测期间项目废水总排口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，氨氮不执行标准，项目废水可实现达标排放。 （4）噪声 本次验收厂界噪声检测数据见下表： 表27 厂界环境噪声检测结果 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2020.12.3 56.9 45.7 2020.12.4 56.6 45.8 厂界南 2020.12.3 54.8 44.8 2020.12.4 55.5 45.0 厂界西 2020.12.3 53.3 44.2 2020.12.4 52.4 43.4 厂界北 2020.12.3 54.3 44.4 2020.12.4 54.8 44.6 执行标准 65 55 是否达标 达标 达标 经检测，本项目厂界四周1m处昼间、夜间噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 （1）污染物排放监测结果 无组织废气： 检测数据表明，验收检测期间厂区颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的无组织监控限值。项目无组织废气可实现厂界达标排放。 有组织废气： 验收检测期间光催化氧化+活性炭吸附处理后排气筒中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，项目有组织废气可实现达标排放。 废水： 验收检测期间项目废水总排口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，氨氮不执行标准，项目废水可实现达标排放。 噪声： 本项目厂界四周1m处昼间、夜间噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 固体废物： 本项目产生的固体废物主要为原料边角料、不合格产品、废活性炭和生活垃圾。本项目在生产过程中所产生的边角料和不合格产品经分类收集后，在厂内加工成原料颗粒，作为原料重新利用。项目设光催化氧化+活性炭吸附净化进行废气收集处理，暂未产生废活性炭、灯管，后期产生后，送有资质单位处置。生活垃圾经收集后，由区域环卫部门统一处置。 12.2综合结论 项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.3建议 （1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关对顶，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：安化向阳塑料制品有限公司   填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 向阳塑料制品有限公司年产3000吨塑料制品建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 安化经济开发区梅城工业园内，家湾路与街坊路交汇处西北角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 建设性质 | (新建(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t | 实际生产能力 | 年产塑料包装袋1500t、塑料凳子等日用品1500t | 环评 单位 | 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 安化县环境保护局 | 审批文号 | 安环审（表）[2016]030号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2016年7月 | 竣工日期 | 2020年5月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 安化向阳塑料制品有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 78-80% |
|  | 投资总概算（万元） | 1200万元 | 环保投资总概算（万元） | 72 | 比例 | 6% |
|  | 实际总投资（万元） | 1200万元 | 实际环保投资（万元） | 75 | 比例 | 6.25% |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理 （万元） | 30 | 噪声治理 （万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态 （万元） | 20 | 其它 （万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 安化向阳塑料制品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430923MA4L68TK65 | 验收时间 | 2020年12月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:环评批复

## 附件3:营业执照

## 附件4:检测报告

## 附件5:验收意见及签到表

## 附件6:公示截图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2 项目平面布局图

## 附图3 现场监测照片

| 集气罩 | 集气罩 |
| --- | --- |
| 光催化氧化+活性炭吸附 | 有组织废气进口 |
| 有组织废气出口 | 无组织废气 |
| 无组织废气 | 无组织废气 |
| 噪声 | 噪声 |
| 噪声 | 废水 |

# Text boxes

废气

噪声

废气

废气

噪声

噪声

搅拌

边角料

原料

注塑

修边

包装

成品

搅拌

吹膜、制袋

检验

包装

成品

破碎

混炼

造粒

不合格品

噪声

本项目所在地

图例

有组织废气

无组织废气监测点位

废水监测点位

噪声监测点位

N3

N4

N2

N1