年存栏3000头种猪养殖场建设项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司

编制单位：益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司

二 O 二 一年 二月

建设单位法人代表：张迪辉

| 建设单位： | 益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | / |
| 传真： | / |
| 邮编： | 413000 |
| 地址： | 益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村 |

编制单位法人代表：张迪辉

报 告 编 制 人：张迪辉

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3 工程建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 给排水	8

3.5 工艺流程	9

3.6 项目变动情况	10

4 环境保护设施	11

4.1 污染物治理/处置设施	11

4.2 风险防范措施	16

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	20

5.1 建设项目环评报告书的主要结论和建议	20

5.2 审批部门审批决定	20

6 验收执行标准	21

6.1 废水	21

6.2 废气	21

6.3 噪声	21

6.4 固体废物	21

6.5 总量控制指标	22

6.6 地下水执行标准	22

7 验收监测内容	23

7.1 废气	23

7.2 噪声	23

7.3 地下水	23

8 质量保证与质量控制	24

8.1 监测分析方法	24

8.3 人员能力	25

8.4 质量控制及质量保证	25

9 验收监测结果	27

9.1 验收监测期间工况分析	27

9.2 监测结果	27

9.4 环评批复落实情况	30

10 验收监测结论	33

10.1 环保设施调试运行效果	33

10.2 工程建设对环境的影响	33

10.3 总结论	33

10.4 建议	34

11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	35

附件1 环评批复	36

附件2 委托函	40

附件3 营业执照	41

附件4 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	42

附件5 检测报告	43

附件6 验收意见及签到表	44

附件7 网上公示资料	45

附图1 项目地理位置图	46

附图2 厂区平面布置图	47

附图3 监测布点图	48

附图4 项目现场监测照片	49

# 1 验收项目概况

益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司投资1200万元选址于益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村，项目总投资1200万元，占地约39960m2，建设内容包括生活区、分娩区、配怀舍、隔离舍、沼气池、废水处理厂等。项目建成后，母猪存栏数量为3000头，预计可年出栏仔猪60000头（仔猪，平均重量7kg/头）。本次验收项目属新建项目。2020年1月启动建设，于2020年9月开始试运行。本次验收范围为：年存栏3000头种猪养殖场建设项目的整体验收。

2019年12月，益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《年存栏3000头种猪养殖场建设项目环境影响评价报告书》，益阳市生态环境局于2019年12月24日以益环生审（书）[2019]11号文予以批复。

该项目以生猪喂养为主，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目属于实施登记管理行业，益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司已于2020年7月1日申请排污许可证（登记编号：91430902678041404k001Y）。

益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司根据国务院第682 号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对年存栏3000头种猪养殖场建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收工作。2021年1月，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2021年1月27日~1月28日，委托湖南精科检测有限公司对本项目废气、废水、噪声等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测工作，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实行；

（7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日；

（8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月；

（9）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响评价报告书及其审批部门审批决定

（1）2019年12月，重庆丰达环境影响评价有限公司，《年存栏3000头种猪养殖场建设项目环境影响报告书》。

（2）《年存栏3000头种猪养殖场建设项目环境影响报告书》的批复，益阳市生态环境局，2019年12月24日，益环生审（书）[2019]11号。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设项目提供的相关资料。

# 3 工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1项目地理位置

本项目选址于益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村（中心地理坐标：东经112º11′48"，北纬28º40′31"），距省城长沙100km，距黄花机场约2小时车程，长常高速贯穿市区，石长铁路、洛湛铁路贯穿市内，水路网络四通八达，交通运输十分方便。项目具体地理位置见附图1。

表3.1-1	主要环境保护目标一览表

| 项目 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 池塘 | 112.1988 | 28.6747 | 池塘 | 地表水环境质量 | 农业灌溉用水 | SE | 2 |
|  | 农灌渠 | 112.2002 | 28.6738 | 水渠 | 地表水环境质量 | 农业灌溉用水 | SE | 25 |
|  | 迎风桥水库 | 112.2133 | 28.6670 | 水库 | 地表水环境质量 | 饮用水 | E | 1000 |
|  | 黄家湖 | 112.3238 | 28.7130 | 湖泊 | 地表水环境质量 | 国家湿地公园 | NE | 10000 |
| 环境空气 | 东侧居民 | 112.2016 | 28.6750 | 居住区 | 环境空气质量 | 二级 | E | 180~2500 |
|  | 南侧居民 | 112.1972 | 28.6722 | 居住区 |  |  | S | 240~2500 |
|  | 西南侧居民 | 112.1952 | 28.6738 | 居住区 |  |  | SW | 105~2500 |
|  | 西侧居民 | 112.1894 | 28.6758 | 居住区 |  |  | W | 590~2500 |
|  | 北侧居民 | 112.1966 | 28.6766 | 居住区 |  |  | N | 105~2500 |
|  | 东北侧居民 | 112.1975 | 28.6775 | 居住区 |  |  | NE | 160~2500 |
| 声环境 | 东侧居民 | 112.2016 | 28.6750 | 居住区 | 声环境质量 | 二级 | E | 180~200 |
|  | 西南侧居民 | 112.1952 | 28.6738 | 居住区 |  |  | SW | 105~200 |
|  | 北侧居民 | 112.1966 | 28.6766 | 居住区 |  |  | N | 105~200 |
|  | 东北侧居民 | 112.1975 | 28.6775 | 居住区 |  |  | NE | 160~200 |
| 地下水 | 周边1km范围内 | 水井，无饮用功能 | GB/T14848-2017 中Ⅲ类 | / | / |
| 土壤环境 | 项目区及周边50m范围内土壤 | 农用地 | 土壤环境质量 | GB15618-2018中风险筛选值 | / | / |
| 生态环境 | 项目区周边500m范围内植被不被破坏 |

3.1.2项目平面布置

本项目分为办公区、生活区、分娩区、配怀舍、隔离舍、沼气池、废水处理厂，其中生猪养殖区位于场区中部和西南部，办公生活区位于场区西北部，隔离舍位于厂区西北侧，污水处理区位于场区北部，、沼气池位于厂区南侧，临道路侧设置绿化隔离带，可有效减少废气的影响。厂区平面布置图及监测点位示意图详见附图2。

## 3.2 建设内容

3.2.1 产品方案及规模

与环评报告书及环评批复相比，该项目产品种类未变，规模未变，具体见表3-1，项目基本情况见表3-2。

表3-1 产品方案及存栏规模

| 序号 | 项目 | 存栏量（头/a） | 出栏量（头/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种公猪 | 60 | 0 |  |
| 2 | 母猪 | 妊娠母猪 | 1320 | 0 |  |
|  |  | 空怀母猪 | 300 | 0 |  |
|  |  | 分娩母猪 | 1320 | 0 |  |
| 3 | 仔猪 | 哺育仔猪 | 60000 | 60000 | 7kg |
| 合计 | 63000 | 60000 |  |

3.2.2 项目基本情况

该项目基本情况见表3-2。

表3-2建设项目基本情况

| 序号 | 类别 | 项目建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年存栏3000头种猪养殖场建设项目 |
| 2 | 建设单位 | 益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司 |
| 3 | 法人代表 | 张迪辉 |
| 5 | 通讯地址 | 益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村 |
| 6 | 建设地点 | 益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村 |
| 7 | 建设性质 | 新建 |
| 8 | 行业类别及代码 | A0320牲畜饲养放牧业 |
| 9 | 占地面积 | 总占地面积： 39960m2 |
| 10 | 劳动定员及 生产制度 | 厂区员工9人，全年工作300天，工作时间8小时 |
| 11 | 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资概算（万元） | 294 | 比例 | 24.5% |
| 12 | 实际总投资（万元） | 1200 | 实际环保投资（万元） | 292 | 比例 | 24.3% |
| 13 | 环评报告书编制日期 | 2019年12月 | 环评报告书 编制单位 | 重庆丰达环境影响评价有限公司 |
| 14 | 环评报告书审批单位 | 益阳市生态环境局 | 环评批复日期及 文号 | 益环生审（书）[2019]11号 |
| 16 | 开工建设日期 | 2020年1月 | 投产日期 | 2020年9月 |

3.2.3 主要工程及建设内容

与环评报告书及环评批复相比，该项目主要工程内容和实际建设情况见表3-3。

表3-3 项目主要工程建设内容

| 类别 | 项目名称 | 环评建筑面积/容积 | 实际建筑面积/容积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 分娩区 | 1栋，占地76m×28m=2128m2 | 1栋，占地3617.7m2 |
|  | 配怀舍 | 1栋，占地74m×29 m =2146m2 | 1栋，占地2759m2 |
|  | 隔离舍 | 1栋，占地32m×15 m =480m2 | 1栋，占地608m2 |
| 辅助 工程 | 办公区 | 1栋1层，占地面积216m2 | 1栋2层，占地面积252m2 |
|  | 生活区 | 1栋1层，占地面积250m2 |  |
|  | 门卫 | 传达室、消毒室，占地面积90 m2 | 保安室、消毒室，占地面积91 m2 |
| 公用 工程 | 给排水 | 项目生活用水由自来水供水提供，满足生产、生活、消防需求。项目采取雨污分流制，雨水排入东侧池塘后进入农灌渠，本项目产生的废水经污水处理站处理达标后用于苗圃林木灌溉，污水不直接外排地表水环境。 | 项目采取雨污分流制，雨水排入东侧池塘后进入农灌渠，由于项目正在试运行，废水量较小，项目污水处理站暂未建设完成，项目废水直接进入本项目沼气池暂存，到后期污水处理正式投入运行，废水在经污水处理站处理后用于苗圃林木灌溉 |
|  | 供电 | 采用乡镇供电线路引入场内供电 | 与环评一致 |
|  | 降温系统 | 通过布置水帘降温系统在高温季节进行降温，共布置300m2水帘墙，水帘片厚度15cm。 | 采用水冷空调在高温季节进行降温 |
|  | 保暖系统 | 采取空气能水暖供热 | 与环评一致 |
|  | 消防 | 消防栓、灭火器等 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水 | 废水处理站 | 废水处理站占地面积为420m2 ，沼气池容积为6400m3 | 废水处理站占地面积为608m2，沼气池容积为10000m3 |
|  | 废气 | 通风装置 | 猪舍加强通风，猪粪采用干清粪措施，猪尿排入沼气池处理，并在猪舍喷洒除臭剂；食堂油烟采取油烟净化装置 | 未设置食堂，其他与环评一致 |
|  |  | 沼气脱硫 | 沼气脱硫塔 | 暂未对沼气进行利用，未设置脱硫塔 |
|  | 固废 | 猪粪、沼渣 | 外售制肥 | 与环评一致 |
|  |  | 冷冻库 | 用于病死猪尸体及分娩废物冷冻暂存，容积为2.5m×2.2m×2.2 m=12.1m3。 | 安全填埋井，150m3 |
|  |  | 危废暂存间 | 占地面积10m2 | 未设置 |
|  | 事故应急 | 应急池 | 占地面积100m2，池容200m3。 | 未设置 |

3.2.4 项目主要生产设备

该项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 主要生产设备

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公猪栏（带饲槽） | DB-D2T-002 | 只 | 60 | 60 | 镀锌管砖混 |
| 2 | 分娩母猪栏（带饲槽） | 3.6m*22m | 只 | 750 | 750 | 镀锌管砖混 |
| 3 | 妊娠母猪限位栏（带饲槽） | 0.65m*22m | 只 | 2625 | 2625 | 焊接管镀锌 |
| 4 | 分娩栏 | 3.6m*22m | 组 | 375 | 375 | 铸铁漏缝地板 |
| 5 | 引种隔离舍栏 | 600m2 | 栋 | 1 | 1 |  |
| 6 | 水泵 |  | 台 | 10 | 10 |  |
| 7 | 饮水嘴 |  | 个 | 3810 | 3810 | 不锈钢 |
| 8 | 仔猪运车 |  | 辆 | 6 | 6 |  |
| 9 | 消毒喷雾装置 |  | 套 | 6 | 6 |  |
| 10 | 保温灯 | 175瓦 | 个 | 750 | 750 |  |
| 11 | 载粪农用车 |  | 台 | 4 | 4 |  |
| 12 | 活猪电子称 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 13 | 沼气发电机 |  | 台 | 1 | 0 |  |
| 14 | 风机 | 500m3/h | 台 | 380 | 380 |  |
| 15 | 水帘降温系统 | 300m2 | 套 | 6 | 0 |  |
| 16 | 地磅 |  | 台 | 1 | 1 |  |
| 17 | 冷冻库 | 12 m3 | 个 | 1 | 0 |  |
| 18 | 沼气柜 | 120m3 | 个 | 1 | 0 |  |
| 19 | 背腰测定仪 |  | 个 | 3 | 3 |  |
| 20 | 怀孕测定仪 |  | 个 | 3 | 3 |  |
| 21 | 高压消毒冲洗机 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 22 | 潜污泵 |  | 台 | 2 | 2 |  |
| 23 | 污水处理 |  | 套 | 1 | 1 |  |
| 24 | 油烟净化装置 |  | 套 | 1 | 0 |  |
| 25 | 水冷空调 |  | 个 | 0 | 32 |  |
| 26 | 安全填埋井 |  | 个 | 0 | 150立方米 |  |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

与环评报告书及环评批复相比，原辅材料类别一致，具体情况见表3-5。

表3-5 原辅材料消耗情况表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 环评年消耗量 | 实际年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 9701.7 | 9701.7 | 从益阳当地市场购入 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 35145 | 31770 | 生活用水自来乡村自来水厂供应 |
| 3 | 消毒剂 | 过氧乙酸 | t/a | 1.8 | 1.8 | 用于冬天消毒 |
|  |  | 泛福露益 | t/a | 1.7 | 1.7 | 日常喷雾消毒 |
|  |  | 消毒威等 | t/a | 1.7 | 1.7 | 空栏消毒，还有威牌戊二醛、碘制剂等 |
| 4 | 兽药、疫苗 | t/a | 1.0 | 1.0 | 从当地畜牧防疫部门（站）购进 |
| 5 | 生物除臭剂（大力可） | t/a | 0.5 | 0.5 | 市场购进 |
| 6 | EM菌液 | t/a | 1.2 | 0.5 | 市场购进 |
| 7 | 脱硫剂（活性氧化铁） | t/a | 0.5 | / | 市场购进 |
| 8 | 环保制冷剂 | kg/a | 40 | / | 市场购进，用于冷库 |
| 9 | 电 | 万Kwh/a | 50 | 50 | 市场购进 |
| 10 | PAM | t/a | / | 2 | 市场购进 |
| 11 | PAC | t/a | / | 1 | 市场购进 |
| 12 | 次氯酸钠 | t/a | / | 32 | 市场购进 |

## 3.4 给排水

（1）给水工程

项目所在区域已覆盖了农村自来水供水系统；项目生产、生活用水均由区域农村自来水供水系统供应。场区供水管线采用生产、生活共用的管线系统，给水管网在场内呈环状布置。

（2）排水工程

本项目采取雨污分流的排水制度，场区内设置独立的雨水收集管网和污水收集管网系统。雨水经雨水管道收集后排进厂区东侧池塘后进入农灌渠渠，再经农灌渠汇入黄家湖。污水经管道收集后排至厂区污水处理系统进行处理达标后用于苗圃林木灌溉，污水不直接外排地表水环境，由于项目正在试运行，废水量较小，项目污水处理站暂未建设完成，项目废水直接进入本项目沼气池暂存，到后期污水处理正式投入运行，废水在经污水处理站处理后用于苗圃林木灌溉。。

## 3.5 工艺流程

3.5.1 养殖生产工艺流程及产污环节

本项目主要养殖流程包括配种、妊娠、分娩、保育等，每个阶段都有计划有节奏地进行，生产周期以周为节拍。本项目养殖场采用全进、全出的养殖工艺流程，以便于清洁卫生和兽医防疫消毒，有利于生产的顺利发展，体现了集约化，专业化，商品化生产的特点。

项目养殖生产工艺流程见图3.5-1。

图3.5-1  生猪养殖工艺流程图

生猪养殖流程简介：

1、配种

种公猪和种母猪分别在公猪栏和母猪栏内饲养，待发情期将其赶入交配点进行配种，配种约需1周，猪舍要做到夏防暑、冬防寒，室温保持在10℃~28℃为宜，并给予适当运动。

种猪饲养时不得注射激素，淘汰后的种猪不遗弃，直接饲养成年后外售，其中因疾病等异常原因淘汰的种猪交由益阳市赫山区病死畜禽无害化处置中心进行处置。

2、妊娠

在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期，妊娠期约为16.5周。

本项目妊娠阶段分为空怀和妊娠两个阶段，空怀母猪在一周左右时间完成配种，确定妊娠后转入妊娠猪舍，没有配准的转入下批继续参加配种。母猪产前1d~3d减料，保证饮水，怀孕母猪产前7d进入产仔栏，临产前准备好接产用器械、药品和其它用具。

3、分娩

同一周配准的母猪，要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入产房，在此阶段要完成分娩和对仔猪的哺育，哺育期为4周，母猪在产房饲养5周，断奶后仔猪转入下一阶段饲养，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的粘液，然后在离脐部4~5cm处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及早吃到初乳和固定奶头，10d后开始补料；仔猪应供应充足的清洁饮水；在哺乳期间应注意控制仔猪黄白痢，具体做法是要搞好猪舍和猪体卫生；洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3d对产仔舍周边环境消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。

4、保育

保育仔猪是指断奶后至进入育肥期前的仔猪，保育期为4周。饲料更换逐步过渡，少喂多餐；断奶后继续饲喂7d的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7d~10d内逐渐转换过来；保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温；供给充足清洁的饮水；栏舍每15d消毒1次；断奶仔猪养殖到7kg后外售。

## 3.6 项目变动情况

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

表3-6 项目变动情况表

| 类别 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保 工程 | 设计规模 120m3/d污水处理站 | 规模 150m3/d污水处理站，暂未建设完成 | 项目实际需求，增大废水排放量，由于项目正在试运行，废水量较小，项目污水处理站暂未建设完成，项目废水直接进入本项目沼气池暂存，到后期污水处理正式投入运行，废水经污水处理站处理后用于苗圃林木灌溉。 |
|  | 应急池池容200m3 | 未设置 | 项目污水处理站沼气池共10000立方，废水量满负荷时一天为32.5立方米，能满足非施肥期的废水暂存 |
|  | 沼气脱硫塔 | 未设置 | 项目未利用沼气作为燃料，因此未对沼气进行收集处理 |
|  | 病死猪：冷冻库 | 安全填埋井 | 项目直接设置安全填埋井，能够满足病死猪处理 |

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1废水

与环评报告及环评批复相比，该项目废水类别一致。项目废水主要为养殖废水、办公区生活用水。其中猪尿、猪舍及猪用具冲洗废水统称为养殖废水。本项目产生的猪粪采用人工清粪方式，猪尿通过水泥漏缝及斜坡自流进入猪舍内布置的集尿管道，与办公区生活废水经过化粪池处理后，一起由厂区管道送综合污水处理站处理后，用于苗圃林木灌溉。项目建设1座综合污水处理站处理废水，设计处理规模150m3/d，废水处理工艺为“预处理+生化处理工艺”，由于项目正在试运行，废水量较小，项目污水处理站暂未建设完成，项目废水直接进入本项目沼气池暂存，到后期污水处理正式投入运行，废水在经污水处理站处理后用于苗圃林木灌溉。工艺流程见图4-1。该项目主要废水污染物排放及处理情况详见表4-1。

表4-1  废水污染物排放及处理情况

| 排放源 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 工艺 | 设计指标 | 废水 回用量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |  |  |  |  |
| 生产车间 | 养殖废水 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、色度、总磷 | 间断排放 | 3.5t/d | 污水处理站 | 1个 | 废水→污水处理站 | 设计处理能力为150m3/d | 0 m3/d | 用于苗圃林木灌溉 |
| 办公区 | 生活废水 | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 间断排放 | 0.9t/d | 化粪池 | 1个 | 废水→化粪池→污水处理站 | 容积4m3 | 0 m3/d |  |

图4-1 工艺流程图

| 沼气池 | 污水处理站 |
| --- | --- |

4.1.2废气

本项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、沼气。

（1）恶臭气体

猪舍：项目猪舍采用干清粪工艺对粪便进行清理，并及时将猪舍产生的猪粪清运至粪渣池暂存，同时在饲料中添加丝兰属提取物，再在猪舍内喷洒除臭剂、加强通风等方式对猪舍臭气进行治理。

废水处理系统：建设方将厌氧发酵各工艺单元设计为密闭方式；另外，在污水处理系统四周种植常绿乔灌木绿化带，降低臭气的扩散。

（2）沼气

养殖废水在处理过程中会产生沼气，沼气是可再生能源，目前暂未进行利用。

项目主要废气污染物排放及处理情况详见表4-2。

表4-2  项目主要废气污染物排放及处理一览表

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | 沼气池 | 沼气 | 无组织排放 | / |
| 生产车间 | 猪舍 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无组织排放 | 排气扇+日产日清 |
| 污水处理站 | 污水处理站 |  | 无组织排放 | 周边种植绿化 |

废气处理设施:

通风设施

4.1.3噪声

本项目噪声污染源主要为机械噪声和猪叫声。机械噪声包括猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇的等效声级值在75~85dB(A)；水泵的等效声级值在80~90dB(A)；猪在饥饿、受惊等情况下嚎叫发出的声音，其噪声值在80dB(A)左右，项目噪声污染物治理措施详见表4-3。

表4-3 噪声污染物治理措施一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 噪声源强dB(A) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪哼叫 | 全部猪舍 | 70~80 | 喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声 |
| 2 | 排风扇 |  | 75~85 | 选用低噪声设备 |
| 3 | 清粪机 |  | 75~85 | 选用低噪声设备，夜间不运行 |
| 4 | 水泵 | 污水处理站 | 80~90 | 车间隔声、选低噪声设备 |
| 5 | 搅拌机 |  | 75~80 |  |

4.1.4 固体废物

营运期固体废物主要包括猪粪、沼渣、污泥、生活垃圾、病死猪、医疗废物。其中猪粪、沼渣、污泥、病死猪等属于一般固废；医疗废物属于危险废物。

（1）猪粪

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，由当地合法的有机肥生产厂家托运处理。

（2）沼渣及污泥

本项目养殖废水产生的沼渣和污泥量约为 450t/a，经固液分离机干湿分离后，产生的沼渣及污泥用车外运走，用于周边苗圃园林施肥，多余外售。

（3）生活垃圾

项目员工共9人，本项目产生的生活垃圾量为0.009t/d（2.7t/a）。生活垃圾及时收集后环卫部门处理。

（3）病死猪

由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。产生后用安全填埋井处理病死猪。

（4）医疗废物

生猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶，因此会产生医疗废物。本项目医疗废物产生量为0.2t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物委托有资质的单位处理。该养殖场对牲畜防疫聘请专业机构的医疗人员进行猪的疾病防疫工作，产生的医疗废物均通过专业机构外运至医疗废物回收站处理，养殖场不单独处理该类固体废弃物。

（5）分娩废物

项目母猪生育周期为2胎/年，则本项目分娩废物产量为8.82t/a。此部分固废连同病死猪一起用安全填埋井填埋。

（6）猪舍垫料

项目为猪舍保温，建设方在猪舍内采用稻草、干草等植物作为地面垫料，一般1~2个月更换一次，其产生量约为40t/a，收集后与生活垃圾一起进行处置。

项目主要固体废物排放及处理情况详见表4-4。

表4-4  项目主要固体废物排放及处理一览表

| 序号 | 固废名称 | 性质 | 产生量（t/a） | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 一般废物 | 1016.4 | 外售制肥 |
| 2 | 病死猪 |  | 21 | 安全填埋井填埋 |
| 3 | 分娩废物 |  | 8.82 |  |
| 4 | 废脱硫剂 |  | 0.5 | 经收集后返回生产厂家进行回收利用 |
| 5 | 沼渣及污泥 |  | 730 | 外售制肥 |
| 6 | 医疗废物 | 危险废物 | 0.2 | 委托有资质的单位进行处置 |
| 7 | 猪舍垫料 | 一般固废 | 40 | 与生活垃圾一同处置 |
| 8 | 废水帘 | 一般固废 | 2.0 | 收集后外售废品收购站 |
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.7 | 经垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运 |

## 4.2 风险防范措施

4.2.1 环境风险防范设施

根据该项目环境影响报告书，该项目无重大风险源，根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目厂内已进行地面硬化，具体如下：

（1）全厂地面、路面采用水泥进行硬化防渗。

（2）各类废水/废液收集和处理池池底及池壁防腐防渗。

该项目采取的主要风险防范措施是污水处理站做硬化处理，做好了防渗防漏。风险防范措施一览表详见表4-5。

表4-5 风险防范措施一览表

| 类别 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 污染物渗漏 | 污水处理站采取硬化处理，防止渗透和漏液 |

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目未安装废气、废水在线监测装置。根据环评报告书及环评批复等文件，未规定该项目须安装废气、废水在线监测装置。

4.2.3 其他设施

（1）“以新带老”改造工程

该项目为新建项目，环评未提出需对存在的环境问题进行整改，不存在“以新带老”改造工程。

（2）关停或拆除现有工程

该项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正）》，该项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，该项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，该项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

- 生态修复工程

该项目不涉及生态恢复工程。

- 绿化工程

该项目采用园林美化和绿化防护方式对场区各功能区及场界周围进行设置具有卫生防护和景观美化效果的花草树木绿化带。

- 边坡防护工程

该厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1环保设施投资

本项目总投资1200万元，其中环保投资292万元，约占总投资的24.3%，环保投资情况见表4-6。

表4-6  环保投资一览表

| 时期 | 环境要素 | 治理项目 | 环评治理措施 | 投资估算 （万元） | 实际治理措施 | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气 | 废气治理 | 洒水、围挡、防尘布等 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  | 水环境 | 废水治理 | 隔油沉淀池 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  | 噪声 | 噪声治理 | 隔声围挡 | 2 | 与环评一致 | 2 |
|  | 固体废物 | 固废治理 | 生活垃圾、建筑垃圾收集 分类统一清运 | 4 | 与环评一致 | 4 |
|  | 生态环境 | 水土流失 | 截水沟等排水设施 | 10 | 与环评一致 | 10 |
| 营运期 | 大气 | 恶臭 | 合理搭配饲料+添加微生物剂；喷洒除臭剂；加强舍内通风，水帘降温除臭；绿化；设置卫生防护距离等。 | 21 | 与环评一致 | 21 |
|  |  | 油烟 | 油烟净化器 | 2 | 不设食堂 | 0 |
|  |  | 沼气 | 脱硫 | 1 | 暂未设置 | 0 |
|  | 水环境 | 生产、生活废水 | 一座综合污水处理站，规模120m3/d | 180 | 一座综合污水处理站，规模150m3/d | 200 |
|  |  | 专用管道 | 污水收集系统，防渗防腐系统、雨污分流等 | 3 | 与环评一致 | 3 |
|  |  | 事故应急池 | 200m3 | 2 | 暂未设置 | 0 |
|  | 噪声 | 噪声污染 | 设备采取消声、减振措施；高噪声设备安装在室内进行隔声；场界修建围墙，场区绿化，采用建筑物隔声 | 5 | 与环评一致 | 5 |
|  | 固体废物 | 病死猪、分娩废物 | 冷冻库低温暂存 | 29 | 安全填埋井 | 15 |
|  |  | 猪舍 | 废水帘集中收集，外售废品收购站 | 1 | 无废水帘产生 | 0 |
|  |  | 猪粪、沼渣、粪渣、污泥 | 干粪棚堆肥发酵处理 | / | 未设置 | 0 |
|  |  | 畜禽医疗废物 | 危废暂存间、送有资质单位处置 | 2 | 未设置 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾收集设施、生活垃圾委托环卫部门处理 | 2 | 与环评一致 | 2 |
|  |  | 废脱硫剂 | 厂家回收 | / | 未产生 | 0 |
|  | 绿化 | 绿化措施 | 植树、设置花卉 | 20 | 与环评一致 | 20 |
| 合计 | 294 |  | 292 |

4.3.2“三同时”落实情况

表4-7  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 排放源 | 环评环保措施 | 实际环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍等产生 恶臭气体 | 喷洒防臭剂、水帘排风、科学配方饲料、绿化 | 喷洒防臭剂、排风扇、科学配方饲料、绿化 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 未设置食堂 |
|  | 沼气发电机 | 15m排气筒 | 暂未利用沼气发电，未设置 |
| 废水 | 养殖废水 | 建设1座120t/d污水处理站 | 1座150t/d污水处理站 |
|  | 办公生活区生活污水 |  |  |
| 地下水污 染防治 | 猪舍区、粪污处理区 | 猪舍、堆肥车间、污水处理区、冷冻库、应急池等采用混凝土防渗处理，分区防渗等 | 猪舍、堆肥车间、污水处理区、安全填埋井等采用混凝土防渗处理，分区防渗等 |
|  |  | 监测井监控 | 未设置 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集后进入当地农村生活垃圾收集系统 | 与环评一致 |
|  | 病死猪 | 冷冻库暂存 | 安全填埋井填埋 |
|  | 猪粪、沼渣、粪渣、污泥 | 堆肥处理 | 与环评一致 |
|  | 医疗垃圾 | 委托有资质的单位处理 | 与环评一致 |
|  | 废脱硫剂 | 厂家回收 | 无 |
| 噪声 | 污水处理设备、水泵、风机等设备 | 减振垫、隔声、厂界绿化 | 与环评一致 |
| 应急 | 应急池 | 200m3事故污水 | 未设置 |
| 生态 | 养殖区扬尘、噪声、恶臭 | 场区内及厂界植树、防护林 | 与环评一致 |

# 5建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论和建议

5.1.1综合结论

益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司年存栏3000头种猪养殖场建设项目符合国家产业政策，选址可行。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。

5.1.2 环评建议

（1）加强项目“三同时”的管理，要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项污染防治措施。

（2）公司应进一步加强环境管理，建立健全的环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行。

（3）生活区、养殖区之间设立隔离带，并实行严格消毒。

（4）做好雨污分流，防止多余的水份流进废水收集系统，给后方处理带来压力。

（5）搞好舍内卫生，发现有猪病死要及时清理消毒，妥善处理病死猪尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（6）积极做好厂区绿化、美化工作。在进场道路两侧、厂房周围及厂区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体具有吸收作用或抗性作用的花草树木，不仅能美化环境，还具有防污染、降噪作用。

（7）在今后的运营过程中，如周边种植区面积减少导致不能种养平衡时，应及时减少养殖规模。

## 5.2 审批部门审批决定

2019年12月，益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司编制了《年存栏3000头种猪养殖场建设项目环境影响评价报告书》，益阳市生态环境局于2019年12月24日以益环生审（书）[2019]11号文予以批复。

# 6 验收执行标准

## 6.1 废水

本项目采取雨污分流的排水制度，场区内设置独立的雨水收集管网和污水收集管网系统。雨水经雨水管道收集后排进厂区东侧池塘后进入农灌渠渠，再经农灌渠汇入黄家湖。污水经管道收集后排至厂区污水处理站进行处理达标后用于苗圃林木灌溉，由于项目正在试运行，废水量较小，项目污水处理站暂未建设完成，项目废水直接进入本项目沼气池暂存，到后期污水处理正式投入运行，废水在经污水处理站处理后用于苗圃林木灌溉，污水不直接外排地表水环境。

## 6.2 废气

项目氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1新扩改建的二级标准限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7的要求，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。废气排放执行标准值见表6-1。

表6-1  废气验收执行标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准 | 臭气浓度（无量纲） | 70 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值 | 氨（mg/m3） | 1.5 |
|  |  | 硫化氢（mg/m3） | 0.06 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物（mg/m3） | 1.0 |

## 6.3 噪声

6.3.1厂界环境噪声

该项目东、南、西、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，噪声执行标准见表6-2。

表6-2  厂界环境噪声验收执行标准一览表

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准 | 厂界环境 噪声 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

## 6.4 固体废物

粪便无害化处理执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准”要求，具体见表1.4-13；病死猪及分娩废物处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；其他固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 6.5 总量控制指标

根据本项目环评报告可知，项目大气污染物均为无组织排放，且不在国家规定的大气总量控制指标内，不需进行大气总量控制指标核算。

废水经场区污水管网收集后，进入废水处理站处理后全部作为液态肥不外排。因此本项目不设总量控制指标。

## 6.6 地下水执行标准

本项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表6.5-1 地下水排放标准限值  单位：mg/L，pH值：无量纲

| 序号 | 项目 | III类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |
| 8 | 细菌总数 | ≤100 |  |
| 9 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 10 | 锰 | ≤0.1 |  |
| 11 | 硫化物 | ≤0.02 |  |

# 7 验收监测内容

## 7.1 废气

无组织废气监测项目、点位及频率见表7-1。监测点位详见附图3。

表7-1  无组织废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂界上风向○G1、项目厂界下风向○G2、项目厂界下风向○G3 | 臭气浓度、硫化氢、氨气、颗粒物 | 3次/天，连续2天 |

## 7.2 噪声

噪声监测项目、点位及频率见表7-2。监测点位详见附图3。

表7-2  噪声监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东侧外1m▲N1 | 厂界环境噪声 | 2次/天 昼、夜各1次；连续2天 |
| 厂界南侧外1m▲N2 |  |  |
| 厂界西侧外1m▲N3 |  |  |
| 厂界北侧外1m▲N4 |  |  |

## 7.3 地下水

地下水监测项目、点位及频率见表7-2。监测点位详见附图3。

表7-3  地下水监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数、铁、锰、硫化物 | 1次/天，连续2天 |

# 8 质量保证与质量控制

## 8.1 监测分析方法

本验收项目监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局2003年 | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.001mg/m3 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 533-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.01mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法 （GB/T 14675-1993） | 3L气袋 | 10（无量纲） |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法第1号修改单（GB/T 15432-1995/XG1-2018） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 厂界环境 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008) | AWA6228+ 多功能 声级计，JKCY-098 | / |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 （GB 6920-1986） | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2006） | 50ml滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | ICS-600离子色谱仪，JKFX-001 | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | ICS-600离子色谱仪，JKFX-001 | 0.007mg/L |
|  | 硝酸盐（以N计） | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | ICS-600离子色谱仪，JKFX-001 | 0.016mg/L |
|  | 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 （GB 7493-1987 ） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.003mg/L |
|  | 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 （HJ 1000-2018） | DH124D精密培养箱JKFX-070 | 1CFU/mL |
|  | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） | ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 | 0.01mg/L |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（HJ 776-2015） | ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 | 0.004mg/L |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法（GB/T 16489-1996） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.005mg/L |

## 8.3 人员能力

参加该项目的监测人员均通过持证上岗考核并持有合格证书，人员数量和人员能力均能满足监测工作的需要。

## 8.4 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。

表8-2  平行样分析结果统计表

| 项目 | 采样日期 | 样品编号 | 测定结果（mg/L ） | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 2021.1.27 | YH210127U10101 | 0.35 | 5.4 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | YH210127U10102 | 0.39 |  |  |  |  |
| 氯化物 | 2021.1.28 | YH210128U10101 | 1.66 | 4.6 | ≤15 | 合格 |  |
|  |  | YH210128U10102 | 1.82 |  |  |  |  |

表8-3  质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化物 | 2021.1.27 | 204726 | 12.5±0.3 | 12.4mg/L | 合格 |
| 氨氮 |  | B2005175 | 1.43mg/L±0.14 | 1.46mg/L | 合格 |

表8-4  噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计校准仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.1.27 | AWA6221A | JKCY-015 | 94.0 | 94.0 | 0 |
| 2021.1.28 | AWA6221A | JKCY-015 | 94.0 | 94.0 | 0 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 验收监测期间工况分析

2021年1月27日~1月28日，湖南精科检测有限公司对该项目进行了现场监测，监测期间该项目生产设备、环保设施运行正常。项目监测期间实际生产情况详见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷

| 序号 | 品种 | 名称 | 设计规模（头） | 实际规模（头） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪养殖 | 存栏量种猪 | 3000 | 1000 |

## 9.2 监测结果

9.2.1 废气

（1）无组织废气

无组织废气监测气象参数见表9-2，监测结果详见表9-3。

表9-2  监测期间气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向○G1 | 2021.1.27 | 4.1 | 102.6 | 北 | 1.6 |
|  | 2021.1.28 | 7.5 | 101.5 | 北 | 1.4 |
| 厂界下风向○G2 | 2021.1.27 | 4.1 | 102.6 | 北 | 1.6 |
|  | 2021.1.28 | 7.5 | 101.5 | 北 | 1.3 |
| 厂界下风向○G3 | 2021.1.27 | 4.0 | 102.6 | 北 | 1.6 |
|  | 2021.1.28 | 7.4 | 101.5 | 北 | 1.4 |

表9-3  项目无组织废气监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3，臭气浓度：无量纲） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫化氢 | 颗粒物 | 臭气浓度 | 氨 |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| G1厂界 下风向 | 2021.1.27 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.183 | 0.217 | 0.201 | 11 | 13 | 13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
|  | 2021.1.28 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.170 | 0.205 | 0.188 | 12 | 14 | 13 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| G2厂界 下风向 | 2021.1.27 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.233 | 0.251 | 0.285 | 17 | 19 | 16 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
|  | 2021.1.28 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.221 | 0.256 | 0.308 | 18 | 21 | 17 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| G3厂界 下风向 | 2021.1.27 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.266 | 0.318 | 0.301 | 21 | 24 | 27 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
|  | 2021.1.28 | 0.017 | 0.020 | 0.017 | 0.254 | 0.290 | 0.325 | 23 | 26 | 25 | 0.18 | 0.25 | 0.21 |
| 标准限值 | 0.06 | 1.0 | 70 | 1.5 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知：验收监测期间，该项目无组织废气中氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值；臭气浓度均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

9.2.3 噪声

监测期间，我公司根据噪声源分布情况，在厂区四周设噪声监测点位，监测结果及分析评价见表9-4。

表9-4  项目厂界环境噪声监测结果一览表

| 监测点位 | 监测日期 | 监测结果LeqdB（A） | 标准限值 LeqdB（A） | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东侧外1m▲N1 | 2021.1.27 | 54.6 | 43.5 | 60 | 50 | 是 |
|  | 2021.1.28 | 54.3 | 43.1 |  |  | 是 |
| 厂界南侧外1m▲N2 | 2021.1.27 | 53.7 | 43.1 |  |  | 是 |
|  | 2021.1.28 | 53.6 | 41.2 |  |  | 是 |
| 厂界西侧外1m▲N3 | 2021.1.27 | 54.6 | 42.3 |  |  | 是 |
|  | 2021.1.28 | 55.1 | 44.1 |  |  | 是 |
| 厂界北侧外1m▲N4 | 2021.1.27 | 53.7 | 44.3 |  |  | 是 |
|  | 2021.1.28 | 54.7 | 44.1 |  |  | 是 |
| 注：N1~N4标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。 |

由上表可知：验收监测期间，厂界噪声（东、南、西、北）4个监测点位昼夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

9.2.4污染物总量控制指标核算

本项目采取雨污分流的排水制度，场区内设置独立的雨水收集管网和污水收集管网系统。雨水经雨水管道收集后排进厂区东侧池塘后进入农灌渠渠，再经农灌渠汇入黄家湖。污水经管道收集后排至厂区污水处理系统进行处理达标后用于苗圃林木灌溉，污水不直接外排地表水环境，环评批复中未批复总量控制指标。

9.2.5 工程建设对环境的影响

（1）地下水

地下水监测结果见下表：

表9-5项目地下水废气检测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲，细菌总数：CFU/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐（以N计） | 亚硝酸盐 | 细菌总数 | 铁 | 锰 | 硫化物 |
| 厂区地下水 | 2021.1.27 | 无色无味澄清 | 7.14 | 0.37 | 0.025L | 2.22 | 1.70 | 0.309 | 0.003L | 36 | 0.07 | 0.004 | 0.005L |
|  | 2021.1.28 | 无色无味澄清 | 7.22 | 0.31 | 0.025L | 2.36 | 1.74 | 0.298 | 0.003L | 39 | 0.07 | 0.005 | 0.005L |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤250 | ≤250 | ≤20 | ≤1.0 | ≤100 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.02 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知：验收监测期间，厂区地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，根据本次验收监测结果表明项目无组织废气、噪声监测结果均不超过相应排放标准，建设对区域大气环境、声环境影响较小。

## 9.4 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-5。

表9-5  环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职或兼职 环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进 行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 | 本项目已加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职环保人员，完善环境管理制度，定期对“三废”处理设施进行检查和维护，严禁“三废”不经处理直接排放。 |
|  | 加强施工期的环境管理，采取限时作业、运输车辆封 闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到 最低程度，并对施工废水和垃圾进行处理和处置。 | 项目已加强施工期的环境管理，采取限时作业、运输车辆封闭、禁鸣、路面洒水等措施，使施工对周围环境的影响降到最低程度，并对施工废水和垃圾进行处理和处置。 |
| 营运期 | 做好项目大气污染防治工作。通过合理配置养殖饲料, 减少粪的产生量；保持场内清洁卫生，喷洒化学除臭剂；在 养殖场内部及四周种植常绿乔灌木绿化带等措施，降低臭气 的扩散，确保项目恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中二级标准，粉尘满足《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限 值要求。 | 项目通过合理配置养殖饲料，减少粪的产生量；保持场内清洁卫生，喷洒化学除臭剂；在养殖场内部及四周种植常绿乔灌木绿化带等措施，降低臭气的扩散，项目恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中二级标准，粉尘满足《大气污染物综合 排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 |
|  | 按“清污分流、雨污分流”的原则建设场区排水系统。采用干清粪工艺，从源头上减少废水的产生量，场区废水通 过场内污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)后，用于项目配套的林地、农田灌溉 施肥，不直接排入附近水体。 | 项目按“清污分流、雨污分流”的原则建设场区排水系统。采用干清粪工艺，从源头上减少废水的产生量，场区废水通过场内污水处理设施处理后，用于项目配套的林地、农田灌溉 施肥，不直接排入附近水体。 |
|  | 做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布置，采取减振、隔声，加强场区绿化等措施，确保场界噪声满足《工 业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。 | 项目通过优化平面布置，采取减振、隔声，加强场区绿化等措施，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。 |
|  | 做好固体废物污染防治工作。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。严格按要求对病死猪进行暂存及安全处置，暂存场所要做到防渗、防雨，避免产生二次污染；病死猪应及时送至畜禽无害化处理中心进行处置；防疫产生的危险废 物交由有资质的单位处置；生活垃圾经场区收集后由当地环卫部门统一清运，禁止乱堆乱弃。 | 项目病死猪由安全填埋井填埋；防疫产生的危险废物交由有资质的单位处置；生活垃圾经场区收集后由当地环卫部门统一清运。 |
|  | 本项目卫生防护距离为场界外100米，防护距离内不得新建居民区、医院、学校和其它与本项目不相容的行业及敏感目标。 | 本项目卫生防护距离为场界外100米，防护距离内无新建居民区、医院、学校和其它与本项目不相容的行业及敏感目标。 |
|  | 本项目要求制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施 | 项目环境风险应急预案正在编制中 |

# 10 验收监测结论

2021年1月27日~1月28日，湖南精科检测有限公司对年存栏3000头种猪养殖场建设项目开展了验收监测。监测期间，项目运行正常，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 10.1 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，该项目无组织废气中氨、硫化氢均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值；臭气浓度均符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）表7中标准，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

（2）噪声

验收监测期间，厂界噪声（东、南、西、北）4个监测点位昼夜监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。项目厂界环境噪声可实现达标排放。

（4）固体废物

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，由当地合法的有机肥生产厂家托运处理。沼渣及污泥用于周边苗圃园林施肥，多余外售。生活垃圾及时收集后环卫部门处理。病死猪产生后用安全填埋井处理病死猪。产生的医疗废物均通过专业机构外运至医疗废物回收站处理，养殖场不单独处理该类固体废弃物。分娩废物连同病死猪一起用安全填埋井填埋。猪舍垫料收集后与生活垃圾一起进行处置。项目固体废物，均得到了合理处置，符合环评及批复要求。

## 10.2 工程建设对环境的影响

验收监测期间，厂区地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

项目各项环保设施已按照环评报告书及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，根据本次验收监测结果表明项目无组织废气、噪声监测结果均不超过相应排放标准，建设对区域大气环境、声环境影响较小。

## 10.3 总结论

项目基本执行了国家环境管理制度，并按建设项目竣工环境保护验收制度要求进行建设；项目正常营运期间废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可做到达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。基本落实了环评和环评审批中的要求，建议对该项目予以验收。

## 10.4 建议

1.加强各类环保设施的运行、维护和管理，确保各项污染物长期稳定达标排放；

2.做好厂区内的雨污分流，加强污染控制设施设备、收集系统进行维护、保养、检修，建立日常运行台账，明确责任人，依法依规定期监测。

3.加强厂区内恶臭污染物控制，加强固体废物的管理和病死猪填埋记录。

4.做好放养区和种猪猪舍的污染控制措施，避免对周边环境造成影响。

# 11 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                                          填表人：                                                      项目经办人：

| 建设项目 | 项目名称 | 年存栏3000头种猪养殖场建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 益阳市资阳区迎风桥镇黄花仑村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | A0320牲畜饲养放牧业 | 建设性质 | (新建□改扩建□技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年存栏量3000头 | 实际生产能力 | 年存栏量3000头 | 环评单位 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市生态环境局 | 审批文号 | 益环生审（书）[2019]11号 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2020年1月 | 竣工日期 | 2020年9月 | 排污许可证申领时间 | 2020年7月1日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91430902678041404k001Y |
|  | 验收单位 | 益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资总概算（万元） | 294 | 所占比例（%） | 24.5 |
|  | 实际总投资 | 1200 | 实际环保投资（万元） | 292 | 所占比例（%） | 8.14 |
|  | 废水治理（万元） | 208 | 废气治理（万元） | 26 | 噪声治理（万元） | 7 | 固体废物治理（万元） | 21 | 绿化及生态（万元） | 20 | 其他（万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | / |
| 运营单位 | 益阳市资阳区迎辉生猪养殖有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430902678041404K | 验收时间 | 2021年1月27日~1月28日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

### 附件1 环评批复

### 附件2 委托函

### 附件3 营业执照

### 附件4 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

### 附件5 检测报告

附件6 验收意见及签到表

### 附件7 网上公示资料

### 附图1 项目地理位置图

### 附图2 厂区平面布置图

### 附图3 监测布点图

### 附图4 项目现场监测照片

| 无组织采样1 | 无组织采样2 |
| --- | --- |
| 厂界东侧 | 厂界南侧 |
| 厂界西侧 | 厂界北侧 |

# Text boxes

种猪

配种

妊娠

分娩

保育

出售仔猪

废气、废水、噪声、固废

项目所在地

图例

无组织废气监测点

噪声监测点

地下水监测点