湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目竣工环境保护验收监测报告

精检竣监［2019］061号

建设单位：湖南一湘食品有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇二一年四月

建设单位法人代表：朱赪睿（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：黄建

报告编写人：何佩佩

| 建设单位： | 湖南一湘食品有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 414400 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 汨罗市红花乡罗滨村4组 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3 建设项目工程概况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	4

3.3 主要原辅材料	6

3.4 主要生产设备	6

3.5 给排水	7

3.6 生产工艺	7

3.7 项目变动情况	8

4 环境保护设施	9

4.1 污染物处置设施	9

4.2 其他环保设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定	15

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	15

5.2 审批部门审批决定	15

6 验收执行标准	16

6.1 废水验收执行标准	16

6.2 废气验收执行标准	16

6.3 噪声验收执行标准	16

6.4 污染物总量控制指标	17

7 验收监测内容	18

7.1 环境保护设施调试运行效果	18

8 质量保证及质量控制	19

8.1 监测分析方法及监测仪器	19

8.2 质量控制及质量保证	19

9 验收监测结果	21

9.1 生产工况	21

9.2 环保设施调试运行效果	21

9.3 工程建设对环境的影响	23

10 环境管理检查结果	24

10.1 环保审批手续履行情况	24

10.2 环保档案资料管理情况	24

10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况	24

10.4 环保设施建设、管理及运行情况	24

10.5 排污口规范化情况检查	24

10.6 施工期及试运行期扰民事件调查	24

10.7 防护距离内居民搬迁落实情况	24

10.8 环评批复落实情况检查	25

11 验收监测结论	26

11.1 环保设施调试运行效果	26

11.2 工程建设对环境的影响	26

11.3 总结论	26

11.4 建议	27

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	28

附件	29

附件１：验收项目环评批复	29

附件2：建设单位营业执照	31

附件3：委托函	32

附件4：建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	33

附件5：排污许可证	34

附图	35

附图1：项目地理位置图	35

附图2：项目平面布置图及监测点位图	36

附图3：现场监测照片	37

# 1 验收项目概况

湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目位于汨罗市红花乡罗滨村4组，项目租赁原湖南湘缘食品有限公司场地，项目占地面积2000平方米，总建筑面积1761平方米。项目总投资200万元，新建辣椒酱生产线，年产量50吨。项目工艺为：原料采购—分拣—清洗—切丁—拌料—炒制—装瓶—消毒、灭菌—贴标喷码—装箱入库。本次验收主要为年产辣椒酱50吨建设项目生产线及其配套的环保设施。

2015年6月，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，汨罗市环境保护局于2015年6月10日以“汨环评批［2015］013号”文予以批复。项目于2017年2月开始建设，2017年10月开始运行。2018年9月17日，湖南省六和湘食品有限公司更名为湖南一湘食品有限公司。本项目施工及运营至今未收到环保投诉；项目于2020年4月19号取得排污许可证（91430681MA4LC7AU7D001Q），详见附件6。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受湖南一湘食品有限公司委托，负责其“湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2020年6月24日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2020年7月28日至7月29日我公司对本项目废气、废水、噪声等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修正；

（7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日；

（8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月；

（9）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定

- 《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，河南蓝森环保科技有限公司，2015年6月。

- 《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表的批复》（汨环评批［2015］013号），汨罗市环境保护局，2015年6月10日。

## 2.4 其他相关文件

- 建设单位营业执照；

- 建设单位提供的其他相关材料。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

项目所在地位于汨罗市红花乡罗滨村4组。项目中心地理坐标为东经113°7'22.62"，北纬28°50'58.69"。项目地理位置附图1。

表3.1-1	主要环境保护目标一览表

| 环境类别 | 环保目标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 方位距离 | 规模及功能 |  |
| 大气环境 声环境 | 罗滨村居民 | S，40-85m | 5户、15人，居住 | GB309 5-2012二级 |
|  |  | W，100m | 3户、9人，居住 |  |
| 地表水环境 | 道冲水库 | E，330m | 鱼类养殖 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  | 罗水 | S，1.7km | 农业用水 |  |
| 地下水环境 | 水井 | 场地内 | 饮用、生产 | GB3838-2002Ⅲ类 |
| 生态环境 | 林地 | W、E、N | / | 保护林地不被破坏 |

3.1.2平面布置

厂区大门设置于厂区西侧，沿大门进入厂区，厂内东北、北侧、西北侧为生产区，厂区中部为生产车间；南侧为办公生活区，西侧为门卫、办公室、生活杂物间、食堂等，在各建筑间设置了通道和空坪，有利于物料运输。项目总平面布局图详见附图2。

## 3.2 建设内容

3.2.1验收项目建设内容

本项目基本情况详见表3.2-1，项目环评及审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表3.2-2，产品方案一览表3.2-3。

表3.2-1  本项目基本情况一览表

| 项目名称 | 湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南一湘食品有限公司 |
| 地理位置 | 汨罗市红花乡罗滨村4组 |
| 项目性质 | 新建 |
| 设计生产规模 | 年产辣椒酱50吨 | 实际生产规模 | 年产辣椒酱50吨 |
| 投资情况 | 环评投资：总投资200万元，其中环保投资为7万元，所占比例为3.5% |
|  | 实际投资：实际总投资200万，环保投资10万元，占总投资的5% |
| 劳动定员 | 20人 | 工作制度 | 120天，1班制，每班8小时 |
| 环评及批复情况 | 2015年6月，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，汨罗市环境保护局于2015年6月10日以“汨环评批［2015］013号”文予以批复 |

表3.2-2 项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设规模及功能 |  |
| 主体工程 | 粗制车间 | 100平方米，辣椒去蒂清洗、切丁拌料 | 与环评一致 |
|  | 炒制车间 | 39平方米，炒制辣椒酱 | 与环评一致 |
|  | 装瓶车间 | 75平方米，辣椒酱装瓶 | 与环评一致 |
|  | 消毒车间 | 90平方米，瓶装辣椒酱消毒 | 与环评一致 |
|  | 包装车间 | 53平方米，贴标喷码 | 与环评一致 |
|  | 成品仓库 | 616平方米，储存成品 | 与环评一致 |
|  | 包装物仓库 | 165平方米，储存包装物 | 与环评一致 |
|  | 辅料仓库 | 35平方米，储存豆豉等辅料 | 与环评一致 |
|  | 冷库 | 55平方米，储存鲜辣椒 | 与环评一致 |
|  | 化验室 | 20平方米，成品合格检验 | 与环评一致 |
|  | 锅炉房 | 36平方米，消毒车间供蒸汽 | 与环评一致 |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 342平方米，员工办公 | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 90平方米，员工就餐 | 与环评一致 |
|  | 杂物室 | 25平方米，储存生活条件设施杂物 | 与环评一致 |
|  | 门卫 | 20平方米 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电 | 乡镇电网 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 厂区自打水井 | 与环评一致 |
|  | 供汽 | 蒸汽锅炉，1台，0.5t/h | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器，已取消锅炉房 |
| 环保工程 | 化粪池 | 3立方米，处理生活废水 | 共2个，每个3立方米，生活废水经化粪池处理后，用于周边绿化浇灌 |
|  | 隔油沉淀池 | 6立方米，处理清洗废水 | 设置5个沉淀池，处理清洗废水，15立方米 |
|  | 垃圾站 | 9立方米 | 厂区设置垃圾桶，厂大门外设置垃圾站 |
|  | 绿化 | 绿化面积40平方米 | 与环评一致 |

表3.2-3 项目产品方案一览表

| 产品名称 | 产量（吨/年） |
| --- | --- |
| 辣椒酱 | 50 |

## 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗见表3.3-1。

表3.3-1项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 环评年耗量 | 实际年消耗量 | 来源 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜辣椒（朝天椒） | t/a | 30.2 | 30 | 市场采购 | 冷库 |
| 2 | 豆豉 | t/a | 12 | 12 | 市场采购 | 冷库 |
| 3 | 白砂糖 | t/a | 0.3 | 0.3 | 市场采购 | 辅料仓库 |
| 4 | 食盐 | t/a | 1.8 | 1.8 | 市场采购 | 辅料仓库 |
| 5 | 食用油 | t/a | 6.15 | 6.15 | 市场采购 | 不锈钢食用油罐、辅料仓库 |
| 6 | 外包装 | t/a | 20 | 20 | 市场采购 | 包装仓库 |
| 7 | 电 | 万KWh | 5 | 5 | 乡镇电网 | / |
| 8 | 水 | 万t/a | 951 | 173.4 | 自打水井 | / |
| 9 | 生物质 | t/a | 300 | 0 | 市场采购 | / |
| 10 | 煤气 | / | 480 | 480 | 市场采购 | / |

## 3.4 主要生产设备

主要生产设备情况详见表3.4-1，项目化验设备表见3.4-2。

表3.4-1  项目生产线生产设备统计表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 去把机 | 台 | 1 | 1 | 120-2D800Ⅱ型 |
| 2 | 剁椒机 | 台 | 2 | 2 | 1000型 |
| 3 | 拌料机 | 台 | 1 | 1 | BL-600型 |
| 4 | 炒锅 | 台 | 2 | 2 | 400L型 |
| 5 | 输送流水线 | 套 | 1 | 1 | HX/HXLJ型 |
| 6 | 瓶装流水线 | 台 | 1 | 1 | XH-520型 |
| 7 | 真空盖码机 | 台 | 1 | 1 | JBXG-1型 |
| 8 | 贴码机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 9 | 打码机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 10 | 锅炉 | 台 | 1 | 1 | 电加热蒸汽发生器 |
| 11 | 储油罐 | 个 | 1 | 1 | 1.5m3 |
| 12 | 小型冷库 | 个 | 1 | 1 | 150m3 |
| 13 | 油烟净化系统 | 套 | 1 | 1 | 静电式 |
| 14 | 清洗烘干设备 | 台 | / | 1 | / |

## 3.5 给排水

（1）给水：

本项目用水来源为自打水井。

（2）排水：

本项目实行雨污分流制排水。雨水进厂区原有雨水沟渠汇入周边地表水；生产废水经沉淀池处理后用于周边绿化浇灌，生活废水经化粪池处理后用于周边绿化浇灌。

## 3.6 生产工艺

项目主要生产原料为鱼制品半成品，主要生产过程为：精选→清洗→晾干→油炸→卤制→拌料→包装→杀菌→装箱入库等工序，首先将采购来的原材料进厂，检查原料是否存在变质现象、异味；确认符合质量要求后，清洗原料。将清洗过的鱼进行自然风干；然后在油炸机内进行油炸，再在夹层锅（电加热）内100℃条件下卤制，卤制好后再通过拌料（盐、食用油、香辛料、味精等辅料和添加剂），在121℃左右袋装真空杀菌约30分钟，最后所得的产品装箱入库待售。

图3-1  生产工艺及产污节点图

## 3.7 项目变动情况

根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况，主要变动内容如下：

表3.7-1  工程变动情况

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉0.5/h | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器 | 为了更好的减轻污染源的产生，项目改用电作为清洁能源 |
| 2 | 生产废水经隔油沉淀池处理后同生活污水一起进入化粪池后用于周边绿化浇灌 | 生产废水经5个沉淀池处理，五级沉淀后用于周边绿化浇灌，生活废水经化粪池处理后用于周边绿化浇灌 | 废水处理工艺能够进一步降低废水中的杂质，提高废水出水水质，使污染物稳定达标排放。 |

根据本项目实际变动情况以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，本项目变动内容不属于重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物处置设施

4.1.1废水

与环评报告及其批复阶段相比，本项目锅炉改成电加热蒸汽发生器，因此无除尘废水产生，其余废水类别一致，主要为生产废水、生活废水。

- 生产废水

项目生产废水主要为地面冲洗废水、原料、设备清洗废水。生产废水经5个沉淀池处理，五级沉淀后用于周边绿化浇灌。

- 、生活废水

本项目员工共20人，在厂区用中餐，不住宿，生活废水先排入厂区内化粪池（容积3立方米）处理后，在排入厂区外化粪池（容积3立方米）处理后周边绿化浇灌。

项目废水污染源及其环保措施情况统计如下：

表4.1-1  项目废水污染源及其环保措施情况统计一览表

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 废水排放量 | 治理设施 | 工艺 | 设计指标 | 废水回用量 | 废水排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |  |  |  |  |
| 生产废水 | COD、SS、氨氮、动植物油 | 间断排放 | 0.245t/d | 沉淀池 | 5个 | 废水→沉淀池→周边绿化浇灌 | 15m3/d | / | 周边绿化浇灌 |
| 生活废水 | 员工办公生活 | COD、SS、氨氮、动植物油 | 间断排放 | 1t/d | 化粪池 | 1个 | 废水→化粪池 | 化粪池容积共6立方米 | / | 周边绿化浇灌 |

项目废水处理设施建设情况如下：

| 沉淀池 |
| --- |
| 化粪池 | 沉淀池+管道 |

图4.1-1  项目废水处理设施照片

4.1.2废气

与环评报告及其批复阶段相比，本项目锅炉改成电加热蒸汽发生器，无锅炉燃烧废气产生，项目废气主要来自生产车间炒制油烟以及食堂油烟。

（1）生产车间炒制油烟

本项目在炒制工序中会产生油烟，项目设置一套油烟净化器，并配套设置隔油池，油烟由集气罩收集后通过油烟净化器处理，15m高排气筒排放。

（2）食堂油烟

本项目共20人，在厂区用中餐，废气通过排气扇无组织排放。

表4.1-2  项目废气产生、治理及排放情况一览表

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 | 治理设施数量 | 工艺流程 示意 | 设计指标 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放去向 | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间炒制油烟 | 炒制工序 | 油烟 | 有组织排放 | 油烟净化器 | 1个 | 废气→集气罩+油烟净化器→15米高排气筒 | 风量：8000-11500m3/h | 15米，直径55cm | 高空排放 | 已开孔 |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 | 无组织排放 | 排气扇 | 1个 | / | / | / | 无组织外排 | / |

项目废气处理设施建设情况如下：

| 集气罩 | 油烟净化器 |
| --- | --- |

图4.1-2  项目废气处理设施照片

4.1.3噪声

本项目产生噪声主要为剁椒机、装罐机、风机等机械设备产生的机械噪声。噪声源强以点声源为主，噪声值在 70～85dB(A)之间，通过选用低噪声设备、车间墙体隔声、规范操作来降低噪声影响。

4.1.4固体废物

本项目固废主要为生产过程中产生的分拣固废及生活垃圾、油烟净化装置收集的废食用油等

（1）分拣固废

项目主要来自于分拣过程中分拣出的烂辣椒、辣椒蒂把，产生量为0.3t/h，属于一般固体废物，暂存于垃圾站定期交由环卫部门送至垃圾填埋场填埋。

（2）废食用油

项目食用油主要为油烟净化器产生的废油，项目设置一套油烟净化器，并配套设置隔油池，隔油池主要用来收集油烟净化器产生的废油，定期对隔油池废油进行清理，废油交由油脂厂处理。

（3）沉淀池污泥

沉淀池污泥产生量约2t/a，暂存于垃圾站定期交由环卫部门送至垃圾填埋场填埋。

（4）生活垃圾

项目劳动定员20人，本项目生活垃圾产生量为1.2t/a，暂存于垃圾站定期交由环卫部门送至垃圾填埋场填埋。

项目固废污染源及其环保措施情况统计如下：

表4.1-3  项目固废污染源及其环保措施情况统计一览表

| 固废名称 | 来源 | 性质 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分拣固废 | 分拣 | 一般废物 | 0.3 | 垃圾填埋场填埋 |
| 废食用油 | 油炸工序 |  | 0.1 | 湘潭永亮环保科技有限公司处理 |
| 沉淀池污泥 | 沉淀池 |  | 2 | 垃圾填埋场填埋 |
| 生活垃圾 | 员工 |  | 1.2 |  |
| 合计 | 3.5 |  |

## 4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险防范措施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目车间内已进行地面硬化，沉淀池池底及池壁进行了防渗。同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材。并对环保设施设置了相应的管理台账，制定了较为完善的环境管理制度，目前环境风险应急预案正在编制中。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂内设置了相关的标识标牌，排气筒出口已设置了监测孔。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

实际总投资200万，环保投资10万元，占总投资的5%，其主要投资内容详见表4.3-1。

表4.3-1  项目主要环保设施实际建设情况与环评及批复要求对照表

| 序号 | 类别 | 环评治理措施 | 投资费用(万元) | 实际治理措施 | 实际投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池 | 原有 | 2个化粪池 | 1 |
|  |  | 隔油沉淀池 | 1 | 5个沉淀池 | 2 |
| 2 | 废气 | 炒制废气 | 抽油烟机+静电式油烟净化器+15米高排气筒 | 1.5 | 集气罩+静电式油烟净化器+15米高排气筒、隔油池 | 3 |
|  |  | 锅炉废气 | 水洗除尘+15米高排气筒 |  | 锅炉改成电加热蒸汽发生器 |  |
| 3 | 噪声 | 厂房隔声、隔声罩、减震器、绿化带 | 3 | 选用低噪声设备、车间墙体隔声 | 2 |
| 4 | 固废 | 垃圾站、垃圾桶、垃圾篓若干 | 0.5 | 垃圾站、垃圾桶 | 1 |
| 5 | 其他 | 绿化 | 1 | 与环评一致 | 1 |
|  | 合计 |  | 7 |  | 10 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1结论

本项目符合国家产业政策，选址规划合理可行，符合清洁生产要求，社会、经济、环境效益明显。在严格落实本环评报告表提出的污染物防治措施与主体工程“三同时”的前提下，污物能实现达标排放，不会对周围环境质量造成明显不利影响，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

5.1.2建议

（1）企业必须认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保外排“三废”及噪声达标排放和不扰民。

（2）企业应加强对主要产噪设备的定期维护和检修，防止设备异常运转，确保厂界噪声达标，预留足够的环保经费，一旦出现噪声扰民现象必须及时采取补救措施。

（3）设置专人负对废气处理设施定期进行维护和清理，规范化废气排口，预留废气监测平台和采样孔，利于废气定期监测，确保项目废气达标排放。

（4）加强职工环保意识教育，落实各类规章制度，壁免人为原因造成环境污染事故。

（5）工程建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各种环保措施必须同时设计、同时施工，同时投入运行，把环保作为一项重要内容进行考核，在注重经济效益同时，注重环境效益。

## 5.2 审批部门审批决定

2015年6月，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，汨罗市环境保护局于2015年6月10日以“汨环评批［2015］013号”文予以批复。具体审批部门审批内容详见附件1。

# 6 验收执行标准

根据湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响评价文件及批复内容，结合项目建成情况、现行标准，本项目验收监测执行如下标准：

## 6.1 废水验收执行标准

本项目废水执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱作标准。

表6.1-1  废水排放限值

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度 （mg/L，pH：无量纲） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱作标准 |
|  | 悬浮物 | 100 |  |
|  | 化学需氧量 | 200 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 100 |  |
|  | 动植物油 | / |  |
|  | 氨氮 | / |  |

## 6.2 废气验收执行标准

项目油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。

表6.2-1  大气污染物有组织排放限值

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓（mg/m3） | 排气筒高度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 油烟 | 2.0 | 15m | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |

## 6.3 噪声验收执行标准

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界环境噪声 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

## 6.4 污染物总量控制指标

根据《湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》及批复内容，本项目不涉及总量控制指标。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1有组织废气

表7.1-1  有组织废气监测布点、监测频次

| 监测点位 | 排气筒高度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油烟排气筒出口 | 15m | 油烟 | 5次/天，连续2天 |

7.1.2厂界噪声

表7.1-3  项目厂界环境噪声验收监测工作内容一览表

| 类别 | 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 环境 噪声 | N1 | 东面场界外1m处 | 等效连续A声级 | 每天昼间各2次，连续2天 |
|  | N2 | 南面场界外1m处 |  |  |
|  | N3 | 西面场界外1m处 |  |  |
|  | N4 | 北面场界外1m处 |  |  |

7.1.3 废水

表7.1-4  项目废水验收监测工作内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水排口 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 五日生化需氧量、动植物油 | 每天3次，连 续2天 |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

本次验收监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测方法及使用仪器统计表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 饮食业油烟 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法（HJ 1077-2019 ） | MAI-50G红外测油仪，JKFX-009 | 0.1mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) | pHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 | 4.0mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009 ) | 50ml滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) | AS 220. R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能 声级计，JKCY-017 | / |

## 8.2 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。

表8-2  平行样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 样品编号 | 测定结果 | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2020.7.28 | YX200728W10302 | 169mg/L | 2.1 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | YX200728W10306 | 162mg/L |  |  |  |  |
| 氨氮 | 2020.7.29 | YX200729W10302 | 4.79mg/L | 3.5 | ≤15 | 合格 | 现场密码平行 |
|  |  | YX200729W10306 | 4.57mg/L |  |  |  |  |

表8-3  质控样分析结果统计表

| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2020.7.28 | B2004012 | 130mg/l±9 | 135mg/L | 合格 |
| 氨氮 | 2020.7.29 | 2005129 | 2.39mg/L±0.13 | 2.35mg/L | 合格 |
| 质控样来源 | 环境保护部标准样品研究所 |

表8-4 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.28 | AWA5688 | JKCY-018 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |
| 2020.7.29 | AWA5688 | JKCY-018 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

2020年7月28日～7月29日，湖南精科检测有限公司对湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，生产工况情况见表9.1-1。

表9.1-1  监测期间主机生产负荷统计表

| 产品 | 监测日期 | 实际运行负荷（吨/天） | 设计生产负荷 （吨/天） | 负荷率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辣椒酱 | 2020.7.28 | 1.9 | 2.5 | 76 | 按120天计算 |
|  | 2020.7.29 | 2.2 |  | 88 |  |

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1废气

（1）有组织废气

表9.2-1  油烟排放监测结果

| 采样点位 | 折算工作灶头个数（个） | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 平均值 | 参考标准限值 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |  |  |
| 油烟排气筒 | 1.2 | 2020.7.28 | 废气量（m3/h） | 3803 | 4645 | 3608 | 4323 | 4592 | / | / |
|  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.24 | 0.51 | 0.74 | 0.66 | 0.31 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 0.38 | 0.99 | 1.11 | 1.19 | 0.59 | 0.9 | 2.0 |
|  |  | 数据效验 | 有效 | 有效 | 有效 | 最大值 | 有效 |  |  |
|  |  | 2020.7.29 | 废气量（m3/h） | 5077 | 4717 | 4330 | 4223 | 4471 | / | / |
|  |  |  | 实测浓度（mg/m3） | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.55 | 0.72 | / | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 0.97 | 1.34 | 1.0 | 2.0 |
|  |  | 数据效验 | 有效 | 有效 | 最大值 | 有效 | 有效 | / | / |
| 注：1.废气排气筒高度为15m；处理措施：油烟净化器。 2.排气罩总投影面积为1.32 m2，折算工作灶头个数依据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中4.1要求计算。 3.标准参考《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的标准限值。 4.五次采样分析结果之间，其中任何一个数据与最大值比较，若该数据小于最大值的四分之一，则该数据为无效值，不能参与平均值计算。 |

由上表内容可知，验收监测期间，油烟排气筒中油烟浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表二标准，项目油烟有组织废气可实现达标排放。

9.2.2废水

废水监测结果如下：

表9.2-4  废水监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 |
| 生产废水排口 | 2020.7.28 | 微白微臭较浊 | 6.86 | 176 | 87.4 | 4.68 | 30 | 6.94 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 6.76 | 182 | 89.6 | 5.26 | 28 | 6.72 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 6.81 | 166 | 86.2 | 4.97 | 34 | 6.92 |
|  | 2020.7.29 | 微白微臭较浊 | 6.64 | 186 | 91.2 | 4.38 | 25 | 6.78 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 6.87 | 174 | 88.4 | 5.11 | 27 | 6.64 |
|  |  | 微白微臭较浊 | 6.72 | 180 | 89.7 | 4.68 | 29 | 6.91 |
| 标准限值 | 5.5~8.5 | 200 | 100 | / | 100 | / |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / | 达标 | / |

检测数据表明，验收检测期间，项目生产废水排口中各因子满足《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱作标准，废水经处理后用于周边绿化浇灌。

9.2.3噪声

本项目噪声监测结果如下：

表9.2-5  本项目厂界噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2020.7.28 | 54.2 | 42.8 |
|  | 2020.7.29 | 53.9 | 42.7 |
| 厂界南 | 2020.7.28 | 53.8 | 43.1 |
|  | 2020.7.29 | 52.4 | 41.9 |
| 厂界西 | 2020.7.28 | 53.4 | 42.2 |
|  | 2020.7.29 | 54.1 | 42.3 |
| 厂界北 | 2020.7.28 | 53.6 | 43.4 |
|  | 2020.7.29 | 52.8 | 43.1 |
| 执行标准 | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 |

#### 由上表内容可知，验收监测期间，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声最大值为54.2 dB（A），夜间噪声最大值为43.4 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

## 9.3 工程建设对环境的影响

湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响较小。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1 环保审批手续履行情况

2015年6月，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，汨罗市环境保护局于2015年6月10日以“汨环评批［2015］013号”文予以批复。本项目环评及批复手续履行完整。

## 10.2 环保档案资料管理情况

本项目环境保护档案资料主要有：环境影响报告表及其批复、环境管理制度等。根据现场了解，本项目的环保档案资料均由建设单位安全环保部负责保存，资料齐全。

## 10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况

湖南一湘食品有限公司设立了专人对企业的环保、健康、消防、安全等制度进行管理与监督、执行，公司制定了《企业环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员。

## 10.4 环保设施建设、管理及运行情况

根据现场踏勘情况，本项目主要安装的环保设施有：

（1）针对项目废水，建设单位已建设化粪池、沉淀池；

（2）针对项目废气，建设单位已建设油烟净化器；

以上环保设施均已建设完成并运转正常，建设单位同步进行环保设施运行记录。同时，本项目于厂内设置厂区绿化，加强区域生态保护。

## 10.5 排污口规范化情况检查

本项目排气筒已设置了监测孔等。

## 10.6 施工期及试运行期扰民事件调查

经项目周边群众走访及现场踏勘得知，本项目施工期及试运行期间未造成较大环境影响，无遗留环境问题，未造成扰民事件。

## 10.7 防护距离内居民搬迁落实情况

根据环评及批复要求，本项目未要求设置防护距离。

## 10.8 环评批复落实情况检查

根据《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》及其批复内容，对照实际建设情况，本项目环评及批复中相关要求的落实情况如下：

表10.8-1  建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉采用成型生物质为燃料，锅炉废气采用湿法除尘处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准中的要求后通过15米高烟囱排放；炒制油烟废气通过静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后由15米高排气筒外排。 | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器，无燃烧废气产生，根据本次验收数据可知，项目炒制油烟废气通过静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，由15米高排气筒外排。 | 落实 |
| 2 | 厂区内实行雨污分流，项目生活污水和生产废水全部进入化粪池处理后用于周边绿化浇灌。 | 本项目实行雨污分流，项目生活废水经化粪池处理后用于周边绿化浇灌。生产废水经沉淀池处理后用于周边绿化浇灌 | 落实 |
| 3 | 选用低噪声设备，并对设备采取减震、隔音、消声等措施，加强对设备的保养，防止设备性能老化而引起噪声；合理安排作业时间。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | 项目选用低噪声设备，并对设备采取减震、隔音、消声等措施，对设备的定期进行保养，防止设备性能老化而引起噪声；合理安排作业时间。根据本次验收数据可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 | 落实 |
| 4 | 生产过程中产生的分拣固废及生活垃圾等及时送垃圾填埋场填埋；油烟净化装置收集的废食用油外卖给油脂厂做生产工业用油 | 项目生产过程中产生的分拣固废及生活垃圾等及时送垃圾填埋场填埋；油烟净化装置收集的废食用油外卖给油脂厂做生产工业用油 | 落实 |
| 5 | 加强环境风险防范措施，编制突发环境事件应急预案 | 项目突发环境事件应急预案正在编制中 | 落实 |

# 11 验收监测结论

2020年7月28日～7月29日，湖南精科检测有限公司对湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目开展了验收监测。监测期间，项目运行正常。

## 11.1 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，油烟排气筒中油烟浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表二标准，项目有组织废气可实现达标排放。

（2）废水

验收检测期间，项目生产废水排口中各因子满足《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱作标准，废水经处理后用于周边绿化浇灌。

（3）噪声

验收监测期间，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声最大值为54.2 dB（A），夜间噪声最大值为43.4 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

（4）固体废物

本项目固废主要为生产过程中产生的分拣固废及生活垃圾、油烟净化装置收集的废食用油等，分拣固废、沉淀池污泥、生活垃圾暂存于垃圾站定期交由环卫部门送至垃圾填埋场填埋。废食用油交由油脂厂处理。

## 11.2 工程建设对环境的影响

湖南一湘食品有限公司湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

## 11.3 总结论

项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。因此，本项目已具备竣工环境保护验收条件，满足竣工环境保护验收要求。

## 11.4 建议

（1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关对顶，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。

（2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。

（3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

# 12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                 填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 汨罗市红花乡罗滨村4组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 建设性质 | ■新建 (改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产辣椒酱50吨 | 实际生产能力 | 年产辣椒酱50吨 | 环评单位 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 汨罗市环境保护局 | 审批文号 | 汨环评批［2015］013号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年2月 | 竣工日期 | 2017年10月 | 排污许可证申领时间 | 2020年4月19日 |
|  | 环保设施设计单位 | 湖南三三环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91430681MA4LC7AU7D001Q |
|  | 验收单位 | 湖南一湘食品有限公司 | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 200 | 环保投资总概算（万元） | 7 | 所占比例（%） | 3.5 |
|  | 实际总投资（万元） | 200 | 实际环保投资（万元） | 10 | 所占比例（%） | 5 |
|  | 废水治理（万元） | 3 | 废气治理 （万元） | 3 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | 1 | 其它 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 运营单位 | 湖南一湘食品有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430681MA4LC7AU7D | 验收时间 | 2020年7月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附件

## 附件１：验收项目环评批复

## 附件2：建设单位营业执照

## 附件3：委托函

## 附件4：建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

## 附件5：排污许可证

## 附件6：验收意见

湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目竣工环境保护自行验收意见

2020年9月9日，湖南一湘食品有限公司根据《湖南一湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：汨罗市红花乡罗滨村4组

性质：新建

产品、规模：年产辣椒酱50吨。

工程组成与建设内容：见表1。

表1  工程基本情况一览表

| 项目组成 | 环评建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 建设规模及功能 |  |
| 主体工程 | 粗制车间 | 100平方米，辣椒去蒂清洗、切丁拌料 | 与环评一致 |
|  | 炒制车间 | 39平方米，炒制辣椒酱 | 与环评一致 |
|  | 装瓶车间 | 75平方米，辣椒酱装瓶 | 与环评一致 |
|  | 消毒车间 | 90平方米，瓶装辣椒酱消毒 | 与环评一致 |
|  | 包装车间 | 53平方米，贴标喷码 | 与环评一致 |
|  | 成品仓库 | 616平方米，储存成品 | 与环评一致 |
|  | 包装物仓库 | 165平方米，储存包装物 | 与环评一致 |
|  | 辅料仓库 | 35平方米，储存豆豉等辅料 | 与环评一致 |
|  | 冷库 | 55平方米，储存鲜辣椒 | 与环评一致 |
|  | 化验室 | 20平方米，成品合格检验 | 与环评一致 |
|  | 锅炉房 | 36平方米，消毒车间供蒸汽 | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器，已取消锅炉房 |
| 办公及生活设施 | 办公室 | 342平方米，员工办公 | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 90平方米，员工就餐 | 与环评一致 |
|  | 杂物室 | 25平方米，储存生活条件设施杂物 | 与环评一致 |
|  | 门卫 | 20平方米 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电 | 乡镇电网 | 与环评一致 |
|  | 供水 | 厂区自打水井 | 与环评一致 |
|  | 供汽 | 蒸汽锅炉，1台，0.5t/h | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器 |
| 环保工程 | 化粪池 | 3立方米，处理生活废水 | 共2个，每个3立方米，生活废水经化粪池处理后，用于周边绿化浇灌 |
|  | 隔油沉淀池 | 6立方米，处理清洗废水 | 设置5个沉淀池，处理清洗废水，15立方米 |
|  | 垃圾站 | 9立方米 | 厂区设置垃圾桶，厂大门外设置垃圾站 |
|  | 绿化 | 绿化面积40平方米 | 与环评一致 |

（二）建设过程及环保审批情况

项目环境影响报告书（表）编制与审批情况：2015年6月，湖南省六和湘食品有限公司委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《湖南省六和湘食品有限公司年产辣椒酱50吨建设项目环境影响报告表》，汨罗市环境保护局于2015年6月10日以“汨环评批［2015］013号”文予以批复。2018年9月17日，湖南省六和湘食品有限公司更名为湖南一湘食品有限公司。

开工与竣工时间、调试运行时间：项目于2017年2月开始建设，2017年10月开始运行。。

排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况：无

项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等：无

（三）投资情况

项目实际总投资与环保投资情况：实际总投资200万，环保投资10万元。

（四）验收范围

明确本次验收的范围，不属于本次验收的内容予以说明：年产辣椒酱50吨建设项目生产线及其配套的环保设施。

二、工程变动情况

项目变动情况：见表2。

表2  本项目变动情况一览表

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉0.5/h | 项目锅炉改成电加热蒸汽发生器 | 为了更好的减轻污染源的产生，项目改用电作为清洁能源 |
| 2 | 生产废水经隔油沉淀池处理后同生活污水一起进入化粪池后用于周边绿化浇灌 | 生产废水经5个沉淀池处理，五级沉淀后用于周边绿化浇灌，生活废水经化粪池处理后用于周边绿化浇灌 | 废水处理工艺能够进一步降低废水中的杂质，提高废水出水水质，使污染物稳定达标排放。 |

工程变动降低有利于减少污染物排放，减轻项目对环境的影响，根据本项目实际变动情况以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，本项目变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目生产废水主要为地面冲洗废水、原料、设备清洗废水。生产废水经5个沉淀池处理，五级沉淀后用于周边绿化浇灌。本项目员工共20人，在厂区用中餐，不住宿，生活废水先排入厂区内化粪池（容积3立方米）处理后，在排入厂区外化粪池（容积3立方米）处理后周边绿化浇灌。

（二）废气

本项目在炒制工序中会产生油烟，项目设置一套油烟净化器，并配套设置隔油池，油烟由集气罩收集后通过油烟净化器处理，15m高排气筒排放。本项目共20人，在厂区用中餐，废气通过排气扇无组织排放。

（三）噪声

本项目产生噪声主要为剁椒机、装罐机、风机等机械设备产生的机械噪声。噪声源强以点声源为主，噪声值在 70～85dB(A)之间，通过选用低噪声设备、车间墙体隔声、规范操作来降低噪声影响。

- 固体废物

本项目固废主要为生产过程中产生的分拣固废及生活垃圾、油烟净化装置收集的废食用油等，分拣固废、沉淀池污泥、生活垃圾暂存于垃圾站定期交由环卫部门送至垃圾填埋场填埋。废食用油交由油脂厂处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

（1）废气

验收监测期间，油烟排气筒中油烟浓度均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表二标准，项目有组织废气可实现达标排放。

（2）废水

验收检测期间，项目生产废水排口中各因子满足《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)中旱作标准，废水经处理后用于周边绿化浇灌。

（3）噪声

验收监测期间，项目（东、南、西、北侧外1m处）4个监测点位中测得昼间噪声最大值为54.2 dB（A），夜间噪声最大值为43.4 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

五、工程建设对环境的影响

根据污染源中的废气、噪声和废水验收监测结果的监测结果来看，本项目对周边区域环境影响均较小。

六、验收结论

本项目在建设及生产过程中基本上按照环评文件及批复要求进行了建设，并落实了各污染防治措施，验收监测各污染物排放符合环评批复执行的国家规定排放标准，本项目配套废气、废水、噪声、固废环保设施验收为合格。

七、验收人员信息

验收人员信息见附件。

湖南一湘食品有限公司

2020年9月9日

## 附件7：公示截图

# 附图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2：项目平面布置图及监测点位图

## 附图3：现场监测照片

| 废水采样1 | 有组织废气 |
| --- | --- |
| 噪声1 | 噪声2 |
| 噪声3 | 噪声4 |

# Text boxes

本项目所在地

生产区

办公区

图例

有组织监测点位

废水监测点位

噪声监测点位