年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告表

精检竣监［2019］197号

建设单位：永州市国枫再生资源回收有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

2020年3月

建设单位法人代表: 雷爱国

编制单位法人代表: 昌小兵

项  目  负 责 人：黄 建

报   告   编  制：何佩佩

| 建设单位： | 永州市国枫再生资源回收有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13874357881 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 425000 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 祁阳县茅竹镇福庆村 | 地址： | 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

报告说明

1.本报告无湖南精科检测有限公司检测专用章、骑缝章无效。

2.本报告不得涂改、增删。

3.本报告对采样样品监测结果负责。

4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

前  言	1

一、验收监测依据	2

1.1法律、法规	2

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	3

二、验收监测评价标准、标号、级别、限值	3

2.1污染物排放标准	3

3.1产品方案及规模	1

3.2工程组成及主要建设内容	1

3.3主要生产设备	1

四、原辅材料消耗及水平衡	1

4.1项目原辅材料消耗	1

4.2项目水平衡	1

4.3项目变动情况	1

五、主要工艺流程及产污环节	5

六、主要污染源、污染物处理和排放	6

6.1废气	6

6.2废水	6

6.3固体废物	7

6.4噪声	8

6.5环保设施投资	8

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	9

7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议	9

7.2建设项目环境影响报告表批复要求	11

八、验收监测质量保证及质量控制	13

8.1监测分析方法及仪器	13

8.2质量保证及质量控制体系	13

九、验收监测内容	15

9.1环境保护设施效果	15

十、验收监测期间生产工况记录	16

十一、验收监测结果	16

11.1污染物排放监测结果	16

11.3工程建设对环境的影响	19

十二、验收监测结论	20

12.1环保设施调试运行效果	20

12.2 工程建设对环境的影响	20

12.3综合结论	20

12.4建议	21

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	22

附件2:环评批复	23

附件3:委托函	26

附件4:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	27

附件5:企业营业执照	28

附件6:检测报告	29

附件7:污泥处置台账	30

附件8:垃圾处理证明	31

附件9:验收意见及签到表	32

附件10:公示截图	37

附图1：项目地理位置图	38

附图2项目监测布点图	39

附图3 现场照片	40

# 前  言

随着塑料工业的蓬勃发展及其大规模的使用，废旧塑料产生量猛增，大量未回收利用的废塑料进入环境中，形成“白色污染”。为了消除或减少废旧塑料造成的污染，为更好的满足市场需求，永州市国枫再生资源回收有限公司投资500万元在祁阳县茅竹镇福庆村建设年产5000吨废塑料破碎片项目，原料来源于回收的废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，收集的塑料中不涉及含危险化学物质及有毒有害的塑料，项目施工至运营期间未收到环保投诉。

永州市国枫再生资源回收有限公司于2018年9月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制《年产5000吨废塑料破碎片项目环境影响报告表》，该报告表于2018年10月30日通过祁阳县环境保护局审批，审批文号为祁环评[2018]22号。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受永州市国枫再生资源回收有限公司委托，负责其“年产5000吨废塑料破碎片项目”竣工环境保护验收监测工作，2019年11月20日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查，并编制了验收监测方案。2019年12月7日至12月8日，我公司对本项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测和现场管理检查。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告》。

| 建设项目名称 | 年产5000吨废塑料破碎片项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 永州市国枫再生资源回收有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 湖南省祁阳县茅竹镇福庆村 |
| 主要产品名称 | 塑料 |
| 设计生产能力 | 年产5000吨废塑料破碎片 |
| 实际生产能力 | 年产5000吨废塑料破碎片 |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 环评报告表编制单位 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |
| 环评审批时间 | 2018年10月30日 | 审批文号 | 祁环评[2018]22号 |
| 环评报告表 审批部门 | 祁阳县环境保护局 | 现场验收监测时间 | 2019年12月7日至12月8日 |
| 开工建设时间 | 2019年4月 | 调试时间 | 2019年10月 |
| 投资总概算 | 500万元 | 其中环保投资（万元） | 27.5 | 投资比例 | 5.5% |
| 实际总概算 | 500万元 | 环保投资（万元） | 35 | 比例 | 7% |
| 一、验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； |
| 验收监测依据 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日起施行； 《建设项目环境保护管理条例》，2018年12月1日起施行； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起施行； （9）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》，2017年7月28日起施行。 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017年11月20日起施行； （2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 生态环境部公告2018年第9号。 1.3工程技术文件及批复文件 （1）常德市双赢环境咨询服务有限公司编制《年产5000吨废塑料破碎片项目环境影响报告表》，2018年9月； （2）《年产5000吨废塑料破碎片项目环境影响报告表》的批复，祁环评[2018]22号，祁阳县环境保护局，2018年10月30日； （3）其他相关资料。 |
| 二、验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 2.1污染物排放标准 （1）废水 废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，具体标准限值如下： 表2-1 废水排放标准一览表 监测项目 标准限值（mg/m3） 标准来源 废水 pH值 5.5~8.5（无量纲） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准 化学需氧量 200 五日生化需氧量 100 氨氮 / 动植物油 / （2）废气 废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；具体限值如下： 表2-2 废气排放标准一览表 监测项目 最高允许排放浓度（mg/m3） 标准来源 无组织废气 非甲烷总烃 4.0 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 颗粒物 1.0 （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中规定的2类标准排放限值，具体标准值如下： 表2-3 噪声排放标准一览表 项目 类别 时段 标准值（dB(A)） 标准来源 厂界四周1m处 2类 昼间 60 GB12348-2008 2类标准 夜间 50 （4）固体废物 固废执行《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-1996），具体标准值如下： 表2-4 固废排放标准一览表 监测项目 最高允许排放浓度（mg/L） 标准来源 固废 总镉 0.3 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-1996） 总铅 3 总砷 1.5 总铜 50 总锌 50 六价铬 1.5 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 |  |

3.1产品方案及规模 与环评报告及其批复阶段相比，本项目产品及规模一致，具体如下： 表3-1 产品方案及规模一览表 序号 产品名称 单位 数量 规格 1 塑料片 t/a 5000 8mm 3.2工程组成及主要建设内容 与环评报告及其批复阶段相比，本项目环评建设内容与实际建设内容如下表所示： 表3-2 项目环评建设内容与实际建设内容一览表 类别 项目 环评建设内容与规模 实际建设内容与规模 主体工程 生产区 占地面积2000m2，主要为塑料破碎 与环评一致 辅助工程 成品堆放区 搭建铁厂棚，占地面积2000m2，防雨淋措施 与环评一致 原料堆放区 搭建铁厂棚，占地面积2000m2，防雨淋措施 与环评一致 公用工程 办公区 占地250m2，单层砖混结构 2层，占地250m2 食堂 50m2，单层砖混结构 员工不在厂区用餐，未建设食堂 宿舍 200m2，单层砖混结构 2层，占地250m2 供水系统 自打井水 与环评一致 排水系统 生产废水回用系统、雨水排水系统，厂区四周设置排水沟 与环评一致 道路 厂内道路硬化，入场道路硬化 与环评一致 供电 福庆村配电站 与环评一致 环境保护工程 废水 清洗废水隔油池+三级池沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥 清洗废水隔油池（3个，共80立方）+三级池沉淀（80立方米）+气浮机+氧化塘后循环使用，生活污水经化粪池处理后用于厂区周边旱作物浇灌 大气污染 食堂油烟安装油烟净化器处理 员工不在厂区用餐，无食堂油烟产生 噪声 生产设备安装减震基础 与环评一致 固废 沉淀池污泥运至垃圾填埋场填埋、生活垃圾及分拣固废一起交由环卫部门处理 与环评一致 从上表可知，对比项目环评及批复建设内容，本次验收主体工程、辅助工程等各项建设指标有局部调整，功能一致，建筑物数量未变。项目生产配套的污染控制设施处理工艺有部分调整，不属于重大工程变动情况。 3.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表3-3。 表3-3 主要工艺设备清单 序号 名称 环评数量 实际数量 备注 1 破碎机 2台 3台 用于塑料破碎 2 甩干机 2台 1台 / 3 脱水机 2台 / / 4 变压器 1台 1台 / 5 电子秤 3台 3台 / 6 剥纸机 / 1台 / 7 小型货车 / 4辆 / 四、原辅材料消耗及水平衡 4.1项目原辅材料消耗 与环评报告及其批复阶段相比，原辅材料使用情况一致，具体情况见下表： 表3-4 项目原辅材料消耗情况一览表 序号 原辅材料 单 位 数 量 备注 1 塑料 t/a 5156.25 废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，原材料通过外购后进行人工分拣分类 2 自来水 t/a 1250 员工生活用水及清洗用水 3 电 Kw·h/a 10万 接自福庆村变电站 4.2项目水平衡 给水系统：自打井水。 排水系统：雨污分流：清洗废水沉淀后循环使用，项目生活废水经化粪池处理用于周边旱作物浇灌。项目雨水通过雨水沟排入雨水池，回用于生产。 4.3项目变动情况 经过对年产5000吨废塑料破碎片项目现场核查，对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。 五、主要工艺流程及产污环节 项目运营过程及产污节点见图5-1。 图5-1 营运期工艺流程及产污环节图 注：项目的破碎过程加入一定量的水辅助破碎，一来用于保护刀片防止过热，二来可以有效避免粉尘产生，故该工序无粉尘产生。 工艺流程说明 本项目收购原料后，通过人工将原料进行人工分拣分类，将分选出的原料放入破碎机内进行破碎，使其加工成约8mm破碎片。然后进入水池进行清洗，将不可利用物洗去，项目配套沉淀池，不可利用物最后将以沉淀物的形式沉淀于水池底。清洗后对碎塑料进行甩干，包装即为成品。

六、主要污染源、污染物处理和排放 6.1废气 本项目未建设食堂，无油烟废气产生。项目在运输、装卸、生产过程会产生粉尘，通过自然通风后无组织排放。 下表为项目废气产生及治理、排放情况见下表： 表6-1 项目废气产生、治理及排放情况一览表 废气类别 废气来源 污染物 种类 排放 形式 治理设施名称 治理设施数量 设计指标 排放去向 无组织废气 人工分选 颗粒物 无组织废气 / / / 大气环境 6.2废水 本项水污染物主要为产品清洗过程中产生的清洗废水及工作人员产生的生活污水。 （1）生产废水 项目破碎工序需要加水辅助破碎，一来用于保护刀片防止过热，二来可以有效避免粉尘产生，水基本蒸发，无废水外排。部分洗涤水中可能含有少量油污，通过隔油池（3个，共80立方）+三级池沉淀（80立方米）+气浮机+氧化塘沉淀后回用于生产。 生活废水 厂区劳动定员为7人，均在厂区内住宿。生活废水通过化粪池处理后用于周边旱作物浇灌。 雨水 厂区实行雨污分流制，厂区四周设置排水沟，项目雨水通过雨水沟排入氧化塘（容积120立方米），回用于生产。 表6-2 项目废水产生、治理及排放情况一览表 废水类别 废水来源 污染物 种类 排放规律 废水使用量 治理设施 设计指标 工艺 废水排放去向 生产废水 清洗 动植物油、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 间接排放 300m3/a 隔油池+三级沉淀池+气浮机+氧化塘 隔油池：3个，共80m³ 三级沉淀池：80m³，氧化塘：120m³ 废水→隔油池+三级沉淀池→氧化塘→回用 回用于生产 生活废水 员工办公生活 COD、BOD5、氨氮 间接排放 210m3/a 化粪池 化粪池：10m³ 废水→化粪池→直排 用于厂区周边旱作物浇灌 雨水 / 间接排放 / 氧化塘 氧化塘：120m³ 雨水→雨水池→回用 回用于生产 6.3固体废物 本项目主要为废塑料的回收加工，因此，生产过程中的所有物料均回收，其固废主要是人工分拣产生的固废、沉淀池产生的污泥和员工办公生活垃圾等。 （1）污泥 项目原料来源于回收的废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，收集的塑料中不涉及含危险化学物质及有毒有害的塑料。塑料清洗过程中废水不含有有毒有害物质，经沉淀池沉淀后会产生一定量的污泥，项目年产生量污泥量为6t。项目污泥日产日清，由环卫部门统一外运处理至垃圾填埋填埋。 （2）生活垃圾 员工办公生活产生的生活垃圾，项目劳动定员7人，年产生量约1.05t，采取集中收集后由环卫部门统一外运处理。 （3）分拣固废 项目原料需要进行人工分选进行分类，此过程会产生一定固废，主要为标签及一些不能利用的废塑料，产生量15t/a，一起交由环卫部门处理。 表6-3 固体废弃物产生和排放状况 序号 固废名称 产生量（t/a） 属性 状态 处置去向 1 生活垃圾 1.05 生活垃圾 固态 交由环卫部门统一处置 2 污泥 6 一般固废 日产日清，由环卫部门处理 3 分拣固废 15 一般固废 6.4噪声 本项目在正常生产情况下，噪声主要来源于各车间的机械设备运行噪声等。 建设单位对以上噪声源采取以下措施： 1）项目选择低噪声设备； 2）合理安排作业时间； 3）合理布局设备，设备布局于车间中间以及远离环境敏感目标； 4）厂房隔声，设备局部减振、消声； 5）定期对设备进行日常维护和检修，降低设备异常产生的异响。 6.5环保设施投资 项目总投资500万元，其中环保投资35万元，占总投资额的7%。项目三同时表与环保投资表详见表6-5所示. 表6-5 项目三同时表与环保投资表 项 目 污染源 环评投资（万元） 环评治理措施 实际治理措施 实际环保投资（万元） 废气治理 食堂油烟 1 安装油烟净化器 员工不在厂区用餐，无油烟产生 / 废水治理 清洗废水 20 隔油池+沉淀池处理 3个隔油池+三级沉淀池处理 20 生活废水 1 化粪池处理后定期清掏用做农肥，不外排 与环评一致 0.5 雨水 0.5 雨污分流，厂区四周设置排水沟 雨污分流，厂区四周排水沟，设置雨水池 3 固废处理 生活垃圾 1 垃圾桶收集后交由环卫部门 与环评一致 0.5 分拣固废 污泥 2 化验后定性处置 交由环卫部门 噪声处理 运行设备 2 基础减震 与环评一致 1 其他措施 / / 建铁厂棚 10 合计 / 27.5 / / 35

七、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 7.1建设项目环境影响报告表主要结论及建议 1项目概况 年产5000吨废塑料破碎片项目位于祁阳县茅竹镇福庆村，由永州市国枫再生资源回收有限公司投资建设，原料来源于回收的废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，收集的塑料中不涉及含危险化学物质及有毒有害的塑料。项目主要工程由生产区、原料堆放区、成品堆放区、办公楼及其它配套设施组成；项目总投资500万元，其中环保投资27.5万元。 2项目可行性分析 ①产业政策的相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011修订本）》2013年修正，本项目属于“三废综合利用及治理工程”属于鼓励类。因此，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家现行产业政策。 ②选址及规划相符性分析 本项目选址位于祁阳县茅竹镇福庆村，为租赁地。项目所在地周边环境敏感度较低。本项目产生的噪声经距离衰减对周围环境影响较小，本项目从环保角度上选址合理；项目评价区域未内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等特殊敏感点，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求。综上所述，本项目选址合理。 ③平面布局合理性分析 拟建项目原料堆放区、加工区、成品堆放区、以及办公区独立分布，办公生活区距离加工区、原料堆放区区有一定的距离，可减少生产区噪声对行政办公生活区的影响。且办公区位于厂区上风向，项目敏感点主要集中在厂区东侧、南侧、北侧，项目加工区是产生噪声最强的场所，建设单位将加工区设在厂区中部，以达到尽可能远离环境敏感点，减小了废气、噪声对附近敏感点的影响。 3环境现状结论 （1）大气环境质量 通过历史监测数据分析可知，本项目评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准的要求，大气环境质量较好。 （2）声环境质量 根据噪声现状监测分析可知，本评价项目区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 （3）地表水环境质量 根据地表水现状监测数据数据分析可知，本项目区域东侧水塘地表水环境质量较好。 （4）生态环境质量：现状调查项目用地为原为冶炼厂原料堆放区，原料现已清运完毕，植被以灌木杂草为主。未发现国家明文规定的珍惜植物群落，也没有需要特殊保护的名木古树。项目所在地周围生态环境质量状况较好。 4项目营运环境影响评价结论 （1）环境空气 本项目无生产废气产生，食堂油烟通过安装油烟净化器进行处理，对环境影响较小。 （2）水环境 项目营运过程产生的废水包括职工生活污水、冲洗废水。生活污水经化粪池预处理后定期清掏用作农肥；清洗废水经沉淀处理后回用。 （3）声环境 本项目通过对产噪设备采取选用低噪设备、基础减震、设置消声器，通过距离衰减，厂界噪声可实现达标排放，对声环境影响较小。 （4）固废 本项目固废物主要来源有污泥及员工生活垃圾及人工分拣产生的一般固废等。人工分拣产生的一般固废、生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理，对环境影响较小，污泥化验后定性处置。 5评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址较合理，在认真落实报告表提出的各项污染防治对策措施的前提下，废水、废气可做到达标排放，噪声对环境的影响较小，固废得到安全处置，项目建设及运营对环境的影响不会超出区域环境功能区划的要求，项目建设无明显环境制约因素。从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、严格落实环保措施，确保环保资金的投入，真正做到污染物稳定达标排放。 2、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，确保污染物达标排放。 3、污染是随着环境和时间的变化而变化的，项目应加强环境管理工作，及时发现环境污染问题，避免污染事故的发生。 7.2建设项目环境影响报告表批复要求 本项目报告表于2018年10月30日通过祁阳县环境保护局审批，审批文号为祁环评[2018]22号，并出具审批意见。其批复如下： 表7-1 建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表 环评及批复情况 实际情况 废水污染防治。按“雨污分流、清污分流”原则，规范建设厂区排水和污水防治设施。清洗废水经隔油池预处理，通过三级沉淀池沉淀后回用。生活污水经化粪池处理，确保满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，用于厂区周边旱作物浇灌。厂区四周设置排水沟，原料堆场设置雨棚、围挡。工程设计应强化对厂区地面、进出道路硬化，排水沟、沉淀池等设置防渗防漏。项目实施不得影响区域用水，加强所在区域自然水体的保护，严禁污水直排。 项目已按“雨污分流、清污分流”原则，建设厂区排水和污水防治设施。清洗废水经隔油池预处理，通过三级沉淀池沉淀后回用。生活污水经化粪池处理，根据本次验收数据可知，化粪池排口各因子满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，用于厂区周边旱作物浇灌。项目厂区四周设置排水沟，原料堆场设置雨棚。厂区地面、进出道路硬化，排水沟、沉淀池等设置防渗防漏。无污水直排。 废气污染防治，加强施工期、运营期管理，采取有效措施降低物料运输、装卸、生产过程中的粉尘，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准。食堂油烟经油烟净化器处理，确保达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准。 项目根据本次验收数据可知，项目无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值标准。项目未建设食堂，无食堂油烟产生。 噪声污染防治。对高噪声设备采取隔声、降噪、基础减震等措施，远离声环境敏感点。破碎机、甩干机、脱水机等选用低噪声设备，采用基础减振措施并设置在构筑物围挡内。加强设备的日常维护，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 项目对高噪声设备采取隔声、降噪、基础减震等措施，远离声环境敏感点。破碎机、甩干机等选用低噪声设备，采用基础减振措施并设置在构筑物围挡内。加强设备的日常维护，根据项目验收数据可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。 固体废物处置，加强对固体废物的管理，妥善处置，分拣工序产生的固废经分类收集，综合利用。沉淀池产生的污泥经化验定性后，分类处置。生活垃圾收集后交由环卫部门集中处置。 分拣工序产生的固废经分类收集，由环卫部门统一外运处理至垃圾填埋填埋。沉淀池产生的污泥经由环卫部门统一外运处理至垃圾填埋填埋。生活垃圾收集后交由环卫部门集中处置。 生态环境保护、科学规划、合理布局。加强生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏，注重绿化，维护区域生态环境质量。 项目已加强生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏，对场地进行绿化，维护区域生态环境质量。 环境风险防范，加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，确保区域环境安全。配备专职环保管理人员，做好污染设施的维护管理，确保设备长期稳定运行。 项目暂未编制环境风险应急预案 维护社会稳定，加强对项目附件环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系。项目在建设、运营期必须采取有效环保措施，防止周边群众因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定 项目在建设、运营期未收到周边群众环保投诉

八、验收监测质量保证及质量控制 8.1监测分析方法及仪器 本验收项目监测分析方法及使用仪器见表8-1。 表8-1 监测分析方法一览表 类别 检测项目 分析方法 使用仪器 检出限 无组织 废气 颗粒物 颗粒物的测定 第一号修改单（GB/T15432-1995/XG1 2018) AS 220.R1电子天平，JKFX-065 0.001mg/m3 非甲烷 总烃 环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 604-2017) G5气相色谱仪，JKFX-007 0.07mg/m³ 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) PHS-3C型pH计，JKFX-017 / 化学 需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 4.0mg/L 五日生化需氧量 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009 ) 50ml滴定管 0.5mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 0.025mg/L 动植物油 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 0.06mg/L 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） AWA5688多功能 声级计，JKCY-018 / 固废（酸浸） 总镉 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 781-2016） ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 0.01mg/L 总铅 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 781-2016） ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 0.03mg/L 总砷 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 (HJ 702-2014) PF6-M1非色散 原子荧光光度计，JKFX-005 0.10μg/L 总铜 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 781-2016） ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 0.01mg/L 总锌 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 781-2016） ICAP 7000电感耦合等离子体发射光谱仪，JKFX-068 0.01mg/L 六价铬 固体废弃物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB/T 15555.4-1995） UV-5100紫外可见分光光度计,JKFX-010 0.004mg/L 8.2质量保证及质量控制体系 质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。 （1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。 （2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。 （3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。 （4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。 （5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。 （6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。 （7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。 表8-2 平行样分析结果统计表 项目 采样日期 样品编号 测定结果(mg/L) 相对偏差（%） 允许相对偏差（%） 结果评价 备注 化学 需氧量 2019.12.7 NC191207W10301 1.87 5.4 ≤15 合格 现场密码平行 NC191207W10305 1.68 氨氮 2019.12.8 NC191208W10301 58 5.4 ≤15 合格 NC191208W10305 52 表8-3 质控样分析结果统计表 项目 分析日期 批号 标准值及不确定度 分析结果 结果评价 化学 需氧量 2019.12.8 05341727 24.5mg/L±1.0 24.9mg/L 合格 氨氮 BW0598 1.25mg/L±0.06 1.28mg/L 合格 质控样来源 环境保护部标准样品研究所 表8-4 噪声仪器校验表 校准日期 声级计校准型号 声级计仪器编号 检测前校准值dB(A) 检测后校准值dB(A) 前后差值dB(A) 2019.12.7 AWA6221A JKCY-015 93.8 94.0 0.2 2019.12.8 AWA6221A JKCY-015 93.8 94.0 0.2 九、验收监测内容 9.1环境保护设施效果 （1）、废气监测内容 废气监测内容见表9-1。 表9-1 废气监测内容 监测点位 监测因子 监测频次 ○1项目厂界上风向1米处 颗粒物、非甲烷总烃 3次/天， 连续2天 ○2项目厂界下风向1米处 ○3项目厂界下风向1米处 （2）、废水监测内容 废水监测内容见表9-2。 表9-2 废水监测内容 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 化粪池排口 pH 值、COD、BOD5、氨氮、动植物油 3次/天，2天 （3）、噪声监测内容 噪声监测内容见表9-3。 表9-3 噪声监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 Z1 厂界东外1m 连续等效A声级 昼夜监测一次，连续2天 Z2 厂界南外1m Z3 厂界西外1m Z4 厂界北外1m （4）、固废监测内容 固废监测内容见表9-3。 表9-4 固废监测内容 序号 监测点位 监测因子 监测频次 T1 隔油池污泥 总镉、总铅、总砷、总铜总锌、六价铬 监测一次，连续1天 十、验收监测期间生产工况记录 2019年12月7日至12月8日，湖南精科检测有限公司对年产5000吨废塑料破碎片项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常，具体如下： 表10-1 项目验收监测期间实际生产负荷记录核算表 生产线 监测日期 设计生产负荷 (吨/天) 实际运行负荷 (吨/天) 负荷率（%） 破碎塑料 2019.12.7 17 13 78 2019.12.8 14 82 十一、验收监测结果 11.1污染物排放监测结果 无组织废气 本项目无组织排放废气监测期间气象参数及监测结果如下： 表11-1 采样期间气象参数 日 期 采样日期 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） ○1项目厂界上风向1米处 2019.12.7 11.2 100.3 北 1.2 2019.12.8 11.6 100.3 北 1.1 ○2项目厂界下风向1米处 2019.12.7 11.3 100.3 北 1.2 2019.12.8 11.7 100.3 北 1.1 ○3项目厂界下风向1米处 2019.12.7 11.2 100.3 北 1.1 2019.12.8 11.6 100.3 北 1.0 本次验收废气排放检测数据见下表： 表11-2 无组织废气监测数据一览表 采样点位 采样日期 检测结果（mg/m3） 颗粒物 非甲烷总烃 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 ○1项目厂界上风向1米处 2019.12.7 0.192 0.212 0.175 0.51 0.63 0.56 2019.12.8 0.174 0.212 0.192 0.65 0.69 0.57 ○2项目厂界下风向1米处 2019.12.7 0.226 0.265 0.279 0.88 0.96 0.80 2019.12.8 0.244 0.282 0.262 0.79 1.05 0.99 ○3项目厂界下风向1米处 2019.12.7 0.262 0.300 0.245 1.18 1.38 1.40 2019.12.8 0.279 0.318 0.297 1.37 1.17 1.25 执行标准 1.0 4.0 是否达标 达标 达标 检测数据表明，验收检测期间厂区无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水 本次验收厂区废水水质检测数据见下表： 表11-3 厂区废水水质监测数据一览表 采样点位 采样日期 样品状态 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） pH值 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 动植物油 化粪池排口 2019.12.7 微黄微臭微浊 6.52 52 12.5 1.92 0.16 微黄微臭微浊 6.72 56 13.4 2.18 0.17 微黄微臭微浊 6.65 44 14.2 1.78 0.14 2019.12.8 微黄微臭微浊 6.46 49 12.9 2.08 0.12 微黄微臭微浊 6.77 42 13.5 1.80 0.14 微黄微臭微浊 6.57 55 15.5 2.06 0.15 执行标准 5.5-8.5 200 100 / / 是否达标 达标 达标 达标 / / 检测数据表明，验收检测期间项目化粪池出口中各监测因子浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准要求。 （4）噪声 本次验收厂界环境噪声检测数据见下表： 表11-4 厂界环境噪声检测结果 检测点位 检测日期 检测结果Leq[dB(A)] 昼间 夜间 厂界东 2019.12.7 54.4 44.5 2019.12.8 53.6 44.5 厂界南 2019.12.7 55.6 45.3 2019.12.8 54.2 43.0 厂界西 2019.12.7 54.9 44.5 2019.12.8 54.1 44.1 厂界北 2019.12.7 54.7 43.8 2019.12.8 53.7 42.5 执行标准 60 50 是否达标 达标 达标 注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求 经监测，本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为53.6～55.6dB(A)，夜间噪声值范围为42.5~45.3dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北厂界环境噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 （4）固体废物 本次验收固废检测数据见下表： 表11-5 固体废物（酸浸）检测结果 采样点位 采样日期 样品状态 检测结果（mg/L） 总镉 总铅 总砷 总铜 总锌 六价铬 隔油池污泥（酸浸） 2019.12.7 黑色微臭泥状 0.01L 0.03L 0.0583 0.01L 0.02 0.004L 执行标准 0.3 3 1.5 50 50 1.5 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 检测数据表明，验收监测期间，项目隔油池污泥各监测因子均满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-1996）标准要求。 11.3工程建设对环境的影响 本项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

十二、验收监测结论 12.1环保设施调试运行效果 无组织废气： 验收检测期间厂区无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目无组织废气可实现厂界达标排放。 废水： 验收检测期间项目化粪池出口中各监测因子浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准要求。 噪声： 本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为53.6～55.6dB(A)，夜间噪声值范围为42.5~45.3dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北厂界环境噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。 固体废物： 检测数据表明，验收监测期间，项目隔油池污泥各监测因子均满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-1996）标准要求。 12.2 工程建设对环境的影响 本项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。 12.3综合结论 项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。综上所述，项目建设总体符合竣工环保验收条件。 12.4建议 （1）提高设备的完好率，关键设备要备足维修器材和备用，杜绝非正常排污事故的发生。 （2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。 （3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

## 附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：            填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产5000吨废塑料破碎片项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 祁阳县茅竹镇福庆村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 其他塑料制品制造C2929 | 建设性质 | (新建(改扩建(技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产5000吨废塑料破碎片 | 实际生产能力 | 年产5000吨废塑料破碎片 | 环评单位 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 祁阳县环境保护局 | 审批文号 | 祁环评[2018]22号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年4月 | 竣工日期 | 2019年10月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 永州市国枫再生资源回收有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 500万元 | 其中环保投资（万元） | 27.5 | 投资比例 | 5.5% |
|  | 实际总投资（万元） | 500万元 | 环保投资（万元） | 35 | 比例 | 7% |
|  | 废水治理（万元） | 23.5 | 废气治理 （万元） | / | 噪声治理 （万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 0.5 | 绿化及生态 （万元） | / | 其它 （万元） | 10 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 永州市国枫再生资源回收有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91431121MA4Q0MB248 | 验收时间 | 2019年12月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

## 附件2:环评批复

## 附件3:委托函

委托函

湖南精科检测有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收管理条例》及《建设项目环境保护设施验收管理办法》等有关法律法规的规定，特委托贵公司承担“年产5000吨废塑料破碎片项目”的竣工环保验收工作。

委托方：永州市国枫再生资源回收有限公司

2019年11月(盖章)

## 附件4:关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

关于建设项目环保竣工验收资料寘实情况说明

永州市国枫再生资源回收有限公司于2018年9月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制《年产5000吨废塑料破碎片项目环境影响报告表》，该报告表于2018年10月30日通过祁阳县环境保护局审批，审批文号为祁环评[2018]22号。

2019年11月，我厂永州市国枫再生资源回收有限公司生产设施及配套设施运行正常，初步具备了项目工环境保护验收的基础条件。介于上述条件，我厂永州市国枫再生资源回收有限公司于2019年11月委托湖南精科检测有限公司负责年产5000吨废塑料破碎片项目的竣工环境保护验收工作

湖南精科检测有限公司所编制的年产5000吨废塑料破碎片项目的竣工环境保护验收监测报告里面的工程内容、废气、废水、噪声、固体废物污染物防治等除监测以外的其它文本内容均由永州市国枫再生资源回收有限公司提供相关材料给其单位编制我厂的验收监测报告文本。我厂永州市国枫再生资源回收有限公司保证湖南精科检测有限公司所编制的《年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告》文本内容的真实性。如我公司对湖南精科检测有限公司提供的相关资料进行隐瞒或者虚报相关材料，其相关法律责任由我永州市国枫再生资源回收有限公司自行承担。

永州市国枫再生资源回收有限公司

2019年11月(盖章)

## 附件5:企业营业执照

附件6:检测报告

## 附件7:污泥处置台账

## 附件8:垃圾处理证明

## 附件9:验收意见及签到表

年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收意见

2020年12月18日，永州市国枫再生资源回收有限公司根据《年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定，组织召开了本公司《年产5000吨废塑料破碎片项目》竣工环境保护验收会议。会议成立验收工作组，验收工作组由建设单位永州市国枫再生资源回收有限公司、验收报告编制单位湖南精科检测有限公司等单位代表及专业技术专家组成。验收工作组通过听取汇报、现场检查、查阅资料，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

永州市国枫再生资源回收有限公司投资500万元在祁阳县茅竹镇福庆村建设年产5000吨废塑料破碎片项目，原料来源于回收的废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，收集的塑料中不涉及含危险化学物质及有毒有害的塑料。

2、建设过程及环保审批情况

永州市国枫再生资源回收有限公司于2018年9月委托常德市双赢环境咨询服务有限公司编制《年产5000吨废塑料破碎片项目环境影响报告表》，该报告表于2018年10月30日通过祁阳县环境保护局审批，审批文号为祁环评[2018]22号。

3、投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资35万元，占总投资的1.2%,项目本身为环保工程。

4、验收范围

本次验收范围为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的建设内容。

将项目工程实施内容、环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保规章制度建设情况等列为本项目竣工环保验收范围及检查内容。

二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中的重大变更。

三、环保设施建设情况

1、废水处理措施

本项水污染物主要为产品清洗过程中产生的清洗废水及工作人员产生的生活污水。

（1）生产废水

项目破碎工序需要加水辅助破碎，一来用于保护刀片防止过热，二来可以有效避免粉尘产生，水基本蒸发，无废水外排。部分洗涤水中可能含有少量油污，通过隔油池（3个，共80立方）+三级池沉淀（80立方米）+气浮机+氧化塘沉淀后回用于生产。

- 生活废水

厂区劳动定员为7人，均在厂区内住宿。生活废水通过化粪池处理后用于周边旱作物浇灌。

- 雨水

厂区实行雨污分流制，厂区四周设置排水沟，项目雨水通过雨水沟排入氧化塘（容积120立方米），回用于生产。

2、废气处理措施

本项目未建设食堂，无油烟废气产生。项目在运输、装卸、生产过程会产生粉尘，通过自然通风后无组织排放。

3、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为药渣和生活垃圾以及一些废弃包装材料本项目主要为废塑料的回收加工，因此，生产过程中的所有物料均回收，其固废主要是人工分拣产生的固废、沉淀池产生的污泥和员工办公生活垃圾等。

（1）污泥

项目原料来源于回收的废旧矿泉水瓶，废旧塑料凳子，塑料盆子，塑料瓶子，塑料管，塑料板，塑料玩具，收集的塑料中不涉及含危险化学物质及有毒有害的塑料。塑料清洗过程中废水不含有有毒有害物质，经沉淀池沉淀后会产生一定量的污泥，项目年产生量污泥量为6t。项目污泥日产日清，由环卫部门统一外运处理至垃圾填埋填埋。

（2）生活垃圾

员工办公生活产生的生活垃圾，项目劳动定员7人，年产生量约1.05t，采取集中收集后由环卫部门统一外运处理。

（3）分拣固废

项目原料需要进行人工分选进行分类，此过程会产生一定固废，主要为标签及一些不能利用的废塑料，产生量15t/a，一起交由环卫部门处理。

4、噪声防治措施

本项目在正常生产情况下，噪声主要来源于各车间的机械设备运行噪声等。采用墙体隔声、设备减振等方式降低其影响。

四、环境保护设施调试效果

根据湖南精科检测有限公司出具的《年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告》表明：监测期间的废水、无组织废气、厂界噪声没有超标，固体废物依法处置。验收监测结果及报告评价结果如下：

（1）污染物排放监测结果

无组织废气：

验收检测期间厂区无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目无组织废气可实现厂界达标排放。

废水：

验收检测期间项目化粪池出口中各监测因子浓度均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准要求。

噪声：

本项目厂界四周1m处昼间噪声值范围为53.6～55.6dB(A)，夜间噪声值范围为42.5~45.3dB(A)，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北厂界环境噪声检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，项目厂界环境噪声可实现达标排放。

固体废物：

检测数据表明，验收监测期间，项目隔油池污泥各监测因子均满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-1996）标准要求。

五、工程建设对环境的影响

根据项目废气、废水、厂界噪声监测结果，各类污染物均能实现达标排放，废水能得到综合利用，固体废物能得到安全处置。总体而言，工程建设对周边环境的影响可控。

六、验收结论

通过现场核查，项目基本按照环评及批复要求建设，建设主要内容与环评批复基本一致，环评报告和环评批复要求的污染治理设施基本建成并投入运行，在进一步将报告按要求修改，企业按验收组提出的要求整改到位的前提下，验收组同意本企业通过自主验收。

2020年12月8日

项目竣工环保验收组：（名单）

附件10:公示截图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2项目监测布点图

## 附图3 现场照片

| 隔油池 | 三级沉淀池 |
| --- | --- |
| 氧化塘 | 钢棚 |
| 废水采样 | 固废采样 |
| 噪声1 | 噪声2 |
| 噪声3 | 无组织废气采样 |
| 无组织废气采样 |

# Text boxes

仅用于年产5000吨废塑料破碎片项目竣工环境保护验收监测报告表

4#

图例

无组织废气监测点

噪声监测点

废水监测点

2#

3#

1#