五金产品研发与自动化智能制造项目验收竣工环境保护验收监测报告

委托单位：湖南隆纳科技有限公司

编制单位：湖南隆纳科技有限公司

二O二一年六月

建设单位：湖南隆纳科技有限公司

| 建设单位： | 湖南隆纳科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 13973911162 |
| 传真： | / |
| 邮编： | 410600 |
| 地址： | 湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园D栋一楼 |

法 人 代 表：杨珊珊

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3 项目建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	3

3.4 水源及水平衡	7

3.5 生产工艺	9

3.6 项目变动情况	10

4 环境保护设施	10

4.1 污染物治理/处置设施	10

4.1.1 废水	10

4.1.2 废气	11

4.1.3 噪声	12

4.1.4 固（液）体废物	12

4.2 其他环境保护设施	13

4.2.1 环境风险防范设施	13

4.2.3 其他设施	13

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

4.4 环评批复落实情况	15

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见	17

5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

5.1.1 环评报告表结论	17

5.1.2 环评报告表建议	18

5.2 审批部门审批决定	19

6 验收执行标准	19

6.1 污染物排放标准	19

6.1.1 废气	19

6.1.2 废水	19

6.1.3 厂界环境噪声	20

6.2 污染物总量控制指标	20

7 验收监测内容- 	20

7.1 环境保护设施调试运行效果	20

7.1.1 废气	20

7.1.2 废水	21

7.1.3 厂界环境噪声	21

8 质量保证及质量控制	21

8.1 监测分析方法	21

8.2 人员能力	22

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	23

9 验收监测结果 	24

9.1 生产工况	24

9.2 环境保护设施调试效果	24

9.2.1 污染物达标排放监测结果	24

9.2.1.1 废气	24

9.2.1.2 废水	27

9.2.1.3 噪声	27

9.2.1.5 污染物排放总量核算	28

10 验收监测结论	29

10.1 环保设施调试运行效果	29

10.1.1 污染物达标排放监测结论	29

10.1.2 污染物排放总量核算	30

10.2 环保设施去除效率监测结果	30

10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查	30

10.4结论和建议	31

10.4.1总体结论	31

10.4.2建议	32

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	32

附件	34

附件1 建设项目环境影响评价——环评批复	34

附件2 营业执照	37

附件3 项目租赁协议	38

附件4 检测报告	42

附件5 排污许可证登记回执	43

附件6 自查报告	44

附图1 项目地理位置图	47

附图2 厂区平面布置图及监测布点图	48

附图4 部分现场照片	50

# 1 项目概况

湖南隆纳科技有限公司是一家从事五金零配件加工制造生产与研发的专业化公司，公司主要为合作企业进行配套的五金零配件加工制造生产与研发，为适应市场需求，湖南隆纳科技有限公司建设五金产品研发与自动化智能制造项目，项目位于湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园D栋一楼，占地面积3500m2，年产吸尘器外管200万件、门锁五金用齿轮组200万件、家庭用护手器支架200万件、摩托车点火器锁盖600万件；项目已取消焊接工序，因此本次验收不包含焊接工序，其他验收内容与环境影响评价报告表和审批部门审批决定的建设内容一致。企业已于2021年3月10日完成在网上排污登记管理填报的申领情况，登记编号为91430528MA4RJ61215001Y（具体详见附件8）。

项目于2020年12月由湖南蓝绿工程科技有限公司完成《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》并通过评审，邵阳市生态环境局于2021年1月14日以邵市环评（9）【2021】3号文予以批复。建设单位对企业运营状况和环保措施的落实情况进行了验收自查，编制完成了自查报告，详见附件8，认定企业初步具备了项目竣工环境保护验收的基础条件。

湖南隆纳科技有限公司根据国务院第682号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对五金产品研发与自动化智能制造项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。

2021年4月，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。并委托湖南精科检测有限公司于2021年4月14日至4月15日对项目污染物排放实施了现场监测，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日修正；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》，湖南蓝绿工程科技有限公司，2020年12月；

（2）关于《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》的审批意见，邵阳市生态环境局，邵市环评（9）【2021】3号，2021年1月14日；

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

湖南隆纳科技有限公司租赁湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园D栋一楼建设五金产品研发与自动化智能制造项目，项目周边均为仓库、厂房；项目地理坐标为E：110.896393，N：26.493985。根据平面布置，从东往西依次布置原料区和成品区，下料区，机加工区，抛光打磨区，焊接区，检验包装区，办公区依托园区办公楼建设。根据平面布局分析，拟建项目平面布置功能分区明确，各项设施布局紧凑，连接合理，物料运输顺畅，平面布局合理。

项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要风险保护目标见表3-1。

表3-1 项目主要环境保护目标

| 类别 | 保护目标名称 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 井边冲居民住户 | 居民，约30户，约120人 | 环境空气二类区 | 东南 | 约260-500 |
|  |  | 居民，约20户，约80人 |  | 南 | 约90-500 |
|  | 螺丝寨居民住户 | 居民，约10户，约40人 |  | 西 | 约250-500 |
| 声环境 | 井边冲居民住户 | 居民，10户， 40人 | 声环境2类区 | 南 | 约90-200 |
| 地表水环境 | 夫夷水 | 中河，渔业用水区 | 地表水III类 | 东 | 约560 |

## 3.2 建设内容

建设项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 五金产品研发与自动化智能制造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南隆纳科技有限公司 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园D栋一楼 |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别及代码 | C3484机械零部件加工 |
| 法人代表 | 杨珊珊 |
| 统一社会信用代码 | 91430528MA4RJ61215 |
| 占地面积 | 3500平方米 | 建筑面积 | 3500平方米 |
| 开工建设日期 | 2021年2月 | 试运行日期 | 2021年3月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 湖南蓝绿工程科技有限公司、2020年12月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 邵阳市生态环境局，2021年1月14日，邵市环评（9）【2021】3号 |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资概算 | 30万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 3000万元 | 环保投资概算 | 42万元 | 比例 | 1.4% |

项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 建设项目 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 下料区 | 400m2 | 400m2 | 1楼，新建 |
|  | 机加工区 | 500m2 | 500m2 | 1楼，新建 |
|  | 抛光打磨区 | 500m2 | 500m2 | 1楼，新建 |
|  | 焊接区 | 500m2 | 取消焊接工序 | / |
|  | 检验包装区 | 400m2 | 400m2 | 1楼，新建 |
| 辅助工程 | 办公宿舍区 | 200m2 | 200m2 | 依托园区办公楼 |
| 储运工程 | 原料区 | 500m2 | 500m2 | 1楼，新建 |
|  | 成品区 | 500m2 | 500m2 | 1楼，新建 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目供水由市政管网供给 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 排水 | 项目排水依托园区已建好雨污分流排水系统。项目水浴设施用水循环使用不外排；项目地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水 | 与环评一致 | 依托 |
|  | 供电 | 由市政电网供给 | 与环评一致 | 新建 |
| 环保工程 | 污水 | 项目排水依托园区已建好雨污分流排水系统。项目水浴设施用水循环使用不外排；项目地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水 | 与环评一致 | 依托 |
|  | 废气 | 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器 | 取消焊接工序 | / |
|  |  | 食堂油烟：油烟净化器，15m排气筒高空排放 | 与环评一致 | 新建 |
|  |  | 石蜡打磨非甲烷总烃：集气收集装置+水浴设施处理（3套）+15m排气筒高空排放（3根） | 与环评一致 | 新建 |
|  | 噪声 | 减震、隔声、降噪设施 | 与环评一致 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废：设置1间一般固废暂存库，占地约5m2，设置于原料区东南角；一般固废收集后暂存一般固废暂存间，后综合处置等；危险废物：设置1间危废暂存库，占地约5m2，设置于原料区东南角；危险废物收集后暂存危废暂存库，交由有资质单位进行处理 | 生活垃圾由环卫部门统一清运；一般固废暂存于生产车间；目前暂未设置危废暂存间 | 新建 |

项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 项目生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速带锯床 | GS400 | 1台 | 1台 |
| 2 | 切铝机 | ZT-400CNC | 1台 | 1台 |
| 3 | 数控车床 | CK6150 | 36台 | 21台 |
| 4 | 铣齿机 | YK22130 | 2台 | 2台 |
| 5 | 数控钻铣加工中心 | L-1160 | 24台 | 18台 |
| 6 | 机器人焊接机 | FD-V6S | 6台 | 0台 |
| 7 | 数控激光切割机 | GN-CFD-G | 2台 | 0台 |
| 8 | 臣式半自动抛光机 | JH-15 | 8台 | 8台 |
| 9 | 水浴废气处理装置 | / | 3套 | 3套 |

项目主要产品及规模见表3-5。

表3-5 项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 环评数量 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸尘器外管 | 200万件/年 | 200万件/年 |
| 2 | 门锁五金用齿轮组 | 200万件/年 | 200万件/年 |
| 3 | 家庭用护手器支架 | 200万件/年 | 200万件/年 |
| 4 | 摩托车点火器锁盖 | 600万件/年 | 600万件/年 |

项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3-6。

表3-6 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原料 | 单位 | 实际年用量 | 形态 | 贮存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢 | t/a | 100 | 固体 | 20 |
| 2 | 铝合金 | t/a | 80 | 固体 | 20 |
| 3 | 普钢 | t/a | 80 | 固体 | 20 |
| 4 | 铜棒、铜管 | t/a | 40 | 固体 | 10 |
| 5 | 纸箱 | t/a | 5 | 固体 | 0.5 |
| 6 | PE膜 | t/a | 1 | 固体 | 0.1 |
| 7 | 抛光布轮 | 片/a | 8000 | 固体 | 200 |
| 8 | 切削液 | t/a | 0.8 | 液体 | 0.2，100kg/桶 |
| 9 | 石蜡 | t/a | 1 | 固体 | 0.1 |
| 10 | 电 | 万度 | 10 | 市政电网供给 |
| 11 | 水 | m3/a | 850 | 市政管网供给 |

部分原辅材料的理化性质：

切削液：切削液（cutting fluid, coolant）是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。

石蜡：石蜡又称晶型蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47℃-64℃熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，其电阻率为1013-1017欧姆·米，比除某些塑料（尤其是特氟龙）外的大多数材料都要高。石蜡也是很好的储热材料，其比热容为2.14-2.9J·g-1·K-1，熔化热为200-220J·g-1。石蜡的主要性能指标是熔点、含油量和安定性。

## 3.4 水源及水平衡

（1）给水工程

本项目给水为市政给水，项目用水依托园区管网提供。本项目用水主要为职工办公生活用水、地面清洁用水、水浴设施用水。

生活用水：本项目劳动定员为30人，在本项目内食宿，则生活用水量为4.35m3/d（1305m3/a）。

地面清洁用水：本项目生产车间和办公区域地面清洁采用扫帚清扫+海绵拖把清洁，无大水量冲洗，每周1次，用水量约2L/m2·次，项目总建筑面积约3500m2，约364m3/a。

水浴设施用水：本项目采用水浴设施处理非甲烷总烃，每台水浴设施需要3m3喷淋水，项目设置3台水浴设施。水浴设施每天约有3%的水份随废气蒸发进入外环境，每天需补充0.27m3水进入水浴设施，水浴设施中的水循环使用，不外排，定期清理浮渣。

①生活用水量为4m3/d（1200m3/a）；

②设备系统冷却水：项目生产设备需要冷却，冷却水经冷却塔+循环水池冷却后循环使用，不外排，因蒸发损耗需新补充水10m3 /d，该循环系统定期排放少量废水，平均约0.5m³/d，属于清下水，直接排入雨水管网。

（2）排水工程

生产废水：本项目无生产废水外排；

生活污水：该企业的员工均为附近的农民，厂区设食堂和宿舍。生活污水主要为员工生活污水，生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a），依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水。

项目水浴设施用水循环使用不外排；项目地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水。

雨水经园区雨水管道收集后就近排入夫夷水。

图3-1 项目水平衡图 m3/d

## 3.5 生产工艺

图3-2 项目工艺流程图

工艺流程说明：

本项目不涉及表面处理，无酸洗、磷化、表调、喷漆等工艺，无生产废水产生。本项目304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等原料的前端下料加工工序均在厂外由其他单位完成，并作为本项目原料，本项目只需要对完成下料加工的来料进行再加工，即为本项目成品，项目不涉及到其他工序的外协处理。

下料：将外购的304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等按照设计图纸要求通过锯床进行下料，得到符合尺寸要求的机加件、结构件，该过程会产生金属粉尘及设备噪声、金属边角废料。

机加工：照设计图纸加工好的机加工元件，进入车床、钻铣床等进行加工，进行切割、精铣等生产工序，设备采用切削液进行降温。该过程会产生设备噪声、金属边角废料、金属粉尘、废切削液。

打磨：通过抛光机打磨机加工件，打磨过程中需使用石蜡使其光滑平整。该过程会产生金属粉尘和非甲烷总烃。

检验：经人工试机检验是否合格，该过程会产生少量的不合格产品。

组装：将加工好的组件进行组装。

入库：经检验合格后的产品打包入库，待售。

## 3.6 项目变动情况

环评报告工艺流程涉及焊接工序，项目现场实际取消焊接工序；污染物的减少，有利于大气污染物达标排放；

经过对湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目现场核查，建设内容对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目运营期间废水主要为水浴除尘废水、地面清洗废水与生活污水；水浴除尘废气经沉淀池循环使用，不外排；地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水。

废水治理/处置设施情况，见表4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 治理设施 | 工艺与设计处理能力 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 员工生活 | COD、NH3-N | 间断 | 依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施 | / | 夫夷水 |
| 地面清洗废水 | 清洗地面 | SS | 间断 |  |  |  |
| 水浴除尘废水 | 废气处理设施 | SS | 连续 | 沉淀池 | 5m3 | 循环使用，不外排 |

### 4.1.2 废气

本项目营运期废气主要为机加工产生的粉尘、石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃和食堂油烟；

①机加工粉尘

本项目使用锯床、车床、钻铣床等设备对304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等原料进行机加工，该过程中将会产生少量的金属粉尘，由于金属粉尘比重比空气大很多，容易沉积于加工部位周围，经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；

②石蜡打磨废气

项目抛光打磨机都配置有一套集气装置与水浴设施，水浴设施设置在厂房西南侧，每台水浴设施间隔1m。本项目石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃经集气装置收集后，配套建设水浴设施（3套）进行处理15m高排气筒（3根）排放；

③食堂油烟

本项目食堂厨房使用液化气作为燃料，属清洁能源，产生的废气通过一台油烟净化器处理后高空外排。

废气治理/处置设施情况，见表4-2，废气处理设施照片见下表。

表4-2  废气治理/处置设施情况一览表

| 废气名称 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 排放去向 | 环保设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工废气 | 粉尘 | 无组织废气 | / | 周围环境大气 | / |
| 2 | 石蜡打磨废气 | 非甲烷总烃 | 有组织废气 | 集气装置+水浴设施+15米排气筒 | 周围环境大气 | 进、出口已开孔 |
| 3 | 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 有组织废气 | 静电式油烟净化器 | 周围环境大气 | / |

| 集气罩 | 水浴除尘设施 |
| --- | --- |
| 油烟集气罩 | 油烟净化器 |

### 4.1.3 噪声

本项目噪声源主要为各类生产设备、水泵、风机等机械设备噪声。项目生产设备主要集中在生产区，位于厂区中间，为非连续排放，经建筑隔声后，对项目厂界的声环境影响较小；同时，通过选用低噪声设备、采取隔声降噪措施，设备噪声对周围环境影响较小。

### 4.1.4 固（液）体废物

项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 序号 | 名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5 | 4.5 | 交由当地环卫部门处理 |
| 2 | 金属边角料、金属粉尘 | 一般固废 | 0.51 | 0.51 | 外售废旧资源回收部门综合利用 |
| 3 | 水浴设施浮渣 | 一般固废 | 0.12 | 0.12 | 交由当地环卫部门处理 |
| 5 | 废切削液 | 危险废物 | 0.8 | 0.8 | 交由有资质单位进行处理 |
| 6 | 切削液包装桶 |  | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 废抛光布轮 | 一般固废 | 0.05 | 0.05 | 交由当地环卫部门处理 |
| 8 | 不合格产品 | 一般固废 | 0.2 | 0.2 |  |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目车间内已进行地面硬化。同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材。并对环保设施设置了相应的管理台账，制定了较为完善的环境管理制度。

### 4.2.3 其他设施

（1）“以新代老”改造工程

本项目建设性质为新建项目，不涉及以新带老工程。

（2）关停或拆除现有工程

本项目为新建项目，不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正），本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目绿化率为10%。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资3000万元、环保投资42万元，环保投资占总投资额的1.4%，各项环保设施实际投资情况见表4-6。

2020年12月由湖南蓝绿工程科技有限公司编制完成了项目的环评报告表，2021年1月14日邵阳市生态环境局对《环评报告表》进行了批复。项目在进行中基本落实了《环评报告表》及批复中提出的环境保护措施，基本落实了环保“三同时”制度。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 污染源 | 污染源名称 | 环保设施名称 | 实际验收措施 | 环保投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 | 污水处理设施(50m3/d) | 新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施 | 2 |
| 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化器，15m排气筒 | 油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 3 |
|  | 石蜡打磨非甲烷总烃 | 集气收集装置+水浴设施处理(3套) | 15m排气筒(3根) | 与环评一致 | 25 |
|  | 焊接烟气 | 移动式焊接烟尘净化器 | 取消焊接工序 | / |
| 噪声 | 生产设备 噪声 | 隔声、减震 | 与环评一致 | 8 |
| 固废 | 生活垃圾：垃圾桶若干 | 与环评一致 | 1 |
|  | 一般固废暂存间，占地约5m2 | 与环评一致 | 3 |
|  | 危废暂存间，占地约5m2 | 目前暂未建设 | / |

## 4.4 环评批复落实情况

项目环评批复落实情况详见下表。

表4-7 批复落实情况

| 环评批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 强化废水污染防治。项目水浴设施用水应循环使用不外排。清洁废水与生活污水暂时一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准后排入夫夷水，在新宁县工业集中区污水处理厂建成以后进入污水处理厂处理后排入夫夷水。 | 本项目运营期间废水主要为水浴除尘废水、地面清洗废水与生活污水；水浴除尘废气经沉淀池循环使用，不外排；地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水。验收监测期间，项目外排废水监测结果符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准。 |
| 控制废气污染物排放。金属粉尘在自然沉降后收集外售废旧资源回收部门。焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后通过仪器自带的排气简排放，外排粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值标准。食堂油烟经油烟净化装置处理符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中≤2mg/m的小型标准要求后由15m排气简高空排放。石蜡打磨过程中产生的非甲烷总烃经收集通过水浴设施处理由15m排气简(3根)高空排放，排放的非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)表2二级标准排放浓度限值要求。注塑过程中未被收集呈无组织排放的非甲烷总烃的厂界浓度应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值标准要求。 | 本项目营运期废气主要为机加工产生的粉尘、石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃和食堂油烟；本项目使用锯床、车床、钻铣床等设备对304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等原料进行机加工，该过程中将会产生少量的金属粉尘，由于金属粉尘比重比空气大很多，容易沉积于加工部位周围，经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；项目抛光打磨机都配置有一套集气装置与水浴设施，水浴设施设置在厂房西南侧，每台水浴设施间隔1m。本项目石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃经集气装置收集后，配套建设水浴设施进行处理15m高排气筒排放；本项目食堂厨房使用液化气作为燃料，属清洁能源，产生的废气通过一台油烟净化器处理后高空外排。验收监测期间，项目有组织废气排气筒监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准限值。项目焊接工序已取消。 |
| 加强噪声控制管理。主要设备应集中布置在厂区中央，并采取设备基础减震、厂房隔声、绿化吸声及加强维护等措施。场界噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 | 本项目噪声源主要为各类生产设备、水泵、风机等机械设备噪声。项目生产设备主要集中在生产区，位于厂区中间，为非连续排放，经建筑隔声后，对项目厂界的声环境影响较小；同时，通过选用低噪声设备、采取隔声降噪措施，设备噪声对周围环境影响较小。 验收监测期间，项目噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 |
| 固体废物妥善处置。生活垃圾、污水处理设施污泥、废抛光布轮和水浴设施浮渣统一收集后交由环卫部门进行处理；金属边角料和金属粉尘，焊渣和不合格产品经收集后，外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液、切削液废包装桶等应分类收集于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理。 | 项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。 |
| 主要污染物排放总量控制。项目废水污染物排放总量控制指标为:COD：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a，通过排污权交易解决；项目废气污染物排放总量为VOCs：0.32t/a。 | 根据验收监测期间的数据计算，CODcr的排放量为0.068t/a，NH3-N的排放量为0.002t/a，VOCs的排放量为0.056t/a，满足排污许可证总量CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a、VOCs：0.32t/a的要求。 |
| 加强企业管理。应制定企业污染源监测计划，按要求实施监测，并建立企业环境监测台账；制定《环境隐患排查制度》和《环境风险预案巡视、巡查制度》，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患，确保各项污染防治措施落实到位。应建立应急预案机制，编制突发环境事件应急预案，正确处理各类突发环境事件。项目应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)规定完生态成自主验收工作。 | 已加强企业管理并制定企业污染源监测计划，按要求实施监测，建立企业环境监测台账，对风险源定期巡查，排除环境风险隐患，确保各项污染防治措施落实到位。已严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)规定完生态成自主验收工作。 |

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1 环评报告表结论

（1）大气环境

本项目使用集气罩+布袋除尘器处理筛分废气，经处理后粉尘出口浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限。

本项目使用布袋除尘器处理+15米排气筒处理燃烧烟气，经处理后烟气中烟尘和SO2出口浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准 》（GB9078-1996）表2中排放标准限值，同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案 》中的其他行业要求。

食堂油烟经高效油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶高空排放，处理后油烟的排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的要求。

综上所述，项目产生的废气通过相应措施处理后，对环境影响较小。

（2）水环境

项目废水主要是生活污水。

①生活废水：本项目营运期生活污水排放量为960m3/a。项目废水经化粪池处理（食堂餐饮废水先经隔油池进行隔油处理）后用做农肥。

②设备冷却系统废水：项目生产设备需要冷却，冷却水经冷却塔+循环水池冷却后循环使用，不外排，因蒸发损耗需新补充水10m3 /d，该循环系统定期排放少量废水，平均约0.5m³/d，属于清下水，直接排入雨水管网。

（3）声环境影响评价

本项目无高噪音设备，且均位于室内，建设单位通过加强厂区内的绿化，同时对噪声设备采用隔音、距离衰减等降噪措施，厂区噪声能够满足2类标准要求。

（4）固废环境影响分析

项目产生的生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；油粨、废弃油样品等外售处理；挑选杂质尘交由环卫部门处理；危险废物交由有资质单位处理；项目固体废弃物全部得到妥善处理，对环境影响较小。

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合当地总体规划。各废气通过处理措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业炉窑大气污染物排放标准 》（GB9078-1996）、《常德市工业炉窑大气污染综合治理方案 》大气污染物排放限值的要求后排放；生活污水经早厕处理后外运用做农肥，不外排；设备噪声经隔声、减震处理后，能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 2类标准要求；固体废物合理处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染指控标准》(GB18599-2001)及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求中的相关要求，在认真落实各项污染防治措施，落实设计和环评报告表中提出的各项环保治理措施，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目是可行的。

### 5.1.2 环评报告表建议

本项目的投产对环境造成影响的大小，很大程度上取决于建设单位的环境管理，尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。为此，根据调查与评价结果，对本项目的环境治理与管理建议如下：

1、加强生产管理，对各生产设备定期进行保养维护，在生产过程中保持设备良好运转状态。确保各类污染物能够达标排放，对周边环境影响降到最低。

2、选用低噪声设备，降低噪声强度，合理布局，高噪声设备尽量远离厂界；充分利用自然条件，在厂界周围种植高大乔木，起到防尘、降噪、绿化效果。

3、加强全厂节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源定额计划、统计及定期巡检等具体工作，对类似的跑、冒、滴、漏等情况随时发现随时解决，并将统计数据输入微机以便于管理。

4、加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工的自觉行为，确保环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

## 5.2 审批部门审批决定

- 邵阳市生态环境局《关于五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》（邵市环评（9）【2021】3号），2021年1月14日。批复详见附件1。

6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的环境质量标准。原则上执行环境报告表（书）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告表（书）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

本项目外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准。

具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 类别 | 监测因子 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率(kg/h) | 无组织排放限值(mg/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度(m) | 二级 |  |  |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准及无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |  |

### 6.1.2 废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中一级标准，具体标准限值详见表6-2。

表6-2 废水排放标准

| 类别 | 污染因子 | 标准值（mg/L） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9（无量纲） | 《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中一级标准 |
|  | 悬浮物 | 70 |  |
|  | 化学需氧量 | 100 |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |
|  | 氨氮 | 15 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20 |  |
|  | 石油类 | 5 |  |

### 6.1.3 厂界环境噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3  厂界环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 65 | 3类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 55 |  |  |

## 6.2 污染物总量控制指标

根据邵阳市生态环境局给出的环评批复总量，核定该项目废水污染物排放总量为：CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a；项目废气污染物排放总量为VOCs：0.32t/a。

7 验收监测内容-

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

废气监测内容，见表7-1。

表7-1 废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | ○1#厂界上风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 3次/天，连续监测2天 |
|  | ○2#厂界下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界下风向 |  |  |
| 有组织废气 | 废气处理设施进出口 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续监测2天 |

### 7.1.2 废水

废水验收监测内容见表7-2。

表7-2 废水监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH值、CODCr、SS、NH3-N、动植物油、五日生化需氧量、石油类 | 4次/天，连续2天 |

### 7.1.3 厂界环境噪声

厂界环境噪声监测内容，见表7-3。

表7-3 厂界环境噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 昼、夜各监测1次， 连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 38-2017） | GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 第1号修改单（GB/T 15432-1995/XG1-2018） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃，甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法（HJ 604-2017） | GC9790Ⅱ气相色谱仪，JKFX-072 | 0.07mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 (GB 6920-1986) | PHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ828-2017) | KHCOD消解器， JKFX-FZ-014 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 (HJ535-2009) | UV-5100紫外可见 分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 (GB 11901-1989) | AS 220.R1电子 天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 动植物油、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法（HJ 505-2009） | LRH-150F生化 培养箱，JKFX-023 | 0.5mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA6228+多功能声级计，JKCY-098 | / |

## 8.2 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备验收监测工作的能力。

## 8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；仪器测量前后用标准气体进行了检定，气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

## 8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。对废水样品，采集部分现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施。

表8-2  废水监测质量控制一览表

| 项目 | 采样日期 | 样品编号 | 测定结果 | 相对偏差（%） | 允许相对偏差（%） | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 需氧量 | 2021.4.15 | LN210415W10401 | 39 | 2.6 | ≤15 | 合格 |
|  |  | LN210415W10403 | 40 |  |  |  |
| 氨氮 | 2021.4.14 | LN210414W10401 | 1.85 | 3.8 | ≤15 | 合格 |
|  |  | LN210414W10403 | 1.92 |  |  |  |
| 项目 | 分析日期 | 批号 | 标准值及不确定度 | 分析结果 | 结果评价 | 备注 |
| 化学 需氧量 | 2021.4.15 | 2001107 | 106mg/L±5 | 108mg/L | 合格 | / |
| 氨氮 | 2021.4.14 | 2005109 | 14.9mg/L±1.0 | 15.3mg/L | 合格 | / |
| 质控样来源 | 环境保护部标准样品研究所 |  |

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

表8-3  噪声监测质量控制一览表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.4.14 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2021.4.15 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |

9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南隆纳科技有限公司于2021年4月14日至4月15日对五金产品研发与自动化智能制造项目进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷记录

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产（万件） | 实际生产（万件） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.4.14 | 吸尘器外管 | 0.67 | 0.60 | 80 |
| 2021.4.15 |  |  | 0.56 | 83 |
| 2021.4.14 | 门锁五金用齿轮组 | 0.67 | 0.53 | 79 |
| 2021.4.15 |  |  | 0.58 | 86 |
| 2021.4.14 | 家庭用护手器支架 | 0.67 | 0.52 | 77 |
| 2021.4.15 |  |  | 0.60 | 90 |
| 2021.4.14 | 摩托车点火器锁盖 | 2 | 1.76 | 88 |
| 2021.4.15 |  |  | 1.90 | 95 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

废气监测结果，见表9-3至9-4；监测期间气象参数，见表9-2。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1#厂界上风向 | 2021.4.14 | 14.9 | 99.7 | 北 | 0.9 |
|  | 2021.4.15 | 17.2 | 99.5 | 北 | 1.1 |
| ○2#厂界下风向 | 2021.4.14 | 15.3 | 99.7 | 北 | 0.9 |
|  | 2021.4.15 | 17.3 | 99.5 | 北 | 1.1 |
| ○3#厂界下风向 | 2021.4.14 | 15.2 | 99.7 | 北 | 0.9 |
|  | 2021.4.15 | 17.1 | 99.5 | 北 | 1.1 |

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| ○1#厂界上风向 | 2021.4.14 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | 0.178 | 0.214 | 0.196 |
|  | 2021.4.15 | 1.25 | 1.26 | 1.32 | 0.197 | 0.235 | 0.216 |
| ○2#厂界下风向 | 2021.4.14 | 1.70 | 1.67 | 1.69 | 0.267 | 0.340 | 0.321 |
|  | 2021.4.15 | 1.70 | 1.54 | 1.64 | 0.287 | 0.398 | 0.343 |
| ○3#厂界下风向 | 2021.4.14 | 1.94 | 1.84 | 1.89 | 0.285 | 0.376 | 0.357 |
|  | 2021.4.15 | 1.88 | 1.93 | 1.91 | 0.305 | 0.416 | 0.379 |
| 标准限值 | 4.0 | 1.0 |
| 注：标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目无组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。

表9-4 有组织废气监测结果表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 1#废气处理设施进口 | 2021.4.14 | 标干风量（m3/h） | 9584 | 9799 | 9609 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 24.8 | 23.6 | 24.3 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.238 | 0.231 | 0.233 | / |
| 1#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 5284 | 5375 | 5339 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2.71 | 2.67 | 2.87 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0143 | 0.0144 | 0.0153 | 10 |
| 2#废气处理设施进口 |  | 标干风量（m3/h） | 9703 | 9797 | 9961 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 33.1 | 29.5 | 28.4 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.321 | 0.289 | 0.283 | / |
| 2#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 4889 | 4566 | 4669 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 3.07 | 2.71 | 3.53 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0150 | 0.0124 | 0.0165 | 10 |
| 3#废气处理设施进口 |  | 标干风量（m3/h） | 17423 | 17368 | 17339 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 23.7 | 24.5 | 35.0 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.413 | 0.426 | 0.607 | / |
| 3#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 8738 | 8713 | 8645 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 4.66 | 5.14 | 5.57 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0407 | 0.0448 | 0.0482 | 10 |
| 1#废气处理设施进口 | 2021.4.15 | 标干风量（m3/h） | 9465 | 9662 | 9549 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 22.5 | 21.3 | 24.8 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.213 | 0.206 | 0.237 | / |
| 1#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 5327 | 5379 | 5394 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2.89 | 2.83 | 2.16 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0154 | 0.0152 | 0.0117 | 10 |
| 2#废气处理设施进口 |  | 标干风量（m3/h） | 9588 | 9621 | 9689 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 23.7 | 24.3 | 24.1 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.227 | 0.234 | 0.234 | / |
| 2#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 4970 | 4916 | 4990 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 2.57 | 3.55 | 2.52 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0128 | 0.0175 | 0.0126 | 10 |
| 3#废气处理设施进口 |  | 标干风量（m3/h） | 17780 | 17723 | 17946 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 34.8 | 29.3 | 25.8 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.619 | 0.519 | 0.463 | / |
| 3#废气处理设施出口 |  | 标干风量（m3/h） | 8701 | 8778 | 8763 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 实测浓度（mg/m3） | 4.32 | 4.47 | 4.25 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0376 | 0.0392 | 0.0372 | 10 |
| 注：标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目有组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值标准。

#### 9.2.1.2 废水

废水监测结果，见表9-5。

表9-5 废水总排口监测结果

| 采样点位 | 采样日期及频次 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 石油类 |
| 废水总排口★ | 2021.4.14 | 第1次 | 无色无味微浊 | 7.36 | 44 | 8.9 | 1.12 | 15 | 0.11 | 0.28 |
|  |  | 第2次 | 无色无味微浊 | 7.28 | 35 | 7.2 | 1.57 | 11 | 0.14 | 0.31 |
|  |  | 第3次 | 无色无味微浊 | 7.39 | 41 | 8.4 | 1.34 | 17 | 0.17 | 0.44 |
|  |  | 第4次 | 无色无味微浊 | 7.18 | 47 | 9.8 | 1.85 | 14 | 0.11 | 0.39 |
|  | 2021.4.15 | 第1次 | 无色无味微浊 | 7.16 | 45 | 9.2 | 1.06 | 15 | 0.15 | 0.37 |
|  |  | 第2次 | 无色无味微浊 | 7.26 | 37 | 7.8 | 1.77 | 19 | 0.13 | 0.35 |
|  |  | 第3次 | 无色无味微浊 | 7.23 | 42 | 8.6 | 1.62 | 12 | 0.19 | 0.46 |
|  |  | 第4次 | 无色无味微浊 | 7.33 | 39 | 7.9 | 1.27 | 17 | 0.16 | 0.41 |
| 标准限值 | 6~9 | 100 | 20 | 15 | 70 | 10 | 5 |
| 注：标准参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准。 |

由表9-5可知，项目废水总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮、五日生化需氧量、石油类等监测因子的监测浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中一级标准。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-6。

表9-6 厂界环境噪声监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果Leq[dB（A）] | 标准限值Leq[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| ▲1厂界东侧1m处 | 2021.4.14 | 55.8 | 43.9 | 65 | 55 |
|  | 2021.4.15 | 56.2 | 43.7 | 65 | 55 |
| ▲2厂界南侧1m处 | 2021.4.14 | 55.1 | 43.2 | 65 | 55 |
|  | 2021.4.15 | 55.9 | 42.8 | 65 | 55 |
| ▲3厂界西侧1m处 | 2021.4.14 | 56.1 | 44.3 | 65 | 55 |
|  | 2021.4.15 | 55.1 | 44.0 | 65 | 55 |
| ▲4厂界北侧1m处 | 2021.4.14 | 56.8 | 44.9 | 65 | 55 |
|  | 2021.4.15 | 57.0 | 44.6 | 65 | 55 |
| 注：标准参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |

由表9-6可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值的要求。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据邵阳市生态环境局给出的环评批复总量，核定该项目废水污染物排放总量为：CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a；项目废气污染物排放总量为VOCs：0.32t/a。污染物排放总量核算，见下表。

表9-7 污染物排放总量控制核算（单位：t/a）

| 项目 | 环评批复总量 | 验收计算产生量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 0.17 | 0.068 | 达标 |
| NH3-N | 0.03 | 0.002 | 达标 |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 0.32 | 0.056 | 达标 |

污染物排放总量计算方法如下：

（废水）平均排放浓度×年废水排放量×10-6

CODcr：41×1669×10-6

NH3-N：1.45×1669×10-6

（废气）平均排放速率×年工作时间×10-3

VOCs：0.0234×2400×10-3

由表9-7可知，根据验收监测期间的数据计算，CODcr的排放量为0.068t/a，NH3-N的排放量为0.002t/a，VOCs的排放量为0.056t/a，满足排污许可证总量CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a、VOCs：0.32t/a的要求。

10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

（1）废气

验收监测期间，项目无组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，项目有组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值标准。

- 废水

验收监测期间，项目废水总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮、五日生化需氧量、石油类等监测因子的监测浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中一级标准。

- 厂界环境噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值的要求。

- 固（液）体废物

项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。

#### 10.1.2 污染物排放总量核算

根据验收监测期间的数据计算，CODcr的排放量为0.068t/a，NH3-N的排放量为0.002t/a，VOCs的排放量为0.056t/a，满足排污许可证总量CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a、VOCs：0.32t/a的要求

## 10.2 环保设施去除效率监测结果

本项目运营期产生的环境影响主要来自废气处理设施，因此本次验收对项目废气治理设施进出口污染物浓度进行了监测，并根据监测结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表10-1 项目废气治理设施去除效率计算内容一览表

| 采样地点 | 监测项目 | 监测日期 | 单位 | 进口检测 结果 | 出口检测 结果 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均值 | 平均值 |  |
| 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 处理效率 | 2021.4.14 | kg/h | 27.4 | 3.66 | 86.6% |
|  |  | 处理效率 | 2021.4.15 | kg/h | 25.6 | 3.28 | 87.2% |

经计算，项目废气治理设施去除效率结果为86.6~87.2%。

## 10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查

建设单位依据国家有关环保政策的要求，于2020年12月由湖南蓝绿工程科技有限公司编制完成了《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》，2021年1月14日，邵阳市生态环境局以邵市环评（9）【2021】3号对《 五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》予以批复，详见附件1。项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

本项目日常环境管理工作和环保设施的日常维修和管理由专人负责；制定了环保管理制度。

## 10.4结论和建议

## 10.4.1总体结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查：

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目的废气、废水、厂界环境噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置，环评批复的主要要求得到落实，不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，建议该项目通过环保“三同时”验收。

## 10.4.2建议

（1）加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行；

（2）应定期检查、维修废气处理设施，防止污染物处理系统故障。

## 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园D栋一楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3484机械零部件加工 | 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | / |
|  | 设计生产能力 | 年产吸尘器外管200万件、门锁五金用齿轮组200万件、家庭用护手器支架200万件、摩托车点火器锁盖600万件 | 实际生产能力 | 年产吸尘器外管200万件、门锁五金用齿轮组200万件、家庭用护手器支架200万件、摩托车点火器锁盖600万件 | 环评单位 | 湖南蓝绿工程科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 邵阳市生态环境局 | 审批文号 | 邵市环评（9）【2021】3号 | 环评文件类型 | 环境报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年3月 | 竣工日期 | 2020年10月 | 排污许可证申领时间 | 2021年3月10日 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91430528MA4RJ61215001Y |
|  | 验收单位 | 湖南隆纳科技有限公司 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 77~95% |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 1 |
|  | 实际总投资（万元） | 3000 | 实际环保投资（万元） | 42 | 所占比例（%） | 1.4 |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） | 28 | 噪声治理（万元） | 8 | 固体废物治理（万元） | 4 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | m3/d | 新增废气处理设施能力 | m3/h | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 湖南隆纳科技有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91430723MA4QB4L96J | 验收时间 | 2021年4月14日至4月15日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  | 47 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 1.85 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 0.19 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

附件

## 附件1 建设项目环境影响评价——环评批复

## 附件2 营业执照

## 附件3 项目租赁协议

## 附件4 检测报告

## 附件5 排污许可证登记回执

## 附件6 自查报告

湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目验收自查报告

2021年3月，我公司建设的湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目投入运行，我司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、并对照本项目环境影响评价报告表对本项目进行环保验收自查，得出结论如下：

一、工程建设基本情况

1）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目名称：五金产品研发与自动化智能制造项目

建设性质：新建

建设地点：湖南省邵阳市新宁县金石镇湘商产业园

- 建设过程及环保审批情况

项目于2020年12月由湖南蓝绿工程科技有限公司完成《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》并通过评审，邵阳市生态环境局于2021年1月14日以邵市环评（9）【2021】3号文予以批复。

目前该项目已建成投入运营，生产及环保设施运行状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

3）投资情况

总投资3000万元，其中环保投资42万元，占总投资比例1.4%。

4）验收范围

本项目验收范围为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的工程建设内容。

二、工程变动情况

环评报告工艺流程涉及焊接工序，项目现场实际取消焊接工序；污染物的减少，有利于大气污染物达标排放；

经过对湖南隆纳科技有限公司五金产品研发与自动化智能制造项目现场核查，建设内容对比环评及批复要求，本次验收范围内的建设内容、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更

三、环保设施建设情况

1、废气处理措施

本项目营运期废气主要为机加工产生的粉尘、石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃和食堂油烟；

①机加工粉尘

本项目使用锯床、车床、钻铣床等设备对304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等原料进行机加工，该过程中将会产生少量的金属粉尘，由于金属粉尘比重比空气大很多，容易沉积于加工部位周围，经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；

②石蜡打磨废气

项目抛光打磨机都配置有一套集气装置与水浴设施，水浴设施设置在厂房西南侧，每台水浴设施间隔1m。本项目石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃经集气装置收集后，配套建设水浴设施（3套）进行处理15m高排气筒（3根）排放；

③食堂油烟

本项目食堂厨房使用液化气作为燃料，属清洁能源，产生的废气通过一台油烟净化器处理后高空外排。

2、废水处理措施

本项目运营期间废水主要为水浴除尘废水、地面清洗废水与生活污水；水浴除尘废气经沉淀池循环使用，不外排；地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水。

3、固体废物

项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。

- 噪声防治措施

本项目噪声源主要为各类生产设备、水泵、风机等机械设备噪声。项目生产设备主要集中在生产区，位于厂区中间，为非连续排放，经建筑隔声后，对项目厂界的声环境影响较小；同时，通过选用低噪声设备、采取隔声降噪措施，设备噪声对周围环境影响较小。

四、自查结论

经过我司自查，本项目工程内容基本按照环评报告和审批意见建设，无重大变更情况，各项环保设施及污染治理措施基本得到落实，符合建设项目竣工环境保护条件。

湖南隆纳科技有限公司

2021年4月

## 附件7 验收意见及签到表

五金产品研发与自动化智能制造项目竣工环境保护验收意见

2021年5月23日，由湖南隆纳科技有限公司组织“五金产品研发与自动化智能制造项目”竣工环境保护验收工作组，根据湖南精科检测有限公司编制的《五金产品研发与自动化智能制造项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：邵阳市新宁县金石镇湘商产业园

建设内容：占地面积3500m2，年产吸尘器外管200万件、门锁五金用齿轮组200万件、家庭用护手器支架200万件、摩托车点火器锁盖600万件；

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2020年12月由湖南蓝绿工程科技有限公司完成《五金产品研发与自动化智能制造项目环境影响报告表》并通过评审，邵阳市生态环境局于2021年1月14日以邵市环评（9）【2021】3号文予以批复。

（三）项目投资

实际总投资3000万元，环保投资42万元，占总投资的1.4%。

（四）验收范围

项目已取消焊接工序，因此本次验收不包含焊接工序，其他验收内容与环境影响评价报告表和审批部门审批决定的建设内容一致。

二、工程变动情况

根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，本项目变动内容不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（1）废水

本项目运营期间废水主要为水浴除尘废水、地面清洗废水与生活污水；水浴除尘废气经沉淀池循环使用，不外排；地面清洁废水与生活污水一起依托新宁兴雄鞋业有限公司原有污水处理设施处理后排入夫夷水；远期待新宁县工业集中区污水处理厂建设完成后进入新宁县工业集中区污水处理厂处理后排入夫夷水。

（2）废气

本项目营运期废气主要为机加工产生的粉尘、石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃和食堂油烟；

①机加工粉尘

本项目使用锯床、车床、钻铣床等设备对304不锈钢、铝合金、普钢、铜棒和铜管等原料进行机加工，该过程中将会产生少量的金属粉尘，由于金属粉尘比重比空气大很多，容易沉积于加工部位周围，经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；

②石蜡打磨废气

项目抛光打磨机都配置有一套集气装置与水浴设施，水浴设施设置在厂房西南侧，每台水浴设施间隔1m。本项目石蜡打磨过程产生的非甲烷总烃经集气装置收集后，配套建设水浴设施（3套）进行处理15m高排气筒（3根）排放；

③食堂油烟

本项目食堂厨房使用液化气作为燃料，属清洁能源，产生的废气通过一台油烟净化器处理后高空外排。

（3）噪声

本项目噪声源主要为各类生产设备、水泵、风机等机械设备噪声。项目生产设备主要集中在生产区，位于厂区中间，为非连续排放，经建筑隔声后，对项目厂界的声环境影响较小；同时，通过选用低噪声设备、采取隔声降噪措施，设备噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物

项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。

四、环境保护设施调试效果

（1）废气

验收监测期间，项目无组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准，项目有组织废气中非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值标准。

（2）废水

验收监测期间，项目废水总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、氨氮、五日生化需氧量、石油类等监测因子的监测浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中一级标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值的要求。

（4）固体废物

项目营运后所产生的固体废弃物主要为金属边角料和金属粉尘，水浴设施浮渣，废切削液，切削液包装桶，生活垃圾，不合格产品，废抛光布轮；金属边角料和金属粉尘经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；水浴设施浮渣由厂区专职员工5-7天定期清掏一次，经清掏后交由环卫部门进行处理；不合格产品经收集后外售废旧资源回收部门综合利用；废切削液与切削液包装桶为危险废物，集中收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处理；废抛光布轮分类收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾统一收集后运往垃圾站由环卫部门统一处理。

（5）污染物排放总量核算

根据验收监测期间的数据计算，CODcr的排放量为0.068t/a，NH3-N的排放量为0.002t/a，VOCs的排放量为0.056t/a，满足排污许可证总量CODcr：0.17t/a，NH3-N：0.03t/a、VOCs：0.32t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响

五金产品研发与自动化智能制造项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，根据本次验收监测结果表明项目无组织废气、噪声监测结果均不超过相应排放标准，建设对区域大气环境、声环境影响较小。

六、验收结论

项目无《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九项验收不合格情形，环境保护设施已按照要求完全落实，验收工作组经认真讨论，同意该项目通过验收。

七、验收组人员信息

湖南隆纳科技有限公司

2020年5月23日

附件8 公示截图

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 厂区平面布置图及监测布点图

附件3 项目环境保护目标图

## 附图4 部分现场照片

| 无组织废气采样照片1 | 无组织废气采样照片2 |
| --- | --- |
| 有组织废气1进口采样照片 | 有组织废气1出口采样照片 |
| 有组织废气2进口采样照片 | 有组织废气2出口采样照片 |
| 有组织废气3进口采样照片 | 有组织废气3出口采样照片 |
| 噪声东采样照片 | 噪声南采样照片 |
| 噪声西采样照片 | 噪声北采样照片 |
| 废水采样照片 |  |

# Text boxes

★1#

○无组织废气

◎有组织废气

▲噪声监测点

★废水监测点

▲2#

▲1#

▲3#

○2#

○3#

▲4#

○1#

◎出口

◎进口

○无组织监测点位

◎有组织监测点位

▲噪声监测点位