年产3万吨锰球建设项目竣工

环境保护验收监测报告

精检竣监［2021］053号

建设单位：益阳华厦冶金材料制造有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二〇二一年六月

建设单位法人代表：龙锂（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：胡强

报告编写人：何佩佩

| 建设单位： | 益阳华厦冶金材料制造有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 413000 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地） | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

目  录

1 验收项目概况	7

2 验收依据	8

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	8

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	8

2.3 建设项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定	8

2.4 其他相关文件	9

3 建设项目工程概况	10

3.1 地理位置及平面布置	10

3.2 建设内容	11

3.3 主要原辅材料	13

3.4 主要生产设备	14

3.5 给排水	15

3.6 生产工艺	16

3.7 项目变动情况	19

4 环境保护设施	20

4.1 污染物处置设施	20

4.2 其他环保设施	23

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	23

5 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定	25

5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	25

5.2 审批部门审批决定	27

6 验收执行标准	28

6.1 废水验收执行标准	28

6.2 废气验收执行标准	28

6.3 噪声验收执行标准	29

6.5 污染物总量控制指标	29

7 验收监测内容	30

7.1 环境保护设施调试运行效果	30

8 质量保证及质量控制	31

8.1 监测分析方法及监测仪器	31

8.2 质量控制及质量保证	32

9 验收监测结果	33

9.1 生产工况	33

9.2 环保设施调试运行效果	33

9.3 工程建设对环境的影响	37

10 环境管理检查结果	38

10.1 环保审批手续履行情况	38

10.2 环保档案资料管理情况	38

10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况	38

10.4 环保设施建设、管理及运行情况	38

10.5 排污口规范化情况检查	38

10.6 施工期及试运行期扰民事件调查	38

10.7 防护距离内居民搬迁落实情况	38

10.8 环评批复落实情况检查	39

11 验收监测结论	41

11.1 环保设施调试运行效果	41

11.2 工程建设对环境的影响	42

11.3 总结论	42

11.4 建议	42

12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	43

附件	44

附件１：验收项目环评批复	44

附件2：委托函	48

附件3：排污许可证	49

附件4：危废合同	50

附件5：检测报告	54

附件6：验收意见及签到表	63

附件7：公示截图	68

附图	69

附图1：项目地理位置图	69

附图2：项目监测点位图	70

附图3：现场监测照片	71

# 1 验收项目概况

益阳华厦冶金材料制造有限公司成立于2001年9月24日，公司投资6300万元将益阳金能新材料有限责任公司的锰球生产线搬迁至益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地），进行年产3万吨锰球建设项目，总用地面积为20002.9m2，总建筑面积为5700m2，主要建设内容包括1栋轻钢结构厂房、1栋综合楼、1座配电容量为200kW的变电站以及其它公用辅助设施。

益阳华厦冶金材料制造有限公司于2020年10月委托山东睿福环境科技有限责任公司编制《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2020年12月4日以益环高审[2020]49号予以批复。项目于2020年12月开始建设，2021年3月竣工。

本次验收内容为年产3万吨锰球生产线及其配套环保设施、辅助设施等。项目于2021年1月开始建设，2021年3月开始运行。项目于2021年6月8号取得排污许可证（91430900730526055B001Y），详见附件4。

根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，我公司受益阳华厦冶金材料制造有限公司委托，负责其“年产3万吨锰球建设项目”竣工环境保护验收监测工作，2021年5月6日，我公司组织技术人员对本项目进行了现场勘查。2021年6月4日～6月5日我公司对本项目废气、废水、噪声等环保处理设施进行了竣工环境保护验收监测。依据验收监测结果和建设单位提供的资料，编制完成《年产3万吨锰球建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修正，2015年1月1日起施行；

（2）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年6月21日修订，2017年10月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修正；

（7）《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环境保护验收管理规程（试行）》，环发［2009］150号，2009年12月17日；

（8）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，中国环境监测总站验字[2005]188号，2005年12月；

（9）《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，湘环发［2004］42号，2004年5月；

（10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日起施行）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

## 2.3 建设项目环境影响评价报告表及其审批部门审批决定

- 2020年10月，山东睿福环境科技有限责任公司，《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》；

- 2020年12月4日，《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》的批复，益阳市生态环境局，益环高审[2020]49号。

## 2.4 其他相关文件

- 建设单位营业执照；

- 建设单位提供的其他相关材料。

# 3 建设项目工程概况

## 3.1 地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目地址位于益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地），项目地理位置：112°26'49.65"E，28°24'40.96"N。项目地理位置附图1。

表3.1-1	主要环境保护目标一览表

| 项目 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 碾子河 | 112.4520 | 28.4510 | 小河 | 地表水环境质量 | Ⅲ类 渔业用水区 | NW | 3350 |
|  | 撇洪新河 | 112.5049 | 28.4979 | 中河 | 地表水环境质量 | Ⅲ类 渔业用水区 | NE | 10900 |
| 环境空气 | 东侧散户居民 | 75 | 184 | 居住区，约7人 | 环境空气质量 | 二级 | E | 160~500 |
|  | 西南侧散户居民 | -115 | -8 | 居住区，约10户 |  |  | SW | 30~500 |
|  | 西北侧散户居民 | -158 | 55 | 居住区，约25户 |  |  | NW | 107~500 |
|  | 北侧散户居民点 | 65 | 350 | 居住区，约15户 |  |  | N | 340~500 |
| 声环境 | 东侧散户居民 | 75 | 184 | 居住区，约7人 | 声环境质量 | 2类 | E | 160~200 |
|  | 西南侧散户居民 | -115 | -8 | 居住区，约10户 |  |  | SW | 30~200 |
|  | 西北侧散户居民 | -158 | 55 | 居住区，约25户 |  |  | NW | 107~200 |
| 生态环境 | 项目周边不涉及生态敏感区，保护目标主要考虑项目周边农田、林地等生态环境。保护范围主要考虑项目占地区及周边区域生态环境。 |
| 备注：坐标原点（0，0）为厂区正中心 |

3.1.2平面布置

本项目总占地面积为20002.9平方米。排气筒设于生产区西侧，固废堆场位于厂区西侧，危废暂存间设于办公区，项目布局合理、功能分区清晰、物流顺畅，平面布置满足环保要求。总平面布置见附图2。

## 3.2 建设内容

3.2.1验收项目建设内容

本项目基本情况详见表3.2-1，项目环评及审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表3.2-2，产品方案一览表3.2-3。

表3.2-1  本项目基本情况一览表

| 项目名称 | 年产3万吨锰球建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 益阳华厦冶金材料制造有限公司 |
| 地理位置 | 益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地） |
| 项目性质 | 新建 |
| 设计生产规模 | 年产3万吨锰球 | 实际生产规模 | 年产3万吨锰球 |
| 投资情况 | 环评投资：总投资6300万元，其中环保投资30万元，占总投资的0.48% |
|  | 实际投资：6300万元，其中环保投资为20.5万元，所占比例为0.32% |
| 劳动定员 | 10人 | 工作制度 | 300天，3班制，每8小时 |
| 环评及批复情况 | 益阳华厦冶金材料制造有限公司于2020年10月委托山东睿福环境科技有限责任公司编制《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2020年12月4日以益环高审[2020]49号予以批复。 |

表3.2-2 项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 环评工程内容 | 实际工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产区 | 建筑面积3600m2，单层钢结构，设有一条年产3万吨锰球生产线 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 综合楼 | 三层框架结构，层高4m，总建筑面积2100m2，内设公司办公室、员工倒班宿舍、检验室等 | 与环评一致 |
| 储运工程 | 原材料区 | 建筑面积为100m2，位于生产区内南侧 | 与环评一致 |
|  | 成品区 | 建筑面积为100m2，位于生产区内东南侧 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供水 | 由益阳东部新区鱼形山街道供水管网统一供应 | 与环评一致 |
|  | 排水 | 本项目采用雨污分流，初期雨水经沉淀后用于厂区绿化或洒水抑尘，后续雨水经厂区雨水管道收集后排入园区雨水管网。喷淋液以及设备冷却水可循环使用，不外排；车间地面清洁废水和检验室废水经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，近期经自建污水处理站处理排入碾子河，远期待益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，生活污水经隔油池、化粪池处理排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理 | 本项目采用雨污分流，雨水经厂区雨水管道收集后排入园区雨水管网。喷淋液以及设备冷却水可循环使用，不外排；检验室废水经与生活污水经化粪池处理后，排入碾子河 |
|  | 供电 | 由益阳东部新区鱼形山街道供电系统统一供电，配有一座220kW的变电站 | 与环评一致 |
|  | 供热 | 热风炉使用电能进行供热 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水治理 | 初期雨水经沉淀后用于厂区绿化或洒水抑尘，喷淋液以及设备冷却水可循环使用，不外排；车间地面清洁废水和检验室废水经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，近期经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入碾子河，远期待益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，生活污水经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理 | 雨水经厂区雨水管道收集后排入园区雨水管网。喷淋液以及设备冷却水可循环使用，不外排；检验室废水经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排；生活污水经化粪池处理后，排入碾子河 |
|  | 废气治理 | 配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘分别经各自上方的吸风集气罩收集后，通过一个布袋除尘器处理，处理后的废气通过一个15m高排气筒排放；检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后，高于屋顶排放 | 配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘分别经各自上方的吸风集气罩收集后，通过一个布袋除尘器处理，处理后的废气通过一个15m高排气筒排放；检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后，通过15m高排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化装置处理后排放 |
|  | 噪声治理 | 噪声设施安装减震减噪措施，场区绿化降噪，进出口设置限速、禁鸣标志 | 与环评一致 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；磁选除铁固废收集后外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘可回用于生产；废包装材料收集外售给废旧资源回收站；危险废物经收集后暂存于企业危废暂存库，委托有资质单位进行处理 | 生活垃圾经垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运；磁选除铁固废收集后外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘可回用于生产；废包装材料收集外售给废旧资源回收站；危险废物经收集后暂存于企业危废暂存库，委托有资质单位进行处理 |
| 依托工程 | 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂 | 益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目位于益阳市谢林港镇青山村，总占地面积60000m2，处理规模为垃圾进厂量800t/d(365d/a)、垃圾入炉量700t/d(333d/a)，采用机械炉排炉焚烧工艺，服务范围为益阳市主城区及其周边部分乡镇和东部新区 |

项目产品方案及生产规模见表3.2-3。

表3.2-3 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锰球 | t | 30000 | 新型锰合金添加剂 |

## 3.3 主要原辅材料

项目主要原辅材料及能源消耗见表3.3-1。

表3.3-1项目主要原辅材料消耗及能耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大储量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解金属锰片 | t | 29640 | 2500 | 原材料区 | 来源：湖南吉首、重庆秀山等电解锰厂 |
| 2 | 添加剂 | t | 300 | 25 | 原材料区 | 还原铁粉 |
| 3 | 水玻璃 | t | 900 | 75 | 原材料区 | Na(SiO2)n：40% |
| 4 | 试剂级浓硫酸 | 瓶 | 4 | 2 | 实验室 | 500mL/瓶，相对密度为1.84g/cm3 |
| 5 | 试剂级浓盐酸 | 瓶 | 2 | 2 | 实验室 | 500mL/瓶，浓度为37%，相对密度为1.16g/cm3 |
| 6 | 试剂级浓硝酸 | 瓶 | 8 | 3 | 实验室 | 500mg/L，相对密度为1.42g/cm3 |
| 7 | 碳酸氢钠 | kg | 26 | 2.5 | 实验室 | 用于中和喷淋水 |
| 8 | 润滑油 | t | 1 | 0.1 | 化学品库 | / |

## 3.4 主要生产设备

主要生产设备情况详见表3.4-1。

表3.4-1  项目生产设备统计表

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料工序 | 自动倒料装置 | 个 | 3 | 3 | 利旧 |
| 2 |  | 特种搅拌机 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 3 |  | 自动喂料机 | 太 | 1 | 1 | 利旧 |
| 4 |  | 自动称量系统 | 套 | 3 | 3 | 利旧 |
| 5 |  | 斗提机 | 台 | 3 | 3 | 利旧 |
| 6 |  | 料仓 | 个 | 3 | 3 | 利旧 |
| 7 |  | 行车 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 8 |  | 叉车 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 1 | 破碎工序 | 自控压力式破碎机 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 2 |  | 辊轴及辊皮 | 套 | 2 | 2 | 利旧 |
| 3 |  | 料仓 | 个 | 2 | 2 | 利旧 |
| 4 |  | 斗提机 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 5 |  | 钢平台 | 个 | 2 | 2 | 利旧 |
| 1 | 混料工序 | 特种混料机 | 个 | 4 | 4 | 利旧 |
| 2 |  | 自动喂料车 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 3 |  | 斗提机 | 台 | 2 | 2 | 利旧 |
| 4 |  | 自动称量系统 | 套 | 3 | 3 | 利旧 |
| 1 | 成型工序 | 对辊压球机 | 台 | 2 | 2 | 利旧 |
| 2 |  | 辊轴及辊皮 | 套 | 6 | 6 | 利旧 |
| 3 |  | 钢平台 | 个 | 2 | 2 | 利旧 |
| 1 | 烘干工序 | 自控通过式热风炉 | 套 | 3 | 3 | 利旧 |
| 2 |  | 自动运送装置 | 套 | 6 | 6 | 利旧 |
| 3 |  | 涂敷装置 | 套 | 1 | 1 | 利旧 |
| 1 | 包装工序 | 料仓 | 个 | 1 | 1 | 利旧 |
| 2 |  | 电子秤 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |
| 3 |  | 行车 | 台 | 1 | 1 | 利旧 |

## 3.5 给排水

（1）给水：

本项目位于益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地）内，有完备的市政自来水供水系统，可满足项目生产、生活和消防用水需要。本项目主要用水包括生活用水、涂敷调配用水、喷淋塔补充水、设备冷却补充水、以及检验室用水。

①生活用水

本项目员工定员10人，年工作日300天，生活用水量为1.45m3/d（435m3/a）。

②涂敷调配用水

本项目每配制1t的水玻璃需要添加约0.6m3的水，本项目水玻璃用量为900t/a，故涂敷调配用水量为540m3/a。

③喷淋塔补充水

本项目检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋处理后，通过15m高排气筒排放，喷淋液在设施内循环使用，不外排，循环水量为2m3/次，每日须补充耗损水量约0.01m3/d。

④设备冷却补充水

本项目设备冷却水循环使用，不外排，循环水量为2m3/次，每日须补充耗损水量约0.02m3/d。

⑤检验室用水

本项目设有检验室，用于对产品进行质量检测。本项目检验室质检用水量为0.001m3/d（0.3m3/a）。

（2）排水：

雨水：雨水主要通过园区雨水管网排放

污水：本项目营运期间废水主要为生活污水、喷淋废水、设备冷却废水、检验室废水。检验室废水用于锰球涂敷，不外排；喷淋废水循环使用，不外排。设备冷却水循环使用，不外排。

## 3.6 生产工艺

项目营运期具体工艺流程及产污环节见图5-1所示：

图3-1    生产工艺流程及产污图

工艺流程简述：

（1）磁选除铁

对锰片严格进行磁选除铁，除去锰片生产过程中掺杂的少量的铁锈、螺丝等，选出的固废送益阳金能新材料有限责任公司。

（2）配料

根据锰片的成分分析结果，按客户既定配方，用一种或两种Mn、S、C、Si、P含量不同的锰片进行配料，严格控制Mn、S、C、P的含量，每次用电子磅配料一吨，再送至混料器中，并按0.6~2.0%的比例添加去尘剂，控制Si%增加量在0.04~0.15%范围内，搅拌混合5~10分钟，严格保证各种物料均匀混合。

（3）破碎

将调质后的配料均匀的送入高压辊磨机中，根据不同产品型号后续的成型工艺，相应调整高压辊磨机的压力将锰片破碎至工艺要求的粒度，一般在0.5~5毫米。

（4）混料

将破碎料每次用料车配0.5吨，并按客户的要求按比例添加添加剂（还原铁粉）2~3kg，调整Mn含量，并保证Fe%和Mn%都符合客户指标。然后送至圆盘混料器中，并按1.5~2.5%的比例添加粘结剂，控制Si%增加量在0.18-0.35%范围内，混合4~5分钟，保证充分均匀。

（5）成型

把混后料用提升机送入高压压球机的预压舱，把高压压球机压机的压力设定为16~19MPa，螺旋预压给料器转速为50~250r/min，磨辊的转速为3~10r/min，将混后料连续压制成（40±5）mm*（30±5）mm*（15±5）mm的椭球型锰球半成品。

（6）一次烘干

将成型后所得锰球半成品用布料器单层均匀输送到20m通过式烘干炉中，通过式烘干炉的一次烘干工艺设置为：温度150-250℃、烘干时间20-30min，控制H2O%≤0.4%。

（7）涂敷

产品在输送带上用风机进行风冷，冷却15~20min后对网带上的产品用Si%为6%~10%的粘结剂进行喷涂，控制Si%增加量在0.1~0.15%范围内，保证产品被完全包裹。

（8）二次烘干

将涂敷后所得产品输送到30m通过式烘干炉中，通过式烘干炉的二次烘干工艺设置为：温度140~200℃、烘干时间30~40min，控制H2O%≤0.2%，保证产品无掉粉。

（9）冷却

对烘干后的产品在输送带上直接进行风冷25~35min。

（10）检验

对成品进行成分检测，检测结果不同的产品分类包装。

（11）包装

产品用特质防潮吨袋包装。

## 3.7 项目变动情况

1.环评：车间地面清洁废水经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后，近期经自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入碾子河；

实际：项目生产车间采用扫把定期清扫，不对车间地面进行冲洗，无清洁废水产生，生活污水经化粪池处理后排入碾子河。

根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况，经过对年产3万吨锰球建设项目现场核查，根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，本项目变动内容不属于重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物处置设施

4.1.1废水

本项目生产车间采用扫把定期清扫，不采用清洁水冲洗，因此，该项目生产车间无地面清洗废水产生，本项目营运期间废水主要为生活污水、喷淋废水、设备冷却废水、检验室废水。

（1）生活用水

本项目员工定员10人，生活污水经化粪池处理后排入碾子河；待益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理。

（2）喷淋废水

本项目检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋处理后，通过15m高排气筒排放，喷淋液在设施内循环使用，不外排。

（3）设备冷却废水

本项目设备冷却水循环使用，不外排，循环水量为2m3/次。

（4）检验室废水

本项目设有检验室，主要通过酸试剂对产品中各元素含量进行检测，经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排。

表4.1-1  项目废水产生、治理及排放情况一览表

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 废水排放量 | 治理设施 | 工艺 | 设计指标 | 废水回用量 | 废水排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |  |  |  |  |
| 喷淋废水 | 碱液喷淋塔 | pH、COD、SS | 不外排 | 0 | / | / | / | / | 2m3 | 循环使用，不外排 |
| 设备冷却废水 | 设备冷却 | COD、SS | 不外排 | 0 | / | / | / | / | 2m3 |  |
| 生活废水 | COD、氨氮、SS | 间断排放 | 1.45t/d | 化粪池 | 1 | 废水→化粪池→碾子河 | 化粪池：10立方 | / | 碾子河 |
| 检验室废水 | SS | 间断排放 | 0.001t/d | / | / | / | / | 0.001 |  |

4.1.2废气

项目运营期产生的大气污染物主要为配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘、检验室酸雾和员工餐厅产生的食堂废气。

（1）粉尘

本项目配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘，通过布袋除尘处理后15米排气筒高空外排。

（2）食堂油烟

项目劳动定员为10人，均在厂区用餐，通过油烟净化器处理后排放。

（3）检验室酸雾

本项目产品每批次出产须进行产品质检，以测试每批产品中各元素成分的含量，检验过程会产生极小量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物气体。检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放。

下表4.1-2为项目废气产生及治理、排放情况见下表：

表4.1-2  项目废气产生、治理及排放情况一览表

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 | 治理设施数量 | 工艺流程 示意 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放去向 | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘 | 颗粒物 | 有组织废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 废气→布袋除尘器→15米高排气筒 | 15米，内径80cm | 高空排放 | 出口已开孔 |
| 酸雾废气 | 检验室 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 有组织废气 | 碱液喷淋塔 | 1台 | 废气→碱液喷淋塔→15米高排气筒 | 15米，内径10cm | 高空排放 |  |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 | 无组织废气 | 油烟净化器 | 1台 | 废气→油烟净化器 | / | 无组织外排 | / |

4.1.3噪声

本项目营运期噪声主要来自设备运行时的噪声，各噪声源的噪声强度见表4.1-3。

表4.1-3 项目营运期噪声源情况一览表

| 序号 | 工序 | 数量 | 设备名称 | 声压等级 | 声学特点 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料工序 | 3 | 自动倒料装置 | 85 | 连续 | 厂房隔声、低噪声设备、厂区绿化 |
| 2 |  | 1 | 特种搅拌机 | 85 | 连续 |  |
| 3 |  | 1 | 自动喂料机 | 85 | 连续 |  |
| 4 |  | 3 | 斗提机 | 80 | 连续 |  |
| 5 |  | 1 | 行车 | 70 | 间断 |  |
| 6 |  | 1 | 叉车 | 70 | 间断 |  |
| 7 | 破碎工序 | 1 | 自控压力式破碎机 | 90 | 连续 |  |
| 8 |  | 1 | 斗提机 | 80 | 连续 |  |
| 9 | 混料工序 | 4 | 特种混料机 | 85 | 连续 |  |
| 10 |  | 1 | 自动喂料车 | 85 | 连续 |  |
| 11 |  | 2 | 斗提机 | 80 | 连续 |  |
| 12 | 成型工序 | 2 | 对辊压球机 | 80 | 连续 |  |
| 13 | 烘干工序 | 3 | 自控通过式热风炉 | 70 | 连续 |  |
| 14 |  | 6 | 自动运送装置 | 75 | 连续 |  |
| 15 | 包装工序 | 1 | 行车 | 70 | 间断 |  |

4.1.4固体废物

本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、磁选除铁固废、除尘器收集的粉尘、废弃包装物、废润滑油及其废弃包装桶、含油废抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门清运；磁选除铁固废收集到一定量后外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘全部回收利用。废弃包装物由建设单位集中收集后外售；润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油、含油废抹布及废手套暂存于危险废物暂存库，废润滑油、含油废抹布及废手套交由益阳市赫山区兴隆环保废矿物油收购经营部处理。润滑油以及酸类试剂的废弃包装物产生量较少，暂未处置。

项目固废污染源见下表：

表5-4   本项目固体废弃物产生及处置情况表

| 序号 | 名称 | 属性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物 | 危险废物 | HW49 | 900-041-049 | 0.01 | 暂存危废间，暂未处置 |
| 2 | 废润滑油 |  | HW08 | 900-214-08 | 0.09 | 交由益阳市赫山区兴隆环保废矿物油收购经营部处理 |
| 3 | 含油废抹布及废手套 |  | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 一般 固废 | / | / | 1.5 | 委托环卫部门统一托运 |
| 5 | 磁选除铁固废 |  | / | / | 0.01 | 可外售给益阳金能新材料有限责任公司 |
| 6 | 除尘器收集的粉尘 |  | / | / | 11.907 | 可全部回收利用 |
| 7 | 废弃包装物 |  | / | / | 1.5 | 外售废旧资源回收站 |

## 4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险防范措施

本项目危险固废集中存放地位危废暂存间，该区域专用于存放本项目产生的危险废物，该区域为地面防腐防渗。

4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂内设置了相关的标识标牌，排气筒出口已设置了监测孔，环评及批复未要求安装在线设置。

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

总投资6300万元，其中环保投资为20.5万元，所占比例为0.32%，其主要投资内容详见表4.3-1。

表4.3-1  项目主要环保设施实际建设情况与环评及批复要求对照表

| 类型 | 污染物来源 | 验收因子 | 环评防治措施 | 环保投资 （万元） | 实际防治措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 配料 | 颗粒物 | 各个产生粉尘的工序上分别设置一个集气罩，粉尘通过管道引入同一个布袋除尘器进行处理，尾气由一个15m高排气筒排放 | 10 | 与环评一致 | 10 |
|  | 搅拌机出料口 |  |  |  |  |  |
|  | 破碎机出料口 |  |  |  |  |  |
|  | 成型机出料口 |  |  |  |  |  |
|  | 物料流转 |  |  |  |  |  |
|  | 检验室 | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物 | 碱液喷淋塔 | 设备利旧 | 与环评一致 | / |
| 废 气 | 食堂 | 油烟废气 | 一套油烟净化器 | 1 | 与环评一致 | 0.5 |
| 废 水 | 生活 污水 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物、五日生化需氧量 | 近期：一体化污水处理设施，工艺为二级生化处理 | 10 | 化粪池 | 1 |
|  |  |  | 远期：隔油池+化粪池 | 0.5 | / | / |
|  | 初期 雨水 | SS | 沉淀池（20m3容积） | 1 | 未设置 | / |
|  | 喷淋塔等设备 | 喷淋液及设备冷却水 | 循环使用，不外排 | 设备自带循环系统 | 与环评一致 | / |
|  | 地面、检验室 | 车间地面清洁废水和检验室废水 | 收集调配池（2m3容积） | 0.5 | 未设置，车间不需要进行地面冲洗 | / |
| 噪 声 | 设备 噪声 | LAeq | 选用低噪声设备，加强设备的保养与检修 | 2 | 与环评一致 | 3 |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 设垃圾收集箱，生活垃圾由环卫部门负责清运处置；磁选除铁固废收集后外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘可用于生产；废弃包装物外售给废旧资源回收站；固废暂存间 | 2 | 与环评一致 | 3 |
|  | 危险 固废 | 建有专门的危废暂存间（厂区西北侧，建筑面积约5m2），危险废物委托有危废处理资质单位进行处理 | 3 | 与环评一致 | 3 |
| 合计 | / | / | 30 |  | 20.5 |

# 5 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1结论

1 项目概况

益阳华厦冶金材料制造有限公司年产3万吨锰球建设项目位于益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地），本项目占地面积为20002.9m2，计划建设一条年产3万吨锰球生产线，配套建设有综合楼、配电站以及其它公用辅助设施。

2 区域环境质量

（1）监测结果表明评价，环境空气质量各常规监测因子的指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）根据监测结果，本项目纳污河段碾子河及下游河段新河断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）根据噪声监测结果，厂界各监测点昼、夜间噪声级均可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。

综上所述，目前评价区域大气、地表水、声环境质量现状较好，项目所在地整体环境质量较好，有足够的环境容量。

3 环境影响分析结论

（1）大气环境影响

本项目加强车间通风换气，配料、进料、出料、物料网带转运等过程产生的粉尘由集气罩收集引入布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放，检验室产生的酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后高空排放。因此，废气排放对周围环境影响较小。

（2）水环境影响

本项目初期雨水经沉淀后用于厂区绿化或洒水抑尘用水；益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成前，项目产生的生活污水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入碾子河；益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经市政污水管网排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理；设备冷却用水经收集后循环使用，不外排；车间地面清洁废水和检验室废水经收集、调配后用于锰球涂敷，不外排。

（3）声环境影响

本项目营运期主要噪声源为设备运行声，其噪声值约为75~95dB(A)。项目生产过程采用低噪声设备、隔振、减震垫、消声、隔音、合理布局等措施，加强场区绿化，加强管理等减轻噪声对周围环境的影响，对周围环境影响较小。

（4）固体废弃物影响

项目产生的固体废物主要分为一般固体废物和危险废物，生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一清运；磁选除铁固废收集到一定量后可外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘可全部回收利用；废弃包装物收集后外售废旧资源回收站；润滑油及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油、含油废抹布及废手套等危险废物收集后暂存于危废暂存库，委托相关资质单位进行无害化处理，对环境影响较小。

4 综合结论

综上所述，益阳华厦冶金材料制造有限公司年产3万吨锰球建设项目符合国家产业政策；项目选址合理；项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境现状良好，在采取环评提出的各项污染防治措施，实现达标排放的情况下，项目产生的污染物对周围环境影响较小。在落实各项污染防治措施后，能有效降低工程对周围环境的影响，工程建设对环境的影响是可以接受的。因此，本项目从环境保护角度来说是可行的。

5.1.2建议

（1）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，必须经环境保护主管部门验收合格后，主体工程方能投入正常运行。

（2）建立健全环境环境保护管理规章制度，加强环境管理，对污染防治措施必须进行日常检查与维护保养，需确保各项环保设施正常运行，保证污染物达标排放，并加强环境日常监测，掌握污染物排放动态及环境质量变化情况。

（3）在废气处理设施出现故障时应及时维修，确保处理设施正常运行；如短时间内无法修复，应立即安排停产检修。

（4）建议项目废水排口、废气排放口及固废堆场应按照相应的环保规定及规范化整治要求完善；加强对化学品的妥善保管，制定严格的管理制度；对企业的设备维护应纳入平时的工作日程；全厂采用严格的管理制度进行监督。

（5）按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的要求，应建立危险废物贮存台账制度，出入库交接记录详细；按照相关规范设置标示标牌；且盛装废液的容器应加托盘；产生危险废物的企业应与有资质单位签订处置协议，定期安全转运处理；定期关注企业危险废物处置单位资质的有效期及处理范围，禁止在有效期外、超处理范围内委托其处理。

（6）加强管理人员和生产操作人员的责任心和环保意识，严格工艺控制和操作条件，按操作规程操作，加强岗位责任制，杜绝因操作不当而产生的各类污染事故发生，确保治理设施运行的可靠性、稳定性。

（7）建设项目的基础资料由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位若未来需增加本评价所涉及之外的产品、污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。

## 5.2 审批部门审批决定

益阳华厦冶金材料制造有限公司于2020年10月委托山东睿福环境科技有限责任公司编制《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2020年12月4日以益环高审[2020]49号予以批复。具体审批部门审批内容详见附件1。

# 6 验收执行标准

年产3万吨锰球建设项目环境影响评价文件及批复内容，结合项目建成情况、现行标准，本项目验收监测执行如下标准：

## 6.1 废水验收执行标准

本项目区市政污水管网建成，废水经污水处理设预处理后排入东部新区污水处理厂处理，因此本项目废水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级标准。

表6.1-1  废水排放限值

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度 （mg/L，pH：无量纲） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6~9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准 |
|  | 悬浮物 | 70 |  |
|  | 化学需氧量 | 100 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20 |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |
|  | 氨氮 | 15 |  |
|  | 石油类 | 5 |  |

## 6.2 废气验收执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值。

表6.2-1  大气污染物有组织排放限值

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 硫酸雾 | 45 | 1.5 |  |  |
|  | 氯化氢 | 100 | 0.26 |  |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 0.77 |  |  |

表6.2-2  大气污染物无组织排放限值  单位：mg/m3

| 类别 | 监测项目 | 最高允许排放浓度 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 硫酸雾 | 1.2 |  |
|  | 氯化氢 | 0.2 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.12 |  |

## 6.3 噪声验收执行标准

本项目厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

| 类别 | 执行标准 | 监测项目 | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 厂界环境噪声 | 2类 | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |

## 6.5 污染物总量控制指标

根据项目环评批复未提及总量指标，CODCr：0.04t/a、氨氮0.01t/a。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1有组织废气

表7.1-1  有组织废气监测布点、监测频次

| 监测点位 | 排气筒高度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘排气筒出口 | 15m | 颗粒物 | 3次/天，连续2天 |
| 碱液喷淋塔排气筒出口 | 15m | 氮氧化物、硫酸雾、氯化氢 | 3次/天，连续2天 |

7.1.2无组织废气

表7.1-2  无组织废气排放监测内容表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 项目厂界上风向 | 颗粒物、氮氧化物、硫酸雾、氯化氢 | 3次/天，连续2天 |
| Q2 | 项目厂界下风向1 |  |  |
| Q3 | 项目厂界下风向2 |  |  |

7.1.3 厂界噪声

表7.1-3  项目厂界环境噪声验收监测工作内容一览表

| 类别 | 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 环境 噪声 | N1 | 东面场界外1m处 | 等效连续A声级 | 每天昼间、夜间各1次，连续2天 |
|  | N2 | 南面场界外1m处 |  |  |
|  | N3 | 西面场界外1m处 |  |  |
|  | N4 | 北面场界外1m处 |  |  |

7.1.4 废水

表7.1-4  项目废水验收监测工作内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排口 | pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、 五日生化需氧量、动植物油、石油类 | 每天4次，连 续2天 |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法及监测仪器

本次验收监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测方法及使用仪器统计表

| 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法（HJ836-2017） | DV215CD电子 天平，JKFX-012 | 1.0mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 （HJ/T 27-1999） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.9mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016） | ICS-600离子色谱仪， JKFX-001 | 0.2mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法（ HJ 693-2014） | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪，JKCY-081 | 3mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 颗粒物的测定重量法 第1号修改单（GB/T 15432-1995/XG1-2018） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 （HJ/T 27-1999） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.05mg/m3 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法（HJ 544-2016） | ICS-600离子色谱仪， JKFX-001 | 0.005mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 第1号修改单 （ HJ 479-2009 /XG1-2018） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.015mg/m3 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 （HJ 1147-2020） | pHS-3C型pH计，JKFX-017 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017) | KHCOD消解器，JKFX-FZ-013 | 4.0mg/L |
|  | 五日生化 需氧量 | 水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009 ) | 50ml滴定管 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB11901-1989) | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-010 | 0.025mg/L |
|  | 动植物油、石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ 637-2018） | MAI-50G红外 测油仪，JKFX-009 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能 声级计，JKCY-016 | / |

## 8.2 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。平行样、质控样分析结果如表8-2、表8-3。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-4。

表8-4 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计校准器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.6.4 | SC-05 | JKCY-072 | 93.8 | 94.0 | 0.2 |
| 2021.6.5 | SC-05 | JKCY-072 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

2021年6月4日～6月5日，湖南精科检测有限公司对年产3万吨锰球建设项目开展了验收监测。监测期间，项目生产线及公用、环保设施运行正常。

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1废气

（1）有组织废气

有组织废气监测结果统计表见表9.2-1、表9.2-2。

表9.2-1  有组织排放监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 布袋除尘排气筒出口 | 2021.6.4 | 标干风量（m3/h） | 7381 | 7564 | 7761 | / | / |
|  |  | 低浓度颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 16.7 | 18.9 | 17.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.123 | 0.143 | 0.137 | 3.5 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 标干风量（m3/h） | 8128 | 8296 | 8475 | / | / |
|  |  | 低浓度颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 19.5 | 22.0 | 18.1 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.158 | 0.183 | 0.153 | 3.5 | 达标 |
| 碱液喷淋塔排气筒出口 | 2021.6.4 | 标干风量（m3/h） | 133 | 140 | 144 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 实测浓度（mg/m3） | 8.49 | 8.96 | 8.01 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00113 | 0.00125 | 0.00115 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 6.2 | 7.9 | 7.2 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.000825 | 0.00111 | 0.00104 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 29 | 31 | 30 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00386 | 0.00434 | 0.00432 | 0.77 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 标干风量（m3/h） | 142 | 144 | 146 | / | / |
|  |  | 硫酸雾 | 实测浓度（mg/m3） | 8.93 | 9.69 | 8.31 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00127 | 0.00140 | 0.00121 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 6.6 | 7.5 | 6.9 | 100 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.000937 | 0.00108 | 0.00101 | 0.26 | 达标 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 32 | 31 | 34 | 240 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00454 | 0.00446 | 0.00496 | 0.77 | 达标 |

由上表内容可知，验收监测期间，布袋除尘排气筒出口颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；碱液喷淋塔排气筒出口硫酸雾、氯化氢、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。项目有组织废气可实现达标排放。

（2）无组织废气

本项目监测期间气象参数及监测结果如下：

表9.2-2  采样期间气象参数

| 日 期 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向 | 2021.6.4 | 15.4 | 101.3 | 西 | 1.6 |
|  | 2021.6.5 | 14.5 | 101.4 | 南 | 1.7 |
| 厂界下风向1 | 2021.6.4 | 15.2 | 101.3 | 西 | 1.6 |
|  | 2021.6.5 | 14.4 | 101.4 | 南 | 1.8 |
| 厂界下风向2 | 2021.6.4 | 15.3 | 101.3 | 西 | 1.6 |
|  | 2021.6.5 | 14.3 | 101.4 | 南 | 1.8 |

表9.2-3  本项目无组织排放验收监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 厂界上风向 | 2021.6.4 | 0.193 | 0.211 | 0.231 | 0.079 | 0.085 | 0.084 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.042 | 0.046 | 0.049 |
|  | 2021.6.5 | 0.174 | 0.193 | 0.213 | 0.083 | 0.082 | 0.086 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.044 | 0.051 | 0.053 |
| 厂界下风向1 | 2021.6.4 | 0.280 | 0.317 | 0.337 | 0.099 | 0.094 | 0.099 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.049 | 0.056 | 0.059 |
|  | 2021.6.5 | 0.295 | 0.333 | 0.354 | 0.098 | 0.094 | 0.101 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.051 | 0.055 | 0.062 |
| 厂界下风向2 | 2021.6.4 | 0.315 | 0.352 | 0.373 | 0.104 | 0.103 | 0.101 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.052 | 0.059 | 0.067 |
|  | 2021.6.5 | 0.330 | 0.403 | 0.425 | 0.103 | 0.101 | 0.104 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.053 | 0.061 | 0.69 |
| 标准限值 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.12 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表内容可知，验收监测期间，项目无组织废气各监测因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目无组织可实现达标排放。

9.2.2废水

废水监测结果如下：

表9.2-4  废水监测结果一览表

| 采样点位 | 采样日期 | 样品状态 | 检测结果（mg/L，pH值：无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 石油类 | 动植物油 |
| 废水总排口 | 2021.6.4 | 微黄微臭较浊 | 7.33 | 69 | 15.4 | 11.9 | 17 | 0.06L | 0.32 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.26 | 82 | 18.2 | 10.2 | 19 | 0.06L | 0.47 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.42 | 71 | 16.8 | 13.2 | 22 | 0.06L | 0.58 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.21 | 86 | 18.6 | 11.1 | 18 | 0.06L | 0.42 |
|  | 2021.6.5 | 微黄微臭较浊 | 7.49 | 51 | 14.6 | 12.5 | 23 | 0.06L | 0.29 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.31 | 72 | 16.9 | 10.7 | 16 | 0.06L | 0.35 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.52 | 66 | 15.2 | 9.86 | 25 | 0.06L | 0.46 |
|  |  | 微黄微臭较浊 | 7.44 | 79 | 17.4 | 13.6 | 18 | 0.06L | 0.41 |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 20 | 15 | 70 | 5 | 10 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

检测数据表明，验收检测期间，项目废水总排口各监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准，项目废水可实现达标排放。

9.2.3噪声

本项目噪声监测结果如下：

表9.2-6 本项目厂界环境噪声监测结果一览表

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 执行标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东 | 2021.6.4 | 54.3 | 44.0 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 54.8 | 44.8 |  |  |  |
| 厂界南 | 2021.6.4 | 55.3 | 44.8 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 54.2 | 45.6 |  |  |  |
| 厂界西 | 2021.6.4 | 55.7 | 45.1 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 55.4 | 45.0 |  |  |  |
| 厂界北 | 2021.6.4 | 56.1 | 45.3 | 60 | 50 | 达标 |
|  | 2021.6.5 | 56.0 | 43.9 |  |  |  |

#### 由上表内容可知，验收监测期间，项目东、南、西、北侧昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。项目厂界环境噪声可实现达标排放。

9.2.5 污染物排放总量核算

污染物排放总量核算，见表9.2-8。

表9.2-8 污染物排放总量控制核算（单位：t/a）

| 类别 | 项目 | 实际排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.039 | 0.04 |
|  | 氨氮 | 0.01 | 0.01 |
| 备注：1.废水量为435.3m3/a；化学需氧量平均值为89mg/L、氨氮平均值为24.4mg/L。 2.污染物排放总量计算方法如下：废水：排放浓度×废水排放量×10-6。 |

由表9-13可知，根据验收监测期间的数据计算，COD的排放量为 0.039t/a，NH3-N的排放量为0.01t/a，满足环评批复中COD的排放量0.04t/a，NH3-N的排放量0.01t/a要求。

## 9.3 工程建设对环境的影响

年产3万吨锰球建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响较小。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1 环保审批手续履行情况

益阳华厦冶金材料制造有限公司于2020年10月委托山东睿福环境科技有限责任公司编制《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2020年12月4日以益环高审[2020]49号予以批复。项目环保审批手续履行齐全。

## 10.2 环保档案资料管理情况

本项目环境保护档案资料主要有：环境影响报告表及其批复、环境管理制度等。根据现场了解，本项目的环保档案资料均由建设单位安全环保部负责保存，资料齐全。

## 10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况

益阳华厦冶金材料制造有限公司设立了专人对企业的环保、健康、消防、安全等制度进行管理与监督、执行，公司制定了《企业环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员。

## 10.4 环保设施建设、管理及运行情况

根据现场踏勘情况，本项目主要安装的环保设施有：

（1）针对项目废水，建设单位已建设集中化粪池；

（2）针对项目废气，建设单位已建设过布袋除尘器、碱液喷淋塔；

以上环保设施均已建设完成并运转正常，建设单位同步进行环保设施运行记录。

## 10.5 排污口规范化情况检查

本项目排气筒已设置了监测孔等。

## 10.6 施工期及试运行期扰民事件调查

经项目周边群众走访及现场踏勘得知，本项目施工期及试运行期间未造成较大环境影响，无遗留环境问题，未造成扰民事件。

## 10.7 防护距离内居民搬迁落实情况

根据环评及批复要求，本项目未要求设置防护距离。

## 10.8 环评批复落实情况检查

本项目环评及批复中相关要求的落实情况如下：

表10.8-1  建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表

| 环评批复情况 | 实际情况 |
| --- | --- |
| 做好项目大气污染防治工作。加强车间通风，配料、进料、出料、物料网带转运等过程产生的粉尘由集气罩收集引入布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放，实验室产生的酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，确保外排污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001 )要求后高空排放，油烟排气筒的高度、位置等具体要求按照《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)的规定执行。 | 已落实；项目配料、进料、出料、物料网带转运等过程产生的粉尘由集气罩收集引入布袋除尘装置处理后通过15米高排气筒排放，实验室产生的酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放，根据验收监测数据可知，污染物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 )表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理外排 |
| 做好项目水污染防治工作。厂区排水必须实行雨污 分流，认真落实报告表提出的废水处理方案。初期雨水经沉淀后用于厂区绿化或洒水抑尘用水；益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成前，项目产生的生活污水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中一级标准后排入碾子河；益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，项目产生的生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准后经帀政污水管网排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理；设备冷却用水经收集后循环使用，不外排；车间地面淸洁废水和实验室废水经收集、调配后用于镒球涂敷，不外排。 | 项目初期雨水经沉淀后直接排放；目前益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网暂未建成，生活污水经化粪池处理后排入碾子河，根据验收监测结果可知，项目废水总排口各监测因子满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中一级标准；设备冷却用水经收集后循环使用，不外排；检验室废水收集、调配后用于镒球涂敷，不外排。项目生产车间采用扫把定期清扫，不对车间地面进行冲洗，无清洁废水产生。 |
| 做好项目噪声污染防治工作。落实环评报告表提出 的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、 减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的 污染控制工作，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008 )中2类区标准要求。 | 已落实环评报告表提出的噪声防治措施，合理优化总平面布局，并从优化设备的选型、 减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作，根据本次验收数据可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008 )中2类区标准要求。 |
| 加强对固体废物的分类管理控制。项目产生的危废 和一般固废应严格分类贮存，厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001 )及其修改单要求。做好固体废物分类收集处置，生活垃圾收集后交给地方环卫部门处理；磁选除铁固废、除尘器收集的粉尘和废包装材料等为一 般工业固废，经分类收集贮存后外售综合利用；润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油及含油废抹布和废手套等危险废物应送危废暂存间分类贮存,定期外委有危废处置资质单位处理。 | 本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、磁选除铁固废、除尘器收集的粉尘、废弃包装物、废润滑油及其废弃包装桶、含油废抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门清运；磁选除铁固废收集到一定量后可外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘全部回收利用。废弃包装物由建设单位集中收集后外售；润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油、含油废抹布及废手套暂存于危险废物暂存库，废润滑油、含油废抹布及废手套交由益阳市赫山区兴隆环保废矿物油收购经营部处理。润滑油以及酸类试剂的废弃包装物产生量较少，暂未处置，后期委托有资质单位处置。项目固体废物，均得到了合理处置，符合环评及批复要求。 |
| 加强环境风险防范。加强环保和风险防范设施的运 行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，制定环境风险事故应急预案，落实事故应急预案防范措施 | 项目已加强环保和风险防范设施的运行管理，明确责任人，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放，环境风险事故应急预案正在编制中。 |
| 污染物总量控制指标：COD的排放量0.04t/a，NH3-N的排放量0.01t/a | 根据验收监测期间的数据计算，COD的排放量为 0.039t/a，NH3-N的排放量为0.01t/a，满足环评批复中COD的排放量0.04t/a，NH3-N的排放量0.01t/a要求。 |

# 11 验收监测结论

2021年6月4日～6月5日，湖南精科检测有限公司对年产3万吨锰球建设项目开展了验收监测。监测期间，项目运行正常，满足竣工环保验收监测规范要求。

## 11.1 环保设施调试运行效果

（1）废气

验收监测期间，布袋除尘排气筒出口颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；碱液喷淋塔排气筒出口硫酸雾、氯化氢、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。项目有组织废气可实现达标排放。

验收监测期间，项目无组织废气各监测因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；项目无组织可实现达标排放。

（2）废水

验收检测期间，项目废水总排口各监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准，项目废水可实现达标排放。

（3）噪声

#### 验收监测期间，项目东、南、西、北侧昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。项目厂界环境噪声可实现达标排放。

（4）固体废物

本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、磁选除铁固废、除尘器收集的粉尘、废弃包装物、废润滑油及其废弃包装桶、含油废抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门清运；磁选除铁固废收集到一定量后可外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘全部回收利用。废弃包装物由建设单位集中收集后外售；润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油、含油废抹布及废手套暂存于危险废物暂存库，废润滑油、含油废抹布及废手套交由益阳市赫山区兴隆环保废矿物油收购经营部处理。润滑油以及酸类试剂的废弃包装物产生量较少，暂未处置，后期委托有资质单位处置。项目固体废物，均得到了合理处置，符合环评及批复要求。

（5）污染物排放总量核算

根据验收监测期间的数据计算，COD的排放量为 0.039t/a，NH3-N的排放量为0.01t/a，满足环评批复中COD的排放量0.04t/a，NH3-N的排放量0.01t/a要求。

## 11.2 工程建设对环境的影响

益阳华厦冶金材料制造有限公司年产3万吨锰球建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

## 11.3 总结论

项目环保手续齐全，各项环境保护设施已按环评报告及其批复落实。根据验收检测结果分析可知，项目各项环保措施可实现污染物达标排放，项目运营未改变周边环境功能区划，项目污染物排放总量满足审批文件要求。因此，本项目已具备竣工环境保护验收条件，满足竣工环境保护验收要求。

## 11.4 建议

（1）严格执行所指定的环境保护管理制度的相关措施，确保外排污染物长期、稳定达标排放。加强环境风险防范意识，提高设备的完好率，杜绝非正常排污事故的发生。

（2）加强安全生产管理、清洁生产管理及环保设施的日常运行管理。

（3）自觉接受环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治等工作。

# 12 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                 填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年产3万吨锰球建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 益阳东部新区鱼形山街道319国道旁（原衡龙桥镇塑编基地）A1栋厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产3万吨锰球 | 实际生产能力 | 年产3万吨锰球 | 环评单位 | 山东睿福环境科技有限责任公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 益阳市生态环境局 | 审批文号 | 益环高审[2020]49号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年12月 | 竣工日期 | 2021年3月 | 排污许可证申领时间 | 2021年6月8号 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 91430900730526055B001Y |
|  | 验收单位 | 益阳华厦冶金材料制造有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 6300 | 环保投资总概算（万元） | 30 | 所占比例（%） | 0.48 |
|  | 实际总投资（万元） | 6300 | 实际环保投资（万元） | 20.5 | 所占比例（%） | 0.32 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理 （万元） | 10.5 | 噪声治理（万元） | 3 | 固体废物治理（万元） | 6 | 绿化及生态（万元） |  | 其它 （万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 运营单位 | 益阳华厦冶金材料制造有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2021年6月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | vocs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)-(11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# 附件

## 附件１：验收项目环评批复

## 附件2：委托函

## 附件3：排污许可证

## 附件4：危废合同

## 附件5：检测报告

## 附件6：验收意见及签到表

益阳华厦冶金材料制造有限公司

年产3万吨锰球建设项目竣工环境保护验收意见

2021年6月26日，益阳华厦冶金材料制造有限公司根据《益阳华厦冶金材料制造有限公司年产3万吨锰球建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：益阳高新区东部新区

产品方案：年产3万吨锰球

建设内容：年产3万吨锰球生产线及其配套环保设施、辅助设施等

（二）建设过程及环保审批情况

益阳华厦冶金材料制造有限公司于2020年10月委托山东睿福环境科技有限责任公司编制《年产3万吨锰球建设项目环境影响报告表》，益阳市环境保护局于2020年12月4日以益环高审[2020]49号予以批复。项目于2020年12月开始建设，2021年3月竣工。

（三）投资情况

项目总投资6300万元，其中环保投资为20.5万元，所占比例为0.32%。

（四）验收范围

本次验收为本项目竣工环境保护总体验收。

二、工程变动情况

根据相关资料结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，主体建设内容基本相同，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）、《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）中的重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目生产车间采用扫把定期清扫，不采用清洁水冲洗，因此，该项目生产车间无地面清洗废水产生，本项目营运期间废水主要为生活污水、喷淋废水、设备冷却废水、检验室废水。

（1）生活用水

本项目员工定员10人，生活污水经化粪池处理后排入碾子河；益阳东部新区大泉污水处理厂及周边配套市政污水管网建成后，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入益阳东部新区大泉污水处理厂进行深度处理。

（2）喷淋废水

本项目检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋处理后，通过15m高排气筒排放，喷淋液在设施内循环使用，不外排。

（3）设备冷却废水

本项目设备冷却水循环使用，不外排，循环水量为2m3/次。

（4）检验室废水

本项目设有检验室，主要通过酸试剂对产品中各元素含量进行检测，废水中无重金属，经收集、调配后收集、调配后用于锰球涂敷，不外排。

（二）废气

项目运营期产生的大气污染物主要为配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘、检验室酸雾和员工餐厅产生的食堂废气。

（1）粉尘

本项目配料粉尘、搅拌机进料口粉尘、破碎机出料口粉尘、成型机出料口粉尘、物料流转过程（网带转运处）产生的粉尘，通过布袋除尘处理后15米排气筒高空外排。

（2）食堂油烟

项目劳动定员为10人，均在厂区用餐，通过油烟净化器处理后排放。

（3）检验室酸雾

本项目产品每批次出产须进行产品质检，以测试每批产品中各元素成分的含量，检验过程会产生极小量的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物气体。检验室酸雾经通风橱、集气罩收集引至碱液喷淋塔处理后通过15米高排气筒排放。

（三）噪声

通过厂房隔声、低噪声设备、厂区绿化等，降低设备噪声对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、磁选除铁固废、除尘器收集的粉尘、废弃包装物、废润滑油及其废弃包装桶、含油废抹布及废手套。生活垃圾交由环卫部门清运；磁选除铁固废收集到一定量后可外售给益阳金能新材料有限责任公司；除尘器收集的粉尘全部回收利用。废弃包装物由建设单位集中收集后外售；润滑油以及各酸类试剂的废弃包装物、废润滑油、含油废抹布及废手套暂存于危险废物暂存库，废润滑油、含油废抹布及废手套交由益阳市赫山区兴隆环保废矿物油收购经营部处理。润滑油以及酸类试剂的废弃包装物产生量较少，暂未处置。

四、环境保护设施调试效果

湖南精科检测有限公司于2021年6月4日～6月5日对项目外排污染物的监测结果表明：

（1）废气

验收监测期间，布袋除尘排气筒出口颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；碱液喷淋塔排气筒出口硫酸雾、氯化氢、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

验收监测期间，项目无组织废气各监测因子满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）废水

验收检测期间，项目废水总排口各监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的一级标准。

（3）噪声

验收监测期间，项目东、南、西、北侧昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

根据项目废水、废气、厂界噪声监测结果，各类污染物均能实现达标排放，固体废物能得到安全处置。总体而言，工程建设对周边环境的影响可控。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告表和现场检查，项目环保手续基本完备，技术资料基本齐全，基本执行了环境影响评价和“三同时”管理制度。验收工作组经认真讨论，认为本项目在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。

七、后续要求

1、完善危险废物暂存间建设，做到“防渗漏、防流失、防扬散”，妥善处置各类危险废物。

2、完善各类环境管理制度、环保标示标牌，加强环保设施的检修、维护，确保各类污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息

见附件。

益阳华厦冶金材料制造有限公司

2021年6月26日

## 附件7：公示截图

# 附图

## 附图1：项目地理位置图

## 附图2：项目监测点位图

## 附图3：现场监测照片

| 化粪池 | 油烟净化器 |
| --- | --- |
| 碱液喷淋塔 | 布袋除尘器 |
| 布袋除尘出口 | 碱液喷淋废气出口 |
| 废水 | 无组织上风向 |
| 无组织下风向1 | 无组织下风向2 |
| 厂界东 | 厂界南 |
| 厂界西 | 厂界北 |

# Text boxes

项目所在地

图例

废水监测点位

有组织废气监测点位

无组织废气监测点位

噪声监测点位

厂房