永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告

精检竣监【2019】101号

建设单位：永顺县宏运沥青搅拌有限公司

编制单位：湖南精科检测有限公司

二O二一年七月

建设单位法人代表：李英（签字）

编制单位法人代表：昌小兵（签字）

项目负责人：杨宇波

编 写 人：何佩佩

| 建设单位： | 永顺县宏运沥青搅拌有限公司 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18807437888 | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 416700 | 邮编： | 410007 |
| 地址： | 永顺县灵溪镇大坝乡万源水泥厂内 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

目 录

1、项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3、项目建设情况	4

3.1地理位置及平面布置	4

3.2建设内容	4

3.3主要原辅材料及能源消耗	6

3.4水源及水平衡	6

3.5生产工艺	8

3.6项目变动情况	9

4、 环境保护设施	10

4.1污染物治理、处置措施	10

4.2其他环保设施	16

4.2.1环保设施投资情况	16

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	18

5.1环评结论	18

5.2环评建议	21

5.3审批部门审批决定	22

6、验收执行标准	23

6.1废水执行标准	23

6.2废气执行标准	23

6.3噪声执行标准	24

6.4固体废物执行标准	24

6.5 污染物总量控制指标	24

7、验收监测工作内容	25

7.1污染物监测内容	25

8、监测分析方法及质量保证	26

8.1废气监测方法及仪器	26

8.2 质量控制及质量保证	26

9、验收监测结果	27

9.1生产工况	27

9.2环保设施调试运行效果	28

10 环境管理检查结果	35

10.1 环保审批手续履行情况	35

10.2 环保档案资料管理情况	35

10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况	35

10.4 环保设施建设、管理及运行情况	35

10.5施工期及试运行期扰民事件调查	35

10.6 防护距离内居民搬迁落实情况	35

10.7 环评批复落实情况检查	36

11、验收监测结论	39

11.1环保设施调试运行效果	39

11.2工程建设对环境的影响	39

11.3结论和建议	40

11、建设项目环境保护竣工验收登记表	41

附件1 环评批复	42

附件2 建设单位营业执照	46

附件3 验收监测委托函	47

附件4 执行标准函	48

附件5 排污许可证	50

附件6 危废合同	51

附件7 验收意见及签到表	58

附件8 网上公示资料	67

附图1 项目地理位置	68

附图2 平面布置图	69

附图3 现场照片	70

# 1、项目概况

永顺县宏运沥青搅拌有限公司投资380万元在永顺县灵溪镇大坝乡万源水泥厂内建设永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目。项目规划总用地面积6800m2，生产规模年产23万吨沥青混凝土。主要建设内容为1条SLB-3000型沥青混凝土搅拌系统及其它配套生产设施。项目于2019年8月8日开工建设，于同年12月底建成试运营。

2019年7月，湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。永顺县环境保护局于2019年8月2日以永环复[2019]19号予以批复。项目于2020年6月22日取得排污许可证（编号：91433127MA4PQBJQ2Y001Q）。

根据国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），永顺县宏运沥青搅拌有限公司于2020年7月5日开展本项目的竣工环境保护验收工作，并委托湖南精科检测有限公司进行环保验收监测，我公司根据该项目环境影响报告表、项目审批意见和相关监测技术规范编制了验收监测方案，并于2020年7月25日～7月26日进行了现场监测和环境保护管理检查，根据验收监测结果和环境管理检查编制了该项目的竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）全国人大常委会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日通过，2018年12月29日修正；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实行；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42 号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月；

（9）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》，湖南美景环保科技咨询服务有限公司，2018年11月。

（2）关于《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》的批复，永顺县环境保护局，2019年8月2日，永环复[2019]19号。

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3、项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

项目位于永顺县灵溪镇大坝乡（中心坐标：东经109.828171、北纬28.943286）。项目地理位置附图1。

表3-1主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 目标名称 | 方位 | 与厂界距离（m） | 与搅拌生产区的最近距离 | 规模及功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 坝科居民 | 东北 | 550~930 | 570 | 居住，约21户 | （GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 石堤村居民 | 西 | 240~470 | 245 | 居住，约85户 |  |
|  | 荣信希望小学 | 西北 | 540~630 | 560 | 学校 |  |
|  | 杨家坪村居民 | 西北 | 315~630 | 321 | 居住，约27户 |  |
| 水环境 | 树坪河 | 西南 | 40 | 90 | 小河 | （GB3838-2002） Ⅲ类标准 |

厂区入口位于厂界东北侧，临砂石供应商（向前采石场），满足物流要求。砂石料场位于厂区南部；沥青站搅拌系统位于厂区中部，办公生活区位于南部。平面布置图见附图2。

## 3.2建设内容

项目工程基本情况见表3-2，整体工程情况见表3-3，主要生产设备见表3-4。

表3-2 项目基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位名称 | 永顺县宏运沥青搅拌有限公司 |
| 2 | 地理位置及中心纬度 | 永顺县灵溪镇大坝乡万源水泥厂内 （东经109.828171、北纬28.943286） |
| 3 | 占地面积 | 总占地面积6800m2 |
| 4 | 开工建设日期 | 2019年8月8日 |
| 5 | 投产日期 | 2019年12月 |
| 6 | 法定代表人 | 李英 |
| 7 | 联系人及联系方式 | 向碧玉：18807437888 |
| 8 | 生产规模 | 年产23万吨沥青混凝土 |
| 9 | 实际投资金额 | 本项目总投资为380万元，其中环保投资63万元，占总投资16.6% |
| 10 | 职工人数及工作制度 | 33人，工作制为1班制，每班8小时，年工作120天 |
| 11 | 环评及批复情况 | 2019年7月，湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。永顺县环境保护局于2019年8月2日以永环复[2019]19号予以批复。 |

表3-3 工程情况一览表

| 项目名称 | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 沥青混凝土搅拌站 | 采用成套封闭式设备，钢结构，2800m2 | 与环评一致 |
|  | 砂石料仓 | 封闭式料仓，3500m2 | 半封闭式料仓，3500m2 |
| 辅助工程 | 办公休息区 | 综合办公楼，共一层，北侧设置食堂，中部设置办公区，南侧设置休息区。200m2 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废水治理工程 | 初期雨水收集池+厂区清洗废水沉淀池（容量200m3） | 初期雨水收集池（容量40m3），项目不进行地面清洗，无清洗废水产生 |
|  |  | 化粪池 | 与环评一致 |
|  |  | 水喷淋循环沉淀池 | 与环评一致 |
|  | 废气治理工程 | 沥青骨料烘干废气布袋除尘器，处理量50000m3/h，经15m排气筒外排 | 与环评一致 |
|  |  | 沥青烟气六位一体光氧净化设施，处理量30000m3/h，经15 m排气筒外排 | 与环评一致 |
|  |  | 导热油锅炉，经13m排气筒外排 | 导热油锅炉，经15m排气筒外排 |
|  |  | 项目厂区内洒水除尘设施 | 与环评一致 |
|  | 噪声治理 | 对设备基础进行减振，加强维护等 | 与环评一致 |
|  | 固废治理 | 生活垃圾收集点、危废暂存间（5m2） | 垃圾桶、危废暂存间（10m2） |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 与环评一致 |

表3-4 主要生产设备一览表

| 设备名称及规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青混凝土搅拌站（SLB-3000型） 最大生产能力240t/h | 冷料供给系统 | 1 | 套 | 石料输送 |
|  | 干燥滚筒 | 1 | 套 | 石料烘干 |
|  | 粉料供给系统 | 1 | 套 | 粉料输送 |
|  | 搅拌主楼 | 1 | 套 | 沥青混合料搅拌产出 |
|  | 成品系统 | 1 | 套 | 沥青混合料储存 |
|  | 气动系统 | 1 | 套 | 整机供气 |
|  | 沥青供给系统 | 1 | 套 | 沥青输送 |
|  | 控制系统 | 1 | 套 | 整机操控中枢 |
|  | 除尘系统 | 1 | 套 | 布袋除尘 |
| 装载机 | / | 1 | 辆 | / |
| 沥青储罐 | / | 4 | 个 | 50t |
| 柴油罐 | / | 1 | 个 | 50t |
| 沥青混凝土搅拌车 | / | 10 | 辆 | 12m³ |
| 六位一体光氧净化设施 | / | 1 | 套 | / |

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗见下表3-5。

表3-5 原辅材料情况一览表

| 产品 | 原料名称 | 消耗量 | 最大储存量 | 用途 | 来源 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 混凝土 | 石料 | 88000t/a | 2000t | 主要原料 | 市场采购 | 汽运 | 封闭料场贮藏 |
|  | 细砂 | 66000t/a | 2000t | 主要原料 | 市场采购 | 汽运 | 封闭料场贮藏 |
|  | 粉砂 | 44000t/a | 2000t | 主要原料 | 市场采购 | 汽运 | 封闭料场贮藏 |
|  | 矿粉 | 21869.04t/a | 50t | 主要原料 | 市场采购 | 封闭式汽车 | 封闭料场贮存 |
|  | 沥青 | 10350t/a | 200t | 主要原料 | 市场采购 | 封闭式汽车 | 符合《重交通道路石油沥青》（GB/T15180-2000） 技术标准沥青罐贮存 |
| 综合 | 水 | 636m3/a | / | / | / | / | / |
|  | 电 | 38万KWH/a | / | / | / | / | / |
|  | 轻质柴油 | 345t/a | 50t | 导热油炉加热沥青燃料 |  |  | 油罐贮存 |
|  |  | 805t/a |  | 烘干筒骨料烘干燃料 |  |  | 油罐贮存 |

## 3.4水源及水平衡

（1）给水

本项目供水水源为乡镇自来水。

本项目沥青混凝土生产过程中无需要用水，仅员工日常办公生活需用水。项目共计员工33人，年工作天数为120天，则项目员工生活用水量为396m3/a。

项目设置洒水抑尘措施，预计用水量约为2t/d，洒水全部蒸发，则洒水抑尘措施用水量约为240m3/a，全部为回用用水。

综上所述，本项目新鲜用水的总量为636m3/a。

（2）排水

生活污水经一座化粪池处理后用于周边农肥，不外排；厂区初期雨水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。

## 3.5生产工艺

生产工艺流程及污染物产生节点见下图3-2。

图3-2  生产工艺流程图

工艺流程说明：

本项目主要从事生产沥青混凝土，用于道路的路面、机器的基础和需要防潮防水的地面等，沥青混合料由石油沥青、骨料（砂、碎石）及粉料混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理，而后进入拌缸拌合后即成为成品。

（1）沥青预处理流程：沥青进厂时由专用沥青运输车辆将沥青通过密闭沥青管道送至项目沥青储罐，使用导热油炉将其加热至150~180℃，由沥青泵输送到沥青计量器，按一定的配合比分重量后通过专门管道送入搅拌系统的搅拌缸内与骨料混合。

（2）骨料预处理流程：满足产品需要规格的骨料从采石场购买，开采后碎石首先进入堆场存贮。生产时用铲车将骨料送入料斗，通过皮带输送自动进料。为使沥青砼产品不至于因过快冷却而失去良好的性能，骨料在进入搅拌系统之前要经过加热处理。骨料进入烘干系统的烘干筒中，在烘干筒中用采用喷嘴喷射柴油，喷射的同时用电火花点燃，产生的热量烘干骨料，烘干温度约为100℃，烘干筒不断旋转，以使骨料受热均匀。随后，加热的骨料通过骨料提升机送到筛分系统经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量后送入搅拌系统，少数不合规格的骨料被分离后送回堆场，粉料也经计量后直接送入搅拌系统。

（3）烘干筒、振动筛工作在密闭的设备中，产生的粉尘由布袋除尘器收集，粉尘回收后送入搅拌系统，与骨料、热沥青拌合后成为成品。烘干筒内燃油烟气与粉尘混合由除尘系统处理后排放。

## 3.6项目变动情况

经实地核查，1.环评报告中提出初期雨水收集池+厂区清洗废水沉淀池（容量200m3），实际建设为初期雨水收集池（容量40m3），由于项目不进行地面清洗，无清洗废水产生，因此沉淀池容积能满足需求。2.环评报告中提出导热油锅炉，经13m排气筒外排，实际导热油锅炉，经15m排气筒外排。

根据本项目实际变动情况以及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（环发[2015]52号）文件内容，结合本项目环境影响报告表及其批复内容，对照项目实际建设情况，项目不属于重大变动。

# 环境保护设施

## 4.1污染物治理、处置措施

4.1.1废水污染源产生、治理及排放情况

本项目产生的废水主要为员工生活污水以及初期雨水。沥青混凝土搅拌无需用水，无生产废水排出；骨料砂石均从外面采购，在本项目厂区也不用再进行清洗，主要为生活废水，排放量约316.8m3/a。生活污水经一座5m3的化粪池处理后用于周边农肥，不外排；项目不进行地面清洗，无清洗废水产生，厂区初期雨水经沉淀池（2个，共40立方米）处理后回用于生产，不外排。项目废水排放及处理措施见表4-1。

表4-1  废水污染源产生、治理及排放措施

| 废水类别 | 废水来源 | 污染物种类 | 排放规律 | 废水排放量 | 治理设施 | 设计指标 | 废水回用量 | 废水排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 数量 |  |  |  |
| 生活废水 | 员工办公生活 | COD、SS、氨氮、动植物油 | 间断排放 | 316.8m3/a | 化粪池 | 1个 | 5m3 | / | 用于周边农肥不外排 |
| 初期雨水 | pH值、SS | 间断排放 | / | 沉淀池 | 2个 | 40m3 | / | 用于洒水降尘，不外排 |

项目废水处理设施建设情况如下：

| 沉淀池 | 雨水沟 |
| --- | --- |

4.1.2废气污染源产生、治理及排放情况：

本项目沥青站大气污染来源产生在骨料烘干筛分、导热油炉加热沥青、沥青和骨料混合搅拌工序、食堂油烟。

（1）骨料烘干工艺废气

烘干废气包括两部分，一是轻质柴油给烘干滚筒供热产生的燃油废气，二是碎石在滚筒内翻滚烘干及筛分时产生粉尘废气。

①烘干及筛分粉尘

骨料含有水分，对产品性能和道路质量产生不利影响，因此需要烘干，主体搅拌楼配套有烘干系统，烘干系统主要设备为烘干筒。

矿石骨料在烘干筒内烘干加热，干燥滚筒在缓慢转动过程中使骨料受热均匀，干燥滚筒一端鼓风，另一端用引风机将粉尘引入配套的耐高温布袋除尘器进行除尘，是粉尘排放主要环节；骨料提升、振动筛分会产生粉尘，但由于提升机、振动筛四周均为围闭状态，因此，粉尘产生量相对较少。骨料在烘干筒内翻滚加热，当温度上升至100℃以上时进入拌合料仓和沥青拌合。烘干筒内粉尘经管道收集至耐高温布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。

②烘干筒轻质柴油燃烧烟气

本项目采用轻质柴油作为骨料烘干筒燃料，本项目燃油烟气与烘干筒含尘废气混为一体，经集气管道抽至配套的除尘设施（布袋除尘器）处理后经引风机通过15m高排气筒高空排放。

- 导热油炉废气

本项目配备1台导热油锅炉加热导热油为沥青储罐及输送管道供热保温，导热油炉采用轻质柴油为燃料，燃烧废气通过15高排气筒外排。

（3）搅拌楼放料口沥青烟气（沥青烟及苯并[a]芘）

项目石油沥青在导热炉加热沥青储罐和拌缸搅拌过程中产生少量的沥青烟气。本项目沥青混凝土搅拌采用密闭形式，搅拌好的沥青混凝土暂存在密闭的成品料仓内，不会有沥青烟气排放，搅拌过程中沥青烟气产生环节主要在加热沥青储罐呼吸孔及成品放料口。本项目对沥青烟气采用六位一体光氧净化措施（即收集的沥青烟通过水喷淋（沉淀循环使用）、静电场吸附、旋风离心细化颗粒、光氧催化、等离子分解、活性炭吸附六道工序，起到过滤净化作用）处理后通过15米高排气筒外排。

（4）柴油储罐呼吸口废气

项目导热油炉及骨料烘干筒燃料均为轻质柴油，项目共设一个50t柴油储罐，柴油年用总量为1150t。柴油储罐中的柴油不易挥发，柴油储罐呼吸口废气产生量很少。

（5）恶臭

石油沥青平时储存在密闭的储罐中，生产时必会向四周散发引起人们嗅觉不愉快的物质，即恶臭污染物，本项目恶臭污染物主要为沥青烟。沥青从输送到整个生产过程中全部在密闭的管道和设备中进行，只有在成品出料口才会大量散发出沥青烟恶臭污染物，在阀门、接头、垫片有少量散发。

（6）无组织废气

本项目无组织废气主要来自于沥青站骨料装卸、堆存无组织粉尘、沥青站骨料传输无组织粉尘。

项目运营过程中需使用矿粉、不同规格粒径的砂石骨料，项目骨料、矿粉采用封闭式汽车运输进厂。堆场设置顶棚以及围挡、砂石骨料场所进行三面围挡，项目的无组织粉尘主要产生于砂石骨料的卸料、投料，难以收集，以无组织形式排放。骨料输送的传送带为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，排放方式呈无组织形式。

项目废气排放及处理措施见表4-2。

表4-2  废气污染源产生、治理及排放措施

| 废气类别 | 废气来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施名称 | 治理设施数量 | 工艺流程 示意 | 排气筒高度与内径尺寸 | 排放去向 | 治理设施监测点设置或开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨料烘干工艺废气 | 烘干及筛分工序、烘干筒轻质柴油燃烧烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 布袋除尘器 | 1个 | 废气→布袋除尘器→15米高排气筒 | 内径110cm,排气筒15米 | 大气环境 | 已开孔 |
| 导热油炉废气 | 柴油燃烧 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 有组织 | / | / | 废气→15米高排气筒 | 内径35cm,排气筒15米 | 大气环境 | 已开孔 |
| 搅拌楼放料口沥青烟气 | 搅拌楼放料口 | 苯并[a]芘、 沥青烟 | 有组织 | 六位一体光氧净化措施 | 1个 | 废气→六位一体光氧净化设施→15米高排气筒 | 内径80cm,排气筒15米 | 大气环境 | 已开孔 |
| 柴油储罐呼吸口废气 | 柴油储罐 | 非甲烷总烃 | 无组织废气 | / | / | / | / | 大气环境 | / |
| 恶臭 | 生产时产生的沥青烟恶臭 | 沥青烟 | 无组织废气 | / | / | / | / | 大气环境 | / |
| 无组织废气 | 沥青站骨料装卸、堆存、沥青站骨料传输无组织粉尘 | 颗粒物 | 无组织废气 | 三面围挡、封闭式传送带 | / | / | / | 大气环境 | / |
| 食堂油烟 | 食堂 | 油烟 | 无组织废气 | 排气扇 | / | / | / | 大气环境 | / |

项目废气处理设施建设情况如下：

| 六位一体光氧净化措施 |
| --- |
| 布袋除尘器 | 三面围挡 |
| 堆场 | 传送带 |

4.1.3噪声污染源产生、治理及排放情况：

本项目的沥青混凝土生产设备中大部分在运营中会产生噪声，主要有烘干筒、搅拌系统、风机和物料运输设备等。项目噪声污染源产生、治理及排放见表4-3。

表4-3  噪声污染源产生、治理及排放措施

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干筒 | 95 | 隔声、减震、距离衰减 |
| 2 | 引风机 | 90 |  |
| 3 | 搅拌系统 | 90 |  |
| 4 | 物料运输设备 | 85 |  |

4.1.4固体废物产生、治理及排放情况：

（1）生产固废

①沥青混凝土生产过程中振动筛分离下来不合格的骨料回到堆场，则产生量约198t/a，由骨料供应商回收利用。

②沥青站布袋除尘器收集处理烘干废气后收集的粉尘，粉尘收集量为19.78t/a，收集的粉尘回用于生产。

③沥青废气采用六位一体光氧净化设施，其中有紫外光灯管损坏、活性炭达到饱和后需要进行更换，每年更换2-3次。废紫外灯管产生量约为0.0013t/a；废活性炭产生量0.1t/a。暂存于危废暂存间，暂未进行更换，暂未产生废紫外灯管、废活性炭，产生后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

④对生产设备进行维修、更换润滑油过程会产生废机油及含油抹布等。暂存于危废暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。

⑤项目初期雨水采用沉淀池处理，沉淀池中沉渣量约为1t/a，交由环卫部门处置。

（2）生活固废

员工日常生活产生的生活垃圾，项目员工33人，年工作时间为120天，生活垃圾产生量约为2t/a，交由环卫部门处置。

项目固体废物产生、处置情况见下表4-4。

表4-4 固体废物产生、治理及排放措施

| 固废名称 | 数量 | 固废性质 | 治理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不合格的骨料 | 198t/a | 一般工业固废 | 由骨料供应商回收利用 |
| 粉尘 | 19.78t/a | 一般工业固废 | 收集的粉尘回用于生产 |
| 废紫外灯管、活性炭 | 0.1013t/a | 危险废物 | 暂未进行更换，暂未产生废紫外灯管、废活性炭，后期产生后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。 |
| 废机油及含油抹布 | 0.5t/a | 危险废物 | 暂存于危废暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置 |
| 沉淀池沉渣 | 1t/a | 一般工业固废 | 交由环卫部门处置 |
| 生活垃圾 | 2t/a | 生活固废 | 交由环卫部门处置 |

项目固废设施建设情况如下：

危废暂存间

## 4.2其他环保设施

## 4.2.1环保设施投资情况

本项目总投资为380万元，其中环保投资63万元，占总投资16.6%，环保投资一览表4-5，环评“三同时”落实情况见表4-6。

表4-5  环保投资一览表

| 类型 | 污染源 | 污染处理设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 沥青站烘干筒 | 布袋除尘设施1套 | 5 |
|  | 沥青站搅拌楼放料口 | 六位一体光氧净化装置1套 | 20 |
|  | 砂石堆场 | 半封闭式厂房 | 5 |
| 水污染 物 | 生活污水 | 化粪池1座 | 5 |
|  | 初期雨水 | 2座沉淀池（40m3） |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减震、墙体隔声、提升机引风机等设消音处理 | 10 |
| 固体废 物 | 危废 | 危废暂存间1间，面积10m2 | 3 |
|  | 生活垃圾收集点 | 清运至乡镇垃圾处理中心 | 5 |
| 厂区绿化 | 10 |
| 合计 | 63 |

表4-6 项目“三同时”检查及竣工验收内容一览表

| 项目名称 | 工艺及规模 | 实际工艺及规模 |
| --- | --- | --- |
| 废水治理设施 | 生活废水 | 化粪池 | 与环评一致 |
|  | 清洗废水、初期雨水 | 厂区边界设排水沟+沉淀池（总容量200m3的沉淀池） | 排水沟+沉淀池（总容量40m3的沉淀池） |
| 废气治理设施 | 沥青站导热油炉烟气 | 采用烟气排放管直接排放 | 烟气排放管直接排放，排气筒15米 |
|  | 沥青站烘干筒废气 | 烘干筒配套1套处理能力50000m3/h的设施，采用布袋除尘处理工艺 | 与环评一致 |
|  | 沥青站放料口沥青烟气 | 六位一体光氧净化措施排放口 | 与环评一致 |
|  | 厂界苯并[a]芘 | 无组织排放 | 与环评一致 |
|  | 无组织粉尘 | 文明装卸，车辆行驶区及原料堆场表面洒水增湿，堆场设档墙，地面硬化、矿粉入筒库 | 文明装卸，车辆行驶区及原料堆场表面洒水增湿，堆场设档墙 |
| 噪声治理设施 | 对设备基础进行减振，加强维护等、并采取隔声、消声等措施，项目内空地、厂界四周种植绿色植物形成绿化吸声带 | 与环评一致 |
| 固废治理设施 | 不合格骨料 | 收集后暂存于骨料堆场，交由骨料供应商回收 | 与环评一致 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 收集后作为原料回用于沥青混凝土生产 | 与环评一致 |
|  | 废活性炭、废紫外灯管、废油及含油废物 | 建设为面积不小于5m2的危废暂存间用专用容器分类收集暂存后，定期交由有资质的危废处置单位外运处置 | 危废暂存间用专用容器分类收集暂存后，定期交由湖南瀚洋环保科技有限公司外运处置 |
|  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集设施收集，交由环卫部门外运 | 与环评一致 |
|  | 沉淀池沉渣 | / | 交由环卫部门外运 |
| 绿化 | 项目建成后厂区空地绿化 | 与环评一致 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1环评结论

1.1基本情况

本项目地址位于永顺县灵溪镇大坝乡石堤村，项目地块为租赁万源水泥厂空地。总用地面积约6800m2，项目建成后预计年产23万吨沥青混凝土。主要建设内容包含1条SLB-3000型沥青混凝土生产线及其它配套生产设施。

1.2环境质量现状评价结论

1、环境空气质量现状：监测结果表明，项目所在地周边大气环境质量监测因子监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。

2、水环境质量现状：监测结果表明，树坪河及池塘水质监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、声环境质量现状：现状监测结果表明，项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准要求。

1.3施工期环境影响分析结论

1、施工期间施工废水经拟修建隔油沉淀池简单隔油、沉淀处理后排放或回用于施工机械车辆清洗、场地洒水，生活废水产生量小，设置室外防渗旱厕，对环境影响较小。

2、施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，缩短施工期的危害周期；对作业面、临时土堆、施工道路应适当地洒水，尤其是干燥大风天气，要使其保持一定的湿度，减小起尘量；施工材料运输车辆应保持良好的状态，运输土石方和水泥、砂石等，不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，防止扬尘及滑落。对不慎滑落的沙土和建筑材料，应及时清理；在厂区进出口设置车辆清洗点，对运输车辆车胎及外车箱在进出场地时定期进行冲洗，可减少粉尘带出造成道路扬尘；扬尘的影响会随着施工期的结束而消失。

3、建设单位应要求施工单位低噪声机械设备；合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁在夜间施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工的，施工单位应在施工前三日内报请永顺县环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解与支持；在不影响施工情况下将相对固定的强噪声设备尽量集中安排，同时尽量入棚操作，保障周边居民有一个良好的工作、生活环境；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；施工场所的施工车辆出入尽量保持低速行驶，禁鸣喇叭；建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。在施工期结束后，这部分不利影响也会消失。

4、施工期间产生的固废为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，建设单位拟对建筑垃圾进行分类，能回收利用外卖给废品回收部门回收利用，如钢筋、铁丝等，不能回收利用的收集后与生活垃圾一起送往垃圾中转站处理，经过处理后对环境影响小。

1.4营运期环境影响分析结论

1、水环境影响分析

本项目生产过程中无生产废水产生。清洗废水与初期雨水经沉淀池沉淀后回用于作业区地面清洗及厂区洒水抑尘，生活污水产生量很少，经化粪池预处理后，回用于农肥。采取以上处理措施后，对周围水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

由工程分析知，沥青骨料烘干工艺废气经配套的布袋除尘器处理后粉尘、SO2、NOX排放浓度分别为4.17mg/m3、11.15mg/m3、61.55mg/m3，可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准（烟尘≤200mg/m3、SO2≤850mg/m3、NOX无要求）。导热油锅炉烟气中烟尘、SO2、NOX的排放浓度分别为9.34mg/m3、23.9mg/m3、131.89mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准（烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤250mg/m3）；沥青混凝土放料口废气经集气罩收集六位一体光氧净化措施处理后，沥青烟中苯并[a]芘排放速率为8.15×10-6kg/h，排放浓度为0.27ug/m3，排放速率和排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。

本项目采用全封闭式料仓，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸；在车辆运行区域安装洒水系统减少粉尘，及时对车辆运行区域进行增湿处理，对原料堆场物料表面进行洒水增湿处理；原料运进不应装载过满，且进行加盖封闭处理；在项目周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化。采取上述措施后无组织粉尘产生量大大减少，对环境影响小。

3、声环境影响分析

本项目噪声污染源主要是风机、筛分机、皮带输送机等设备运行产生的噪声，噪声源强为85~95db(A)。

对设备基础采取减振措施，对于输送配套设施，如空压机等设置封闭机房；加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况；场地内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶。项目在采取优选设备、防震、绿化隔离、距离衰减等措施后项目建设地噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准要求。

4、固体废物环境影响分析

沥青生产过程中振动筛分离下来的骨料交由骨料供应商回收利用，烘干筒布袋除尘器收集的粉尘通过螺旋给料器直接输送到料仓回用于生产。废活性炭、废紫外灯管、废机油及含油废物属于危废，危废号为分别为HW49、HW29、HW09，交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理。生活垃圾清运至乡镇垃圾收集点。

通过采取以上措施综合处理后，本项目固废均可得到资源化利用或环保处理，对环境影响较小。

5、环境风险评价分析

环评要求项目柴油储罐应配有遮阳设施，防止曝晒；柴油运输过程中车辆上应备有必要的应急处理器材和防护用品；柴油储罐区域和沥青储罐、加热罐区域附近不得存储其它易燃易爆物品、氧化剂、腐蚀性物品等；柴油储罐应远离办公区和沥青储罐，距离控制在50m以上；油罐区应设环形消防道路，以满足发生事故或进行维护时的交通需求，在库内发生火灾时，外界支援的消防车、救护器材及人员能及时进入库内；针对油罐区和沥青加热罐区地面，应进行防渗处理；柴油罐区四周应设置防渗围堰，容积不低于50m 3，以及时将泄漏的柴油充分收集；在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机。作业前。 要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁锹或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭。沥青储罐、加热罐区、柴油罐区应做好防雷工作。

本项目必须严格按照相关专业规范正确设计，严格施工安装，在生产运营过程中严格做好安全防范工作，各项风险预防措施落实到位，这样能够将柴油、沥青泄漏火灾类风险事故的发生概率降到最低限度，在可接受范围内。

1.5产业政策、选址合理性及平面布置合理性分析

1、根据《产业结构调整指导目录（2013年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，因此，符合国家产业政策。

2、占地类型为工业用地，周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。项目建设地西邻国道G209，交通十分便捷。本项目建设用地周边敏感目标分布较少。建设单位对骨料堆场进行封闭，沥青烟经六位一体光氧净化、烘干筛分废气通过布袋除尘后，可确保废气达标排放。因此，从环保角度分析，本项目选址可行。

3、项目根据建设场地形状及生产工艺特征，对厂区各功能区进行了合理的划分。厂区入口位于厂界东北边界，临砂石供应商（向前采石场），满足物流要求。砂石料场位于厂区南部；搅拌系统位于厂区中部，办公生活区位于南部，为降低废气、噪声排放源对敏感目标的影响，本环评建议在办公楼与沥青站之间修建绿化带，厂区四周种植绿色植物，降噪、隔污的同时也起到绿化美观的作用。

1.6综合结论

本项目符合产业政策，选址可行，总平面布置合理，在采取本报告表中提出的污染治理措施后，污染物可做到达标排放，项目对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

## 5.2环评建议

1、加大项目所在区域内绿化面积，营造一个良好的生态环境。厂区大门绿化应与道路绿化相协调，可种植高大乔木，引导人流通往厂区；围墙绿化设计要充分体现防火、防风、抗污染和减弱噪音的功能；厂内一般道路、人行道两侧可种植三季有花、季相变化丰富的花灌木；车间周围的绿化应充分考虑利用园林植物的净化空气、杀菌、减噪等作用，要根据实际情况，有针对性地选择对有害气体抗性较强及吸附粉尘、隔音效果较好的树种。

2、在沥青、柴油储罐区修建围堰，做好防渗、防漏工作。

3、要求项目卫生防护范围内不要新建居民住宅和其它敏感目标。

4、若当地国土或规划部门对本项目所在地提出了相关规划建设要求，建设单位应无条件服从。

## 5.3审批部门审批决定

2019年7月，湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。永顺县环境保护局于2019年8月2日以永环复[2019]19号予以批复。

# 6、验收执行标准

根据《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》中相关要求，本项目污染物排放标准执行如下：

## 6.1废水执行标准

雨水经沉淀后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。

## 6.2废气执行标准

项目废气评价标准及限值具体见表6-1。

表6-1 废气评价标准及限值

| 污染源 | 标准名称 | 执行标准限值（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 200 | / | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 |
|  | 二氧化硫 | 850 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 240 | 0.77 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.0003 | 0.00005 |  |
|  | 沥青烟 | 75 | 0.27 |  |
|  | 二氧化硫 | 550 | 2.6 |  |
|  | 颗粒物 | 120 | 3.5 |  |
|  | 颗粒物 | 30 | / | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 |
|  | 二氧化硫 | 100 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 200 | / |  |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | / | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 |
|  | 二氧化硫 | 0.4 | / |  |
|  | 氮氧化物 | 0.12 | / |  |
|  | 苯并[a]芘 | 0.000008 | / |  |

## 6.3噪声执行标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目厂界噪声评价标准及限值具体见表6-2。

表6-2 厂界环境噪声评价标准及限值

| 监测点位 | 标准级别 | 标准值 Leq[dB(A)] | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周外1m处 （东、西、南、北面） | 2类 | 60（昼间）；50（夜间） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 6.4固体废物执行标准

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。

## 6.5 污染物总量控制指标

本项目环评批复未提及总量指标。

# 7、验收监测工作内容

## 7.1污染物监测内容

7.1.1厂界噪声监测内容

噪声监测内容详见表7-1。

表7-1  噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外东侧1m处▲1# | 厂界环境噪声 | 4点2次，连续2天 |
| 厂界外南侧1m处▲2# |  |  |
| 厂界外西侧1m处▲3# |  |  |
| 厂界外北侧1m处▲4# |  |  |

7.1.2有组织废气监测内容

有组织废气监测内容见表7-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 沥青骨料烘干排气筒出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 3次/天，连续2天 |
| 沥青烟气排气筒出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘 |  |
| 导热油锅炉排气筒出口 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |

7.1.3无组织废气

表7-3  无组织废气排放监测内容表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 项目厂界上风向 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并[a]芘 | 3次/天，连续2天 |
| Q2 | 项目厂界下风向1 |  |  |
| Q3 | 项目厂界下风向2 |  |  |

# 8、监测分析方法及质量保证

## 8.1废气监测方法及仪器

本次验收监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1  监测方法及使用仪器统计表

| 类别 | 监测项目 | 监测方法及依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ 836-2017） | DV215CD电子天平，JKFX-012 | 1.0mg/m³ |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ/T 57-2017） | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪，JKCY-051 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 （HJ 693-2014） | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪，JKCY-051 | 3mg/m3 |
|  | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法（HJ/T 45-1999） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | / |
|  | 苯并[a]芘 | 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法（HJ 646-2013） | 气相色谱质谱联用仪JKFX-002 | 0.0009μg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 颗粒物的测定重量法 第1号修改单（GB/T 15432-1995/XG1-2018） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
|  | 苯并[a]芘 | 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法（HJ 646-2013） | 气相色谱质谱联用仪JKFX-002 | 0.0009μg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 第1号修改单 （HJ 482-2009/XG1-2018） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.007mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 第1号修改单（ HJ 479-2009 /XG1-2018） | UV-5100紫外可见分光光度计，JKFX-011 | 0.015mg/m3 |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | AWA5688多功能声级计，JKCY-017 | / |

## 8.2 质量控制及质量保证

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

（3）对废气样品，采集指标10%的现场空白。

（4）对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

（5）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（6）实验室分析人员按国家或行业标准分析方法对样品进行分析，水质样品每批抽取10%的自控平行样及带质控样。

（7）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试，噪声校准结果详见表8-3。

表8-3 噪声仪器校验表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.25 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |
| 2020.7.26 | AWA6221A | JKCY-015 | 93.9 | 94.0 | 0.1 |

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

2020年7月25日和26日，湖南精科检测有限公司对永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目进行了现场监测。根据生态环境部“公告2018年第9号”《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》对建设项目竣工环保验收监测的技术要求，验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况以及决定或影响工况的关键参数，如实记录能够反映环境保护设施运行状态的主要指标。验收监测期间项目的运行负荷（由业主提供）见表9-1，监测期间气象情况见表9-2。

表9-1 监测期间运行工况表

| 监测日期 | 名称 | 设计日产生量（吨） | 监测当天实际日产生量（吨） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.25 | 沥青混凝土 | 1917 | 1600 | 83 |
| 2020.7.26 |  |  | 1750 | 91 |
| 备注：年工作时间300天。 |

表9-2 监测期间气象条件记录表

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向G1 | 2020.7.25 | 33.1 | 94.4 | 东 | 1.1 |
|  | 2020.7.26 | 26.7 | 95.9 | 东 | 1.3 |
| 厂界下风向G2 | 2020.7.25 | 33.3 | 94.4 | 东 | 1.1 |
|  | 2020.7.26 | 26.8 | 95.9 | 东 | 1.3 |
| 厂界下风向G3 | 2020.7.25 | 33.5 | 94.4 | 东 | 1.2 |
|  | 2020.7.26 | 26.8 | 95.9 | 东 | 1.2 |

## 9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

9.2.1.1废气监测结果

（1）有组织废气

表9.2-1  有组织排放监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 沥青烟气排气筒出口 | 2020.7.25 | 标干风量（m3/h） | 25766 | 24447 | 24992 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 19.4 | 19.5 | 19.4 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | 550 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 2.6 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | 3 | 3 | 240 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.77 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 5.2 | 6.9 | 6.2 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.134 | 0.169 | 0.155 | 3.5 |
|  |  | 沥青烟 | 实测浓度（mg/m3） | 6.8 | 7.1 | 4.7 | 75 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.175 | 0.174 | 0.117 | 0.30 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 实测浓度（mg/m3） | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.0003 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00005 |
|  | 2020.7.26 | 标干风量（m3/h） | 24583 | 23805 | 24045 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | 550 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 2.6 |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | 3L | 3L | 240 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.07 | / | / | 0.77 |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 5.0 | 4.8 | 6.8 | 120 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.123 | 0.114 | 0.164 | 3.5 |
|  |  | 沥青烟 | 实测浓度（mg/m3） | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 75 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.150 | 0.136 | 0.125 | 0.30 |
|  |  | 苯并[a]芘 | 实测浓度（mg/m3） | 0.00012L | 0.00012L | 0.00012L | 0.0003 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00005 |
| 沥青骨料烘干排气筒出口 | 2020.7.25 | 标干风量（m3/h） | 33446 | 34318 | 35118 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 17.9 | 17.8 | 17.7 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 21 | 20 | 23 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 84 | 77 | 86 | 850 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.702 | 0.686 | 0.808 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 56 | 60 | 58 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 223 | 232 | 217 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.87 | 2.06 | 2.04 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 8.5 | 6.0 | 6.7 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 33.9 | 23.2 | 25.1 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.284 | 0.206 | 0.235 | / |
|  | 2020.7.26 | 标干风量（m3/h） | 34763 | 33235 | 32788 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 17.7 | 17.6 | 17.8 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 24.0 | 22.0 | 23.0 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 89.8 | 79.9 | 88.8 | 850 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.834 | 0.731 | 0.754 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 59 | 61 | 57 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 221 | 222 | 220 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.05 | 2.03 | 1.87 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 5.6 | 5.9 | 6.5 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 21.0 | 21.4 | 25.1 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.195 | 0.196 | 0.213 | / |
| 导热油锅炉排气筒出口 | 2020.7.25 | 标干风量（m3/h） | 1768 | 1782 | 1795 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 100 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 53 | 50 | 55 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 47 | 44 | 49 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0937 | 0.0891 | 0.0987 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 9.5 | 7.6 | 8.2 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 8.5 | 6.8 | 7.3 | 30 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0168 | 0.0135 | 0.0147 | / |
|  | 2020.7.26 | 标干风量（m3/h） | 1804 | 1852 | 1814 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 100 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 52 | 47 | 49 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 47 | 42 | 44 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0938 | 0.0870 | 0.0889 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 7.0 | 9.7 | 7.5 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 6.3 | 8.7 | 6.7 | 30 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0126 | 0.0180 | 0.0136 | / |

检测数据表明，验收检测期间厂区沥青烟气排气筒出口各因子监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；沥青骨料烘干排气筒出口各因子监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑的二级标准；导热油锅炉排气筒出口个各因子监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准；项目有组织废气可实现达标排放。

（2）无组织废气

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 苯并[a]芘 |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 项目厂界上风向 | 2020.7.25 | 0.037 | 0.042 | 0.041 | 0.027 | 0.052 | 0.026 | 0.180 | 0.203 | 0.159 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
|  | 2020.7.26 | 0.039 | 0.046 | 0.043 | 0.029 | 0.054 | 0.028 | 0.154 | 0.195 | 0.173 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
| 项目厂界下风向1 | 2020.7.25 | 0.044 | 0.052 | 0.049 | 0.051 | 0.061 | 0.054 | 0.340 | 0.365 | 0.318 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
|  | 2020.7.26 | 0.046 | 0.057 | 0.053 | 0.053 | 0.064 | 0.057 | 0.328 | 0.352 | 0.307 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
| 项目厂界下风向2 | 2020.7.25 | 0.047 | 0.056 | 0.051 | 0.057 | 0.067 | 0.063 | 0.380 | 0.406 | 0.358 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
|  | 2020.7.26 | 0.049 | 0.059 | 0.054 | 0.055 | 0.065 | 0.061 | 0.347 | 0.371 | 0.326 | 0.0000009L | 0.0000009L | 0.0000009L |
| 标准限值 | 0.4 | 0.12 | 1.0 | 0.000008 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目无组织废气监测项目中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并[a]芘监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准限值。

9.2.1.2厂界环境噪声监测结果

噪声监测结果见表9-4，监测点位置见附图3。

表9-4  厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2020.7.25 | 56.9 | 44.2 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.26 | 57.3 | 43.9 |  |  |
| 厂界南 | 2020.7.25 | 55.9 | 43.6 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.26 | 56.7 | 43.6 |  |  |
| 厂界西 | 2020.7.25 | 56.4 | 44.0 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.26 | 56.5 | 43.9 |  |  |
| 厂界北 | 2020.7.25 | 56.0 | 43.4 | 60 | 50 |
|  | 2020.7.26 | 55.6 | 43.4 |  |  |
| 备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间、夜间厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

9.2.2环保设施处理效率

本项目废气进口不满足采样条件。雨水经沉淀后回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后做农肥，不外排。因此本项目未进行处理效率监测。

# 10 环境管理检查结果

## 10.1 环保审批手续履行情况

2019年7月，湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》。永顺县环境保护局于2019年8月2日以永环复[2019]19号予以批复。本项目环评及批复手续履行完整。

## 10.2 环保档案资料管理情况

本项目环境保护档案资料主要有：环境影响报告表及其批复、环境管理制度等。根据现场了解，本项目的环保档案资料均由建设单位安全环保部负责保存，资料齐全。

## 10.3 环保管理机构及环保管理制度建立情况

永顺县宏运沥青搅拌有限公司设立了专人对企业的环保、健康、消防、安全等制度进行管理与监督、执行，公司制定了《企业环境管理制度》，将环境保护职责进行分解、落实到有关责任部门和相关人员。

## 10.4 环保设施建设、管理及运行情况

根据现场踏勘情况，本项目主要安装的环保设施有：

（1）针对项目雨水，建设单位已建沉淀池；

（2）针对项目废气，建设单位已建设除尘设施、六位一体设施；

以上环保设施均已建设完成并运转正常，建设单位同步进行环保设施运行记录。

## 10.5施工期及试运行期扰民事件调查

经项目周边群众走访及现场踏勘得知，本项目施工期及试运行期间未造成较大环境影响，无遗留环境问题，未造成扰民事件。

## 10.6 防护距离内居民搬迁落实情况

根据环评及批复要求，本项目未要求设置防护距离。

## 10.7 环评批复落实情况检查

根据《永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》及其批复内容，对照实际建设情况，本项目环评及批复中相关要求的落实情况如下：

表10.7-1  建设项目环境影响报告表及其批复落实情况一览表

| 序号 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实施工期环境保护措施，文明施工，设置施工围挡，进出车辆洒水抑尘，禁止现场搅拌施工混凝土；做好施工期排水工程，施工产生废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用于场地内洒水抑尘，不外排。施工人员利用周边现有生活设施，生活废水不外排。 | 项目严格落实施工期环境保护措施，文明施工，设置施工围挡，进出车辆洒水抑尘，禁止现场搅拌施工混凝土；已按要求做好施工期排水工程，施工产生废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用于场地内洒水抑尘，不外排。施工人员利用周边现有生活设施，生活废水不外排。 |
| 2 | 强化施工期环境管理。优化施工方案，合理安排施工时间，对高噪声做好隔声降噪措施，夜间严禁高噪声作业；施工生活垃圾委托环卫部门及时统一收运、处置，建筑垃圾和弃渣收集后委托有资质的渣土运输公司运走。 | 项目强化施工期环境管理。优化施工方案，合理安排施工时间，对高噪声做好隔声降噪措施，夜间严禁高噪声作业；施工生活垃圾委托环卫部门及时统一收运、处置，建筑垃圾和弃渣收集后委托有资质的渣土运输公司运走。 |
| 3 | 大气污染物防治措施。项目矿石骨料烘干时烘干筒产生的含尘废气以及柴油燃烧废气混为一体，经集气管道抽至布袋除尘器处理经引风机通过不低于15m高的排气筒排放；搅拌楼放料口沥青烟气（沥青烟及苯并[a]芘）采用集气罩+六位一体光氧净化工艺；卸料口沥青烟通过集气罩将气体吸入净化设备中，采用“水喷淋（沉淀循环使用）+静电场吸附+旋风离心细化颗粒+光氧催化+等离子分解+活性炭吸附”工艺净化处理达标后通过不低于15m高的排气筒排放。沥青从运输到整个生产过程中采用全部在密闭的管道和设备中进行，以减少恶臭污染物对周围环境的影响；项目配备1台导热油锅炉，导热油炉采用轻质柴油为燃料，燃油锅炉烟囱高度不得低于13m; 对无组织排放粉尘，加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸;密闭运输;散装车放空口处、 出料车辆接料口配套自动衔接输料口;骨料传送至烘干简的传送带进行密封;料场采取“三防”措施；定期洒水抑尘;对职工厨房油烟须实行净化处理，确保达标排放。 | 项目矿石骨料烘干时烘干筒产生的含尘废气以及柴油燃烧废气混为一体，经集气管道抽至布袋除尘器处理经引风机通过15m高的排气筒排放；搅拌楼放料口沥青烟气（沥青烟及苯并[a]芘）采用集气罩+六位一体光氧净化工艺；卸料口沥青烟通过集气罩将气体吸入净化设备中，采用“水喷淋（沉淀循环使用）+静电场吸附+旋风离心细化颗粒+光氧催化+等离子分解+活性炭吸附”工艺净化处理达标后通过15m高的排气筒排放。沥青从运输到整个生产过程中采用全部在密闭的管道和设备中进行，以减少恶臭污染物对周围环境的影响；项目配备1台导热油锅炉，导热油炉采用轻质柴油为燃料，燃油锅炉废气通过15m高排气筒外排；项目对无组织排放粉尘，通过加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸；密闭运输；散装车放空口处、 出料车辆接料口配套自动衔接输料口；骨料传送至烘干简的传送带进行密封；料场采取“三防”措施;定期洒水抑尘；项目不设食堂。 |
| 4 | 水污染防治措施。厂区严格实行清污分流、雨污分流，项目在厂区内新建一座总容量为200m3的沉淀池，收集冲洗废水与初期雨水，清洗废水与初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产作业区清洗及厂区洒水抑尘，不向外排放;员工生活污水及餐饮废水经隔油池、化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 | 厂区严格实行清污分流、雨污分流，项目在厂区内新建总容量为40m3的沉淀池，收集初期雨水，项目不进行地面冲洗；初期雨水经沉淀池沉淀后回用于生产作业区洒水抑尘，不向外排放；员工生活污水及餐饮废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 |
| 5 | 噪声污染防治。合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备做好隔声降噪措施，定期对设备进行维修和保养，加强厂区绿化，降低噪声污染，确保厂界噪声达标。 | 项目合理布局，优先选用低噪声设备，对高噪声设备做好隔声降噪措施，定期对设备进行维修和保养，加强厂区绿化等措施降低噪声污染，根据本次验收数据可知，项目厂界噪声能达标排放。 |
| 6 | 固体废物防治工作。沥青生产过程中振动筛分离下来的骨料回到堆场，将其交由骨料供应商回收利用，不得外排;烘干筒布袋除尘器收集的粉尘通过螺旋给料器直接输送到料仓生产沥青砼;对生活垃圾采取分类收集、定期清运的方式，送县城垃圾处理场处置，垃圾运输须采用封闭式垃圾运输车，不得乱倾乱倒。废活性炭、废紫外灯管、废油、含油废物在厂区暂存须按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求修建危废暂存间，采用专用容器收集后暂存于危废暂存间，统一交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理; 危废的转移需严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并做好危险废物的管理台账。 | 项目沥青混凝土生产过程中振动筛分离下来不合格的骨料回到堆场，由骨料供应商回收利用；沥青站布袋除尘器收集处理烘干废气后收集的粉尘，收集的粉尘回用于生产。沥青废气采用六位一体光氧净化设施，其中有紫外光灯管损坏、活性炭达到饱和后需要进行更换，每年更换2-3次。暂存于危废暂存间，暂未进行更换，暂未产生废紫外灯管、废活性炭，后期产生后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。对生产设备进行维修、更换润滑油过程会产生废机油及含油抹布等。暂存于危废暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。项目初期雨水采用沉淀池处理，沉淀池中沉渣交由环卫部门处置。生活垃圾产生交由环卫部门处置。 厂区危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求建设，采用专用容器收集后暂存于危废暂存间，统一交由湖南瀚洋环保科技有限公司进行处理； 危废的转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并设置危险废物的管理台账。 |
| 7 | 按照报告表监测方案要求，做好项目运营期环境监测，对项目各监测因子做好定期监测，及时了解其变化情况，并报我局备案。 | 已按照报告表监测方案要求，做好项目运营期环境监测，对项目各监测因子做好定期监测，及时了解其变化情况，并及时报永顺县环保局备案。 |
| 8 | 建立健全环境管理制度。配备环保专职管理人员，加强环境管理，制定风险防范措施及事故应急预案并落实到人，配备事故应急设施，确保一旦发生环境风险事故能够得到及时、有效的处理。 | 已建立健全环境管理制度。配备环保专职管理人员，加强环境管理，制定风险防范措施及事故应急预案并落实到人，配备事故应急设施，确保一旦发生环境风险事故能够得到及时、有效的处理。 |
| 9 | 配合地方政府及相关部门做好规划控制，在报告表确定的项目环境防护距离内不得规划或新建学校、医院、居住等环境敏感建筑物。 | 已配合地方政府及相关部门做好规划控制，在报告表确定的项目环境防护距离内未规划或新建学校、医院、居住等环境敏感建筑物。 |

# 11、验收监测结论

## 11.1环保设施调试运行效果

11.1.1污染物排放监测结果

（1）验收检测期间厂区沥青烟气排气筒出口各因子监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；沥青骨料烘干排气筒出口各因子监测结果满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑的二级标准；导热油锅炉排气筒出口个各因子监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油锅炉烟气排放标准；项目有组织废气可实现达标排放。

（2）验收监测期间，项目无组织废气监测项目中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯并[a]芘监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准限值；项目无组织废气可实现达标排放。

（3）验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧监测点（▲1、▲2、▲3、▲4）昼间、夜间厂界环境噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；项目厂界环境噪声可实现达标排放。

（4）项目沥青混凝土生产过程中振动筛分离下来不合格的骨料回到堆场，由骨料供应商回收利用；沥青站布袋除尘器收集处理烘干废气后收集的粉尘，收集的粉尘回用于生产。沥青废气采用六位一体光氧净化设施，其中有紫外光灯管损坏、活性炭达到饱和后需要进行更换，每年更换2-3次。暂存于危废暂存间，暂未进行更换，暂未产生废紫外灯管、废活性炭，后期产生后交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。对生产设备进行维修、更换润滑油过程会产生废机油及含油抹布等。暂存于危废暂存间，交由湖南瀚洋环保科技有限公司处置。项目初期雨水采用沉淀池处理，沉淀池中沉渣交由环卫部门处置。生活垃圾产生交由环卫部门处置。

## 11.2工程建设对环境的影响

永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目各项环保设施已按照环评报告表及审批决定的要求落实到位，满足项目污染控制的要求，验收监测结果表明项目建设对区域水环境、大气环境、声环境影响小。

## 11.3结论和建议

11.3.1总体结论

永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目的废气、厂界噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置。环评批复的主要要求基本得到落实，建议该项目通过竣工环保“三同时”验收。

11.3.2建议

（1）加强对环保设施管理，项目柴油储罐应远离办公区和沥青储罐，距离控制在50m以上。

（2）加强厂区的卫生管理，安排专职人员进行跟进，保持地面清洁，避免生产现场沥青撒到地面。

（3）建议本项目厂区设置完善雨水排导沟等，保证厂区内达到绿色环保，安全生产。

# 11、建设项目环境保护竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人：                                                  项目经办人：

| 建设项目‘’ | 项目名称 | 永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 永顺县灵溪镇大坝乡万源水泥厂内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） | C30非金属矿物制品业 | 建设性质 | √新建 □改扩建 □技术改造 | 厂区中心地经纬度 | 东经109.828171、北纬28.943286 |
|  | 设计生产能力 | 年产23万吨沥青混凝土 | 实际生产能力 | 年产23万吨沥青混凝土 | 环评单位 | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 永顺县环境保护局 | 审批文号 | 永环复[2019]19号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2019年8月8日 | 竣工日期 | 2019年12月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 永顺县宏运沥青搅拌有限公司 | 环保设施监测单位 | 湖南精科检测有限公司 | 验收监测时工况（%） | 84%~90% |
|  | 投资总概算（万元） | 380 | 环保投资总概算（万元） | 83 | 所占比例（%） | 21.8 |
|  | 实际总投资（万元） | 380 | 实际环保投资（万元） | 63 | 所占比例（%） | 16.6 |
|  | 废水治理 | 5 | 废气治理 (万元) | 30 | 噪声治理 （万元） | 10 | 固体废物治理 | 8 | 绿化及生态 | 10 | 其他 （万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 960h |
| 运营单位 | 永顺县宏运沥青搅拌有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 | 91433127MA4PQBJQ2Y | 验收时间 | 2020年7月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡 替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关其他特征污染物 | SS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# 附件1 环评批复

# 附件2 建设单位营业执照

# 附件3 验收监测委托函

委托函

湖南精科检测有限公司：

根据《建设项目竣工环境保护验收管理条例》及《建设项目环境保护设施验收管理办法》等有关法律法规的规定，特委托贵公司承担“永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目”的竣工环保验收工作。

委托方：永顺县宏运沥青搅拌有限公司

2020年6月

# 附件4 执行标准函

# 附件5 排污许可证

附件6 危废合同

# 附件7 验收意见及签到表

# 附件8 网上公示资料

# 附图1 项目地理位置

# 附图2 平面布置图

# 附图3 现场照片

| 烘干排气筒 | 沥青烟气排气筒 |
| --- | --- |
| 导热油排气筒 | 无组织废气 |
| 无组织废气 | 无组织废气 |
| 噪声监测点 | 噪声监测点 |
| 噪声监测点 | 噪声监测点 |
| 沥青罐 | 柴油罐 |

# Text boxes

仅用于永顺县宏运沥青搅拌有限公司沥青混凝土搅拌站建设项目竣工环境保护验收监测报告使用

项目所在地

沉淀池

图例

有组织废气

无组织废气

噪声