醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目竣工环境保护验收监测报告

精检竣监【2021】112号

建设单位：醴陵市星湖废旧金属回收加工厂

编制单位：湖南精科检测有限公司

二O二二年二月

建设单位：醴陵市星湖废旧金属回收加工厂

| 建设单位： | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂 | 编制单位： | 湖南精科检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | / | 电话： | 0731-86953766 |
| 传真： | / | 传真： | 0731-86953766 |
| 邮编： | 412200 | 邮编： | 410000 |
| 地址： | 湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组 | 地址： | 长沙市雨花区振华路519号聚合工业园16栋604-605号 |

法 人 代 表：易升平

编 制 单 位：湖南精科检测有限公司

法 人 代 表：昌小兵

项 目 负 责 人：黄建

报 告 编 制 员：文鑫鑫

目  录

1 项目概况	7

2 验收依据	8

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	8

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	8

2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定	8

2.4 其他相关文件	9

3 项目建设情况	9

3.1 地理位置及平面布置	9

3.2 建设内容	9

3.3 主要原辅材料及燃料	11

3.4 水源及水平衡	12

3.5 生产工艺	12

3.6 项目变动情况	13

4 环境保护设施	14

4.1 污染物治理/处置设施	14

4.1.1 废水	14

4.1.2 废气	14

4.1.3 噪声	15

4.1.4 固（液）体废物	15

4.2 其他环境保护设施	16

4.2.1 环境风险防范设施	16

4.2.3 其他设施	16

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	17

4.4 环评批复落实情况	18

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见	19

5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议	19

5.1.1 环评报告表结论	19

5.2 审批部门审批决定	19

6 验收执行标准	19

6.1 污染物排放标准	19

6.1.1 废气	19

6.1.2 废水	20

6.1.3 厂界环境噪声	20

7 验收监测内容	20

7.1 环境保护设施调试运行效果	20

7.1.1 废气	20

7.1.2 废水	21

7.1.3 厂界环境噪声	21

8 质量保证及质量控制	22

8.1 监测分析方法	22

8.2 人员能力	22

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	22

9 验收监测结果 	23

9.1 生产工况	23

9.2 环境保护设施调试效果	23

9.2.1 污染物达标排放监测结果	23

9.2.1.1 废气	23

9.2.1.2 废水	27

9.2.1.3 噪声	27

10 验收监测结论	28

10.1 环保设施调试运行效果	28

10.1.1 污染物达标排放监测结论	28

10.2 环保设施去除效率监测结果	29

10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查	30

10.4结论和建议	30

10.4.1总体结论	30

10.4.2建议	30

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	30

附件	32

附件1 建设项目环境影响评价——环评批复	32

附件2 建设项目竣工环境保护验收委托书	34

附件3 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明	35

附件4 营业执照	36

附件5 自查报告	37

附件6 排污权证	39

附件7 验收意见及签到表	42

附件8 公示截图	48

附件9 验收备案表	49

附件10 检测报告	49

附件11 危废处置协议	59

附图1 项目地理位置图	63

附图2 监测布点图	64

附图3 部分现场采样照片	65

# 1 项目概况

项目位于醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组，醴陵市星湖废旧金属回收加工厂已与原单位（原腾飞花炮引线厂）签订租赁协议，利用其现有厂房进行建设，租赁约为面积10000m2。项目主要建设内容包括粉碎车间、烘料车间、原料存放区、成品存放区、办公区等。

项目于2021年7月由株洲华晟环保技术有限公司完成《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》并通过评审，于2021年8月18日以株醴环评表【2021】92号文予以批复。

本次验收范围为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的建设内容，建设单位对企业运营状况和环保措施的落实情况进行了验收自查，编制完成了自查报告，详见附件5，认定企业初步具备了项目竣工环境保护验收的基础条件。

受醴陵市星湖废旧金属回收加工厂的委托，湖南精科检测有限公司根据国务院第682号令〈国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定〉及国环规环评［2017］4号文件<关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告>及相关法律法规的规定，对醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目进行了建设项目竣工环境保护验收监测工作。2021年12月30日，组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2021年12月30至12月31日，我公司技术人员对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，并对项目污染物排放及对环境质量的影响实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2021年8月1日起实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（8）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文；

（9）生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（书）及审批部门审批决定

（1）《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》，株洲华晟环保技术有限公司，2021年7月；

（2）关于《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》的审批意见，株洲市生态环境局醴陵分局，株醴环评表【2021】92号，2021年8月18日；

## 2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

项目平面布置图可以看出，项目厂址大体上呈现“Y”。项目办公生活区位于厂房最东侧，靠近厂界，厂区打料车间位于厂房中南侧，打料车间对面为产品储存车间，在打料车间上方不远处为原料车间，危废暂存间位于办公区西南侧。在厂区西北侧为烘料车间。

项目地理位置，见附图1；厂区平面布置，见附图2。项目主要风险保护目标见表3-1。

表3-1 项目主要环境保护目标

| 类别 | 敏感目标 | 坐标 | 方位、距项目厂房距离 | 功能/规模 | 与敏感目标 阻隔情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 向阳组散户 | 113.6449，27.8111 | E，离厂界35-500m SE，离烘料房170-500m | 居民约3户，约 12 人 | 两者之间围墙和林地阻隔 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 |
|  | 包公庙居民点 | 113.6456、27.8128 | NE，离厂界205m-500m | 居民约50户，约 200人 | 两者之间围 ， 墙和林地阻隔 |  |
| 地表水环境 | 澄潭江 | / | N，3.2km | 农业用水区 | -- | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
|  | 农灌渠 | / | NE，105m | 农业灌渠用水 | -- | GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 向阳组散户 | 113.6449， 27.8111 | E，离厂界距离35-50m | 居民约3户，约12人 | 两者之间围墙和林地阻 隔 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级 |

## 3.2 建设内容

建设项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

| 项目名称 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂 |
| 建设地点 | 湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组 |
| 建设性质 | 新建 |
| 行业类别及代码 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |
| 法人代表 | 易升平 |
| 统一社会信用代码 | 92430281MA4TAAUU92 |
| 占地面积 | 10000平方米 | 建筑面积 | 2064平方米 |
| 开工建设日期 | 2021年8月 | 试运行日期 | 2021年11月 |
| 环评文件编制单位及编制日期 | 株洲华晟环保技术有限公司、2021年7月 |
| 环评文件审批部门、日期及文号 | 株洲市生态环境局醴陵分局，2021年8月18日，株醴环评表【2021】92号 |
| 投资总概算 | 60万元 | 环保投资概算 | 20.5万元 | 比例 | 34.2% |
| 实际总投资 | 60万元 | 环保投资概算 | 22.5万元 | 比例 | 37.5% |

项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 环评工程建设内容及规模 | 实际建设内容与规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 粉碎车间 | 位于厂区中南侧，占地面积为120m2 | 与环评一致 |
|  |  | 烘料车间 | 位于厂区西北侧，共有三个烘料间，每个车间有两个烘料灶，烘料车间全封闭，总占地面积约600m2 | 位于厂区西北侧，1个烘料间配套两个烘料灶，烘料车间半封闭，总占地面积约200m2 |
|  |  | 筛分车间 | 位于打料车间右侧，占地面积24m2 | 与环评一致 |
| 2 | 储运工程 | 原料存放区 | 原料区域主要位于厂区中西侧，占地面积600m2，原料堆场室内堆放应保证堆放区面积充足，并要求原材料不能混放，堆放整齐，并保持干燥通风 | 与环评一致 |
|  |  | 产品存场区 | 位于粉碎车间对面侧，占地面积120m2，产品入库要做好标记包括产品的品名、时间、入库时间等等；随时保持存放区四周干净、整洁、干燥 | 与环评一致 |
| 3 | 辅助工程 | 生活办公区 | 办公楼，办公区位于厂区东侧，占地面积 1000m2 | 与环评一致 |
| 4 | 公用工程 | 供水 | 供水主要来源井水 | 与环评一致 |
|  |  | 供电 | 乡镇配电 | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 雨污分流 | 与环评一致 |
| 5 | 环保工程 | 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉 | 与环评一致 |
|  |  |  | 生产废水 | 粉碎工序中喷淋废水，废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排 | 与环评一致 |
|  |  |  | 净化塔废水 | 经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排 | 与环评一致 |
|  |  | 废气 | 粉碎粉尘 | 采用湿式粉碎，喷淋洒水降尘，粉尘在车间呈无组织排放 | 与环评一致 |
|  |  |  | 生物质燃烧废气 | 经微负压收集后进入净化塔中，废气在净化塔中处理后由15m排气筒高空排放 | 集气罩+净化塔+15米排气筒 |
|  |  | 噪声 | 基础减震、墙体隔声，距离衰减、绿化降噪 | 与环评一致 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运处理 | 与环评一致 |
|  |  |  | 非金属废料 | 收集后外售物资回收公司再利用 | 与环评一致 |
|  |  |  | 灰渣 | 生物质颗粒燃烧后产生产生的灰渣经收集后用作当地农肥 | 与环评一致 |
|  |  |  | 危险废物 | 危险废物（废油液）：设置20m2危险固废暂存处，位于厂区南侧，定期委托有资质单位处理。 | 与环评一致 |

项目主要生产设备见表3-4。

表3-4 项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | GS1-6X5A-D2H2 | 2 | 2 | 新增 |
| 2 | 筛料机 | 6930 | 1 | 1 | 新增 |
| 3 | 脱水机 | RD-R4 | 1 | 1 | 新增 |
| 4 | 燃料机 | 20X2500 | 12 | 12 | 新增 |
| 5 | 行车 | XRD-Z2 | 1 | 1 | 新增 |
| 6 | 引风机 | B4-72、功率 50KW，风量 5000m3/h | 6 | 6 | 新增 |
| 7 | 烘料灶 | -- | 6 | 2 | 自制 |
| 8 | 净化塔 | 1.0m*0.5m*0.3m | 6 | 1 | 新增 |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料及能源消耗情况见表3-5。

表3-5 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 年用量 | 最大暂存量 | 暂存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废旧铝材金属 | 1200t/a | 100t | 原料存放区 | 外购废金属回收单位，主要为电脑碎铝材、铝丝、废铝料等等，不能收集有毒有害的危险废物 |
|  | 生物质颗粒 | 145t/a | 15t | 原料存放区 | 外购，作为烘料车间燃料，在烘料车间烘炉灶中进行使用 |
| 能源 | 水 | 114.719t/a | -- | / | 自打井水 |
|  | 电 | 10 万 kwh/a | -- | / | 乡镇供电 |

## 3.4 水源及水平衡

生活污水：生活污水经化粪池处理后用于林地、菜地灌溉，不外排。

生产废水：项目生产废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排。

净化塔废水：项目净化塔废水经隔油沉淀后循环使用，不外排。

## 3.5 生产工艺

图3-2 电瓷生产工艺流程及产污节点图

项目主要生产工艺流程简述：

（1）分拣：将采购回来的废旧铝材金属进行分拣，将原料中的掺杂的非金属碎屑分拣出来；

（2）粉碎：对分拣好的废铝材金属进行破碎处理成相应规格的半成品，并同时采用喷淋洒水降尘；

（3）脱水：由于在粉碎过程中采用喷淋洒水，半成品中含有大量的水分，因此需要对粉碎好的半成品进行离心脱水，脱去的废水重新回到沉淀池中用于生产，脱水完成的半成品送至烘料车间；

（4）筛分：采用进行筛分，对脱水好的半成品进行筛分，合格的筛上物送入烘料车间，不合格的筛上物重新粉碎；

（5）烘料：将粉碎好的半成品送入烘料间进行烘料处理，利用生物颗粒作为燃料，将半成品放在烘料灶上进行烘干处理，烘干的温度为60-70℃，待产品表面水分和油分充分烘干后，自然冷却半个小时到一个小时后进行筛选；

（6）成品：对于烘料合格产品进行包装入库，堆放在成品仓库。

## 3.6 项目变动情况

根据本项目环境影响报告表及其批复内容，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号，项目变动内容如下：

表3-7 本动情况一览表

| 环办环评函[2020]688 | 实际建设情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- |
| 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 建设项目开发、使用功能无变化 | 否 |
| 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产、处置或储存能力无变化 | 否 |
| 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 | 无废水第一类污染物排放 | 否 |
| 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目生产、处置或储存能力未增大，没有导致相应污染物排放量增加的 | 否 |
| 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目厂区地址无变化 | 否 |
| 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 部分生产设备有变动（具体详见主要设备一览表），不新增产品品种或生产工艺无变化 | 否 |
| 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 物料运输、装卸、贮存方式无变化 | 否 |
| 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 | 废气、废水污染防治措施无变化 | 否 |
| 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 废水直接排放口无变化 | 否 |
| 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 无新增废气主要排放口 | 否 |
| 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施无变化 | 否 |
| 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 固体废物利用处置方式无变化 | 否 |
| 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 事故废水暂存能力或拦截设施无变化 | 否 |

经过对醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目现场核查，对比环评及批复要求，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号，项目无重大变更。

4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

废水治理/处置设施情况，见表4-1；项目生产废水处理工艺流程图见下表。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量(m3/a) | 治理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 粉碎工序 | 石油类、SS | 间断 | 3.539 | 隔油沉淀池 | 循环使用，不外排 |
|  | 废气处理设施 | 石油类、SS | 间断 | 0.632 | 隔油沉淀池 | 循环使用，不外排 |
| 生活污水 | 员工生活 | pH、COD、SS、NH3-N、动植物油 | 间断 | 86.4 | 化粪池 | 用作周边林地、菜地灌溉 |

### 4.1.2 废气

本项目运营期废气主要为粉碎废气、烘料废气；项目粉碎工序采用湿法工艺，通过喷淋洒水降尘；项目设置两个烘干灶，烘料过程产生的废气通过一套集气罩+净化塔处理后通过15米高排气筒排放。

废气治理/处置设施情况，见表4-2。

表4-2 废气治理/处置设施情况一览表

| 废气类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放形式 | 治理设施 | 排气筒高度及内直径 | 排放 去向 | 治理设施开孔情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘料废气 | 烘料工序 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 集气罩+净化塔 | 15m，20cm | 周围大气环境 | 进、出口已开孔 |
| 粉碎废气 | 粉碎工序 | 颗粒物 | 无组织 | 湿法工序，喷淋降尘 | / | 周围大气环境 | / |

### 4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于粉碎机、筛料机、脱水机、燃料机以及各类风机、泵类等生产设备，建设单位采取厂房隔声、选用低噪声设备，设备局部减振、加强设备日常维护和检修，来降低噪声对周边环境的影响。主要设备噪声治理见表4-3。

表4-3  噪声治理设施情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 单台声压 级 dB（A） | 监测点位距 设备距离 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 85 | 1m | 基础减振、厂房隔声、围墙隔声 | 15 |
| 2 | 筛料机 | 70 | 1m |  | 15 |
| 3 | 脱水机 | 75 | 1m |  | 15 |
| 4 | 燃料机 | 80 | 1m |  | 15 |
| 5 | 引风机 | 85 | 1m |  | 15 |

### 4.1.4 固（液）体废物

本项目固体废物主要为非金属废料、灰渣、危险废物以及生活垃圾等；非金属废料暂存一般固废暂存区，经集中收集后外售回收单位；灰渣收集后用作当地农肥综合利用；危险废物（沉淀池废油液、净化塔废油液）暂存于为危废暂存间后交由株洲市鸿财废油回收公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运处理。

固（液）体废物的处置措施，见表4-4。

表4-4 固（液）废处理/处置情况一览表

| 来源 | 固（液）体废物名称 | 性质 | 产生量 t/a | 处置量 t/a | 处理措施 | 委外处置合同及资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分拣工序 | 非金属废料 | 一般工业固废 | 198.5 | 198.5 | 外售 | / |
| 烘料灶 | 灰渣 |  | 145 | 145 | 用作当地农肥综合利用 | / |
| 办公、生活 | 生活垃圾 |  | 0.6 | 0.6 | 设生活垃圾收集桶，定期由环卫部门统一处理 | / |
| 废水处理设施 | 沉淀池废油液 | 危废废物 | 0.091 | 0.091 | 暂存于危废暂存间，交株洲市鸿财废油回收公司处理 | / |
| 废气处理设施 | 净化塔废油液 |  | 0.018 | 0.018 |  |  |

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

根据建设单位提供资料及现场踏勘情况，本项目沉淀池已进行地面硬化。同时，厂内已设置了较为完善的消防灭火系统，配备了便携式干粉灭火器等消防器材。并对环保设施设置了相应的管理台账，制定了较为完善的环境管理制度。

### 4.2.3 其他设施

（1）“以新代老”改造工程

本项目为新建项目，不涉及“以新代老”改造工程。

（2）关停或拆除现有工程

本项目不涉及关停或拆除现有工程的情况。

（3）淘汰落后生产装置

根据《产业结构调整指导目录（2019年修正）》，本项目不属于其中的限制类、淘汰类，属于允许类项目；根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目使用的生产设备均不属于淘汰类。因此，本项目不存在淘汰落后生产装置的情况。

（4）生态恢复工程

本项目不涉及生态恢复工程。

（5）绿化工程

本项目不涉及绿化工程，依托厂区已建绿化。

（6）边坡防护工程

本厂区不涉及边坡防护工程。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目实际总投资60万元、环保投资22.5万元，环保投资占总投资额的37.50%，各项环保设施实际投资情况见表4-6。

2021年7月由株洲华晟环保技术有限公司编制完成了项目的环境报告表，2021年8月18日株洲市生态环境局醴陵分局对《环评报告表》进行了批复。项目在进行中基本落实了《环评报告表》及批复中提出的环境保护措施，基本落实了环保“三同时”制度。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表

| 内容要素 | 排放口污染源 | 污染物项目 | 实际环境保护措施 | 环保投资金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质燃烧废气 | SO2、氮氧化物、烟尘 | 车间半封闭，采取集气罩收集+净化塔（填料层+净化层+旋流板）+15m排气筒 | 7 |
|  | 粉碎粉尘 | 颗粒物 | 厂房半封闭、喷淋洒水 | 8 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、 氨氮、SS、 | 化粪池处理后用作林地菜地灌溉 | 1 |
|  | 生产废水 | 石油类 | 粉碎工序中喷淋废水， 废水经隔油沉淀池处理后循环使用， 不外排 | 2 |
|  | 净化塔废水 | 石油类 | 废水经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排 | 0.5 |
| 噪声 | 生产设备 | 等效连续A声级 Leq | 采用低噪声设备、基础减振、隔声等降噪处理 | 2 |
| 固体废物 | 一般固废 | 非金属废料 | 外售物资回收公司再利用 | / |
|  |  | 灰渣 | 综合利用，用作农肥 | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶暂存，交由环卫部门进行处理 | 1 |
|  | 危险废物 | 废油液（HW08-900-2 10-08） | 暂存于危废储存间，定期交由株洲市鸿财废油回收公司处置 | 1 |
| 合计 | 22.5 |

## 4.4 环评批复落实情况

项目环评批复落实情况详见下表。

表4-7 批复落实情况

| 环评批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 实行雨污分流，粉碎工序喷淋产生的喷淋废水经隔油、沉淀处理达标后循环使用，不外排；净化塔废气处理设施产生的废水经隔油、沉淀处理达标后循环使用，不外排；生活污水经化粪池等处理达标后用于林地、菜地灌溉。 | 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。 |
| 项目设置3个封闭式烘料车间，烘料灶采用成型生物质为燃料，每个车间单独配置废气收集处理设备，烘料过程中产生的废气经微负压收集+净化塔（填料层+净化层+旋流板）处理达到《湖南省工业炉密大气污染综合治理实施方案》相关要求后通过15m 排气简排放；粉碎工序采用湿法作业，在粉碎区内配置喷淋装置，在生产过程中同步进行清水喷淋，同时对厂区及道路采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放限值要求。 | 本项目运营期废气主要为粉碎废气、烘料废气；项目粉碎工序采用湿法工艺，通过喷淋洒水降尘；项目设置两个烘干灶，烘料过程产生的废气通过一套集气罩+净化塔处理后通过15米高排气筒排放。 验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度的监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准；项目有组织废气排气筒中颗粒物（低浓度）、二氧化硫、氮氧化物的监测结果符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求，臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准。 |
| 合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声、夜间不生产等措施。确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。 | 本项目噪声主要来源于粉碎机、筛料机、脱水机、燃料机以及各类风机、泵类等生产设备，建设单位采取厂房隔声、选用低噪声设备，设备局部减振、加强设备日常维护和检修，来降低噪声对周边环境的影响。 |
| 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。 | 本项目固体废物主要为非金属废料、灰渣、危险废物以及生活垃圾等；非金属废料暂存一般固废暂存区，经集中收集后外售回收单位；灰渣收集后用作当地农肥综合利用；危险废物（沉淀池废油液、净化塔废油液）暂存于为废暂存间后交由株洲市鸿财废油回收公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运处理。 |
| 加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防控措施。 | 已加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防控措施。 |

5 建设项目环评报告表的主要结论建议及审批意见

## 5.1 项目建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 5.1.1 环评报告表结论

本项目符合国家产业政策；符合国家和地方产业相关规范；选址较为合理，符合“三线一单”的相关要求；项目采取的各项污染物防治措施可行。项目运行后产生的污染物在采取的相应的防治措施后，对地表水、环境空气及声环境的不良影响可得到有效缓解，项目在实施后不会改变当地的地表水水体功能、空气环境功能和声环境功能。项目环境风险较小且可以接受。项目营运期对环境产生的不利影响如能按本报告所提出的相应防治措施进行处理企业应尽快整改完善，且加强环境管理，则项目实施对周围环境影响较小，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

## 5.2 审批部门审批决定

- 株洲市生态环境局醴陵分局《关于醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》的审批意见，（株醴环评表【2021】92号），2021年8月18日。批复详见附件1。

6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的环境质量标准。原则上执行环境报告表（书）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境报告表（书）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

## 6.1 污染物排放标准

### 6.1.1 废气

项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准。有组织废气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准。

具体标准值见表6-1。

表6-1  废气排放标准

| 监测点位 | 污染因子 | 排放限值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物 （低浓度） | 30 | / | 15 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求 |
|  | 二氧化硫 | 200 | / | 15 |  |
|  | 氮氧化物 | 300 | / | 15 |  |
|  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | 15 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | / | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |

### 6.1.2 废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

### 6.1.3 厂界环境噪声

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3  厂界环境噪声排放标准[dB(A)]

| 类别 | 时段 | 限值 | 区域 | 标准号及标准等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 昼间 | 60 | 2类 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） |
|  | 夜间 | 50 |  |  |

7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1 废气

废气监测内容，见表7-1。

表7-1 废气监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 有组织废气排气筒进口1、进口2、出口 | 颗粒物（低浓度）、二氧化硫、氮氧化物 | 3次/天，连续监测2天 |
| 无组织废气 | ○1#厂界上风向 | 颗粒物、臭气浓度 |  |
|  | ○2#厂界下风向 |  |  |
|  | ○3#厂界下风向 |  |  |

### 7.1.2 废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

### 7.1.3 厂界环境噪声

厂界环境噪声监测内容，见表7-3。

表7-3 厂界环境噪声监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | ▲1#厂界东侧外1m处 | 噪声Leq（A） | 昼、夜各监测1次， 连续监测2天 |
|  | ▲2#厂界南侧外1m处 |  |  |
|  | ▲3#厂界西侧外1m处 |  |  |
|  | ▲4#厂界北侧外1m处 |  |  |

8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 （低浓度） | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法（HJ836-2017） | DV215CD电子天平JKFX-012 | 1.0mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 (HJ/T 57-2017) | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪，JKCY-116 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ 693-2014) | YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪，JKCY-116 | 3mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-1993） | 3L气袋 | 10（无量纲） |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》第1号修改单 （GB/T 15432-1995/XG1-2018） | AS 220.R1电子天平，JKFX-065 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T 14675-1993） | 3L气袋 | 10（无量纲） |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能声级计，JKCY-117 | / |

## 8.2 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备验收监测工作的能力。

## 8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；仪器测量前后用标准气体进行了检定，气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

表8-2  噪声监测质量控制一览表

| 校准日期 | 声级计校准型号 | 声级计仪器 编号 | 检测前校准值dB(A) | 检测后校准值dB(A) | 前后差值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.30 | SC-05 | JKCY-073 | 93.8 | 93.8 | 0 |
| 2021.12.31 | SC-05 | JKCY-073 | 93.8 | 93.8 | 0 |

9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

湖南精科检测有限公司于2021年12月30至12月31日对醴陵市星湖废旧金属回收加工厂进行了竣工环境保护验收监测。验收监测期间生产负荷，见表9-1。

表9-1 验收监测期间生产负荷记录

| 监测日期 | 产品名称 | 设计生产（吨） | 实际生产（吨） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.12.30 | 铝削制品 | 3.33 | 2.99 | 90 |
| 2021.12.31 |  |  | 2.90 | 87 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废气

废气监测结果，见表9-3、9-4；监测期间气象参数，见表9-2。

表9-2 监测期间的气象参数

| 采样点位 | 采样日期 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○1#厂界上风向 | 2021.12.30 | 6.4 | 101.4 | 北 | 1.5 |
|  | 2021.12.31 | 7.4 | 101.5 | 北 | 1.3 |
| ○2#厂界下风向 | 2021.12.30 | 6.6 | 101.4 | 北 | 1.7 |
|  | 2021.12.31 | 7.7 | 101.5 | 北 | 1.4 |
| ○3#厂界下风向 | 2021.12.30 | 6.9 | 101.4 | 北 | 1.7 |
|  | 2021.12.31 | 8.1 | 101.5 | 北 | 1.4 |

表9-3 无组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 颗粒物监测结果（mg/m3） | 臭气浓度监测结果（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| ○1#厂界上风向 | 2021.12.30 | 0.153 | 0.170 | 0.188 | 11 | 13 | 12 |
|  | 2021.12.31 | 0.170 | 0.188 | 0.206 | 12 | 13 | 14 |
| ○2#厂界下风向 | 2021.12.30 | 0.255 | 0.307 | 0.359 | 15 | 16 | 17 |
|  | 2021.12.31 | 0.273 | 0.325 | 0.395 | 14 | 16 | 16 |
| ○3#厂界下风向 | 2021.12.30 | 0.289 | 0.324 | 0.377 | 16 | 17 | 18 |
|  | 2021.12.31 | 0.307 | 0.360 | 0.412 | 17 | 18 | 19 |
| 标准限值 | 1.0 | 20 |
| 注：标准执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准。 |

由表9-3可知，验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度的监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准。

表9-4 有组织废气监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 有组织废气排气筒进口1 | 2021.12.30 | 标干风量（m3/h） | 845 | 843 | 906 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 20.3 | 20.2 | 20.1 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 10.1 | 12.7 | 10.9 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 178 | 196 | 150 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00853 | 0.0107 | 0.00988 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 4 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 71 | 46 | 41 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00338 | 0.00253 | 0.00272 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 6 | 8 | 6 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 106 | 124 | 82 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00507 | 0.00674 | 0.00544 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 2317 | 2317 | 3090 | / |
|  | 2021.12.31 | 标干风量（m3/h） | 841 | 895 | 831 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 20.3 | 20.1 | 20.2 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 12.6 | 11.4 | 13.8 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 222 | 156 | 213 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0106 | 0.0102 | 0.0115 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3 | 3 | 4 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 53 | 41 | 62 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00252 | 0.00269 | 0.00332 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 6 | 8 | 9 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 106 | 110 | 139 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00505 | 0.00716 | 0.00748 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 2317 | 3090 | 3090 | / |
| 有组织废气排气筒进口2 | 2021.12.30 | 标干风量（m3/h） | 837 | 771 | 830 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 20.3 | 20.3 | 20.1 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 12.4 | 15.1 | 11.7 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 219 | 266 | 161 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.0104 | 0.0116 | 0.00971 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 4 | 3 | 3 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 71 | 53 | 41 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00335 | 0.00231 | 0.00249 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 6 | 8 | 6 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 106 | 141 | 82 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00502 | 0.00617 | 0.00498 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 3090 | 3090 | 2317 | / |
|  | 2021.12.31 | 标干风量（m3/h） | 826 | 833 | 775 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 20.2 | 20.3 | 20.3 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 12.1 | 16.2 | 13.7 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 187 | 286 | 242 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00999 | 0.0135 | 0.0106 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 4 | 5 | 3 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 62 | 88 | 53 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00330 | 0.00417 | 0.00233 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 11 | 8 | 9 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 170 | 141 | 159 | / |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00909 | 0.00666 | 0.00698 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 3090 | 2317 | 3090 | / |
| 有组织废气排气筒出口 | 2021.12.30 | 标干风量（m3/h） | 1051 | 1070 | 1065 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 19.6 | 19.4 | 19.7 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 3.2 | 3.7 | 2.9 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 28.2 | 28.6 | 27.6 | 30 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00336 | 0.00396 | 0.00309 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 5 | 4 | 6 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 44 | 31 | 57 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00526 | 0.00428 | 0.0064 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 977 | 977 | 1303 | 2000 |
|  | 2021.12.31 | 标干风量（m3/h） | 1053 | 1072 | 1036 | / |
|  |  | 含氧量（%） | 19.7 | 19.5 | 19.8 | / |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 2.8 | 3.1 | 2.4 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 26.6 | 25.5 | 24.7 | 30 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00295 | 0.00332 | 0.00249 | / |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 3L | 3L | 3L | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | / | / | / | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 5 | 5 | 4 | / |
|  |  |  | 折算浓度（mg/m3） | 48 | 41 | 41 | 200 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.00527 | 0.00536 | 0.0041 | / |
|  |  | 臭气浓度 | 实测浓度（无量纲） | 1303 | 977 | 1303 | 2000 |

由表9-4可知，验收监测期间，项目有组织废气排气筒中颗粒物（低浓度）、二氧化硫、氮氧化物的监测结果符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求，臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准。

#### 9.2.1.2 废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

#### 9.2.1.3 噪声

厂界环境噪声监测结果，见表9-5。

表9-5 厂界环境噪声监测结果

| 检测点位 | 检测日期 | 检测结果Leq[dB(A)] | 标准限值Leq[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| ▲1#厂界东侧外1m处 | 2021.12.30 | 53.6 | 42.7 | 60 | 50 |
|  | 2021.12.31 | 53.4 | 45.5 | 60 | 50 |
| ▲2#厂界南侧外1m处 | 2021.12.30 | 54.0 | 43.1 | 60 | 50 |
|  | 2021.12.31 | 55.1 | 44.2 | 60 | 50 |
| ▲3#厂界西侧外1m处 | 2021.12.30 | 55.2 | 44.8 | 60 | 50 |
|  | 2021.12.31 | 54.4 | 46.6 | 60 | 50 |
| ▲4#厂界北侧外1m处 | 2021.12.30 | 53.0 | 44.5 | 60 | 50 |
|  | 2021.12.31 | 55.9 | 44.7 | 60 | 50 |
| 注：噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。 |

由表9-5可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值的要求。

#### 9.2.1.4 污染物排放总量核算

企业已于2021年10月30日取得株洲市主要污染物排污权储备中心的排污权证，编号为湘资排2021-017-01-006，根据排污权证得出项目的污染物指标为氮氧化物≤0.15t/a。污染物排放总量核算，见下表。

表9-8 污染物排放总量控制核算（单位：t/a）

| 项目 | 排污权证总量 | 验收计算总量 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮氧化物 | 0.15 | 0.012 | 达标 |
| 注：项目年工作时间为300天，8小时制。 |

污染物排放总量计算方法如下：

（废气）平均排放速率×年工作时间×10-3

氮氧化物：0.0051×72400×10-3

由表9-8可知，根据验收监测期间的数据计算，氮氧化物的排放量为0.070t/a，化学需氧量的排放量为0.012t/a，满足排污权证总量：氮氧化物≤0.15t/a的要求。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

### 10.1.1 污染物达标排放监测结论

（1）废气

验收监测期间，项目无组织废气中颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2无组织排放监控浓度限值，臭气浓度的监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准；项目有组织废气排气筒中颗粒物（低浓度）、二氧化硫、氮氧化物的监测结果符合《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发[2020]6号）限值要求，臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2排放标准。

- 废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

- 厂界环境噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值的要求。

- 固（液）体废物

本项目固体废物主要为非金属废料、灰渣、危险废物以及生活垃圾等；非金属废料暂存一般固废暂存区，经集中收集后外售回收单位；灰渣收集后用作当地农肥综合利用；危险废物（沉淀池废油液、净化塔废油液）暂存于为废暂存间后交由株洲市鸿财废油回收公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运处理。

## 10.2 环保设施去除效率监测结果

本项目运营期产生的环境影响主要来自废气处理设施，因此本次验收对项目废气治理设施进出口污染物浓度进行了监测，并根据监测结果进行主要污染物的去除率计算，其具体数据情况如下：

表10-1  项目废气治理设施去除效率计算内容一览表

| 采样地点 | 监测项目 | 监测日期 | 单位 | 进口检测 结果 | 出口检测 结果 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均值 | 平均值 |  |
| 净化塔设施 | 颗粒物 | 排放浓度 | 2021.12.30 | mg/m³ | 0.02 | 0.01 | 50.0% |
|  |  | 排放浓度 | 2021.12.31 | mg/m³ | 0.022 | 0.009 | 59.1% |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 | 2021.12.30 | mg/m³ | 0.0055 | / | / |
|  |  | 排放浓度 | 2021.12.31 | mg/m³ | 0.0061 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | 2021.12.30 | mg/m³ | 0.0112 | 0.0053 | 52.7% |
|  |  | 排放浓度 | 2021.12.31 | mg/m³ | 0.0142 | 0.0049 | 65.5% |

经计算，项目废气治理设施去除效率结果为50.0%~65.5%。

## 10.3环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查

建设单位依据国家有关环保政策的要求，于2021年7月由株洲华晟环保技术有限公司编制完成了《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》，2021年8月18日，株洲市生态环境局醴陵分局以株醴环评表【2021】92号对《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》予以批复，详见附件1。从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和试生产期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

本项目日常环境管理工作和环保设施的日常维修和管理由专人负责；制定了环保管理制度。

## 10.4结论和建议

## 10.4.1总体结论

醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目的废气、厂界环境噪声均达标排放，固体废弃物得到妥善处置，环评批复的主要要求得到落实，建议该项目通过环保“三同时”验收。

## 10.4.2建议

（1）加强设备日常维护保养，定期检修，保证各项设备正常有效运行；

（2）应定期检查、维修废气处理设施，防止污染物处理系统故障。

# 11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 建设性质 | ☑新建□改扩建□技改 | 厂区中心经度/纬度 | / |
|  | 设计生产能力 | 年产铝削制品1000t/a | 实际生产能力 | 年产铝削制品1000t/a | 环评单位 | 株洲华晟环保技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 株洲市生态环境局醴陵分局 | 审批文号 | 株醴环评表【2021】92号 | 环评文件类型 | 环境报告表 |
|  | 开工日期 | 2021年8月 | 竣工日期 | 2021年11月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | 87%~90% |
|  | 投资总概算 | 60万元 | 环保投资总概算 | 20.5万元 | 所占比例 | 34.2% |
|  | 实际总投资 | 60万元 | 实际环保投资 | 22.5万元 | 所占比例 | 37.5% |
|  | 废水治理（万元） | 3.5 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | m3/d | 新增废气处理设施能力 | 0m3/h | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 92430281MA4TAAUU92 | 验收时间 | 2021年12月30至12月31日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；

附件

## 附件1 建设项目环境影响评价——环评批复

## 附件2 建设项目竣工环境保护验收委托书

## 附件3 关于建设项目环保竣工验收资料真实情况说明

## 附件4 营业执照

## 附件5 自查报告

醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目验收自查报告

2021年11月，我公司建设的醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目验收投入运行，我司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、并对照本项目环境影响评价报告表和湖南省环境保护厅的审批决定等要求对本项目进行环保验收自查，得出结论如下：

一、工程建设基本情况

1）建设地点、规模、主要建设内容

建设项目名称：醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目验收

建设性质：新建

建设地点：湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组

- 建设过程及环保审批情况

项目于2021年7月由株洲华晟环保技术有限公司完成《醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目环境影响报告表》并通过评审，株洲市生态环境局醴陵分局于2021年8月18日以株醴环评表【2021】92号文予以批复。

目前该项目已建成投入运营，生产及环保设施运行状况正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

3）投资情况

总投资60万元，其中环保投资22.5万元，占总投资比例37.5%。

4）验收范围

本项目验收范围为环境影响评价报告表和审批部门审批决定的工程建设内容。

二、工程变动情况

本次验收范围内的建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致，无重大变更。

三、环保设施建设情况

1、废气处理措施

本项目运营期废气主要为粉碎废气、烘料废气；项目粉碎工序采用湿法工艺，通过喷淋洒水降尘；项目设置两个烘干灶，烘料过程产生的废气通过一套集气罩+净化塔处理后通过15米高排气筒排放。

2、废水处理措施

本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为粉碎车间废旧金属粉碎时的喷淋废水，经隔油沉淀池处理后循环使用，不外排；净化塔产生的废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作周边林地、菜地灌溉。

3、固体废物

本项目固体废物主要为非金属废料、灰渣、危险废物以及生活垃圾等；非金属废料暂存一般固废暂存区，经集中收集后外售回收单位；灰渣收集后用作当地农肥综合利用；危险废物（沉淀池废油液、净化塔废油液）暂存于为废暂存间后交由株洲市鸿财废油回收公司处置；生活垃圾由环卫部门收集清运处理。

- 噪声防治措施

本项目噪声主要来源于粉碎机、筛料机、脱水机、燃料机以及各类风机、泵类等生产设备，建设单位采取厂房隔声、选用低噪声设备，设备局部减振、加强设备日常维护和检修，来降低噪声对周边环境的影响。

四、自查结论

经过我司自查，本项目工程内容基本按照环评报告和审批意见建设，无重大变更情况，各项环保设施及污染治理措施基本得到落实，符合建设项目竣工环境保护条件。

醴陵市星湖废旧金属回收加工厂

2022年1月

## 附件6 排污权证

## 附件7 验收意见及签到表

## 附件8 公示截图

## 附件9 验收备案表

建设项目竣工环保验收资料存档备查表

| 单位名称（盖章） | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂 | 机构代码 | 92430281MA4TAAUU92 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 易升平 | 联系电话 | / |
| 联系人 | 易显德 | 联系电话 | 18627539336 |
| 传 真 | / | 电子邮箱 | / |
| 项目名称 | 醴陵市星湖废旧金属回收加工厂废旧金属回收加工建设项目 |
| 项目地址 | 湖南省株洲市醴陵市白兔潭镇金牛社区向阳组 |
| 项目环评文件 审批机构及文号 | 株洲市生态环境局醴陵分局，株醴环评表【2021】92号 |
| 项目验收监测或调查报告编制单位 | 湖南精科检测有限公司 |
| 项目验收监测或 调查报告编号 | 精检竣监【2021】112号 |
| 报告信息公示网站 | 湖南精科检测有限公司官网 |
| 报告信息公开链接 | 公司新闻 - 湖南精科检测有限公司 (hnjkjc.cn) |

| 本单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,于 年 月 日自主组织对项目进行了环保验收，并将自主验收意见及验收监测报告在网上予以公开,在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台进行了登记，现将项目竣工环保验收资料报送存档备查。 本单位承诺：本单位进行项目竣工环保验收过程中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 |
| --- |
| 项目负责人 | （签名） | 报送时间 |  |
| 项目竣工环保验收资料报送文件名称 | 验收监测报告 项目竣工环保验收意见 …… |

备注：本表一式两份（原件），建设单位和环境保护主管部门各执1份

## 附件10 检测报告

## 附件11 危废处置协议

## 附图1 项目地理位置图

## 附图2 监测布点图

## 附图3 部分现场采样照片

| 废气排气筒进口1 | 废气排气筒进口2 |
| --- | --- |
| 废气排气筒出口 | 无组织废气监测点1 |
| 无组织废气监测点2 | 无组织废气监测点3 |
| 噪声东监测点 | 噪声南监测点 |
| 噪声西监测点 | 噪声北监测点 |
| 危废暂存间 | 厂区排水沟 |
| 集气罩 | 废气处理设施 |
| 隔油沉淀池 | 排水管道 |

# Text boxes

○1#

○2#

○3#

▲1#

▲2#

▲4#

▲3#

○无组织废气监测点位

◎有组织废气监测点位

▲噪声监测点位